TFA 30.1011. Электронный термометр.

Электронный термометр измеряет температуру как внутри помещения, так и снаружи. Так же он фиксирует минимальные и максимальные значения.

Измеряемый диапазон:

Внутри помещения:   -10°C ….. +60°C (14°F….. 140°F)

Снаружи:   -50°C ….. +70°C (-58°F….. 158°F)

Погрешность:   ±1°C (1.8°F) в интервале от 0° до +50°C (от 32°F до 122°F)

±2°C (±3.6°F) в интервале от -50° до 0°C и от +50°C до +70°C (от -58°F до 32°F и от 122°F до 158°F)

Разрешение:  0.1°C (0.1°F)

Длина кабеля – 3 метра

Батарейка: 1.5V AAA

Внимание! Использованные батарейки должны быть помещены в специальные контейнеры!

Установка: Термометр должен быть помещен возле окна с помощью подставки или винта. Поместите кабель с чувствительным элементом на конце за окно. Кабель приспосабливается к конструкции окна. При открытии и закрытии окна, будьте осторожны с острыми частями оконной рамы.

Использование:

Откройте отсек для батареек и удалите защитную полоску, снимите защитную пленку с экрана. Устройство готово к работе.

А: Отображение температуры:

Верхний экран отображает текущую температуру внутри помещения. Нижний экран отображает текущую наружную температуру. Формат отображения температуры может быть изменен с °C на °F. Для этого просто нужно установить переключатель на обратной стороне устройства на нужное значение.

В: Просмотр минимальной и максимальной температуры:

1. при нажатии на кнопку MAX/MIN на экране отображаются минимальные и максимальные значения температуры внутри помещения с момента последнего сброса.

2. нажмите кнопку MAX/MIN еще раз – на экране отобразятся минимальные и максимальные значения наружной температуры с момента последнего сброса.

3. Для возврата в обычный режим, нажмите кнопку MAX/MIN снова.

С: При сбросе минимальных и максимальных значений, они заменяются на текущие.

1. Для сброса удерживайте кнопку RESET в течении 1 секунды в то время, как отображаются минимальные и максимальные значения внешней температуры.

2. Минимальные и максимальные значения внутренней температуры сбрасываются аналогично.

Важно! Необходимо сбрасывать минимальные и максимальные значения после установки новых батареек и после смены формата отображения температуры.