T.30.1012. Электронный термометр.

Электронный термометр измеряет внутреннюю и наружную температуры, так же фиксирует максимальные и минимальные значения температуры.

Диапазон измеряемых температур:

Внутренняя:   -10°С ….. +60°С (14…. +140°F)

Наружная:    -50°С …… +70°C (-58….. +158°F)

Точность:   ±1°С (±1,8°F) - c 0°C до +50°С (c +32°F до +122°F)

±2°С - c -58°C до 0°С и с +50°С до +70°С

±3,6°F - с -58°F до +32°F  и с +122°F до +158°F

Длина кабеля:    3 м

Батарейки:   1,5V AAA

Установка:

Установите термометр возле окна, используя подставку или повесив его на стену. Поместите кабель с датчиком температуры за окно. Кабель приспосабливается к герметизации Вашего окна (Будьте осторожны с острыми краями оконной рамы – аккуратнее открывайте и закрывайте окно)

Использование:

Откройте отсек для батареек и удалите полосу безопасности. Вытяните защитную пленку с дисплея. Устройство готово к использованию.

A: отображение текущей температуры:

Верхняя часть дисплея отображает внутреннюю температуру. Нижняя часть дисплея отображает наружную температуру. Формат отображения может быть изменен при помощи переключателя на обратной стороне устройства (°С или °F).

B: Просмотр значений минимума и максимума:

1. При нажатии на кнопку MAX/MIN, на дисплее отображается внутренняя минимальная и максимальная температура с момента последнего сброса.

2. При повторном нажатии на кнопку MAX/MIN, на дисплее отображается наружная минимальная и максимальная температура с момента последнего сброса.

3. Для возврата в обычный режим, снова нажмите кнопку MAX/MIN.

С: Сброс минимальных и максимальных значений температуры

1. Нажмите и удерживайте в течении 1 секунды кнопку RESET в тот момент, когда на дисплее отображаются наружная максимальная и минимальная температуры – значения максимума и минимум сбросятся и отобразится текущая температура.

2. Аналогично можно сбросить максимальные и минимальные значения внутренней температуры.

Важно: необходимо сбросить значения минимума и максимума после замены батареек и после переключения с °С на °F или с °F на °С.