TFA 30.1026

ПОКО – Цифровой оконный термометр

Особенности:

- Простота восприятия наружной температуры при нахождении внутри помещения

- Индикатор динамики температуры

- Максимальные и минимальные значения с автоматической переустановкой

- Простота фиксации на присосках или прозрачных липучках

- Устойчивость к метеоусловиям

Технические характеристики:

Диапазон измерения:		              -25°С до +70°С

Точность:				0°С до 50°С  ±1°С

в ином случае  ±1,5°С

Интервал:				0,1°С

Батарейка:				1 х CR 2032 кнопочные элементы

Не выбрасывайте пустые батарейки в места хозяйственной свалки. Относите их в специальные пункты сбора.

Установка:

Прикрепите прибор за окном с помощью присосок или прозрачных липучек. Перед этим, пожалуйста, очистите стекло.

Внимание:

Избегайте прямых солнечных лучей: это искажает значения показаний. Крайне высокие температуры могут вызвать повреждение экрана. Постоянное воздействие солнечных лучей может обесцветить жидкие кристаллы.

Использование:

Откройте крышку аккумулятора и вставьте батарейки. Снимите с экрана защитную пленку. Устройство готово к использованию.

Экран (рис.1) показывает текущую температуру и индикатор динамики температуры (▲▼).

Важное примечание для использования:

Из-за теплоизлучения (в зависимости от изоляции) и защитного расположения Вашего окна, возможно, что показание температуры на Поко будет выше, чем наружная температура на свободном незащищенном пространстве непосредственно над землей.

МАКС/МИН температуры:

- Нажмите кнопку МАКС/МИН, и на экране появится самая высокая температура с момента последней переустановки.

- Нажмите кнопку МАКС/МИН еще раз, и на экране появится самая низкая температура с момента последней переустановки.

- Чтобы вернуться к текущей температуре, вновь нажмите кнопку МАКС/МИН.

- Нажмите кнопку СКАН и на экране поочередно появятся текущая, самая высокая и самая низкая температура.

- Автоматическая переустановка максимальной температуры происходит в 8 утра, а минимальной – в 8 вечера. Поэтому, должно быть установлено текущее время.

Установка времени:

- Нажмите кнопку ЧАСЫ, чтобы войти в режим установки. Установите час, путем нажатия кнопки МИН/МАКС.

- Еще раз нажмите кнопку ЧАСЫ, чтобы тем же образом установить минуты.

- Чтобы вернуться к обычному режиму, вновь нажмите кнопку ЧАСЫ.

Переустановка вручную:

- Нажмите кнопку ЧАСЫ в течение 4 секунд, пока на экране не появятся максимальная и минимальная температура для переустановки значений к текущей температуре.

Эксплуатация:

- Замените батарейки, когда экран начнет тускнеть.

- Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур, вибрации или электрическому удару.

- Протирайте его мягкой влажной тканью. Не используйте растворители или моющие средства.

- Пожалуйста, не пытайтесь починить устройство. Свяжитесь с первоначальным местом покупки. Пожалуйста, замените батарейки, перед тем как подавать жалобу. Если устройство эксплуатировалось или открывалось недолжным образом, гарантия недействительна.