T.30.1029. Электронный термометр.

Перед Вами электронный термометр с функцией минимума/максимума. Вы можете измерять внутреннюю и наружную температуру, а так же самую высокую и низкую температуру.

Спецификация:

Диапазон измеряемых температур:

Внутренняя:     -10°С … +50°С (+14°F/+122°F)

Наружная:        -50°С … +60°С (-58°F/+140°F)

Возможность выбора единицы отображения температуры с помощью переключателя на обратной стороне устройства.

Установка:

Установите термометр возле окна, используя подставку или повесив его на стену. Поместите кабель с датчиком температуры за окно. Кабель приспосабливается к герметизации Вашего окна (Будьте осторожны с острыми краями оконной рамы – аккуратнее открывайте и закрывайте окно). Избегайте радиации и попадания прямых солнечных лучей.

Использование:

А: Верхний экран

1. Отображение наружной температуры

2. При нажатии на кнопку max-min, отображается максимальная температура с момента последнего сброса.

3. Нажмите кнопку max-min снова – отобразится минимальная температура с момента последнего сброса.

4. Для возврата к отображению текущей наружной температуры, нажмите кнопку max-min еще раз.

5. Сбросить минимальные и максимальные значения можно, нажав на кнопку reset.

В: Нижний экран

1. Отображает внутреннюю температуру.

2. Просмотр и сброс минимальных и максимальных значений – аналогично верхнему экрану.