TFA 30.1037

Функции:

- Внутренняя температура

- Максимальные и минимальные значения

- Работает от солнечной энергии

Кнопки:

А: MAX/MIN

B: °C/°F

С: кнопка RESET

Корпус:

D: отверстие для крепления к стене

E: отсек для батареек

F: подставка (складная)

Начало работы:

- Устройство работает от солнечной энергии. Выбирая место для устройства, учтите, что на панель солнечной батарейки должен попадать достаточно света. Можно использовать обычную батарейку в том случае, если панель установлена в недостаточно освещенном месте.

- Снимите подставку.

- Откройте отсек для батареек, поворачивая крышечку против часовой стрелки (OPEN).

- Удалите защитную пленку.

- Закройте отсек для батареек (CLOSE).

- Удалите защитную пленку с экрана.

- Устройство готово к использованию.

- Экран отображает текущую температуру.

Запись значений MAX/MIN

- Нажмите кнопку MAX/MIN и значение наивысшей температуры отобразится на экране. «/\» появится на экране.

- Нажмите кнопку MAX/MIN снова для отображения минимального значения. «\/»  Появится на экране.

- Нажмите кнопку MAX/MIN снова. На экране отобразится текущее значение температуры.

- В режиме максимальной или минимальной температуры, нажмите и удерживайте кнопку MAX/MIN 3 секунды, чтобы обнулить записанные значения максимальной и минимальной температуры. На экране отобразится «---,-»

°C/°F

- Нажатием кнопки °C/°F, Вы можете переключатся между показаниями в градусах Цельсия и градусах Фаренгейта.

Кнопка RESET

- Если термометр работает не корректно, нажмите кнопку RESET, используя иголку.

Спецификация:

Диапазон измеряемой температуры:

Внутренняя:  от – 40°……+70°C (-40°F……… +158°F)

Точность:    ± 1°C (± 1,8 °F)

Батарейка:  LR44 (включена в комплект поставки)

Замена батареек:

- Замените батарейку, когда дисплей становится не ярким.

- Откройте отсек для батареек и вставьте батарейку, отрицательным полюсом вниз (1 батарейка LR44).

Расположение:

- Располагайте термометр вблизи окна, используя отверстие для подвешивания или подставку.

Поддержка

- Поместите устройство в сухое место.

- Внимание: лицевая панель очень чувствительна. Не подвергайте прибор воздействию слишком высоких/низких температур, вибрации или удару.

- Для хорошего функционирования  солнечной батареи, содержите ее в чистоте. Для чистки дисплея и корпуса используйте только мягкую, увлажненную ткань. Не используйте растворители или моющее средство.

- Не используйте растворитель или агрессивные чистящие средства.

Использование. Гарантия. Безопасность.

- Этот продукт – не игрушка. Держите подальше от детей.

- Прибор не должен использоваться в медицинских или общественных целях. Он предназначен только для домашнего использования.

- Спецификация этого продукта может меняться без уведомлений.

- Эта инструкция не может быть переписана без разрешения TFA Dostmann.

- Гарантия – 5 лет.

- Неправильное использование или несанкционированное вскрытие прибора приведут к потере гарантии.