TFA 30.1039. Электронный термометр с функцией минимума и максимума.

Функции:

- Текущая температура, минимальные и максимальные значения.

- Устойчив к перемене погода, возможно использование как внутри помещения, так и снаружи.

Кнопки:

Кнопка CLEAR (чистка)

Кнопка °C/°F

Корпус:

Отсек для батареек

Отверстие для подвешивания

Использование:

- Откройте отсек для батареек и удалите защитную пленку. Устройство готово к работе.

- На среднем экране отображается текущая температура. На верхнем экране отображается максимальное значение температуры, на нижнем – минимальное значение температуры с момента последнего сброса.

- Формат отображения температуры может меняться с °C на °F, нажатием на кнопку °C/°F.

- Для сброса максимальных и минимальных значений нажмите кнопку CLEAR

Установка:

- Подвесьте термометр к стене, используя винт.

Внимание: при установке термометра снаружи, выбирайте сухое теневое место. Внутри помещения – избегайте прямых солнечных лучей и батареи.

Замена батареек:

- Замените батарейки, когда устройство перестает работать должным образом.

- Откройте отсек для батареек.

- Вставьте батарейку (1 батарейка типа 1.5 V AAA), соблюдая полярность.

- Используйте только щелочные батарейки. Соблюдайте полярность. Севшие батарейки должны быть заменены на новые. Батарейки содержат вредные кислоты. Наденьте защитные очки и перчатки в случае протекания батареек.

Поддержка

- Не подвергайте прибор воздействию слишком высоких/низких температур, вибрации или удару.

- Для чистки дисплея и корпуса используйте только мягкую, увлажненную ткань. Не используйте растворители или моющее средство.

- Если после установки батареек и перезагрузки весы не работают, пожалуйста, замените батарейки.

Использование. Гарантия. Безопасность.

- Этот продукт – не игрушка. Держите подальше от детей.

- Прибор не должен использоваться в медицинских или общественных целях. Он предназначен только для домашнего использования.

- Спецификация этого продукта может меняться без уведомлений.

- Эта инструкция не может быть переписана без разрешения TFA Dostmann.

- Неправильное использование или несанкционированное вскрытие прибора приведут к потере гарантии.

Спецификация

Диапазон измеряемой температуры:   -20°C…….+70°C (-4°F……..+158°F)

Погрешность: ±1°C (±1,8°F)

Разрешение: ±0,1°C (±0,1°F)

Рабочая температура:   -20°C…….+50°C (-4°F……..+122°F)

Батарейки:   1 батарейка типа 1.5 V AAA