Руководство по эксплуатации

Номер по каталогу: 30.1049

Цифровой оконный термометр с солнечной батареей

Спасибо за выбор данного прибора компании TFA.

Перед началом эксплуатации

внимательно прочитайте данное руководство.

Приведенная в руководстве информация поможет вам ближе ознакомиться с новым устройством, изучить все его функции и компоненты, понять способы первоначального запуска и последующей эксплуатации устройства, а также получить рекомендации по устранению неисправностей.

Мы не несем ответственности за какие-либо повреждения, вызванные несоблюдением данных инструкций. 
Особое внимание следует обратить на вопросы обеспечения безопасности устройства!

Сохраните данное руководство для его последующего использования в качестве справочного пособия.

Обеспечение безопасности:

- Данное изделие должно использоваться только в рамках инструкций, содержащихся в этом руководстве.

- Несанкционированный ремонт, изменение или переделка изделия запрещены.

- Данное изделие не игрушка. Храните прибор в недоступном для детей месте.

! Важная информация по обеспечению безопасности изделия!

- В нижней части прибора расположен температурный зонд (черный штырь). С ним необходимо обращаться аккуратно во избежание его поломки.

- Не роняйте прибор на пол, старайтесь избегать ударов и вибраций

- В условиях высокой влажности возможна потеря свойств сцепления присоски.

Начало работы

- Снимите защитную пленку с дисплея и с панели солнечной батареи.

- Нажмите кнопку ON/°C/°F.

- Устройство готово к работе.

- На дисплее появляется фактическое измеренное значение температуры, максимальное и минимальное значения температуры.

- Повторное нажатие кнопки ON/°C/°F позволяет переключаться между единицами измерения температуры °C и °F.

- При снижении или повышении температуры на дисплее появляется изображение стрелок ↓↑.

- Для выключения прибора нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку ON/°C/°F до тех пор, пока на дисплее не появится надпись OFF (Выкл.).

Отображение максимального и минимального значения

- Максимальное и минимальное значения температуры сбрасываются каждые 24 часа (с момента начала работы прибора).

- Для сброса отображения максимальной и минимальной температуры нажмите кнопку RESET. На дисплее появляются символы --.-.

Установка

Прикрепите термометр с помощью присоски к чистому окну. Перед этим увлажните присоску.

Термометр может быть установлен внутри и снаружи. Для снятия присоски и прикрепления ее с другой стороны сдвиньте ее вниз.

Не отсоединяйте присоску, взявшись за ее корпус. Аккуратно снимите присоску пальцами.

Термометр работает от солнечной энергии. При выборе места для размещения панели солнечной батареи следует учитывать необходимый уровень освещенности. Однако следует избегать попадания прямых солнечных лучей: прямое солнечное излучение искажает отображаемые значения и может привести к повреждению дисплея.

Встроенная батарея служит в качестве резервного источника питания в случае недостаточной мощности поступающего света.

Важное замечание по использованию прибора

Вследствие теплового излучения (в зависимости от изоляции) и защищенного расположения окна возможна ситуация, когда на дисплее отображается температура, превышающая температуру наружного воздуха, измеряемую на открытом незащищенном пространстве непосредственно над землей.

Уход и техническое обслуживание

- Чистка должна выполняться с использованием мягкой увлажненной ткани. Не допускается использование растворителей или абразивных материалов.

- Для обеспечения устойчивой работы прибора необходимо постоянно поддерживать чистоту панели солнечной батареи. Для чистки используйте мягкую ткань; возможно также использование небольшого количества чистящего средства для стекол или дисплеев.

- Батарея не может быть заменена.

Устранение неисправностей

| Проблема | Способы устранения |
| --- | --- |
| Отсутствует изображение | Включите прибор. На панель солнечной батареи должно попадать достаточное количество света. |
| Неправильное отображение на дисплее | Снимите защитную пленку с дисплея. |

Утилизация отходов

Данный прибор имеет маркировку, соответствующую Директиве ЕС по утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE).

Не допускается утилизация данного прибора вместе с бытовыми отходами. Для сохранения окружающей среды пользователь обязан сдать отработавшие устройства в соответствующий пункт приема отходов электрического и электронного оборудования.

Спецификации

| Потребляемая мощность: | Солнечная батарея Резервная батарея 1,5 В |
| --- | --- |
| Диапазон измерений | -25 °C …+59,5 °C (-13 °F…+139 °F) |
| Измерение температуры | Каждые 8 секунд |
| Размер корпуса: | 41 x 22 x 81 мм |
| Масса: | 30 г |

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D – -97877 Wertheim

Никакая часть данного руководства не может быть воспроизведена без письменного согласия компании TFA Dostmann. Технические данные являются действительными на момент выхода руководства в печать и впоследствии могут быть изменены без предварительного уведомления.