TFA 30.3013.IT. Метеостанция.

Функции:

Метеостанция:

- DCF-77 Радио контролируемые часы с возможностью настройки вручную

- Включение и выключение радио контролируемых часов

- 12/24 часовой формат отображения времени

- Часы и минуты отображаются на дисплее, индикация секунд с помощью мигающих точек

- Часовой пояс ±12 часов

- Отображение даты

- Отображение температуры в градусах Цельсия (°C) или градусах Фаренгейта (°F) – на выбор

- Внутренняя и внешняя температура и ее максимальные и минимальные рекорды

- Внутренняя и внешняя влажность и ее максимальные и минимальные рекорды

- Внутренний индикатор уровня комфорта – иконка «счастливое лицо» или «грустное лицо»

- Время и дата минимальной и максимальной внутренней и внешней температуры с момента последнего сброса

- Возможность использования до трех внешних датчиков

- Беспроводная передача сигнала на частоте 868 МГц

- Установка на столе или монтирование к стене

- Индикатор заряда батарейки

Внешний датчик:

- Удаленная передача внешней температуры и влажности на метеостанцию на частоте 868 МГц

- Защитный кожух

- Футляр для монтирования к стене

- Установка на плоской поверхности. Избегайте попадания влаги и прямых солнечных лучей

Установка и замена батареек в метеостанции:

Для метеостанции необходимы 3 батарейки типа AA IEC LR6 1.5V. Когда батарейки необходимо заменить, символ батарейки появляется на экране. Для установки и замены батареек, пожалуйста, следуйте следующим указаниям:

1. Откройте крышку отсека для батареек

2. Вставьте батарейки, соблюдая полярность.

3. Закройте крышку.

Установка и замена батареек во внешнем датчике:

Для внешнего датчика необходимы 2 батарейки типа AA IEC LR6 1.5V. Для установки и замены батареек, пожалуйста, следуйте следующим указаниям:

1. Снимите крышку отсека для батареек

2. Установите батарейки, соблюдая полярность.

3. Закройте крышку отсека для батареек.

Важно! Важно! При замене батареек в одном из устройств, оба устройства необходимо перезапустить, так как уникальный код безопасности передается от датчика к основному устройству в первые три минуты после установки батареек.

Настройки:

При использовании одного внешнего датчика:

1. Сперва, установите батарейки во внешний датчик (см. пункт «установка и замена батареек во внешнем датчике»)

2. В течении двух минут после установки батареек во внешний датчик, установите батарейки в метеостанцию (см. пункт «установка и замена батареек в метеостанции»). После установки батареек, все элементы экрана метеостанции на мгновение отобразятся. Затем, внутренняя температура, влажность и часы со значением 0:00 отобразятся на экране. Если этого не произошло в течение 60 секунд, извлеките батарейки и, подождав 60 секунд, снова установите батарейки. Если все в порядке, приступайте к следующему шагу.

3. После установки батареек, метеостанция начнет принимать сигнал с внешнего датчика. Внешняя температура и влажность отобразятся на метеостанции. Если этого не произошло в течение 2-х минут, необходимо извлечь батарейки из обоих устройств и повторите все, начиная с 1-ого пункта.

4. Для передачи сигнала на частоте 868 МГц, расстояние между метеостанцией и внешним датчиком должно быть не более 100 метров (см, пункт «установка» и «передача сигнала на частоте 868 МГц»).

Важно! В случае замены батареек, извлекайте их из устройства и, прежде чем снова установить, подождите не менее 1 минуты. Это поможет избежать проблемы передачи сигнала.

При использовании более одного внешнего датчика:

1. Необходимо извлечь батарейки из метеостанции и внешних датчиков и подождать 50 секунд.

2. Вставьте батарейки в первый внешний датчик.

3. В течении двух минут после установки батареек в первый внешний датчик, установите батарейки в метеостанцию. После установки батареек, все элементы экрана метеостанции на мгновение отобразятся. Затем, внутренняя температура, влажность и часы со значением 0:00 отобразятся на экране. Если этого не произошло в течение 60 секунд, извлеките батарейки и, подождав 60 секунд, снова установите батарейки. Если все в порядке, приступайте к следующему шагу.

4. Внешняя температура и влажность с первого внешнего датчика (канал 1) отобразятся на метеостанции. Так же отобразится индикатор приема сигнала . Если этого не произошло в течении 2-х минут, необходимо извлечь батарейки и повторить все, начиная с пункта 1.

5. Вставьте батарейки во второй внешний датчик сразу после того, как данные с первого внешнего датчика были получены метеостанцией.

Важно! Необходимо вставить батарейки во второй внешний датчик в течении 45 секунд после того, как на метеостанции отобразились данные, полученные с первого внешнего датчика.

6. Внешняя температура, влажность со второго датчика и иконка «channel 2» (канал 2) должны отобразиться на экране метеостанции. Если этого не произошло в течении 2-х минут, необходимо извлечь батарейки из всех устройств и повторить все, начиная с пункта 1.

7. Вставьте батарейки в третий внешний датчик сразу после того, как на экране метеостанции отобразилась иконка «channel 2». Затем, в течении 2-х минут, данные с третьего датчика по каналу 3 отобразятся на экране метеостанции и иконка канала вернется к значению «1». Если этого не произошло, необходимо повторить все, начиная с первого пункта.

Важно! Необходимо вставить батарейки в третий внешний датчик в течении 45 секунд после того, как на метеостанции отобразились данные, полученные с первого внешнего датчика. Или сразу после того, как прием сигнала со второго внешнего датчика завершен.

8. Для передачи сигнала на частоте 868 МГц, расстояние между метеостанцией и внешним датчиком должно быть не более 100 метров (см, пункт «установка» и «передача сигнала на частоте 868 МГц»).

Важно! Возникнут проблемы передачи сигнала, если Вы не будете следовать описанным выше пунктам. Если проблемы передачи произошли, необходимо извлечь батарейки из всех устройств и повторить настройки с первого пункта.

Функциональные кнопки:

Метеостанция:

Кнопка SET (настройки):

- Используется для входа в настройки для следующих функций: контрастность экрана, часовой пояс, включение/отключение приема радио контролируемых часов, 12/24 часовой формат отображения времени, год, число, месяц, режим «дремания», температура в °C/°F, настройка чувствительности прогноза погоды.

Кнопка IN (внутренние значения):

- Используется для пролистывания между текущими/минимальными/максимальными значениями внутренней температуры и влажности.

- Нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд для сброса максимальных и минимальных значений внутренней температуры и влажности (при сбросе все значения будут заменены на текущие).

- Для изменения значений в режиме ручной настройки

- Важно! В 24 часовом режиме отображения времени, кнопкой IN настаивается число. В 12 часовом режиме настройки отображения времени, кнопкой IN настраивается месяц.

Кнопка OUT (внешние значения):

- Используется для пролистывания между текущими/минимальными/максимальными значениями внешней температуры и влажности

- Нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд для сброса максимальных и минимальных значений внешней температуры и влажности (при сбросе все значения будут заменены на текущие – данные с каждого датчика должны сбрасываться отдельно)

- Для изменения значений минут и месяца в режиме настроек

- Важно! В 24 часовом формате отображения времени, кнопкой OUT настраивается месяц. В 12 часовом формате отображения времени, кнопкой OUT настраивается число.

Кнопка CHANNEL (канал):

- Используется для пролистывания между значениями с 1, 2 и третьего внешних датчиков.

- Используется для выхода из режима ручных настроек

Экран и настройки:

*когда сигнал успешно получен метеостанцией, иконка приема сигнала с внешнего датчика отобразится на экране. (Если сигнал не получен, иконка не отображается). Таким образом, вы легко можете увидеть, был ли сигнал успешно получен (иконка отображается) или нет (иконка не отображается). С другой стороны, мигание иконки показывает на то, что в настоящее время прием осуществляется.

Для более удобного использования, экран метеостанции разделен на 3 секции: для отображении времени, даты, внутренних и внешних значений.

Радио контролируемые часы:

Символ антенны в центре показывает, что принимается сигнал от внешнего датчика.

Временной базой для радио контролируемого времени являются цезевые  атомные часы управляемые Physikalish Technische Bundesansalt Braunschweig. Степень их отклонения от точного времени составляет менее секунды за миллион лет. Время кодируется и  передается из Mainflingen (?) по сигналу с чистотой DCF-77 (77.5 Мегагерц) и имеет радиус передачи примерно в 1.500 км. Ваши радио контролируемые часы получают сигнал и преобразуют его, показывая точное летнее и зимнее время. Качество приема сильно зависит от географического положения. В нормальной ситуации проблем с приемом быть не должно в радиусе 1500 км от Франкфурта.

Как только на метеостанции после установки начинает отображаться наружная температура, на экране замигает иконка DCF-сигнала. Это говорит о том, что часы обнаружили присутствие радиосигнала и пытаются его принять. Когда временной код принят, иконка DCF-сигнала начинает непрерывно светиться, и на экране появляется время и дата.

Прием сигнала DCF производится дважды в день, в 02:00 и 03:00 часа после полуночи. Если в 03:00 не удалось осуществить прием, то следующий прием будет произведен в последующий час, и далее вплоть до 06:00 часов утра или до того момента, когда прием окажется успешным. Если не удастся провести прием до 06:00 часов утра, следующая попытка будет сделана в следующую ночь в 02:00. Если же иконка DCF-сигнала мигает, а время при этом не устанавливается, или иконка DCF-сигнала вообще не появляется на экране, следует убедиться в следующем:

- Рекомендованное расстояния до любого источника помех, такого как монитор компьютера или телевизор, должно быть не менее 1,5-2,0 м.

- Внутри комнат, построенных из железобетонных конструкций (цокольные помещения, массивные каркасы), принимаемый сигнал будет, естественно, значительно слабее. В крайних случаях поместите Ваше устройство как можно ближе к окну и/или сориентируйте его переднюю или заднюю панель в направлении передатчика во Франкфурте.

- В ночное время атмосферные помехи обычно ослабевают, и в большем числе случаев прием становится возможным. Прием сигнала один раз в день позволяет обеспечить отклонение точного времени показаний часов менее чем на 1 секунду.

Ручные настройки:

Следующие ручные настройки можно выполнить, когда нажата кнопка SET:

- Настройки контрастности экрана

- Настройки часового пояса

- Включение/отключение приема радио контролируемых часов

- 12/24 часовой формат отображения времени

- Ручная настройка времени

- Настройки даты

- Настройки режима «дремания»

- Настройки отображения температуры - °C/°F

- Настройки чувствительности иконки прогноза погоды

Настройка контрастности экрана:

Контрастность экрана можно выбрать из 8 различных уровней (0-7). По умолчанию стоит уровень 5. Для настройки контрастности экрана:

1. Нажмите кнопку IN для выбора необходимого уровня контрастности.

2. Нажмите кнопку SET для подтверждения выбора и перехода к настройке часового пояса, или нажмите кнопку CHANNEL для выхода из режима настроек.

Настройка часового пояса:

По умолчанию часовой пояс задан значением 0. Для выбора часового пояса:

1. Нажмите кнопку SET после завершения настройки контрастности – вы вошли в режим настройки часового пояса (значение мигает).

2. Выберите часовой пояс с помощью кнопки IN. Значения перелистываются от-/+12 и затем, начиная с -12 обратно к +12 с шагом в 1 час. Нажмите кнопку SET для подтверждения выбранного значения и перехода к режиму включения/выключения приема DCF-сигнала, или нажмите кнопку CHANNEL для выхода их режима настроек.

Включение/выключение радио контролируемых часов:

В местах, где получение DCF-сигнала невозможно, эта функция может быть отключена. В этом случае часы будут работать как обычные кварцевые часы (по умолчанию задано значение ON).

1. Значение «ON» начнет мигать на экране.

2. Выберите значение OFF (отключение) с помощью кнопки IN.

3. Подтвердите выбор с помощью кнопки SET и перейдите к настройке формата отображения времени, или выйдите из режима настроек с помощью кнопки CHANNEL.

Важно! Если Вы выключите функцию приема DCF-сигнала вручную, часы не будут принимать его до тех пор, пока вы активируете эту функцию снова. Иконка DCF-сигнала не будет отображаться на экране.

12/24 часовой формат отображения времени:

1. На экране замигает значение «12» или «24».

2. Нажмите кнопку IN для выбора между форматами отображения времени.

3. нажмите кнопку SET  для подтверждения выбора и перехода к ручной настройке времени, или нажмите кнопку CHANNEL для выхода из режима настроек.

Важно!

В 24 часовом формате отображения времени, формат даты будет – число-месяц.

В 12 часовом формате отображения времени, формат даты будет – месяц-число.

Настройка времени вручную:

В тех случаях, когда DCF-сигнал не может быть получен (удаленность, помехи и т.д.), время может быть задано вручную. В этом случае часы будут работать как обычные кварцевые часы.

1. нажмите кнопку SET – замигает значение времени.

2. С помощью кнопки IN настройте значения часов, с помощью кнопки OUT настройте значения минут. Удерживая эти кнопки, значения будут перелистываться – часы с шагом 1 час, минуты с шагом 5 минут.

3. Нажмите кнопку SET для подтверждения выбора и перехода к настройке даты, или нажмите кнопку CHANNEL для выхода из режима настроек.

Важно! Устройство все время пытается скорректировать время по DCF-сигналу. Как только сигнал будет получен, настроенное вручную время будет заменено на полученное.

Настройка даты:

По умолчанию на метеостанции задана дата 1.1.2006. В случае получения сигнала радио контролируемых часов, дата автоматически будет изменена на полученное значение. Однако, если сигнал не может быть получен, вы можете настроить дату вручную.

1. На экране мигает год. Выберите необходимое значение года (от 2006 до 2039) с помощью кнопки IN.

2. Нажмите кнопку SET снова для перехода к настройке месяца и числа (на экране эти значения замигают).

3. Используя кнопку OUT, выберите значение месяца. Используя кнопку IN, выберите значение числа.

4. Нажмите кнопку SET для подтверждения выбора и перехода к настройке режима «дремания», или нажмите кнопку CHANNEL для выхода из режима настроек.

Настройки режима «дремания»

Важно! Данная метеостанция не имеет функцию будильника и, соответственно, функцию «дремания». Просто нажмите кнопку SET еще раз для перехода в режим настроек формата отображения температуры °C/°F, или нажмите кнопку CHANNEL для выхода из режима настроек.

Настройки отображения температуры - °C/°F:

По умолчанию температура отображается в °C. Для выбора отображения температуры в °F:

1. На экране мигает «°C». Используя кнопку IN, выберите между «°C» и «°F».

2. Подтвердите выбор кнопкой SET и перейдите к настройке чувствительности иконки прогноза погоды, или нажмите кнопку CHANNEL для выхода из режима настроек.

Настройка чувствительности иконки прогноза погоды:

Важно! Данная метеостанция не поддерживает функцию чувствительности иконки прогноза погоды. Просто нажмите кнопку SET еще раз для перехода к следующим настройкам.

Внутренняя температура, влажность и индикатор уровня комфорта:

Внутренняя температура и влажность автоматически определяются и отображаются во второй секции экрана.

Индикатор уровня комфорта:

Комфортно: иконка «счастливое лицо» отображается на экране, когда значения находятся в пределах: температура от 20.0°C до 25.9°C, влажность  от 45% до 65%.

Не комфортно: иконка «грустное лицо»  отображается на экране, если значения температуры и влажности находятся за пределами «комфортных».

Пролистывание и сброс рекордов внутренних значений:

1. Для пролистывания между текущими, минимальными и максимальными значениями температуры и влажности и времени, когда были получены эти рекорды, нажмите кнопку IN:

Один раз, чтобы увидеть минимальные значения температуры и влажности и время, когда были получены эти значения;

Дважды, чтобы увидеть максимальные значения температуры и влажности и время, когда были получены эти значения;

Трижды, чтобы вернуться к отображению текущих значений.

2. Для сброса минимальных и максимальных значений температуры и влажности и времени регистрации этих рекордов, нажмите и удерживайте кнопку IN в течении 3-х секунд. Эти действия сбросят максимальные и минимальные значения и заменят их на текущие. Минимальные и максимальные значения температуры и влажности записываются для текущего времени и остаются неизменными при настройке часового пояса.

Внешние значения:

Последняя секция экрана показывает внешнюю температуру и влажность, индикатор приема сигнала с внешнего датчика и номер внешнего датчика, при условии, что используется более одного датчика.

Пролистывание и сброс рекордов значений с внешних датчиков:

1. Для пролистывания между текущими/минимальными/максимальными значениями температуры и влажности, а так же времени, когда эти значения были зафиксированы, нажмите кнопку OUT:

Один раз, чтобы увидеть минимальные значения температуры и влажности и время, когда были получены эти значения;

Дважды, чтобы увидеть максимальные значения температуры и влажности и время, когда были получены эти значения;

Трижды, чтобы вернуться к отображению текущих значений.

2. Для пролистывания значений между внешними датчиками, нажмите кнопку CHANNEL:

Один раз, чтобы увидеть данные со второго датчика

Дважды, чтобы увидеть данные с третьего датчика

Трижды, чтобы вернуться к отображению данных с первого датчика

Важно! Номер внешнего датчика отображается только при условии, что Вы используете более одного датчика.

3. Для сброса рекордов температуры и влажности, нажмите и удерживайте в течении 3-х секунд кнопку OUT. Эти действия сбросят максимальные и минимальные значения и заменят их на текущие. Минимальные и максимальные значения температуры и влажности записываются для текущего времени и остаются неизменными при настройке часового пояса.

Просмотр минимальных/максимальных значений с других датчиков

При использовании более одного внешнего датчика:

1. Для пролистывания между внешними датчиками, нажмите кнопку CHANNEL:

Один раз, чтобы увидеть данные со второго датчика

Дважды, чтобы увидеть данные с третьего датчика

Трижды, чтобы вернуться к отображению данных с первого датчика

2. Используйте кнопку OUT для просмотра минимальных/максимальных значений температуры и влажности для выбранного датчика.

3. Для сброса рекордов температуры и влажности, нажмите и удерживайте в течении 3-х секунд кнопку OUT. Эти действия сбросят максимальные и минимальные значения и заменят их на текущие. Минимальные и максимальные значения температуры и влажности записываются для текущего времени и остаются неизменными при настройке часового пояса.

Важно! Сброс минимальных и максимальных значений для каждого внешнего датчика производится отдельно.

Индикатор заряда батарейки:

Индикатор заряда батарейки появляется на экране, когда батарейка имеет очень низкий заряд.

Внешний датчик:

Данные температуры и влажности обновляются каждые 4 секунды.

Температура может влиять на дистанцию до внешнего датчика. Холодные температуры могут сократить эту дистанцию. Пожалуйста, имейте это в виду, выбирая место для вашего внешнего датчика.

Прием сигнала на частоте 868МГц

Если внешние значения температуры и влажности не были получены через 3 минуты после настроек (или в секции экрана метеостанции для внешних данных все время отображается «--.-»), пожалуйста, проверьте следующие пункты:

1. Расстояние от метеостанции или внешнего датчика, до каких либо электронных приборов (компьютер, телевизор и т.д.) должно быть не меньше,, чем 1.5 – 2 метра.

Избегайте установку метеостанции вблизи от металлических конструкций

3. Не используйте другие электронные приборы на такой же частоте (868МГц), так как это может привести к некорректному приему сигнала.

4. Соседи, использующие какие либо электронные приборы на частоте 868МГц, так же влияют на корректный прием сигнала.

Важно! Во время приема сигнала с внешнего датчика на частоте 868 МГц не открывайте крышку отсека для батареек на внешнем датчике и метеостанции, поскольку батарейки могут, под действием пружины, освободиться от контактов и тем самым привести к ошибке. Если это произошло, необходимо сбросить все настройки (см. пункт «настройки» выше). В противном случае могут возникнуть проблемы с внешним датчиком.

Дистанция между внешним датчиком и метеостанцией не должна превышать 100 метров (на открытом пространстве). Однако, это зависит от окружающей среды и уровня вмешательства. Если при соблюдении всех факторов сигнал не получен, необходимо перезагрузить все устройства (см. пункт «настройки»).

Установка метеостанции:

Прежде чем монтировать метеостанцию на стену, пожалуйста, проверьте, чтобы был получен сигнал с внешнего датчика. Для монтирования в стене:

1. Установите винт (в комплект не входит) в отверстие в стене, оставляя 5 мм от стены до головки винта.

2. Снимите подставку с метеостанции и повесьте ее на винт. Убедитесь, что метеостанция держится на винте, прежде чем отпустить ее.

Установка внешнего датчика:

Внешний датчик может быть монтирован к стене с помощью держателя и двух винтов (входят в комплект). Так же внешний датчик может быть установлен на столе. Прежде чем помещать внешний датчик на его финальную позицию, убедитесь, что передается сигнал на частоте 868 МГц.

Для монтирования на стену внешнего датчика:

1. Используя отверстия в держателе, отметьте на стене места, где необходимо просверлить.

2. Просверлите отверстия в стене.

3. Прикрепите держатель к стене с помощью винтов и наденьте на держатель внешний датчик.

Поверхность стены может уменьшать радиус передачи. Если, к примеру, датчик прикреплен к куску металла, то это может существенно уменьшить радиус передачи. Из этих соображений, мы не рекомендуем устанавливать датчик на любые поверхности, содержащие много металла или сильно полированные (например, гаражные ворота, двойное стекло). Перед закреплением в выбранном месте, убедитесь, что метеостанция принимает сигнал на частоте 868МГц от датчика, установленного в выбранном месте. Устанавливайте ваш внешний датчик в местах, защищенных от влаги и прямых солнечных лучей.

Внешний датчик просто надевается на держатель. Когда Вы будете снимать или надевать внешний датчик на держатель, пожалуйста, придерживайте их.

Уход и техническая поддержка:

- Избегайте экстремальных температур, вибрации и шока, так как они могут повредить устройства и вызвать неточные прогнозы и показания.

- При очистки дисплея и корпуса, используйте только мягкую влажную тряпку. Не используйте растворители или моющие средства, поскольку они могут оставить следы на LCD-дисплее и корпусе.

- Не погружайте устройства в воду.

- Сразу заменяйте все батарейки с низким зарядом во избежание утечки и повреждений. Заменяйте только на новые батареи рекомендуемого типа.

- Не проводите ремонт устройств самостоятельно. Верните их в первоначальное место покупки для ремонта квалифицированным инженером. Открытие и самостоятельное вскрытие устройств может аннулировать гарантию.

- Не подвергайте устройства экстремальным и неожиданным температурным изменениям, это может привести к быстрому изменению прогноза и показаний, что ведет к снижению точности показаний.

Спецификация:

Диапазон измеряемых температур:

Внутренняя:  -9.9°C…. +59.9°C с разрешением 0.1°C

14.2°F…. 139.8°F с разрешением 0.2°F

(если температура находится вне диапазона, на экране отображается «OF.L»)

Внешняя:   -39.9°C…. +59.9°C с разрешением 0.1°C

-39.8°F…. 139.8°F с разрешением 0.2°F

(если температура находится вне диапазона, на экране отображается «OF.L»)

Диапазон измеряемой влажности:

Внутренняя:  1%..... 99% с разрешением 1%

(если влажность находится вне диапазона, или значение температуры «OL.F» на экране отображается «- -»)

Внешняя:   1%.... 99% с разрешением 1%

(если влажность находится вне диапазона, или значение температуры «OF.L» на экране отображается «- -»)

Интервал обновления внутренней температуры:  каждые 10 секунд

Интервал обновления внутренней влажности:   каждые 20 секунд

Интервал обновления внешних значений:   каждые 4 секунды

Батарейки:

Метеостанция:    3 x AA, IEC, LR6, 1.5V

Внешний датчик:   2 x AA, IEC, LR6, 1.5V

Срок действия батареек:   приблизительно 24 месяца (рекомендуется использовать щелочные батарейки)

Размеры:

Метеостанция:   106 х 36.3 х 138 мм

Внешний датчик:   43 х 23 х 160 мм

Отказ от ответственности:

- Электрические и электронные отходы содержат вредные вещества. Утилизация электронных отходов в необитаемой местности и/или на несанкционированных площадках  наносит сильный вред окружающей среде!

- Свяжитесь с местными или/и региональными властями для получения адресов легальных мест захоронения отходов, работающих на принципе селективного отбора.

- Все электронные контрольно-измерительные приборы с настоящего времени должны перерабатываться. Пользователь должен принимать активное участие в повторном использовании, переработке и восстановлении электрических и электронных отходов.

- Неограниченная утилизация электронных отходов может нанести вред общественному здоровью и качеству окружающей среды.

- Как указано на упаковке и этикетке, расположенной на продукте, в интересах пользователя настоятельно рекомендуется читать «Руководство пользователя». Данный продукт не должен, однако, выбрасываться в общие места сбора мусора.

- Производитель и поставщик не могут нести какую-либо ответственность за любые искажения показаний и любые последствия, возникающие в связи с неправильным использованием.

- Данный продукт не должен использоваться в медицинских целях для измерения температуры в домашних условиях.

- Технические характеристики данного продукта могут изменяться без предварительного уведомления.

- Данный продукт не является игрушкой. Хранить в недоступном для детей месте.

- Ни одна часть настоящего руководства не может быть изменена без письменного согласия производителя.

# Text boxes

Экран

Функциональные кнопки

Подставка

Отсек для батареек

Внутренние значения

Настройки                             канал

Внешние значения

Иконка приема DCF-сигнала

Дата

Индикатор заряда батарейки метеостанции

Внутренняя влажность

Индикатор заряда батарейки внешнего датчика

Внешняя влажность

Время

Индикатор уровня комфорта

Внутренняя температура в °С/°F

Номер внешнего датчика

Иконка приема сигнала с внешнего датчика*

Внешняя температура в °C/°F

мигает

мигает

мигает

мигает

Часы (мигают)

Минуты (мигают)

Год (мигает)                   число (мигает) месяц (мигает)

мигает

Индикатор уровня комфорта

Внутренняя температура в °C/°F

минимум

Внутренняя влажность %

Номер внешнего датчика (если используется более одного)

Внешняя температура в °C/°F

Максимум

Относительная влажность %

Сигнал приема с внешнего датчика