TFA 30.3018.IT Метеостанция DIVA GO.

Метеостанция:

Функции:

- DCF-радио контролируемые часы с возможностью настройки вручную

- Включение/отключение приема радио контролируемых часов

- 12/24 часовой формат отображения времени

- Отображение часов и минут, секунды – мигающие точки

- Часовой пояс ± 12 часов

- Отображение числа и месяца

- Отображение температуры в °C или °F

- Отображение внутренней и наружной температуры со значениями минимума/максимума

- Отображение внутренней влажности со значениями минимума/максимума

- Все минимальные и максимальные значения температуры с датой их регистрации

- Возможность сброса максимальных/минимальных значений

- Уровень комфорта – иконка счастливого или грустного лица

- Возможность использования до 2-х внешних датчиков

- Настройка контрастности экрана

- Индикатор заряда батарейки

- Беспроводная передача на частоте 868 МГц

- Прием сигнала каждые 4 секунды

- Установка на столе или крепление к стене

Внешний датчик

- Беспроводная передача наружной температуры на метеостанцию на частоте 868 МГц

- Держатель для крепления к стене

- Установка в укрытом месте. Избегайте попадания влаги и прямых солнечных лучей.

Настройки:

1. Установите батарейки во внешний датчик (см. пункт «установка и замена батареек внешнего датчика»)

2. В течение 2-х минут после установки батареек во внешний датчик, установите батарейки в метеостанцию (см. пункт «установка и замена батареек метеостанции»). После того, как будут установлены батарейки, все элементы экрана на мгновение отобразятся. Далее на значении внутренней температуры, влажности и на месте часов отобразится 0:00. Если этого не произойдет в течение 60-ти секунд после установки батареек, извлеките батарейки, подождите 60 секунд и установите батарейки снова. Если все по плану – приступайте к следующему шагу.

3. После установки батареек, метеостанция начнет принимать сигнал с внешнего датчика. Наружная температура (каналы 1 и 2) должна отобразиться на экране метеостанции. Если этого не произошло через 2 минуты после установки батареек, повторите все, начиная с пункта 1.

4. Для хорошего приема сигнала с внешнего датчика, расстояние между устройствами должно быть не более 100 метров на открытом пространстве (см. пункты «установка» и «прием на частоте 868 МГц»).

Важно!

В случае замены батареек, убедитесь, что они не отходят от контактов. Всегда ждите 1 минуту, прежде чем установить батарейки снова, после того, как Вы их извлекли.

Опция канала 2 проводного датчика

Когда проводной датчик подключен к внешнему датчику, метеостанция будет отображать температуру с внешнего датчика на канале 1, с проводного датчика – на канале 2.

Если проводной датчик отключен, на канале 2 будет отображено «---», и отображаться будет только температура с внешнего датчика. Проводной датчик может быть подключен в любой момент. Метеостанция автоматически определит проводной датчик и отобразит данные с него на канале 2.

При использовании более одного внешнего датчика.

1. Необходимо извлечь батарейки из метеостанции и внешних датчиков и подождать 60 секунд.

2. Вставьте батарейки в первый внешний датчик.

3. В течении двух минут после установки батареек в первый внешний датчик, установите батарейки в метеостанцию. После установки батареек, все элементы экрана метеостанции на мгновение отобразятся. Затем, внутренняя температура, влажность и часы со значением 0:00 отобразятся на экране. Если этого не произошло в течение 60 секунд, извлеките батарейки и, подождав 60 секунд, снова установите батарейки. Если все в порядке, приступайте к следующему шагу.

4. Внешняя температура и влажность с первого внешнего датчика (канал 1 и 2) отобразятся на метеостанции. Так же отобразится индикатор приема сигнала . Если этого не произошло в течении 2-х минут, необходимо извлечь батарейки и повторить все, начиная с пункта 1.

5. Если проводной датчик используется, температура отобразится на канале 2. В противном случае, отобразится «---».

Важно! Температура с проводного датчика всегда отображается на канале 2. Канал 2 используется только для проводного датчика. Если Вы решили не использовать температурный датчик, канал 2 будет отображать «---».

6. Вставьте батарейки во второй внешний датчик сразу после того, как данные с первого внешнего датчика были получены метеостанцией.

Важно! Необходимо вставить батарейки во второй внешний датчик в течении 45 секунд после того, как на метеостанции отобразились данные, полученные с первого внешнего датчика.

7. Внешняя температура, влажность со второго датчика и иконка «channel 3» (канал 3) должны отобразиться на экране метеостанции. Если этого не произошло в течении 2-х минут, необходимо извлечь батарейки из всех устройств и повторить все, начиная с пункта 1.

8. Для передачи сигнала на частоте 868 МГц, расстояние между метеостанцией и внешним датчиком должно быть не более 100 метров (см, пункт «установка» и «передача сигнала на частоте 868 МГц»).

Установка и замена батареек метеостанции.

Для метеостанции необходимы 2 батарейки типа AA IEC LR6 1.5V. Когда батарейки необходимо заменить, символ батарейки появляется на экране. Для установки и замены батареек, пожалуйста, следуйте следующим указаниям:

1. Откройте крышку отсека для батареек

2. Вставьте батарейки, соблюдая полярность.

3. Закройте крышку.

Установка и замена батареек внешнего датчика

Для внешнего датчика необходимо 3 батарейки типа AAA IECLR3 1.5V.

Для установки и замены батареек, пожалуйста, следуйте следующим указаниям:

1. Снимите крышку отсека для батареек

2. Установите батарейки, соблюдая полярность.

3. Закройте крышку отсека для батареек.

Важно! При замене батареек в одном из устройств, оба устройства необходимо перезапустить, так как уникальный код безопасности передается от датчика к основному устройству в первые три минуты

после установки батареек.

Функциональные кнопки

Метеостанция:

Кнопка SET (настройки)

- Используется для входа в режим настроек следующих функций: контрастность экрана, часовой пояс, включение/выключение приема DCF – сигнала, 12/24 – часовой формат отображения времени , настройка времени вручную, год, число, отображение температуры в °C/°F

- Год не отображается в обычном режиме, его можно посмотреть только в режиме настроек.

Кнопка IN (внутренние значения)

- Используется для переключения между текущей/минимальной/максимальной внутренней температурой и влажностью

- Нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд для сброса максимальных и минимальных значений температуры и влажности (будут заменены все рекордные значения на текущие)

Важно! Информация о времени и дате доступна только для рекордных значений температуры и после сброса этих значений будет заменена на текущие.

- Для изменения контраста экрана, выбора часового пояса, включения/выключения приема DCF – сигнала, переключения между 12/24 часовым форматом отображения времени, для задания значения часов, года, месяца, числа и переключения между °C/°F в режиме настроек.

Важно! В 24 часовом режиме отображения времени, кнопкой IN настаивается число. В 12 часовом – кнопкой IN настраивается месяц.

Кнопка OUT (внешние значения)

- Используется для переключения между текущей/минимальной/максимальной наружной температурой.

- Нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд для сброса максимальных и минимальных значений температуры (будут заменены все рекордные значения на текущие, данные с каждого внешнего датчика должны быть сброшены по отдельности)

Важно! Информация о времени и дате рекордных значений будет заменена на текущую

- Для изменения значений минут, месяца и числа в режиме настроек.

Важно! В 24 часовом режиме отображения времени, кнопкой OUT настаивается месяц. В 12 часовом – кнопкой OUT настраивается число.

Кнопка CH (канал)

- Используется для переключения между наружной температурой с внешнего датчика 1 и 2.

- Для выхода из режима настроек.

Экран

* когда осуществляется прием данных о наружной температуре с датчика на метеостанцию, иконка отображается (если нет приема – иконка не отображается). Вы можете легко понять, происходит ли прием данных с датчика (иконка отображается) или нет (иконка не отображается). С другой стороны, короткое мигание иконки указывает на то, что прием в настоящее время осуществляется.

Радио контролируемые часы:

Символ антенны в центре показывает, что принимается сигнал от внешнего датчика.

Временной базой для радио контролируемого времени являются цезевые  атомные часы управляемые Physikalish Technische Bundesansalt Braunschweig. Степень их отклонения от точного времени составляет менее секунды за миллион лет. Время кодируется и  передается из Mainflingen (?) по сигналу с чистотой DCF-77 (77.5 Мегагерц) и имеет радиус передачи примерно в 1.500 км. Ваши радио контролируемые часы получают сигнал и преобразуют его, показывая точное летнее и зимнее время. Качество приема сильно зависит от географического положения. В нормальной ситуации проблем с приемом быть не должно в радиусе 1500 км от Франкфурта.

Как только на метеостанции после установки начинает отображаться наружная температура, на экране замигает иконка DCF-сигнала. Это говорит о том, что часы обнаружили присутствие радиосигнала и пытаются его принять. Когда временной код принят, иконка DCF-сигнала начинает непрерывно светиться, и на экране появляется время и дата.

Прием сигнала DCF производится дважды в день, в 02:00 и 03:00 часа после полуночи. Если в 03:00 не удалось осуществить прием, то следующий прием будет произведен в последующий час, и далее вплоть до 06:00 часов утра или до того момента, когда прием окажется успешным. Если не удастся провести прием до 06:00 часов утра, следующая попытка будет сделана в следующую ночь в 02:00. Если же иконка DCF-сигнала мигает, а время при этом не устанавливается, или иконка DCF-сигнала вообще не появляется на экране, следует убедиться в следующем:

- Рекомендованное расстояния до любого источника помех, такого как монитор компьютера или телевизор, должно быть не менее 1,5-2,0 м.

- Внутри комнат, построенных из железобетонных конструкций (цокольные помещения, массивные каркасы), принимаемый сигнал будет, естественно, значительно слабее. В крайних случаях поместите Ваше устройство как можно ближе к окну и/или сориентируйте его переднюю или заднюю панель в направлении передатчика во Франкфурте.

- В ночное время атмосферные помехи обычно ослабевают, и в большем числе случаев прием становится возможным. Прием сигнала один раз в день позволяет обеспечить отклонение точного времени показаний часов менее чем на 1 секунду.

Ручные настройки

Нажав на кнопку SET, можно выполнить следующие настройки:

- Контрастность экрана

- Часовой пояс

- Включение/выключение приема DCF-сигнала

- 12/24 часовой формат отображения времени

- Настройка времени вручную

- Дата

- Режим «дремания»

- Формат отображения температуры °С/°F

- Чувствительность прогноза погоды

Настройка контрастности экрана:

контрастность  экрана можно выбрать из 8-ми различных уровней (по умолчанию 5)

для настройки контраста:
1. Нажмите кнопку IN для выбора уровня контрастности.

2. Нажмите кнопку SET для подтверждения и перехода к настройке часового пояса, или нажмите кнопку CH для выхода из режима настроек.

Настройка часового пояса:

по умолчанию задано значение часового пояса 0. Для изменения:

1. Нажмите кнопку SET после настройки контрастности экрана – значение часового пояса замигает.

2. Используя кнопку IN, настройте часовой пояс. Значения будут идти от 0 до +12 и затем от -12 до 0 с интервалом в один час.

3. Нажмите кнопку SET для подтверждения и перехода к настройке включения/выключения DCF – сигнала или нажмите кнопку CH для выхода их режима настроек.

Включение/выключение DCF – сигнала.

В местах, где невозможен прием DCF – сигнала, эта функция может быть отключена и часы будут работать как обычные кварцевые (по умолчанию функция DCF – сигнала включена).

1. Значение «ON» замигает на экране.

2. С помощью кнопки IN выберите значение OFF.

3. Нажмите кнопку SET для подтверждения и перехода к настройке формата отображения времени или нажмите кнопку CH для выхода их режима настроек.

Настройка формата отображения времени

1. После настройки включения/выключения DCF – сигнала, нажмите кнопку SET, на экране замигает значение «12h» или «24h».

2. С помощью кнопки SET выберите между 12-ти и 24-х часовым форматом отображения времени.

3. Нажмите кнопку SET для подтверждения выбора и перехода к ручной настройке времени или нажмите кнопку CH для выхода из режима настроек.

Важно: при выборе 24-х часового формата отображения времени – формат даты «число месяц». При выборе 12-ти часового формата отображения времени – формат даты «месяц число».

Ручная настройка времени

В случае, если метеостанция не может принять DCF – сигнал, время можно настроить вручную. Часы в этом случае будут работать как обычные кварцевые.

Для настройки часов:

1. Значение часов и минут замигает на экране.

2. С помощью кнопки IN выберите значение часов, с помощью кнопки OUT – значение минут. Если Вы будете удерживать эти кнопки, значения будут быстро пролистываться: значения часов с шагом 1 час, значения минут с шагом 5 минут.

3. Нажмите кнопку SET для подтверждения выбора и перехода к настройке даты или нажмите кнопку CH для выхода из режима настроек.

Важно: Устройство будет пытаться скорректировать время по DCF-сигналу. Как только сигнал будет получен, настроенное вручную время будет заменено на полученное. Когда устройство пытается принять DCF – сигнал, иконка мигает. Если сигнал не был принят – иконка пропадет с экрана, но на следующий день прием будет осуществляться вновь.

Настройка даты

По умолчанию дата на метеостанции 1.1.2006. Если получен DCF – сигнал, дата будет установлена автоматически. В противном случае, дату можно установить вручную:

1. С помощью кнопки IN, выберите значение года. Интервал выбора с 2006 по 2039.

2. Нажмите кнопку SET для подтверждения и перехода к настройке числа и месяца.

3. Нажмите кнопку IN (или OUT) для выбора числа  и кнопку OUT (или IN) для выбора месяца.

4. Нажмите кнопку SET для подтверждения выбора и перехода к настройке режима «дремания» или нажмите кнопку CH для выхода из режима настроек.

Настройка режима «дремания»

Важно!

Функция «дремания» настраивается только для метеостанций с функцией будильника. Так как Ваша метеостанция лишена этой функции, просто нажмите кнопку SET для перехода в режим настроек формата отображения температуры или кнопку CH для выхода из режима настроек.

Настройка формата отображения температуры °C/°F

По умолчанию температура отображается в градусах Цельсия (°C). Для выбора °F (Фаренгейт):

1. Значение °C замигает, используя кнопку IN, выберите между °C и °F.

2. Нажмите кнопку SET для подтверждения и перехода к настройке чувствительности  прогноза погоды или кнопку CH для выхода из режима настроек.

Настройка чувствительности прогноза погоды.

Важно! Данная функция не поддерживается Вашей метеостанцией, поэтому просто нажмите кнопку SET для выхода из режима настроек.

Влажность внутри помещения с индикатором уровня комфорта.

Влажность внутри помещения определяется автоматически и отображается во второй секции экрана.

Индикатор уровня комфорта.

Комфортно: «Счастливое лицо» отображается, если температура находится между значениями 20°C – 25.9°C (68°F – 78.6°F), а влажность находится между значениями 45% - 65%.

Некомфортно: «Грустное лицо» отображается в случае, если значения температуры и влажности находятся вне диапазона Комфортного.

Внутренняя температура с минимальными/максимальными рекордами

внутренняя температура отображается в третьей секции экрана.

Пролистывание и сброс внутренних рекордов.

1. Для пролистывания между внутренней текущей, минимальной и максимальной температурой и влажностью, временем и датой, когда они были получены, нажмите кнопку IN:

- один раз, чтобы увидеть минимальную температуру и влажность со временем их получения.

- два раза, чтобы увидеть максимальную температуру и влажность со временем их получения.

- три раза, чтобы вернуться к отображению текущих значений температуры и влажности.

Важно! Информация «дата/время» доступна только для значения температурных рекордов.

2. Для сброса минимальных и максимальных значений температуры и влажности и времени записи этих значений, нажмите и удерживайте кнопку IN в течение 3-х секунд. Это действие сбрасывает минимальные и максимальные значения температуры и влажности, время и дату их получения, и заменяет на текущие.

Наружная температура

Четвертая секция экрана показывает наружную температуру и прием сигнала с внешнего датчика. Номер над температурой указывает,  что используется более одного внешнего датчика.

Пролистывание и сброс наружных рекордов.

1. Для пролистывания между наружной текущей, минимальной и максимальной температурой, временем и датой, когда она были получены, нажмите кнопку OUT:

- один раз, чтобы увидеть минимальную температуру и время ее получения.

- два раза, чтобы увидеть максимальную температуру и время ее получения.

- три раза, чтобы вернуться к отображению текущих значений температуры.

2. Для пролистывания между каналами, нажмите кнопку CH:

- один раз, чтобы увидеть канал 2 (данные с проводного датчика)

- два раза, чтобы увидеть канал 3 (данные со второго внешнего датчика)

- три раза, чтобы вернуться к отображению данных с первого внешнего датчика (канал 1)

3. Для сброса минимальных и максимальных значений температуры и времени записи этих значений, нажмите и удерживайте кнопку OUT в течение 3-х секунд. Это действие сбрасывает минимальные и максимальные значения температуры и влажности, время и дату их получения, и заменяет на текущие.

Важно: рекордные значения для разных внешних датчиков должны быть сброшены по отдельности.

Просмотр минимальных/максимальных значений с других внешних датчиков

При использовании более одного внешнего датчика:

1. Для пролистывания между датчиками, нажмите кнопку CH:

- один раз, чтобы увидеть данные с первого датчика (с проводного датчика)

- два раза, чтобы увидеть данные со второго датчика

- три раза, чтобы увидеть данные с основного датчика

2. Нажмите кнопку OUT, чтобы увидеть минимальные и максимальные значения температуры с выбранного датчика.

3. Для сброса минимальных и максимальных значений, нажмите и удерживайте кнопку OUT в течение 3-х секунд. Таким образом, Вы сбросите рекордные значения и замените их на текущие.

Важно! Минимальные и максимальные значения для каждого канала должны быть сброшены по отдельности.

Индикатор заряда батарейки

Индикатор заряда батарейки появляется на экране, когда необходимо заменить батарейку.

Прием температуры

Данные о наружной температуре обновляются каждые 4 секунды. На дистанцию до температурного датчика может повлиять температура. Холодные температуры на дистанции от датчика могут сократить ее. Пожалуйста, имейте это в виду при выбора места для внешнего датчика.

Прием сигнала на частоте 868МГц

Если внешние значения температуры и влажности не были получены через 3 минуты после настроек (или в секции экрана метеостанции для внешних данных все время отображается «--.-»), пожалуйста, проверьте следующие пункты:

1. Расстояние от метеостанции или внешнего датчика, до каких либо электронных приборов (компьютер, телевизор и т.д.) должно быть не меньше,, чем 1.5 – 2 метра.

Избегайте установку метеостанции вблизи от металлических конструкций

3. Не используйте другие электронные приборы на такой же частоте (868МГц), так как это может привести к некорректному приему сигнала.

4. Соседи, использующие какие либо электронные приборы на частоте 868МГц, так же влияют на корректный прием сигнала.

Важно! Во время приема сигнала с внешнего датчика на частоте 868 МГц не открывайте крышку отсека для батареек на внешнем датчике и метеостанции, поскольку батарейки могут, под действием пружины, освободиться от контактов и тем самым привести к ошибке. Если это произошло, необходимо сбросить все настройки (см. пункт «настройки» выше). В противном случае могут возникнуть проблемы с внешним датчиком.

Дистанция между внешним датчиком и метеостанцией не должна превышать 100 метров (на открытом пространстве). Однако, это зависит от окружающей среды и уровня вмешательства. Если при соблюдении всех факторов сигнал не получен, необходимо перезагрузить все устройства (см. пункт «настройки»).

Установка метеостанции:

Метеостанция может быть монтирована к стене или установлена на горизонтальной поверхности.

Для установки на горизонтальную поверхность необходимо выдвинуть подставку на обратной стороне метеостанции.

Для монтирования к стене

Выберите защищенное место. Избегайте попадания влаги и прямых солнечных лучей. Прежде чем монтировать метеостанцию на стену, пожалуйста, проверьте, чтобы был получен сигнал с внешнего датчика. Для монтирования в стене:

1. Установите винт (в комплект не входит) в отверстие в стене, оставляя 5 мм от стены до головки винта.

2. Повесьте метеостанцию на винт. Убедитесь, что метеостанция держится на винте, прежде чем отпустить ее.

Установка внешнего датчика:

Внешний датчик может быть монтирован к стене с помощью держателя и двух винтов (входят в комплект). Так же внешний датчик может быть установлен на столе.

Для монтирования на стену внешнего датчика:

1. Используя отверстия в держателе, отметьте на стене места, где необходимо просверлить.

2. Просверлите отверстия в стене.

3. Прикрепите держатель к стене с помощью винтов и наденьте на держатель внешний датчик.

Важно! Поверхность стены может уменьшать радиус передачи. Если, к примеру, датчик прикреплен к куску металла, то это может существенно уменьшить радиус передачи. Из этих соображений, мы не рекомендуем устанавливать датчик на любые поверхности, содержащие много металла или сильно полированные (например, гаражные ворота, двойное стекло). Перед закреплением в выбранном месте, убедитесь, что метеостанция принимает сигнал на частоте 868МГц от датчика, установленного в выбранном месте. Устанавливайте ваш внешний датчик в местах, защищенных от влаги и прямых солнечных лучей.

Внешний датчик просто надевается на держатель. Когда Вы будете снимать или надевать внешний датчик на держатель, пожалуйста, придерживайте их.

Уход и техническая поддержка:

- Избегайте экстремальных температур, вибрации и шока, так как они могут повредить устройства и вызвать неточные прогнозы и показания.

- При очистки дисплея и корпуса, используйте только мягкую влажную тряпку. Не используйте растворители или моющие средства, поскольку они могут оставить следы на LCD-дисплее и корпусе.

- Не погружайте устройства в воду.

- Сразу заменяйте все батарейки с низким зарядом во избежание утечки и повреждений. Заменяйте только на новые батареи рекомендуемого типа.

- Не проводите ремонт устройств самостоятельно. Верните их в первоначальное место покупки для ремонта квалифицированным инженером. Открытие и самостоятельное вскрытие устройств может аннулировать гарантию.

- Не подвергайте устройства экстремальным и неожиданным температурным изменениям, это может привести к быстрому изменению прогноза и показаний, что ведет к снижению точности показаний.

Спецификация:

Диапазон измеряемых температур:

Внутренняя:  -9.9°C…. +59.9°C с разрешением 0.1°C

14.2°F…. 139.8°F с разрешением 0.2°F

(если температура находится вне диапазона, на экране отображается «OF.L»)

Наружная:   -39.9°C…. +59.9°C с разрешением 0.1°C

-39.8°F…. 139.8°F с разрешением 0.2°F

(если температура находится вне диапазона, на экране отображается «OF.L»)

Диапазон измеряемой влажности:

Внутренняя:  1%..... 99% с разрешением 1%

(если влажность находится вне диапазона, или значение температуры «OL.F» на экране отображается «- -»)

Интервал обновления внутренней температуры:  каждые 15 секунд

Интервал обновления внутренней влажности:   каждые 20 секунд

Интервал обновления наружной температуры:   каждые 4 секунды

Батарейки:

Метеостанция:    2 x AA, IEC LR6, 1.5V

Внешний датчик:   2 x AAA, IEC LR3, 1.5V

Срок действия батареек:   приблизительно 24 месяца (рекомендуется использовать щелочные батарейки)

Размеры:

Метеостанция:   81 х 32 х 143,5 мм

Внешний датчик:   41 х 19 х 128 мм

Отказ от ответственности:

- Электрические и электронные отходы содержат вредные вещества. Утилизация электронных отходов в необитаемой местности и/или на несанкционированных площадках  наносит сильный вред окружающей среде!

- Свяжитесь с местными или/и региональными властями для получения адресов легальных мест захоронения отходов, работающих на принципе селективного отбора.

- Все электронные контрольно-измерительные приборы с настоящего времени должны перерабатываться. Пользователь должен принимать активное участие в повторном использовании, переработке и восстановлении электрических и электронных отходов.

- Неограниченная утилизация электронных отходов может нанести вред общественному здоровью и качеству окружающей среды.

- Как указано на упаковке и этикетке, расположенной на продукте, в интересах пользователя настоятельно рекомендуется читать «Руководство пользователя». Данный продукт не должен, однако, выбрасываться в общие места сбора мусора.

- Производитель и поставщик не могут нести какую-либо ответственность за любые искажения показаний и любые последствия, возникающие в связи с неправильным использованием.

- Данный продукт не должен использоваться в медицинских целях для измерения температуры в домашних условиях.

- Технические характеристики данного продукта могут изменяться без предварительного уведомления.

- Данный продукт не является игрушкой. Хранить в недоступном для детей месте.

- Ни одна часть настоящего руководства не может быть изменена без письменного согласия производителя.

# Text boxes

экран

Функциональные кнопки

Отверстие для крепления

Отсек для батареек

Подставка

Проводной датчик

Разъем только для проводного датчика!

Не подсоединяйте сюда блок питания!

настройки

канал

Внутренние данные

Внешние данные

Иконка приема DCF – сигнала

Индикатор комфорта внутри помещения

Индикатор батарейки для метеостанции

Сигнал приема наружной температуры*

Индикатор батарейки внешнего датчика

Время

Дата

Влажность внутри помещения

Внутренняя температура в °C или °F

Номер внешнего датчика

Наружная температура в °C или °F

мигает

мигает

мигает

мигает

Часы (мигает)

Минуты (мигает)

год (мигает)

число    месяц

(мигает)            (мигает)

мигает

Символ уровня комфорта

Влажность внутри помещения

Внутренняя температура в °C/°F

Отображение максимума

Сигнал приема данных с внешнего датчика

Отображения минимума

Наружная температура в °C/°F

Показывает номер внешнего датчика