TFA 30.3032.01.IT.  Метеостанция.

Функции:

- Радио контролируемые часы DCF-77 или установка времени вручную

- Включение/отключение приема часов

- Отображение часов и минут

- Отображение даты

- Часовой пояс ±12 часов

- Беспроводная передача на частоте 868 МГц

- Обновление сигнала приема наружной температуры каждые 4 секунды

- Отображение температуры в °C или °F

- Отображение внутренней и наружной температуры, значения минимума и максимума температуры (с возможностью сброса этих значений)

- Возможность использования до 3-х внешних датчиков

- Отображение ежедневных минимальных и максимальных значений внутренней температуры

- Отображение ежедневных минимальных и максимальных значений наружной температуры

- Индикатор заряда батарейки

- Регулировка контраста экрана

- Установка на столе или монтирование на стену

Внешний датчик

- Передача сигнала с внешнего датчика на метеостанцию на частоте 868 МГц

- Двойной канал датчика*: один внутренний канал и один канал для исследования

- Защитный кожух

- Установка на столе или монтирование на стену

*Двойной внешний датчик:

На датчике попеременно отображаются значения, измеренные внутренним датчиком (канал 1) и проводным датчиком (канал 2). Если проводной датчик не подключен, на экране отображаются данные с внутреннего датчика. После того, как основное устройство свяжется с датчиком, на канале 1 основного устройства будут отображаться встроенного датчика, на канале 2 температура, измеренная проводным датчиком. Если проводной датчик не подключен, на канале 2 основного устройства будет отображаться «- -», на канале 1 по-прежнему будут отображаться данные со встроенного датчика. Проводной датчик может быть подключен к внешнему датчику в любое время после настройки. Не требуется перезапуск устройств для подключения или отключения проводного датчика. Основное устройство автоматически распознает данные с проводного датчика и отобразит измеряемую им температуру на канале 2.

Настройки:

При использовании одного внешнего датчика:

1. Вставьте батарейки во внешний датчик.

2. В течение следующих 30-ти секунд установите батарейки в метеостанцию (см. пункт «Установка и замена батареек в метеостанции»). Когда только батарейки установлены, на мгновение отобразятся все элементы экрана. Затем отобразятся внутренняя температура и время 0:00. Если этого не произошло в течение 60 секунд, извлеките батарейки, подождите 60 секунд и установите батарейки снова. Если все получилось, продолжайте настройку.

3. После того, как батарейки установлены, метеостанция начнет принимать сигнал с внешнего датчика.

4. Если к внешнему датчику подключен проводной датчик, основное устройство должно отображать внешнюю температуру на канале 1 и 2. Так же, должна отображаться иконка приема сигнала с внешнего датчика. Если этого не произошло в течение 2-х минут, необходимо вынуть батарейки из обоих устройств и повторить настройки, начиная с первого пункта.

5. Для успешного приема сигнала 868 МГц, окончательное расстояние между основным устройством и внешним датчиком не должно превышать 100 метров.

6. Как только основное устройство примет и отобразит данные с внешнего датчика, начнется автоматический прием DCF-сигнала для установки времени. Обычно это занимает от 3 до 5 минут при хороших условиях.

При использовании 2-х датчиков:

1. Следует вытащить батарейки из основного устройства и датчика и подождать 60 секунд (если до этого была произведена настройка для работы с одним внешним датчиком),

2. Вставьте батарейки в первый датчик.

3. В течение 30-ти секунд вставьте батарейки в основное устройство. Когда только батарейки установлены, на мгновение отобразятся все элементы экрана. Затем отобразятся внутренняя температура и время 0:00. Если этого не произошло в течение 60 секунд, извлеките батарейки, подождите 60 секунд и установите батарейки снова.

4. Данные о внешней температуре считаются с первого датчика (канал 1 и канал 2) и должны будут отобразиться на основном устройстве (если подключен проводной датчик). Если этого не произошло в течение 2-х минут, необходимо вынуть батарейки из обоих устройств и повторить настройки, начиная с первого пункта.

5. Вставьте батарейки во второй датчик, как только значения температуры с первого датчика отобразятся на основном устройстве.

Важно! Батарейки во второй датчик должны быть установлены в течение 30 секунд после приема данных первого датчика.

6. Внешняя температура со второго датчика, должна отобразиться на экране и номер канала должен вернуться в 1, показывая, что данные успешно принимаются по всем трем каналам. Если этого не произошло в течение 2-х минут, необходимо вынуть батарейки из обоих устройств и повторить настройки, начиная с первого пункта.

Важно! Данные от второго датчика отображаются основным устройством на канале 3. Отображается только температура, измеренная встроенным датчиком, температура, измеренная проводным датчиком, на экране основного устройства не отображается.

7. Как только основное устройство примет и отобразит данные с внешнего датчика, начнется автоматический прием DCF-сигнала для установки времени. Обычно это занимает от 3 до 5 минут при хороших условиях.

Важно!

- При неправильной настройке дополнительных датчиков могут возникнуть проблемы с передачей данных. В этом случае следует вынуть батарейки из всех устройств и повторить настройки, начиная с пункта 1.

- Если в течение 10 минут DCF-сигнал не был получен, нажмите кнопку SET для ввода времени вручную.

- Прием сигнала DCF производится дважды в день, в 02:00 и 03:00 часа после полуночи. Если в 03:00 не удалось осуществить прием, то следующий прием будет произведен в последующий час, и далее вплоть до 06:00 часов утра или до того момента, когда прием окажется успешным. Если не удастся провести прием до 06:00 часов утра, следующая попытка будет сделана в следующую ночь в 02:00.

Установка батареек:

Установка батареек в основное устройство:

В основном устройстве используются две батарейки типа AAA (LR3 1.5V). Для установки и замены батареек проделайте следующие шаги:

1. Откройте крышку отсека для батареек на обратной стороне основного устройства.

2. Вставьте батарейки, соблюдая полярность.

3. Закройте крышку.

Установка батареек во внешний датчик:

Во внешнем датчике используются две батарейки типа AAA (LR3 1.5V). Для установки и замены батареек проделайте следующие шаги:

1. Откройте крышку отсека для батареек на обратной стороне внешнего датчика.

2. Вставьте батарейки, соблюдая полярность.

3. Закройте крышку.

Важно! При замене батареек в одном из устройств, должна быть произведена перезагрузка всех устройств. Это необходимо, так как специальный секретный код, получаемый основным устройством с внешнего датчика, передается в первые 3 минуты после начала настройки.

Рекомендуется регулярно заменять батарейки во всех устройствах для их оптимальной работы.

Функциональные кнопки:

Основное устройство:

Основное устройство имеет 4 функциональные кнопки:

Кнопка SET (ручные настройки):

- Нажмите и удерживайте для входа в режим настроек для инициализации следующих настроек: контрастность экрана, часовой пояс, включение/выключение DCF-сигнала, формат отображения времени 12/24, ручная настройка часов, года, месяца, дня и формат отображения температуры °C/°F.

Кнопка MIN/MAX:

- Переключает между внутренними и внешними минимальными и максимальными значениями температуры.

- Нажмите для выхода из режима настроек.

- Нажмите для сброса температурных рекордов внутренних и внешних температур (заменяет значения на текущие).

Кнопка +:

- Для выбора значений вручную (вверх)

- В нормальном режиме нажмите для пролистывания между датой и временем.

Кнопка CH/-:

- Для выбора значений вручную (вниз)

- Для переключения между каналами отображения внешней температуры (при использовании более одного внешнего датчика)

Экран и настройки:

*при устойчивом приеме сигнала основным устройством, значок внешнего датчика отображается на экране (при плохом приеме значок пропадает с экрана). В этом случае вы можете легко видеть успешным или неуспешным был последний прием сигнала.

В то же время мигание иконки показывает, что прием сигнала осуществляется в настоящее время.

Важно! Номер канала (номер внешнего датчика) будет отображаться только при условии использования нескольких внешних датчиков.

Для удобства, экран основного устройства разделен на 3 секции для отображения времени и даты, внутренних значений температуры и внешних значений температуры.

Секция 1 – время и дата

- В обычном режиме отображается время и дата в формате «день недели + число». Нажмите кнопку  + один раз – формат отображения даты будет «число + месяц», нажмите кнопку + два раза – на месте даты будут отображаться секунды.

- Иконка приема радио контролируемых часов (DCF-сигнал) будет отображаться на экране, если идет прием радио контролируемых часов.

Секция 2 – внутренняя температура

- Отображение текущей внутренней температуры

- Отображение ежедневной минимальной и максимальной внутренней температуры

Секция 3 – внешняя температуры

- Отображение текущей внешней температуры

- Отображение ежедневной минимальной и максимальной внешней температуры

DCF-сигнал – прием радио контролируемых часов:

Временной базой для радио контролируемого времени являются цезевые  атомные часы управляемые Physikalish Technische Bundesansalt Braunschweig. Степень их отклонения от точного времени составляет менее секунды за миллион лет. Время кодируется и  передается из Mainflingen (?) по сигналу с чистотой DCF-77 (77.5 Мегагерц) и имеет радиус передачи примерно в 1.500 км. Ваши радио контролируемые часы получают сигнал и преобразуют его, показывая точное летнее и зимнее время. Качество приема сильно зависит от географического положения. В нормальной ситуации проблем с приемом быть не должно в радиусе 1500 км от Франкфурта.

Как только на метеостанции после установки начинает отображаться наружная температура, на экране замигает иконка DCF-сигнала. Это говорит о том, что часы обнаружили присутствие радиосигнала и пытаются его принять. Когда временной код принят, иконка DCF-сигнала начинает непрерывно светиться, и на экране появляется время.

Если же иконка DCF-сигнала мигает, а время при этом не устанавливается, или иконка DCF-сигнала вообще не появляется на экране, следует убедиться в следующем:

- Рекомендованное расстояния до любого источника помех, такого как монитор компьютера или телевизор, должно быть не менее 1,5-2,0 м.

- Внутри комнат, построенных из железобетонных конструкций (цокольные помещения, массивные каркасы), принимаемый сигнал будет, естественно, значительно слабее. В крайних случаях поместите Ваше устройство как можно ближе к окну и/или сориентируйте его переднюю или заднюю панель в направлении передатчика во Франкфурте.

Ручные настройки:

Следующие ручные настройки могут быть сделаны в режиме настроек:

- Настройка контрастности экрана

- Часовой пояс

- Включение/выключение DCF-сигнала

- Формат отображения времени 12/24

- Настройки времени вручную

- Настройка даты (год, месяц, число)

- °C/°F

Нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 3-х секунд для входа в режим настроек.

Настройка контрастности экрана:

Вы можете выбрать один из восьми (0-7) уровней контрастности. Для выбора желаемого уровня:

1. нажмите кнопку + или CH/- для выбора желаемого уровня контрастности.

2. нажмите SET для подтверждения выбора и перехода к настройке часового пояса или нажмите кнопку MIN/MAX для выхода из режима настроек.

Часовой пояс:

По умолчанию установлено значение 0. Для выбора другого значения часового пояса:

1. с помощью кнопки + или CH/- выберите свой часовой пояс. Диапазон значений от -12 до + 12 часов.

2. нажмите SET для подтверждения выбора и перехода к вкл/выкл приема DCF-сигнала или нажмите кнопку MIN/MAX для выхода из режима настроек.

Включение/выключение приема DCF-сигнала:

В местах, где прием DCF-сигнала не возможен, эта функция может быть отключена. Часы в этом случае будут работать как обычные кварцевые часы (по умолчанию прием сигнала включен).

1. на экране будет мигать «ON» и иконка приема сигнала.

2. с помощью кнопки + или CH/- выберите значение «OFF» для отключения этой функции.

3. нажмите SET для подтверждения выбора и перехода к настройке формата отображения времени или нажмите кнопку MIN/MAX для выхода из режима настроек.

Важно! Если функция приема DCF-сигнала отключена вручную, устройство не будет принимать DCF-сигнал до тех пор, пока вы снова ее не активируете. Иконка приема DCF-сигнала не будет отображаться на экране.

Настройка формата отображения времени:

1. на экране мигает «12h» или «24h» (по умолчанию «24h»),

2. с помощью кнопки + или CH/- выберите желаемый формат отображения времени.

3. нажмите SET для подтверждения выбора и перехода к настройке формата времени вручную или нажмите кнопку MIN/MAX для выхода из режима настроек.

Важно! Когда выбран 24 часовой формат отображения времени, формат отображения календаря «число - месяц». Когда выбран 12 часовой формат отображения времени, формат отображения календаря «месяц - число».

Настройка времени вручную:

В том случае, если основное устройство не может принять DCF-сигнал (помехи, дистанция и т.д.), время может быть настроено вручную. В этом случае часы будут работать как обычные кварцевые часы.

Для установки времени:

1.  значение часов мигает.

2. с помощью кнопки + или CH/- задайте значение часов. Нажмите кнопку SET для перехода к установке минут.

3. значение минут начнет мигать. С помощью кнопки + или CH/- задайте значение минут.

4. нажмите SET для подтверждения выбора и перехода к настройке календаря или нажмите кнопку MIN/MAX для выхода из режима настроек.

Настройка календаря:

По умолчанию после включения метеостанции на экране отобразится 1.1.2006. При приеме DCF-сигнала дата изменится автоматически. При невозможности приема этого сигнала, дата может быть задана вручную. Для этого:

1. значение года мигает. С помощью кнопок + или CH/- выберите текущий год. Значения могут изменяться в диапазоне от 2006 до 2029 (по умолчанию 2006 год).

2. Нажмите кнопку SET для перехода к настройке месяца.

3. Значение месяца замигает. С помощью кнопки + или CH/- задайте месяц, затем нажмите SET для перехода к настройке числа.

4. число будет мигать. С помощью кнопки + или CH/- задайте значение числа.

5. Нажмите кнопку SET для подтверждения и перехода к настройке формата отображения температуры.

Важно! День недели автоматически установится после выбора месяца и даты

°C/°F:

По умолчанию температура отображается в °C. Чтобы выбрать °F:

1.  «°F» или «°C» замигает, Для переключения между значениями используя кнопку + или CH/-.

2. для подтверждения выбора и выхода из режима настроек нажмите кнопку SET.

Отображение внутренней температуры:

Внутренняя температура измеряется и отображается в секции 2.

Отображение внешней температуры:

Внешняя температура отображается в нижней секции экрана:

Отображение максимума и минимума внутренней температуры:

1. в обычном режиме нажмите кнопку MIN/MAX один раз – отобразится минимальная внутренняя температура. Так же отобразится время и дата, когда это значение было записано.

2. нажмите кнопку MIN/MAX еще раз – на экране отобразится максимальная внутренняя температура. Так же отобразится время и дата, когда это значение было записано.

3. нажмите MIN/MAX третий раз для возвращения к обычному режиму.

Отображение минимума и максимума внешней температуры:

1. в обычном режиме нажмите кнопку MIN/MAX три раза – внешний температурный минимум и время, когда он был записан, отобразится на экране.

2. нажмите кнопку MIN/MAX снова - на экране отобразится максимальная внешняя температура. Так же отобразится время и дата, когда это значение было записано.

Сброс рекордов внутренней и внешней температуры:

1. В обычном режиме, нажмите кнопку MIN/MAX один раз для входа в режим отображения внутренней минимальной температуры.

2. Нажмите и удерживайте кнопку MIN/MAX в течение 3-х секунд для сброса минимальных и максимальных значений внутренней и внешней температуры и замены их на текущие.

3. Нажмите кнопку MIN/MAX третий раз для возврата в обычный режим.

Важно! Внутренняя минимальная и максимальная температура, так же как и внешние рекорды для всех датчиков, сбрасываются аналогично.

Отображение ежедневной минимальной и максимальной внутренней температуры.

Метеостанция показывает ежедневную минимальную и максимальную внутреннюю температуру в обычном режиме.

Важно! Ежедневная минимальная внутренняя температура сбрасывается автоматически в 8 утра, ежедневная максимальная внутренняя температура сбрасывается автоматически в 8 вечера.

Отображение ежедневной минимальной и максимальной внешней температуры.

Метеостанция показывает ежедневную минимальную и максимальную внешнюю температуру для каждого датчика в обычном режиме.

Для того, чтобы увидеть температурные рекорды для каждого канала, нажмите кнопку CH.

Важно! Ежедневная минимальная температура сбрасывается автоматически в 8 вечера, ежедневная максимальная температура сбрасывается автоматически в 8 утра.

Передача на частоте 868 МГц

Метеостанция должна начать принимать данные с внешнего датчика в течение 5-ти минут после настройки. Если этого не произошло через 5 минут после настроек (на экране отображается «- - -»), пожалуйста, проверьте следующие пункты:

1. Расстояние от метеостанции или внешнего датчика до каких либо электронных приборов (компьютер, телевизор и т.д.) должно быть не меньше,, чем 1.5 – 2 метра.

Избегайте установку метеостанции вблизи от металлических конструкций

3. Не используйте другие электронные приборы на такой же частоте (868МГц), так как это может привести к некорректному приему сигнала.

4. Соседи, использующие какие либо электронные приборы на частоте 868МГц, так же влияют на корректный прием сигнала.

Важно! Во время приема сигнала с внешнего датчика на частоте 868 МГц не открывайте крышку отсека для батареек на внешнем датчике и метеостанции, поскольку батарейки могут, под действием пружины, освободиться от контактов и тем самым привести к ошибке. Если это произошло, необходимо сбросить все настройки (см. пункт «настройки» выше). В противном случае могут возникнуть проблемы с внешним датчиком.

Дистанция между внешним датчиком и метеостанцией не должна превышать 100 метров (на открытом пространстве). Однако, это зависит от окружающей среды и уровня вмешательства. Если при соблюдении всех факторов сигнал не получен, необходимо перезагрузить все устройства (см. пункт «настройки»).

Установка:

Установка метеостанции:

Метеостанцию можно расположить на столе или монтировать на стену.

Для монтирования на стену:

Выберите укромное место. Избегайте попадания влаги и прямых солнечных лучей. Прежде чем монтировать метеостанцию на стену, убедитесь, что она получает значения внешней температуры с внешних датчиков.

1. Вкрутите винт в стену (не включены в комплект), оставляя расстояние от головки винта до стены около 5 мм.

2. Снимите подставку с метеостанции и повесьте ее на винт. Убедитесь, что она держится прежде чем выпустите ее из рук.

Установка на столе:

С помощью подставки, метеостанция может быть установлена на любой горизонтальной поверхности.

Установка внешнего датчика:

Внешний датчик поставляется вместе с держателем, который можно использовать для монтирования датчика на стену. Так же внешний датчик можно установить на любую горизонтальную поверхность с помощью того же держателя.

Монтирование к стене:

1. 1. Прикрепите держатель на стену, используя винты.

2. Наденьте внешний датчик на держатель.

Важно! Важно! Прежде чем зафиксировать внешний датчик, убедитесь, что он передает данные на метеостанцию. Если сигнал не передается переместите внешний датчик или подвигайте его – это может помочь в передаче сигнала.

Уход и техническая поддержка:

- Избегайте экстремальных температур, вибрации и шока, так как они могут повредить устройства и вызвать неточные прогнозы и показания.

- При очистки дисплея и корпуса, используйте только мягкую влажную тряпку. Не используйте растворители или моющие средства, поскольку они могут оставить следы на LCD-дисплее и корпусе.

- Не погружайте устройства в воду.

- Сразу заменяйте все батарейки с низким зарядом во избежание утечки и повреждений. Заменяйте только на новые батареи рекомендуемого типа.

- Не проводите ремонт устройств самостоятельно. Верните их в первоначальное место покупки для ремонта квалифицированным инженером. Открытие и самостоятельное вскрытие устройств может аннулировать гарантию.

- Не подвергайте устройства экстремальным и неожиданным температурным изменениям, это может привести к быстрому изменению прогноза и показаний, что ведет к снижению точности показаний.

Спецификация:

Диапазон измеряемых температур:

Внутренняя:    0°C …. 59.9°C с разрешением 0.1°C (32°F …. 139.8°F с разрешением 0.2°F). Если значения вне диапазона, на экране отображается «OF.L»

Внешняя:    -39.9°C…. 59.9°C с разрешением 0.1°C (-39.8°F …. 139.8°F с разрешением 0.2°F). Если значения вне диапазона, на экране отображается «OF.L»

Обновление внутренней температуры:   каждые 15 секунд

Обновление внешней температуры:   каждые 4 секунды

Батарейки:

Метеостанция :      2 x AAA, IEC, LR3, 1.5V

Внешний датчик:    2 x AAA, IEC, LR3, 1.5V

Срок службы батареек (рекомендуется использование щелочных батареек):

Метеостанция:   примерно 12 месяцев

Внешний датчик:   примерно 12 месяцев

Размеры:

метеостанция:    95 x 18.8 x 136 мм

внешний датчик:   41 x 19 x 128 мм

Отказ от ответственности:

- Электрические и электронные отходы содержат вредные вещества. Утилизация электронных отходов в необитаемой местности и/или на несанкционированных площадках  наносит сильный вред окружающей среде!

- Свяжитесь с местными или/и региональными властями для получения адресов легальных мест захоронения отходов, работающих на принципе селективного отбора.

- Все электронные контрольно-измерительные приборы с настоящего времени должны перерабатываться. Пользователь должен принимать активное участие в повторном использовании, переработке и восстановлении электрических и электронных отходов.

- Неограниченная утилизация электронных отходов может нанести вред общественному здоровью и качеству окружающей среды.

- Как указано на упаковке и этикетке, расположенной на продукте, в интересах пользователя настоятельно рекомендуется читать «Руководство пользователя». Данный продукт не должен, однако, выбрасываться в общие места сбора мусора.

- Производитель и поставщик не могут нести какую-либо ответственность за любые искажения показаний и любые последствия, возникающие в связи с неправильным использованием.

- Данный продукт не должен использоваться в медицинских целях для измерения температуры в домашних условиях.

- Технические характеристики данного продукта могут изменяться без предварительного уведомления.

- Данный продукт не является игрушкой. Хранить в недоступном для детей месте.

- Ни одна часть настоящего руководства не может быть изменена без письменного согласия производителя.

# Text boxes

экран

Отверстие для крепления

Крышка отсека для батареек

Функциональные кнопки

Подставка

Кнопка +

Кнопка MIN/MAX

Кнопка SET

Кнопка CH/-

Отображение времени

Внутренняя температура

Ежедневная минимальная внутренняя температура

Номер канала внешнего датчика

Иконка приема сигнала с внешнего датчика*

Ежедневная внешняя минимальная температура

«день недели + число» или «число + месяц» или «секунды»

Иконка заряда батарейки основного устройства

Ежедневная максимальная внутренняя температура

Внешняя температура

Иконка заряда батарейки внешнего датчика

Ежедневная максимальная внешняя температура

Иконка приема радио контролируемых часов

мигает

мигает

мигает

мигает

мигает

мигает

Число.месяц (24 часовой формат отображения времени)

Месяц.число (12 часовой формат отображения времени)

год

мигает

Иконка внутренней температуры

Внутренняя температура

Иконка внешней температуры

Внешняя температура

Иконка внутренней температуры

Минимальная внутренняя температура

Время и дата

Время и дата

Иконка внешней температуры

Номер канала внешнего датчика

Максимальная внешняя температура

Ежедневная минимальная внутренняя температура

Ежедневная максимальная внутренняя температура

Ежедневная минимальная внешняя температура

Ежедневная максимальная внешняя температура

Номер канала