TFA 30.3035. Метеостанция THERMO-LIGHT.

1. Функции:

- Метеостанция меняет отображаемый цвет соответственно изменению внутренней или наружной температуры с красного (тепло) на фиолетовый и голубой (холодно).

- Цвет подсветки изменяется соответственно температуре или как игра цвета.

- Беспроводной прием наружной температуры на частоте 433 МГц, расстояние между приборами 30 метров (на открытом пространстве).

- Метеостанция поддерживает использование до трех внешних датчиков, чтобы контролировать температуру в разных комнатах, например, в детской, в винном погребе и т.д..

- Минимальные и максимальные значения

- Радио контролируемые часы с будильником и датой.

- Батарейки: 3 батарейки типа 1.5V AAA (основное устройство), 2 батарейки типа 1.5V AAA (внешний датчик), так же в комплект входит сетевой адаптер ().

2. Устройства:

2.1. Основное устройство

Экран:

A. Индикатор заряда батарейки внешнего датчика

B. Индикатор внутренней температуры

C. Номер канала внешнего датчика

D. Индикатор автоматической прокрутки внутренней температуры и внешних каналов

E. Индикатор максимальных значений для внутренней температуры и внешних каналов

F. Индикатор минимальных значений для внутренней температуры и внешних каналов

G. Световой индикатор

H. Индикатор заряда батарейки основного устройства

I. Иконка «Alarm on»

J. Радио контролируемые часы, дата или время будильника

K. DSF-сигнал

L. Цветная подсветка

M. Отсек батареек

Кнопки:

N. «Manual/Mood/Alert» переключатель

O. Кнопка «MEM»

P. Кнопка «CH»

Q. Кнопка «ALERT»

R. Кнопка «MODE»

S. Кнопка «▼»

T. Кнопка «▲»

U. Кнопка «RESET» (внутри отсека для батареек)

V. Кнопка «SNOOZE-LIGHT» (активируется при нажатии на основное устройство)

2.2. Внешний датчик

1. Световой индикатор внешнего датчика

2. Номер канала

3. Наружная температура

4. Защитный кожух

5. Отсек для батареек

6. «CH» переключатель выбора канала

7. Кнопка «°C/°F»

8. Кнопка «RESET»

9. Защелки для защитного кожуха

3. Начало работы

3.1. Установка батареек

- Откройте отсек для батареек внешнего датчика. Для этого необходимо убрать подставку и снять защитный кожух, сдвинув защелки в стороны. Снимите крышку отсека для батареек.

- Откройте отсек для батареек на основном устройстве и положите оба устройства на стол на расстоянии друг от друга приблизительно 1.5 метра. Проверьте, чтоб рядом не находились никакие электронные устройства.

- Вставьте батарейки (3 х 1.5V AAA) сперва в основное устройство и сразу после этого 2 х 1.5V AAA во внешний датчик. Соблюдайте полярность.

- Подключите основное устройство к сетевому адаптеру.

Внимание! Подсветка будет работать постоянно только при подключенном сетевом адаптере.

3.2. Прием внешней температуры

- Основное устройство автоматически начнет сканировать сигнал (на частоте 433 МГц) с внешнего датчика сразу после установки батареек. На дисплее основного устройства замигают иконка приема сигнала и номер канала внешнего датчика.

- Если сигнал наружной температуры не принят, на дисплее отобразится «- -». Проверьте батарейки и попробуйте снова. Проверьте, есть ли рядом какие либо устройства, создающие помехи.

- Может помочь ручная настройка. Удерживайте в течении 2-х секунд кнопку «CH». Нажмите кнопку «RESET» на внешнем датчике, используя иголку, для передачи температуры на основное устройство вручную (например, для проверки или потери сигнала с датчика).

3.3. Прием радио контролируемого времени:

- Часы будут сканировать DCF-сигнал (радио контролируемые часы). DCF-символ замигает на экране и будет отображаться постоянно, когда сигнал будет успешно получен.

Важно: Подсветка будет отключена во время сканирования DCF-сигнала.

- На экране основного устройства отобразится статус приема сигнала:

- Часы способны сканировать сигнал времени вручную при нажатии кнопки «▲» в течении 3-х секунд.

- Снова удерживайте кнопку «▲» в течении 3-х секунд – сканирование DCF-сигнала будет прекращено.

- В случае, если часы не могут принять DCF-сигнал, время может быть настроено вручную. В этом случае часы будут работать как обычные кварцевые часы (см. пункт 4.1 «Настройка времени и даты»).

- Временной базой для радио контролируемого времени являются цезевые  атомные часы управляемые Physikalish Technische Bundesansalt Braunschweig. Степень их отклонения от точного времени составляет менее секунды за миллион лет. Время кодируется и  передается из Mainflingen (?) по сигналу с чистотой DCF-77 (77.5 Мегагерц) и имеет радиус передачи примерно в 1.500 км. Ваши радио контролируемые часы получают сигнал и преобразуют его  показывая точное летнее и зимнее время. Качество приема сильно зависит от географического положения. В нормальной ситуации проблем с приемом быть не должно в радиусе 1500 км от Франкфурта.

Пожалуйста, примите во внимание следующее:

- Рекомендуется держать прибор в 1.5-2 метрах от таких источников помех как телевизор и компьютер

- В железобетонных комнатах (подвалы, надстройки) сигнал обычно ослабевает. В исключительных случаях, пожалуйста, поместите прибор ближе к окну и/или поместите его передней или задней стороной к франкфуртскому передатчику.

- В ночное время  атмосферные возмущения проявляются не так сильно и в большинстве случаев прием возможен. Достаточно обеспечить прием сигнала один раз в день, чтобы погрешность в определении времени составляла менее 1 секунды.

4. Как работать:

- Важно: Во время сканирования сигнала DCF или температуры за окном кнопки работать не будут, если только сигналы не принимаются хорошо или если сканирование не остановлено вручную.

- Во время осуществления операций все удачные настройки будут подтверждаться звуковым сигналом.

- Прибор выйдет из режима настройки автоматически, если в течение 10 секунд не будет нажато ни одной кнопки.

- Удерживая кнопки «▲» и «▼» вы зайдете в предыдущее меню.

4.1. Настройка времени и даты

- Нажмите и удерживайте кнопку «MODE» в течении 2-х секунд. Замигает индикатор «24Hr». Нажмите кнопку «▲» или «▼» для выбора 12-ти или 24-х часового формата отображения времени.

- Подтвердите выбор кнопкой «MODE».

- Аналогично проведите следующие настройки: часы, минуты, год, формат отображения Month/day (месяц/день недели), месяц, число, формат отображения температуры -°С или °F.

- В режиме настройки отображения Month/day (месяц/день недели), можно выбрать из двух вариантов: month/date (месяц/число – Американский вариант) или date/month (число/месяц – Европейский вариант).

4.1.1. Отображение времени, даты и времени будильника.

Нажимайте кнопку «MODE» для выбора отображения между:

- Часы

- Дата

- Время будильника

4.2. Функция будильника

- Нажмите кнопку «MODE» дважды в обычном режиме. Время будильника появится на экране. Удерживайте кнопку «MODE» в течение 2-х секунд для входа с настройку времени будильника. Нажмите кнопку «▲» или «▼» для пролистывания значения часов. Подтвердите выбор нажатием кнопки «MODE» и перейдите к настройке минут. Подтвердите значение минут нажатием кнопки «MODE». Будильник активирован.

- Нажмите кнопку «▼» для отключения будильника (символ будильника пропадет с экрана) или включения.

- Когда будильник сработает, нажмите любую кнопку для выключения сигнала будильника.

- Вы можете активировать функцию «дремания», нажатием сверху на основное устройство. Символ будильника замигает и будильник снова сработает через 5 минут.

4.3. Температура.

4.3.1. Внутренняя и наружная температуры

- Используя кнопку «CH» на основном устройстве, вы можете пролистывать между значениями внутренней («IN») и наружной («channel 1-3») температуры. Вы так же можете выбрать попеременное отображение каналов. Для этого нажмите кнопку «CHANNEL». После последнего зарегистрированного канала появится символ «стрелочка» для попеременного отображения канала.

4.3.2. Функция Минимума/максимума

- Нажмите кнопку «MEM» чтобы увидеть максимальное значение внутренней температуры и удаленного канала. Нажмите кнопку «MEM» снова, чтобы увидеть минимальные значения.

- Удерживайте кнопку «MEM» в течение 2-х секунд для того в режиме просмотра минимальных или максимальных значений для их сброса.

4.4. Цвет подсветки и отображения.

4.4.1. Выбор подсветки.

- Выберите при помощи переключателя на обратной стороне устройства один из вариантов «Manual/Mood/Alert»:

- Положение «Manual»: Вы можете активировать свет и подсветить прибор на 10 секунд, просто нажав на метеостанцию сверху.

- Положение «Mode»: Цветовая подсветка изменяется наугад, согласно показаниям температуры (в непрерывном режиме работает только с сетевым адаптером).

- Положение «Alert»: Цветовая подсветка и цвет дисплея изменяется наугад, согласно показаниям температуры (в непрерывном режиме работает только с сетевым адаптером).

4.4.2. Выбор внутренней и наружной температуры

- Удерживайте кнопку «ALERT» в течении 2-х секунд. В центре экрана замигает «IN» или канал «1». Вы можете выбрать желаемые настройки, нажимая кнопку «▲» или «▼».

1. Внутренняя температура (IN)

| Внутренняя температура | +25°C 77°F | 20.0°…24.9°C 68.0°…76.8°F | -19.9°C 67.8°F |
| --- | --- | --- | --- |
| Цвет | Красный | Фиолетовый | Голубой |
| Подсветка | Красный | Фиолетовый | Голубой |

2. Наружная температура (канал 1)

| Температура (канал 1) | +25°C 77°F | 15.0°…24.9°C 59.0°…76.8°F | 5.0°C….14.9°C 41.0°F….58.8°F | -4.9°C 40.8°F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цвет | Красный | Оранжевый | Фиолетовый | Голубой |
| Подсветка | Красный | Оранжевый | Фиолетовый | Голубой |

- Если подсветка мигает, значит, подключение к каналу 1 прервано.

5. Внешний датчик

- Нажмите кнопку «°C/°F» на внешнем датчике для выбора формата отображения температуры.

- Нажмите иголкой кнопку «RESET» на внешнем датчике для передачи температуры на основное устройство вручную (например, для тестирования или на случай потери сигнала с внешнего датчика)

- После благополучной установки, закройте крышку отсека для батареек и наденьте на внешний датчик защитный кожух.

5.1. Дополнительные датчики

- Внешний датчик будет автоматически передавать температуру на основное устройство на канал 1 после установки батареек.

- Для использования более одного датчика, выберите другой канал (от 1 до 3) для каждого датчика, нажимая кнопку «CH» на датчике во время того, как мигает номер канала. Нажмите и удерживайте кнопку «CH» на основном устройстве в течении 2-х секунд для начала установки вручную. Иконка «башенка» замигает на экране основного устройства, и сигнал с нового  внешнего датчика будет приниматься автоматически.

6. Расположение внешнего датчика и основного устройства.

- Выберите сухое и теневое место для внешнего датчика. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и влаги, так как это может привести к некорректной работе устройства.

- Установите основное устройство на его финальную позицию. Желательно не ставить устройство вблизи от таких электронных приборов, как компьютер, телевизор.

- Проверьте наличие сигнала с внешнего датчика на основное устройство (расстояние между устройствами не более 30 метров на открытом пространстве). В комнатах из железобетона (подвалы, надстройки) получаемый сигнал ослабевает.

- Если необходимо, выберите другое место для размещения внешнего датчика и/или основного устройства.

- В случае успешного приема сигнала, установите оба устройства на плоской поверхности или на стене.

7. Замена батареек

- Когда батарейка основного устройства разряжается, иконка пустой батарейки появляется в середине экрана основного устройства. Когда батарейка внешнего датчика разряжается, иконка пустой батарейки появляется наверху экрана.

- Используйте только щелочные батарейки.  Соблюдайте полярность. Севшие батарейки должны быть заменены на новые. Батарейки содержат вредные кислоты. Наденьте защитные очки и перчатки в случае протекания батареек.

Внимание: не выбрасывайте старые электронные приборы и использованные батарейки вместе с другим бытовым мусором. Охраняйте окружающую среду, сдавайте их в специальные места в Вашем районе, где они будут утилизированы в соответствии с национальными или местными правилами.

8. Примечание

- Внимательно прочитайте инструкцию перед началом работы с устройством.

- Если главный блок не функционирует нормально, булавкой нажмите кнопку RESET.

- Не ставьте часы рядом с источниками помех/металлическими предметами, такими как компьютер или телевизор.

- Не подвергайте прибор воздействию слишком высоких/низких температур, вибрации или удару.

9. Отказ от обязательств

- Данный товар не является игрушкой. Берегите его от детей.

- Прибор не должен использоваться в медицинских или общественных целях. Он предназначен только для домашнего использования.

- Неверное использование или несанкционированное открытие корпуса товара означает потерю гарантии на него.

- Эта инструкция не может быть скопирована без письменного согласия производителя.

10. Спецификация

Основное устройство

Интервал измеряемых температур:  -10°C… +60°C (14…. +140°F)

Рабочая температура: 0…..+50°C (+32…. +122°C)

Разрешение:    0.1°C (0.1°F)

Батарейки:    3 батарейки типа AAA 1.5V (включены в комплект поставки)

Сетевой адаптер:    4.5V AC/DC (включен в комплект поставки)

Внешний датчик:

Интервал измеряемых температур:  -50°C… +70°C (-58…. +158°F)

Рабочая температура: -10…..+50°C (+14…. +122°C)

Разрешение:    0.1°C (0.1°F)

Интервал обновления температуры:   60-75 сек.

Частота:   433 МГц

Расстояние между приборами:    максимум 30 метров

Батарейки:   2 батарейки типа AAA 1.5V (включены в комплект поставки)