Метеостанция BASIC 868 МГц

Инструкция по эксплуатации

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем с покупкой высококачественной метеорологической станции с беспроводной 868МГц передачей наружной температуры и отображением температуры и влажности внутри помещения. Ее также можно использовать  как часы, которые контролируются радио DCF-77 и имеют функции календаря и будильника. Имеет четыре функциональные кнопки, простые в использовании. Данный  инновационный продукт идеален для использования дома и в офисе.

СВОЙСТВА

Метеорологическая станция

Отверстие для подвешивания

ЖК-дисплей

Крышка аккумуляторного отсека

Функциональные клавиши                                      Складная стойка

Время, которое контролируется радио DCF-77, с опциями ручной настройки

Функции ON/OFF приема DCF времени

Дисплей с 12/24 часовым отображением времени

Функция сигнала тревоги со звуковым сигналом

Температурный дисплей в градусах Цельсия (°С)

Минимальные и максимальные значения температуры в помещении и на улице, с записью в историю

Ручной сброс истории максимальных и минимальных значений

Беспроводная передача на 868 МГц

Приема сигнала с интервалами в 4 секунды

Индикатор уровня заряда батареи

Настенное крепление или установка на стол (раскладывающаяся подставка)
ОТКРЫТЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК

Дистанционная передача замеров наружной температуры на метеорологическую станцию

частотой 868МГц

Водоотталкивающий корпус

Настенное крепление или установка на стол

Примечание: Данная метеостанция имеет один внешний передатчик.

Во-первых, вставить батарейки в датчик температуры. (См. "Установка и замена батарей в датчике температуры").

Сразу же после этого в течение 30 секунд, вставьте батареи в температурную станцию (см. "установка  и замена батарей в метеостанции").Как только батареи установлены, все сегменты ЖК загорятся. Отобразятся время 0:00. Если они не отобразятся в течение 60 секунд, необходимо извлечь батареи и подождать, как минимум, 30 секунд перед тем, как снова их вставить.

После установки батарей, метеостанция будет получать данные от передатчика. Температура наружного воздуха и значок приема сигнала, должны быть отображены на дисплее. Если этого не произойдет в течение 3-х минут, батареи должны быть удалены из обоих устройств , повторите настройку  с шага 1.

Однако, чтобы обеспечить эффективную передачу сигнала 868МГц, между последним местоположением метеорологической станции и передатчиком должно быть не более 100 м при нормальных условиях (см. примечания к подпунктам «Позиционирование» и «Прием сигнала 868МГц»).Как только будет получена удаленная температура и отображена на метеорологической станции, автоматически запустится прием временного DCF-77 (радиоуправляемого времени) кода. Обычно это занимает 3-5 минут при благоприятных условиях.

Примечание:

Прием DCF сигнала проводится два раза в день в 02:00 и 03:00 утра. Если не удалось принять сигнал в 03:00 утра, то следующий прием состоится через час и так далее до 06:00 утра, или до успешного приема. Если не удалось принять сигнал в 06:00 утра, то следующая попытка будет проходить на следующий день в 02:00 утра.

Если сигнал получен успешно, время установленное вручную автоматически будет изменено.(См. "DCF-77 Радиоуправляемое Время" и "Руководство по установке времени")

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЙ В МЕТЕОСТАНЦИИ

В метеорологической станции используются  2 батареи АА, IEC LR6 на 1,5 В. Установка и замена батарей производится в следующей последовательности:

- Снимите крышку, находящуюся на задней стороне метеорологической станции.

- Вставьте батареи, соблюдая правильную полярность (см. маркировку  на

батарейном отсеке).

- Верните на место крышку отсека батареи.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЙ В ТЕМПЕРАТУРНОМ ПЕРЕДАТЧИКЕ

Температурный передатчик использует 2 батареи AA, IEC LR3 на 1.5 В. Для установки и замены батарей выполните следующие действия:

Снимите крышку отсека батареи, находящуюся на задней стороне передатчика

Вставьте батареи, соблюдая правильную полярность (см. маркировку на батарейном отсеке).

Верните крышку батареи обратно на устройство.

Примечание: В случае замены батарей в любом из устройств, все устройства необходимо перенастроить, следуя процедуре установки. Это необходимо ввиду того, что передатчиком при запуске устанавливается случайный код безопасности, который должна принять и хранить метеорологическая станция в течение первых 3 минут подачи электропитания.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ:

Рекомендуется регулярно менять батареи во всех устройствах, чтобы обеспечить оптимальную точность данных устройств. (Срок эксплуатации батарей описан в Технических данных).Примите участие в охране окружающей среды. Верните использованные батареи на санкционированный склад для утилизации отходов.

Функциональные клавиши:

Метеостанция:

Метеостанция имеет четыре простых в использовании функциональные клавиши

SET key			              + key

ALARM key  			MIN/MAX RESET key

SET ключ

Используется для ввода режима установки для следующих функций: контраст ЖК-дисплея, часовой пояс, ON/OFF прием времени, установка времени вручную

Используется для остановки сигнала тревоги

Выход в режим ручной настройки

+ key

Чтобы сделать поправки на различные настройки

Стоп сигнал тревоги

ALARM key

Введите время сигнала в режим настройки

Используется для активации/деактивации сигнала тревоги

Используется для остановки сигнала тревоги

MIN/MAX RESET key

Нажмите и удерживайте кнопку для сброса MIN/MAX значений

Используется для активации функции повтора сигнала тревоги

Выход в режим ручной настройки

ЖК-экран и настройки:

Радиоуправляемые значок время приема	                                 время

индикатор  батареи (температура станции)

Температура в помещении в ° C

MIN температура в помещении    ,                             MAX температуры в помещении

прием внешнего сигнала*

Индикатор заряда батареи

Температура на улице в ° C

MIN температура на улице	MAX температура на улице

* Если внешний сигнал успешно принят, этот значок  будет отображаться на экране. (Если прием был не удачным, значок не будет отображаться на экране). Так что пользователь может легко понять, был ли последний прием удачным или нет.

Для более наглядного отображения, экран  разделен на 3 секции.

Раздел 1 - время и будильник

В обычном режиме отображения радио контролируемое время

Будет отображаться символ башни приема, указывая на то, что происходит поиск сигнала времени

DCF-77(мигает) или он уже получен (постоянный).

Примечание: Символ не будет отображаться, если прием радио времени не был успешным или когда функция приема времени выключена.

В нормальном режиме отображения, иконка сигнала тревоги будет отображаться, когда функция сигнала тревоги будет включена. А если активирована функция повтора сигнала, то иконка сигнала тревоги будет мигать.

Раздел 2 - температура в помещении

Отображение сохраненных минимальных/максимальных температур внутри помещения

Отображение низкого заряда батареи

Раздел 3 - Наружная температура

Отображение сохраненных минимальных/максимальных наружных температур и одновременно – символ MAX или MIN.

Символ приема сигнала будет отображаться, указывая на то, что получатель принимает наружную температуру.

Отображение индикатор низкого заряда (передатчика)

НАСТРОЙКИ:

Следующие параметры могут быть установлены вручную:

Часовой пояс

Время приема DCF ON / OFF

Ручное выставление времени

Нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим настройки:

Настройки часового пояса:

Временная зона (мигает)Nu

Часовой пояс по умолчанию "0"  . Чтобы изменить на другой часовой пояс:

Текущее значение часового пояса мигает.

Нажмите клавишу + Key для установки часового пояса. Диапазон часовых поясов находится в пределах: от 0 до +12 и от -12 до 0    в обратном порядке с интервалом в один час.

Нажмите клавишу SET для подтверждения и войдите в режим «Включение/отключение функции установки времени».
ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ

В местах, где время DCF-77 не используется, функция установки времени DCF-77 переключается в режим OFF. Далее часы работают, как обычные кварцевые (по умолчанию задано – ON).

Символ «ON» и иконка функции установки времени начнут мигать на ЖК-дисплее.

Используйте + Key для выключения функции приема времени, если это необходимо.

Подтвердите выбор нажатием кнопки SET и войдите в настройку «Ручная настройка времени».

Примечание:

Если функция установки времени отключена вручную, часы не будут пытаться устанавливать время DCF-77, пока режим OFF активирован.Иконка установки времени не отображается на ЖК-дисплее.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ВРУЧНУЮ

В случае, если DCF-сигналы не могут достигнуть метеорологической станции (помехи, дальность передачи и т.д.), время можно установить вручную. Далее часы работают, как обычные кварцевые.

Чтобы настроить часы:

Часы и минуты начинают мигать в месте отображения времени.

Используйте + Key для установки часа, а затем нажмите кнопку SET для сохранения. Переходите к настройке минут  .

Минуты мигают, нажмите на кнопку +Key, что бы ввести их .

Подтвердите выбор кнопкой SET и выйдите из режима настройки.

Примечание:

Прибор будет все равно пытаться получить сигнал в течение каждого часа, несмотря на то, что было настроено вручную. Когда оно получит сигнал, будет установлено полученное время вместо заданного вручную.

Во время попыток принятия сигнала, мигает иконка башни DCF. Если не удалось принять сигнал, то значок DCF больше не появится, но прибор будет пытаться принять сигнал в следующем часу.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

Значок сигнала

Время сигнала

Чтобы установить сигнал тревоги:

Нажмите и удерживайте ALM около 3 секунд до тех пор, пока не начнет мигать дисплей времени установки сигнала тревоги.

Час будет мигать и отобразится значок сигнализации. Нажмите на кнопку + Key, чтобы отрегулировать час.

Нажмите кнопку  ALARM единожды и минуты начнут мигать. Затем нажмите кнопку + Key для установки минут.

Нажмите кнопку ALARM единожды для подтверждения выбора.

Для включения / отключения функции будильника, нажмите кнопку ALARM единожды. Проявления значок тревоги  "ON".

Примечание: Длительность звучания тревоги 85 секунд

УСТАНОВКА ПОВТОРА И ОСТАНОВКИ СИГНАЛА ТРЕВОГИ

1. Во время звучания сигнала тревоги нажмите кнопку MIN/MAX RESET key, чтобы активировать функцию повтора сигнала. Сигнал тревоги прекратится и перезапустится после интервала времени повтора, заданного пользователем.

2. Для полной остановки сигнала тревоги, нажмите любую клавишу кроме MIN/MAX RESET key.

Температура в помещении и MIN / MAX значения

Температура внутри помещения и MIN / MAX значения отображаются во втором разделе экрана.

В помещении

Температура в помещении

Min	   Max

Примечание: MIN / MAX значения от  -9 ° С до + 38 ° С, погрешность 1° C.

Наружная температура  и MIN / MAX значения

На улице	прием внешнего сигнала

Температура в помещении

Min	                                        Max

Температура наружного воздуха и MIN / MAX данные отображаются в последнем разделе.

Примечание: MIN / MAX значения от  -40 ° C до + 60 ° C погрешность 1 ° C.
СБРОС ЗАПИСЕЙ ПАРАМЕТРОВ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЯ
Примечание: Все MIN / MAX значения будут также сброшены.
1. В обычном режиме отображения, нажмите и удерживайте MIN / MAX RESET в течение 3 секунд. Это позволит сбросить внутренние и внешние MIN / MAX показатели.
ИНДИКАТОР НИЗКОГО ЗАРЯДА БАТАРЕЙ
Низкий индикатор батарей отображается на ЖК-дисплее, когда необходима замена.

ПРИЕМ СИГНАЛА НА ЧАСТОТЕ 868 МГц
Если через 3 минут после установки не происходит приема данных о наружной температуре (или наружный дисплей постоянно показывает «-- --» на строке наружной информации метеостанции в условиях нормальной работы), следует убедиться в следующем:

1.Расстояния от метеостанции или передатчика до ближайшего источника помех, такого как монитор компьютера или телевизор, должно быть не менее 1,5-2,0 м.

2.Избегайте устанавливать часы на или внутри металлических оконных рам или в непосредственной близости от них.

3.Использование других электрических устройств, таких как наушники или громкоговорители, работающих на той же частоте радиосигнала (868 МГц) может помешать правильной передаче сигнала и его приему.

4.Источником помех могут быть Ваши соседи, использующие электрические устройства, работающие на частоте радиосигнала 868 МГц.

Примечание:

Если сигнал 868 МГц принимается нормально, не следует открывать крышку отделения батареек, как передатчика, так и метеостанции, поскольку при этом может отойти контакт батарейки, что вызовет ненужный сброс показаний. Если такое все же случайно случится, произведите сброс всех устройств (см. вышеприведенный раздел «Установка»), в противном случае могут возникнуть проблемы с передачей данных.

Дистанция передачи (на открытом пространстве) от передатчика до метеостанции составляет 100 м. Однако это расстояние зависит от окружающей среды и уровня помех. Если прием не выполняется, несмотря на выполнение указанных условий, следует произвести сброс всех устройств системы (см. раздел «Установка»).

РАЗМЕЩЕНИЕ МЕТЕОСТАНЦИИ

|  | Метеостанция поставляется вместе с передвижной настольной подставкой, что обеспечивает возможность выбора способа размещения станции: на настольной подставке или навеску на стену. Прежде чем производить настенный монтаж, убедитесь, что сигнал о наружной температуре может приниматься в желаемом месте. Для монтажа станции на стене: 1. Закрепите шуруп (не входит в комплект) на выбранной стене так, чтобы головки шурупа выступала наружу на 5 мм. 2. Снимите подставку с метеостанции, стянув ее с основания, и повесьте станцию на шуруп. Убедитесь, что станция надежно закреплена на стене. |
| --- | --- |

УСТАНОВКА НА СТОЛЕ

Благодаря складной подставке, метеостанция может быть размещена на любой плоской поверхности.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

|  | Датчик поставляется вместе с держателем, который может быть прикреплен к стене с помощью двух шурупов, входящих в комплект поставки. Также датчик может быть установлен на плоской поверхности путем прикрепления подставки к нижней части передатчика. |
| --- | --- |
|  | Монтаж на стене: 1. Прикрепите кронштейн к выбранной стене, использовав для этого шурупы и пластмассовые дюбели. 2. Вставьте датчик в кронштейн. |

Примечание:

Прежде чем окончательно прикреплять стенной кронштейн передатчика следует разместить все устройства в выбранных местах и проверить, что показания наружной температуры и влажности принимаются метеостанцией. Если сигнал не принимается, выберите новое место для передатчика (передатчиков) или немного сместите их, так как такое действие может способствовать приему сигнала.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Следует избегать экстремальных значений температуры, вибраций и ударов, поскольку они могут повредить устройство и привести к даче неверных показаний и прогнозов.

Для чистки дисплея и корпуса используйте только мягкую, увлажненную ткань. Не используйте растворители или моющее средство, поскольку они могут оставить следы на ЖК дисплее и корпусе.

Не опускайте устройства в воду.

Во избежания утечки и повреждений немедленно заменяйте разрядившиеся батарейки. Заменяйте только новыми батарейками рекомендованного типа.

Не делайте никаких попыток ремонта устройства. При неисправности необходимо вернуть устройство в место его покупки для ремонта квалифицированным инженером. Самостоятельное вскрытие и ремонт устройства приводит к утрате гарантии.

Не подвергайте устройство резким и неожиданным перепадам температуры, это может привести к быстрым изменениям прогнозов и, соответственно, снизить их точность.

Технические характеристики:

Рекомендуемый диапазон температур для эксплуатации: от 0 °C до 50 °C

Диапазон измерения температуры:

Внутри помещения:                         -9,90С до +59,90С с разрешением 0,10С

(при превышении указанного диапазона появляется надпись «OF. L»)

Наружной:                                        -39,90С до +59,90С с разрешением 0,10С

(при превышении указанного диапазона появляется надпись «OF. L»)

Интервалы контроля внутренних параметров:            каждые 16 секунд

Интервалы контроля наружной температуры:               каждые 4 секунды

Потребляемая мощность

Метеостанции: 2 х AA, IEC LR6, 1,5 В

Передатчика: 2 х AA, IEC LR6, 1,5 В

Замена батарей (рекомендуются щелочные батареи) рекомендуется  каждые 24 месяца.

Габариты (Д х Ш х В):

Метеостанция: 73,4 х 25,2 х 158 мм

Датчик температуры: 38,2 х 21,2 х 128,3 мм

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Отходы электротехнической и электронной промышленности содержат опасные вещества. Размещение таких отходов в местах, специально не отведенных для этих целей и/или выбрасывание их на природе наносит серьезный вред окружающей среде.

Узнайте у Ваших местных и/или региональных властей адреса разрешенных мест для свалки такого вида отходов.

Теперь все электронные приборы подлежат переработке с целью повторного использования. Потребитель должны принимать активное участие в переработке, вторичном использовании и восстановлении электротехнических и электронных отходов.

Нелимитированный выброс отработавших электронных приборов может негативно сказаться на общественном здоровье и ухудшить параметры окружающей среды.

Эти изделия ни в коем случае не должны выбрасываться на общие свалки.

В интересах самих потребителей, им крайне рекомендуется прочитать «Инструкцию по эксплуатации», о чем указано на подарочной коробке и прикрепленных к ней ярлыках.

Изготовитель и поставщик не несут ответственности за любое неправильное прочтение «Инструкции» и любые последствия таких ошибок.

Изделие не предназначается для использования в медицинских целях или для публичной информации.

Изделие разработано только для использования дома в качестве прибора, позволяющего прогнозировать погоду, однако, оно не обеспечивает 100% точности. Прогнозы погоды, даваемые этим прибором, не являются полностью точными, их следует рассматривать только в качестве ориентира.

Спецификации могут изменяться без предварительного извещения.

Изделие не является игрушкой. Держите его вне досягаемости детей.

Данная инструкция и любая ее часть не может быть воспроизведена без письменного согласия изготовителя.

Директива Евросоюза R&TTE 1999/5/EC

Краткое заявление о соответствии.

Настоящим мы заявляем, что данное беспроводное передающее устройство полностью соответствует обязательным требованиям Директивы Евросоюза R&TTE 1999/5/EC.

# Text boxes

- мигает

мигает