TFA 30.5002. Электронный термометр-гидрометр.

Электронный термометр-гидрометр предназначен для измерения температуры и влажности, так же имеет функцию минимума и максимума измеряемых значений.

Диапазон измеряемых величин:

Температура: -10°C ….. +60°C (14°F…..140°F)

Влажность:  10%......99%

Максимальная погрешность:   ±1°C (±1.8°F) в интервале от -10°C до 50°C (от 14°F до 122°F)

±5%  в интервале от 25% до 75% и от 0°C до 50°C (от 32°F до 122°F)

Батарейка: 1.5V AAA

Использование:

1. Откройте отсек для батареек. Удалите защитную полоску и защитную пленку с экрана. Устройство готово к использованию.

2. Формат отображения температуры – °C или °F – можно поменять, переключив на обратной стороне термометра.

3. Верхний экран отображает температуру в °C или °F, нижний экран отображает влажность в %.

4. Просмотр минимальных и максимальных значений:

а) нажмите кнопку MAX/MIN – отобразятся максимальные значения с момента последнего сброса.

b) нажмите кнопку MAX/MIN снова, чтобы увидеть минимальные значения с момента последнего сброса. для возврата в обычный режим, нажмите кнопку MAX/MIN еще раз.

5. Сбрасываемые значения минимума и максимума заменяются на текущие. Для сброса нажмите и удерживайте кнопку RESET  в течение 3-х секунд.

6. Термометр может быть установлен на столе или привешен к стене.

7. Когда необходимо заменить батарейки, индикатор пустой батарейки появляется на нижнем экране. Замените батарейки для корректной работы устройства.