Беспроводной термогигрометр

Инструкция по эксплуатации

Кат. ном. 30.3044.IT

Спасибо за то, что вы выбрали беспроводной термогигрометр от компании TFA.

Перед использованием

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию.

Эта информация поможет вам ознакомиться с работой этого изделия, изучить его функции и части, подробно узнать о его первичном применении и функционировании, а также проконсультироваться в случае возникновения неисправностей.

Следование инструкции по эксплуатации поможет предотвратить нанесение ущерба изделию и потерю предусматриваемой законом гарантии вследствие появления дефектов, вызванных неправильной эксплуатации.

Мы не несем ответственности за любой ущерб, причиненный в результате несоблюдения указаний, приведенных в данной инструкции.

Пожалуйста, обратите особое внимание на советы по технике безопасности!

Пожалуйста, для дальнейшего использования следуйте инструкциям из данного руководства.

Комплект поставки

- Беспроводной термогигрометр (базовое изделие)

- Дистанционный передатчик

- Инструкция по эксплуатации

назначение и все преимущества новой метеостанции

- Часы с автоматической синхронизацией по сигналу точного времени DCF и возможностью ручной настройки

- Функция включения/выключения автоматической синхронизации времени (по выбору пользователя)

- Выбор часового пояса ± 12 часов

- Отображение календаря (год указан только в режиме настройки)

- Отображение 8 лунных фаз

- Температура в помещении и на улице, отображение минимальных и максимальных значений температуры

- Отображение температуры в °C

- Отображение влажности в помещении и на улице

- Отображение влажности в процентах относительной влажности (RH %)

- Индикатор низкого заряда батареи

- Настольная подставка или настенное крепление

Для вашей безопасности

- Изделие предназначено только для использования по назначению, указанному выше. Используйте это изделие только для тех целей, что оговорены в инструкции.

- Несанкционированный ремонт, модификации или изменения изделия запрещены.

- Устройство не предназначено для использования в медицине или средствах массовой информации. Предназначено только для бытового использования.

Опасно!

Риск нанесения травмы:

- Держите устройство и батареи вне досягаемости детей.

- Не кидайте батареи в огонь, не замыкайте накоротко, не разбирайте и не перезаряжайте. Существует опасность взрыва!

- Батареи содержат токсичные кислоты. Севшие батареи следует заменять как можно быстрее, чтобы избежать возможных повреждений в результате протекания батарейки. Никогда не используйте одновременно старые и новые батареи или батареи разных типов.  Прежде чем брать потекшие батареи, надевайте химически стойкие защитные перчатки и очки.

!Важная информация по безопасности продукции!

- Не подвергайте изделие воздействию экстремальных температур, вибрации или ударов.

- Дистанционный передатчик защищен от брызгов воды, но не является водонепроницаемым. Передатчик устанавливается в темном и сухом месте.

Элементы

## Термогигрометра

Термогигрометр

- Дистанционная передача значений температуры и влажности на улице на беспроводной термогигрометр на частоте 868 МГц

- Альтернативное отображение температуры и влажности на улице на ЖК-дисплее

- Настенное крепление

- Устанавливать в защищенном месте (под козырьком). Избегать попадания на передатчик дождя и прямых солнечных лучей

Установка и замена батарей в термогигрометре

Дистанционный термогигрометр работает на 2 батареях AAA, IEC LR3, 1.5V. Для установки и замены батарей, пожалуйста, выполните следующие действия:

- Снимите крышку батарейного отсека, нажав на нее большим пальцем.

- Вставьте батареи, соблюдая верную полярность (см. маркировку на батарейном отсеке).

- Поставьте на место крышку батарейного отсека изделия.

## Установка и замена батарей в термогигрометре

В термогигрометре используются 2 батарейки AAA, IEC LR3, 1.5 В. Для установки и замены батарей, пожалуйста, выполните следующие действия:

- Вставьте палец или другой твердый предмет в отверстие по центру нижней части батарейного отсека и поднимите его, чтобы снять крышку.

- Вставьте батареи, соблюдая верную полярность (см. маркировку)

- Поставьте на место крышку отсека.

Замена батареи

- Замените батареи, когда символ батареи метеостанции появится на верхнем дисплее.

- Когда заряд батареи передатчика израсходован, изображение разряженной батареи появляется рядом со значением температуры на улице.

Примечание:

В случае замены батарей в любом из изделий, настройки всех изделий нужно сбросить, следуя процедуре настройки. Это необходимо, потому что при включении передатчик генерирует произвольный код безопасности. Беспроводному термогигрометру необходимо получить и сохранить этот код в первые 3 минуты после подачи питания на передатчик.

## Настройка

- Сначала вставьте батареи в передатчик (см. выше «Установка и замена батарей в термогигрометре»).

- В течение 2 минут после подачи питания на передатчик, вставьте батареи в беспроводной термогигрометр (см.выше «Установка и замена батарей в беспроводном термогигрометре»). После установки батарей, все сегменты ЖК-дисплея ненадолго загорятся. Затем на дисплее появятся температура/ влажность в помещении и время в виде 0:00. Если эти данные не отобразятся на дисплее в течение 60 секунд, следует вытащить батареи и подождать не менее 60 секунд прежде чем устанавливать их обратно. После того, как данные о микроклимате в помещении появятся на дисплее, можно переходить к следующему пункту.

- После установки батарей беспроводной термогигрометр начнет получать данные от передатчика. Затем данные о температуре и влажности на улице будут показаны на дисплее беспроводного термогигрометра. Если в течение 2 минут этого не произошло, то из обоих изделий необходимо достать батареи и снова вернуться к пункту 1 инструкции.

- В целях обеспечения уверенного приема сигнала на частоте 868 МГц, расстояние между беспроводным термогигрометром и передатчиком не должно превышать 100 метров (см. примечания в разделе «Установка» и «Прием на частоте 868 МГц»).

Примечание:

В случае замены батарей в изделиях убедитесь, что батареи не отходят от контактов. Необходимо всегда подождать не менее 1 минуты после извлечения батарей перед тем, как устанавливать их заново, в противном случае могут возникнуть проблемы с запуском и передачей сигнала.

- После завершения тестового периода приема наружных данных изображение радиовышки DCF на дисплее часов начнет мигать в верхнем левом углу. Это указывает на то, что часы обнаружили присутствие радиосигнала и пытаются его принять. Когда радиосигнал времени получен, радиовышка DCF прекращает мигать и загорается ровным светом, а на дисплее отображается время.

## ЧАСЫ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ ПО СИГНАЛУ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ DCF

Источник радиосигнала точного времени для часов с автоматической синхронизацией по сигналу точного времени DCF – это цезиевые атомные часы, находящиеся в Физико-техническом федеральном институте в Брауншвайге (Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig), отклонение времени которых составляет меньше одной секунды за миллион лет. Точное время кодируется и передается из города Майнфлинген (Германия), который находится возле Франкфурта, посредством сигнала с частотным кодированием DCF-77 (77,5 кГц). Этот сигнал имеет дальность передачи приблизительно 1500 км. Метеостанция с автоматической синхронизацией времени получает этот сигнал и декодирует его, показывая точное время с учетом перехода на летнее время и обратно.

Качество приема преимущественно зависит от географического местоположения. Обычно проблем с приемом сигнала на расстоянии до 1500 км от Франкфурта возникать не должно.

Прием сигнала DCF проводится дважды в день в 02:00 и в 03:00 утра. Если в 03:00 сигнал принять не удалось, то следующий прием состоится через час и так далее до 06:00:00 утра, или до тех пор, пока сигнал не будет принят. Если сигнал не будет принят до 06:00, то следующая попытка произойдет на следующий день в 02:00 утра.

Если изображение радиовышки мигает, но время не устанавливается, или изображение радиовышки не появляется совсем, то, пожалуйста, обратите внимание на следующие положения:

- Рекомендуемое расстояние до любых источников помех, таких как мониторы компьютеров или телевизоры, составляет не менее 1,5–2 метра.

- В железобетонных помещениях (подвалы, надстройки) принимаемый сигнал, естественно, слабеет. В крайних случаях, пожалуйста, размещайте изделие рядом с окном и/или поверните его передней или задней стороной в направлении франкфуртского передатчика.

- В ночное время атмосферные помехи обычно слабее, и прием сигнала возможен в большинстве случаев. Достаточно один раз в сутки принимать радиосигнал точного времени, чтобы отклонения точности хода часов не превышало 1 секунды.

## Функциональные кнопки

Термогигрометр:

Беспроводной термогигрометр имеет 3 удобных кнопки. 1 кнопка на передней панели, 2 кнопки на задней.

Кнопка SET

- Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы войти в режим ручной настройки. Часовой пояс, ручная настройка времени, календарь, функция включения/ выключения автоматической синхронизации времени

## Кнопка +

- Увеличение, изменение, переключение значений в ручном режиме

## Кнопка MIN/MAX

- Нажмите для переключения максимальных и минимальных значений температуры в помещении и на улице и текущей температуры.

ЖК-дисплей

ЖК-дисплей разделен на 4 секций, отображающих время/календарь, прогноз погоды, лунный календарь, данные об условиях в помещении и на улице.

* Когда беспроводной термогигрометр успешно принял сигнал, загорится значок передачи внешнего радиосигнала. (Если сигнал не принят, значок не будет отображаться на дисплее). Таким образом, пользователь может легко проверить, был ли последний прием успешным (значок включен) или нет (значок выключен).

Ручная настройка

Следующие настройки могут быть изменены нажатием и удерживанием кнопки SET.

- Настройка часового пояса

- Ручная настройка времени

- Настройка календаря

- Настройка функции включения/выключения автоматической синхронизации времени

Настройка часового пояса

По умолчанию на метеостанции установлен часовой пояс "0". Чтобы установить другой часовой пояс:

- Текущее значение часового пояса начинает мигать.

- Кнопкой + установите значение часового пояса. Диапазон от 0 до -12, а затем от +12 до 0 с шагом в 1 час.

- Подтвердите выбор нажатием кнопки SET и переходите к настройке времени вручную.

Ручная Настройка времени

В случае если метеостанция не может распознать сигнал точного времени DCF (например, вследствие помех, расстояния передачи и т.д.), существует функция настройки времени вручную. Часы будут работать наподобие обычных кварцевых.

- Значение часа начнет мигать.

- Используйте кнопку +, чтобы настроить часы.

- Снова нажмите кнопку SET, чтобы настроить минуты. Цифры начнут мигать.

- Используйте кнопку +, чтобы настроить минуты.

- Подтвердите выбор нажатием кнопки SET и переходите к настройке календаря.

Примечание:

Несмотря на ручную настройку, метеостанция продолжит попытки принять сигнал. Когда сигнал будет принят, время, настроенное вручную, сменится на принятое значение. Во время попытки приема сигнала изображение радиовышки DCF будет мигать. Если сигнал не был принят, то изображение радиовышки DCF не отобразится, но попытка принять сигнал повторится на следующий день.

Настройка календаря

Дата, установленная по умолчанию – 1.1.2011. Дата автоматически обновляется после приёма сигнала точного времени. Тем не менее, если сигналы не приняты, дату также можно настроить вручную.

- Значение года начнет мигать.

- Используйте кнопку + для настройки года (с 2011 по 2039).

- Снова нажмите кнопку SET для подтверждения и войдите в режим настройки месяца. Значение месяца начнет мигать.

- Используйте кнопку +, чтобы настроить месяц.

- Снова нажмите кнопку SET для подтверждения и войдите в режим настройки даты. Значение даты начнет мигать.

- Используйте кнопку +, чтобы настроить дату.

- Нажмите кнопку SET для подтверждения всех настроек календаря и переходите к настройке включения/выключения функции автоматической синхронизации времени.

## НАСТРОЙКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ

В той местности, где прием сигнала точного времени DCF невозможен, автоматическую синхронизацию времени можно отключить. Часы будут работать наподобие обычных кварцевых. (По умолчанию прием радиосигнала точного времени включен).

- Значок «ON» начнет мигать на дисплее.

- Чтобы выключить функцию синхронизации времени нажмите кнопку +.

- Подтвердите выбор нажатием кнопки SET и выйдите из режима ручной настройки.

Примечание:

Если функция автоматической синхронизации времени выключена вручную, то попытки принять сигнал точного времени DCF не будут предприниматься до тех пор, пока функция автоматической синхронизации времени включена.

Значок приема сигнала "      ” не будет отображаться на дисплее.

## Выход из режима ручной настройки

Чтобы в любой момент выйти из режима ручной настройки, дождитесь автоматического выхода из этого режима по истечении определенного времени. Режим вернется к обычному отображению времени.

## Изображение фаз луны

На метеостанции также имеется значок лунных фаз, он отображает все 8 фаз луны в течение года в соответствии с настройками календаря. Линия, располагающаяся над изображением лунных фаз, указывает на текущую фазу луны.

температура/влажность в помещении

В 4 секции ЖК-дисплея отображаются данные температуры и влажности в помещении, которые автоматически обновляются.

температура/влажность на улице

В последней секции ЖК-дисплея отражаются данные температуры и влажности на улице, а также индикатор приема радиосигнала.

Переключение и настройка минимальных/максимальных значений

Просмотр минимальных/
максимальных значений

Для поочередного просмотра минимальных и максимальных значений температуры в помещении и на улице несколько раз нажмите кнопку MIN/MAX.

СБРОС МИНИМАЛЬНЫХ/
МАКСИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Нажмите и удерживайте кнопку MIN/MAX в течение 3 секунд, чтобы сбросить все текущие значения температуры в помещении и на улице до текущих значений температуры.

## ТЕРМОГИГРОМЕТР

Дальность передачи сигнала термогигрометра зависит от температуры. При низких температурах дальность передачи может уменьшиться. Пожалуйста, учитывайте это во время установки передатчика. Заряд батарей термогигрометра также может снизиться.

ПРОВЕРКА ПРИЕМА СИГНАЛА 868 МГц

Если данные по температуре и влажности на улице не принимаются в течение 3 минут после настройки (или на внешнем дисплее во внешней секции беспроводного термогигрометра все время появляется «- -.-»), следует проверить следующие параметры:

- Расстояние от метеостанции или передатчика до любых источников помех, таких как компьютерные мониторы или телевизоры, должно быть не менее 2 метров.

- Не устанавливайте передатчик на поверхности или в непосредственной близости от металлических оконных рам.

- Использование таких электрических приборов, как наушники или динамики, работающих на той же частоте сигнала (868 МГц), может привести к неправильной передаче или приему сигнала. Электрические приборы, используемые соседями и работающие на той же частоте сигнала (868 МГц), могут также создавать помехи.

Примечание:

Если прием сигнала 868 МГц нормальный, нельзя открывать крышку батареи передатчика или беспроводного термогигрометра, так как батареи могут отойти от контактов и вызвать ошибочный сброс. Если это случилось непреднамеренно, нужно перезапустить все изделия (см. выше Настройка), в противном случае могут возникнуть проблемы с передачей радиосигнала.

Дальность передачи от термогигрометра до беспроводного термогигрометра (на открытом пространстве) составляет около 100 метров. Однако он зависит от окружающей среды и уровня помех. Если сигнал не проходит, несмотря на соблюдение всех условий, нужно сбросить настройки термогигрометра и передатчика (см. выше Настройка).

## УСТАНОВКА ТЕРМОГИГРОМЕТРА

В комплект поставки беспроводного термогигрометра входят настольная подставка и настенное крепление. Перед установкой метеостанции на стену убедитесь, что прием внешних данных из желаемого местоположения возможен.

Настенный монтаж

- Закрепите винт (в комплект поставки не входит) на нужной стене, головка винта должна выступать из стены примерно на 5 мм.

- Используя отверстие на задней панели беспроводного термогигрометра, повесьте его на винт. Осторожно потяните беспроводной термогигрометр вниз, чтобы закрепить его в нужном положении.

Складная настольная подставка

Ножка складной настольной подставки находится на задней панели изделия. Вытяните подставку из центра нижнего края беспроводного термогигрометра (под батарейным отсеком). Вытянув складную настольную подставку, установите беспроводной термогигрометр в подходящем месте.

Установка термогигрометра

Устанавливать в защищенном месте (под козырьком). Избегать попадания на передатчик дождя и прямых солнечных лучей.

Термогигрометр устанавливается на любую плоскую поверхность или на стену с помощью монтажного кронштейна, который используется как подставка или основание настенного крепления.

Настенный монтаж

- Закрепите кронштейн на нужной стене с помощью саморезов и пластиковых дюбелей.

- Наденьте передатчик на кронштейн.

Примечание:

Перед тем, как окончательно зафиксировать термогигрометр на стене, расположите все изделия на нужных позициях, чтобы проверить прием значений температуры и влажности на улице. Если сигнал не принимается, немного переместите термогигрометр или беспроводной термогигрометр, это может помочь поймать сигнал.

Уход и обслуживание

- Чистите термогигрометр и передатчик мягкой влажной тканью. Не используйте растворители или моющие средства. Берегите изделия от влаги.

- Вытащите батареи, если изделия долго не будет использоваться.

НЕИСПРАВНОСТИ

| Проблемы | Диагностика и метод устранения |
| --- | --- |
| Нет индикации на термогигрометре | Удостоверьтесь, что полярность батарей соблюдена Замените батареи |
| Нет сигнала от передатчика На экран выводится «---» | Проверьте батареи в дистанционном передатчике (не используйте аккумуляторы!) Выключите и снова включите передатчик и термогигрометр Поместите передатчик и/или термогигрометр в другое место Сократите расстояние между передатчиком и термогигрометром Проверьте, есть ли источники помех |
| Нет приема сигнала точного времени DCF | Функция автоматической синхронизации времени включена («ON») Переставьте термогигрометр в другое место Ручная настройка времени Дождитесь сеансов приема сигнала в ночное время |
| Неверные данные на дисплее | Замените батареи |

УТИЛИЗАЦИЯ

Это изделие было изготовлено с использованием высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно.

Никогда не выбрасывайте использованные батареи и аккумуляторы в бытовые отходы.

Как потребителя, закон обязывает вас отнести их в магазин или в места сбора отходов, соответствующих местным или национальным стандартам, в целях защиты окружающей среды.

Обозначения входящих в состав тяжелых металлов: Cd = кадмий, Hg = ртуть, Pb = свинец

Это изделие маркируется в соответствии с Директивой ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).

Пожалуйста, не выбрасывайте это изделие вместе с бытовыми отходами. Пользователь обязуется передать полностью изношенное изделие в специальные пункты сбора отходов для утилизации электрических и электронных изделий в целях обеспечения экологической совместимости отходов.

Технические характеристики:

Диапазон измерения температуры:

Температура 
в помещении:	от -9,9 до +59,9 °С с 				шагом 0,1 °С

(если температура за пределами диапазона, то на дисплее появляется надпись “OF.L”)

Температура 
на улице:	от -39,9 до +59,9 °С с шагом 		0,1 °С

(если температура за пределами диапазона, то на дисплее появляется надпись “OF.L”)

Диапазон влажности в помещении:

от 20 % до 95 % с дискретностью 1 % (если температура вне предела диапазона, на дисплее появляется “- -“; на дисплее появляется “19 %“ если < 20 % и “96 %” если > 95 %)

Диапазон влажности на улице:

От 1 % до 99 % с шагом в 1 % (На дисплее появляется знак “- -“, если температура отражается надписью OL.F; на дисплей выводится “1 %“, если влажность < 1 %, и “99 %”, если влажность > 99 %)

Интервалы проверки данных

Температура в помещении:	Каждые 16 секунды

Влажность в помещении:	Каждые 64 секунды

Температура и влажность на улице

Каждые 4 секунды

Дальность передачи	:

До 100 метров (на открытом пространстве)

## Электропитание

## (рекомендуются алкалиновые батареи):

## Термогигрометр:

## 2 батареи AAA, IEC LR3, 1.5V

## Термогигрометр

## 2 батареи AAA, IEC LR3, 1.5V

Габариты (Д х Ш х В):

Термогигрометр:	81,8 х 20 х 159 мм

Термогигрометр:	36 х 16 х 102,6мм

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D – 97877 Wertheim

Никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена без письменного согласия компании TFA Dostmann. На момент сдачи в печать технические данные верны и могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Настоящим заявляем, что данное беспроводное изделие соответствует всем необходимым требованиям R & TTE Directive 1999/5/EC.

Копию подписанной и датированной декларации соответствия можно получить по запросу через info@tfa-dostmann.de.

www.tfa-dostmann.de

08/11

# Text boxes

ЖК-дисплей

Функциональные кнопки

Функциональные кнопки

Отверстие для подвешивания

Батарейный отсек

Подставка

Кнопка MIN/MAX

Кнопка SET

Кнопка +

Прием DCF сигнала

Время

Символ лунной фазы

Календарь

Индикатор низкого заряда батареи (термогигрометр)

Индикатор относительной влажности в помещении в RH %

Комнатная температура в °С

Индикатор низкого заряда батареи (передатчик)

Наружная температура в °С

Относительная влажность на улице в RH %

Индикатор приема внешнего радиосигнала*

Мигает

Мигают часы

Мигают минуты

Год

День и месяц

Мигает

Линия (фаза луны)

Новолуние

Старая Луна

Первая четверть

Растущая Луна

Молодая Луна

Последняя четверть

Полная Луна

Убывающая Луна

Индикатор относительной влажности в помещении в RH %

Комнатная температура в °С

Индикатор низкого заряда батареи (передатчик)

Наружная температура в °С

Индикатор приема данных из окружающей среды

Относительная влажность на улице в RH %