BEL-AIR

Беспроводной термогигрометр

Инструкция по эксплуатации

# Кат. ном. 30.3045.IT

Спасибо за то, что вы выбрали беспроводной термогигрометр от компании TFA.

Перед использованием

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию.

Эта информация поможет вам ознакомиться с работой этого изделия, изучить его функции и части, подробно узнать о его первичном применении и функционировании, а также проконсультироваться в случае возникновения неисправностей.

Следование инструкции по эксплуатации поможет предотвратить нанесение ущерба изделию и потерю предусматриваемой законом гарантии вследствие появления дефектов, вызванных неправильной эксплуатации.

Мы не несем ответственность за любой ущерб, причиненный в результате несоблюдения указаний, приведенных в данной инструкции.

Пожалуйста, обратите особое внимание на советы по технике безопасности!

Пожалуйста, для дальнейшего использования следуйте инструкциям из данного руководства.

Комплект поставки

- Беспроводной термогигрометр (базовое изделие)

- Дистанционный передатчик

- Инструкция по эксплуатации

назначение

Беспроводной термогигрометр BEL-AIR контролирует условия окружающей среды одновременно и в помещении, и на улице, а также предупреждает о необходимости проветривания, если нужно открыть или закрыть окно, чтобы улучшить микроклимат в помещении.

Чрезмерная влажность воздуха в помещении может навредить вашему здоровью и стать причиной возникновения подтеков на стенах и потолке и плесени.

А чрезмерная сухость воздуха в помещении может также повлиять на ваше самочувствие и здоровье. Влажность плохо влияет на состояние кожи, слизистых оболочек, дыхательных путей; домашним животным, комнатным растениям, деревянным покрытиям и антикварной мебели также может быть нанесен вред.

Проверка температуры, влажности и уровня проветриваемости в помещении может помочь создать комфортную и здоровую окружающую среду.

Если воздух в помещении слишком влажный, то вентиляция в зимнее время на первый взгляд может показаться бессмысленной, ведь воздух на улице тоже холодный, сырой и настолько же влажный.

Тем не менее, в некоторых случаях холодный воздух может поглощать небольшое количество влаги. Когда такой воздух проникает в жилые помещения, он становится теплее. И тогда воздух начинает поглощать большее количество водяных паров. Беспроводной термогигрометр BEL-AIR может рассчитать и учесть эту взаимосвязь температуры и относительной влажности.

все преимущества данного изделия

- Индикатор уровня комфорта в помещении (DRY/сухой, COMFORT/комфортный, WET/влажный)

- Отображение изменений в окружающей среде (MORE WET/более влажный, NO CHANGE/без изменений, MORE DRY/более сухой)

- Символы открытия/закрытия окна, указывающие на рекомендованный режим положения окна.

- Температура в помещении и на улице в °C/°F, отображение минимальных и максимальных значений температуры

- Влажность в помещении и на улице в процентах относительной влажности (RH%), отображение минимальных и максимальных значений влажности

- Все минимальные и максимальные значения можно сбросить

- Индикатор низкого заряда батареи

- Настенное крепление или настольная подставка

Для вашей безопасности

- Изделие предназначено только для использования по назначению, указанному выше. Используйте это изделие только для тех целей, что оговорены в инструкции.

- Несанкционированный ремонт, модификации или изменения изделия запрещены.

- Устройство не предназначено для использования в медицине или средствах массовой информации. Предназначено только для бытового использования.

- Пожалуйста, учитывайте правила безопасности, когда открываете окно. Беречь от попадания влаги.

Опасно!

Риск нанесения травмы:

- Держите устройство и батареи вне досягаемости детей.

- Не кидайте батареи в огонь, не замыкайте накоротко, не разбирайте и не перезаряжайте. Существует опасность взрыва!

- Батареи содержат токсичные кислоты. Севшие батареи следует заменять как можно быстрее, чтобы избежать возможных повреждений в результате протекания батарейки. Никогда не используйте одновременно старые и новые батареи или батареи разных типов. Прежде чем брать потекшие батареи, надевайте химически стойкие защитные перчатки и очки.

!Важная информация по безопасности продукции!

- Не подвергайте изделие воздействию экстремальных температур, вибрации или ударов.

- Берегите изделия от влаги.

- Дистанционный передатчик защищен от брызг воды, но не является водонепроницаемым. Передатчик устанавливается в темном и сухом месте.

Элементы

Беспроводной термогигрометр

Термогигрометр

- Дистанционная передача значений температуры и влажности на улице на беспроводной термогигрометр на частоте 868 МГц

- Альтернативное отображение температуры и влажности на улице на ЖК-дисплее

- Настенное крепление

Установка и замена батарей в термогигрометре

Дистанционный термогигрометр работает на 2 батареях AAA, IEC LR2, 1,5 B. Для установки и замены батарей, пожалуйста, выполните следующие действия:

- Снимите крышку батарейного отсека, нажав на нее большим пальцем.

- Вставьте батареи, соблюдая верную полярность (см. маркировку на аккумуляторном отсеке).

- Поставьте на место крышку батарейного отсека изделия.

## Установка и замена батарей в беспроводном термогигрометре

Беспроводной термогигрометр работает на 2 батареях AAA, IEC LR2, 1.5 B. Для установки и замены батарей, пожалуйста, выполните следующие действия:

- Вставьте палец или другой твердый предмет в отверстие по центру нижней части батарейного отсека и поднимите его, чтобы снять крышку.

- Вставьте батареи, соблюдая верную полярность (см. маркировку)

- Поставьте на место крышку отсека.

Замена батареи

- Замените батареи, когда символ батареи беспроводного термогигрометра появляется над значением влажности в помещении.

- Когда заряд батареи передатчика израсходован, изображение разряженной батареи появляется над значением влажности на улице.

Примечание:

В случае замены батарей в любом из изделий, настройки всех изделий нужно сбросить, а затем настроить их заново. Это необходимо, потому что при включении передатчик генерирует код безопасности. Беспроводному термогигрометру необходимо получить и сохранить этот код в первые 3 минуты после подачи питания на передатчик.

## Настройка

- Сначала вставьте батареи в передатчик (см. выше «Установка и замена батарей в термогигрометре»).

- В течение 2 минут после подачи питания на передатчик, вставьте батареи в беспроводной термогигрометр (см. выше «Установка и замена батарей в беспроводном термогигрометре»). После установки батарей, все сегменты ЖК-дисплея ненадолго загорятся. Далее на дисплее появятся значения температуры/влажности в помещении. Если эти данные не отобразятся на дисплее в течение 60 секунд, следует вытащить батареи и подождать не менее 60 секунд прежде чем устанавливать батареи обратно. После того, как данные о микроклимате в помещении появятся на дисплее, можно переходить к следующему пункту.

- После установки батарей беспроводной термогигрометр начнет получать данные от передатчика. Затем данные о температуре и влажности на улице будут показаны на дисплее беспроводного термогигрометра. Если в течение 2 минут этого не произошло, то из обоих изделий необходимо достать батареи и снова вернуться к пункту 1 инструкции.

- В целях обеспечения уверенного приема сигнала на частоте 868 МГц, расстояние между беспроводным термогигрометром и передатчиком не должно превышать 100 метров (см. примечания в разделе «Установка» и «Прием на частоте 868 МГц»).

Примечание:

В случае замены батарей в изделиях, убедитесь, что батареи не отходят от контактов. Необходимо всегда подождать не менее 1 минуты после извлечения батарей перед тем, как устанавливать их заново, в противном случае могут возникнуть проблемы с запуском и передачей сигнала.

## Функциональные кнопки

Беспроводной термогигрометр

Беспроводной термогигрометр имеет 3 удобных в использовании кнопки. 1 кнопка на передней панели, 2 кнопки на задней.

Кнопка MIN/MAX:	Для просмотра минимальных и максимальных значений температуры и влажности в помещении нажмите кнопку MIN/MAX.

Для сброса минимальных и максимальных значений температуры и влажности нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку MIN/MAX.

Кнопка °С: 	Отображение температуры в градусах Цельсия (°С).

Кнопка °F: 	Отображение температуры в градусах Фаренгейта (°F).

ЖК-дисплей

ЖК-дисплей разделен на 4 секции, отображающие данные от индикатора уровня комфорта окружающей среды, данные влажности и символы ‘открытое/закрытое окно’, а также данные об условиях окружающей среды.

* Когда беспроводной термогигрометр успешно принял сигнал, загорится значок передачи внешнего радиосигнала. (Если сигнал не принят, значок не будет отображаться на экране). Таким образом, пользователь может легко проверить, был ли последний прием успешным (значок включен) или нет (значок выключен).

Индикатор комфортного уровня влажности в помещении

Индикатор комфортного уровня влажности в помещении показывает комфортный уровень окружающей среды, где за основу приняты данные влажности. На дисплее в интервале от ‘dry/сухой’ до ‘wet/влажный’ стрелка указывает на текущий уровень влажности окружающей среды.

| DRY/СУХОЙ | < 34 % |
| --- | --- |
| DRY/COMFORT/СУХОЙ/КОМФОРТНЫЙ | 35–40 % |
| COMFORT/КОМФОРТНЫЙ | 41–55 % |
| COMFORT/WET/КОМФОРТНЫЙ/ВЛАЖНЫЙ | 56–64 % |
| WET/ВЛАЖНЫЙ | > 65 % |

Примечание:

Стрелка индикатора уровня комфорта не отображается на экране, если температура вышла за пределы диапазона учитываемых температур.

температура/влажность окружающей среды

Во 2 секции ЖК-дисплея отображаются данные температуры и влажности окружающей среды, которые автоматически обновляются.

Изменения в окружающей среде и символы открытия/закрытия окна

В третьей секции отображаются ожидаемые изменения влажности, когда потоки воздуха с улицы проникают в помещение.

Символы изменения 
в окружающей среде

| Состояние | Символы |
| --- | --- |
| Ожидаемые изменения влажности произойдут через +/-4 % | Без изменений |
| Ожидается изменение влажности на +5 % или более | Mora wet/ Более влажный |
| Ожидается изменение влажности на -5 % или менее | More Dry/ Более сухой |

Символы открытия/
закрытия окна

Термогигрометр также предупреждает о необходимости 'открыть' или ‘закрыть’ окно, такие рекомендации основаны на данных температуры и влажности окружающей среды:

- Предлагается 3 альтернативных варианта действий: ‘Открыть окно’, ‘Закрыть окно’ или же не предпринимать ничего.

- В зависимости от индикатора уровня комфорта в помещении и символов изменения влажности ‘More Wet/Более влажный’, ‘No Change/Без изменений’, More Dry/Менее влажный’ символы ‘Открытое окно’ и ‘Закрытое окно’ отображаются на экране так, как показано в таблице ниже:

| Индикатор уровня комфорта | Символ | Символ открытого окна | Символ закрытого окна |
| --- | --- | --- | --- |
| Комфортный и Сухой | Dry/Сухой/Wet/Влажный/No Change/Без изменений | Выключен | Выключен |
| Между Комфортным и Сухим | Dry/Сухой/Wet/Влажный/No Change/Без изменений | Выключен | Выключен |
| Между Комфортным и Влажным | Dry/Сухой/Wet/Влажный/No Change/Без изменений | Выключен | Выключен |
| Сухой | No Change/Без изменений | Выключен | Выключен |
| Сухой | More wet/Более влажный | Включен | Выключен |
| Сухой | More Dry/Более сухой | Выключен | Включен |
| Влажный | No Change/Без изменений | Выключен | Выключен |
| Влажный | More wet/Более влажный | Выключен | Включен |
| Влажный | More Dry/Более сухой | Включен | Выключен |

Примечание:

При соблюдении следующих условий будет отображаться символ NO/НЕТ:

- Вывод на экран сообщения “OFL” о температуре в помещении и/или на улице.

- Вывод на экран сообщения “- -” о влажности в помещении и/или на улице.

- Ни один дистанционный передатчик не найден или невозможно принять передачу радиосигнала.

Предупреждения о проветривании:

- Вне зависимости от погодных условий проветривайте помещение, когда это рекомендовано термогигрометром BEL-AIR.

- Ненадолго открывайте окна (краткое проветривание помещения) Частично открытое окно, например, в режиме микропроветривания, не позволяет добиться желаемого эффекта, понапрасну тратит тепловую энергию и даже может стать причиной возникновения плесени.

- В большинстве случаев краткого проветривания помещения в течение нескольких минут будет достаточно.

температура/влажность на улице

В последней секции ЖК-дисплея отражаются данные температуры и влажности на улице, а также индикатор приема.

Переключение и настройка значений MIN/MAX

Просмотр значений MIN/MAX

Для поочередного просмотра минимальных и максимальных значений температуры/влажности в помещении и на улице несколько раз нажмите кнопку MIN/MAX.

СБРОС ЗНАЧЕНИЙ MIN/MAX

Нажмите и удерживайте кнопку MIN/MAX в течение 3 секунд, чтобы сбросить все текущие значения температуры и влажности в помещении/на улице до текущих значений температуры и влажности.

## ТЕРМОГИГРОМЕТР

Дальность передачи сигнала термогигрометра зависит от температуры. При низких температурах дальность передачи может уменьшиться. Пожалуйста, учитывайте это во время установки передатчика. Заряд батарей термогигрометра также может снизиться.

ПРОВЕРКА ПРИЕМА СИГНАЛА 868 МГц

Если данные по температуре и влажности на улице не принимаются в течение 3 минут после настройки (или на внешнем дисплее во внешней секции беспроводного термогигрометра все время появляется «- -.-»), следует проверить следующие параметры:

- Расстояние от беспроводного термогигрометра или передатчика до любых источников помех, таких как компьютерные мониторы или телевизоры, должно быть не менее 2 метров.

- Не устанавливайте передатчик на поверхности или в непосредственной близости от металлических оконных рам.

- Использование таких электрических приборов, как наушники или динамики, работающих на той же частоте сигнала (868 МГц), может привести к неправильной передаче или приему сигнала. Электрические приборы, используемые соседями и работающие на той же частоте сигнала (868 МГц), могут также создавать помехи.

Примечание:

Если прием сигнала 868 МГц нормальный, нельзя открывать крышку батареи передатчика или беспроводного термогигрометра, так как батареи могут отойти от контактов и вызвать ошибочный сброс. Если это случилось непреднамеренно, нужно перезапустить все изделия (см. выше Настройка), в противном случае могут возникнуть проблемы с передачей радиосигнала.

Дальность передачи от термогигрометра до беспроводного термогигрометра (на открытом пространстве) составляет около 100 метров. Однако он зависит от окружающей среды и уровня помех. Если сигнал не проходит, несмотря на соблюдение всех условий, нужно сбросить настройки термогигрометра и передатчика (см. выше Настройка).

## УСТАНОВКА БЕСПРОВОДНОГО ТЕРМОГИГРОМЕТРА

В комплект поставки беспроводного термогигрометра входят настольная подставка и настенное крепление. Перед установкой беспроводного термогигрометра на стену убедитесь, что прием внешних данных из желаемого местоположения возможен.

Настенный монтаж

- Закрепите винт (в комплект поставки не входит) на нужной стене, головка винта должна выступать из стены примерно на 5 мм.

- Используя отверстие на задней панели беспроводного термогигрометра, повесьте его на винт. Осторожно потяните беспроводной термогигрометр вниз, чтобы закрепить его в нужном положении.

Складная настольная подставка

Ножка складной настольной подставки находится на задней панели изделия. Вытяните подставку из центра нижнего края беспроводного термогигрометра (под батарейным отсеком). Вытянув складную настольную подставку, установите беспроводной термогигрометр в подходящем месте.

Установка термогигрометра

Устанавливать в защищенном месте (под козырьком). Избегать попадания на передатчик дождя и прямых солнечных лучей.

Термогигрометр устанавливается на любую плоскую поверхность или на стену с помощью монтажного кронштейна, который используется как подставка или основание настенного крепления.

Настенный монтаж

- Закрепите кронштейн на нужной стене с помощью саморезов и пластиковых дюбелей.

2.	Зафиксируйте передатчик на кронштейне.

Примечание:

Перед тем, как окончательно зафиксировать термогигрометр на стене, расположите все изделия на нужных позициях, чтобы проверить прием значений температуры и влажности на улице. Если сигнал не принимается, немного переместите термогигрометр или беспроводной термогигрометр, это может помочь поймать сигнал.

уход и обслуживание

- Изделие и передатчик необходимо протирать мягкой влажной тканью. Не используйте растворители или моющие средства.

- Вытащите батареи, если изделия долго не будет использоваться.

НЕИСПРАВНОСТИ

| Проблемы | Диагностика и метод устранения |
| --- | --- |
| Не работают индикаторы базового изделия | Удостоверьтесь, что полярность батарей соблюдена Замените батареи |
| Нет сигнала от передатчика На экран выводится «---» | Проверьте батареи в дистанционном передатчике (не используйте аккумуляторы!) Перезагрузите передатчик и базовое изделие, следуя инструкции Переустановите передатчик и/или базовое изделие на другое место Сократите расстояние между передатчиком и базовым изделием Проверьте, есть ли источники помех |
| Неверные данные на дисплее | Замените батареи |

УТИЛИЗАЦИЯ

Это изделие было изготовлено с использованием высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно.

Никогда не выбрасывайте использованные батареи и аккумуляторы в бытовые отходы.

Как потребителя, закон обязывает вас отнести их в магазин или в места сбора отходов, соответствующих местным или национальным стандартам, в целях защиты окружающей среды.

Обозначения входящих в состав тяжелых металлов: Cd = кадмий, Hg = ртуть, Pb = свинец

Это изделие маркируется в соответствии с Директивой ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).

Пожалуйста, не выбрасывайте это изделие вместе с бытовыми отходами. Пользователь обязуется передать полностью изношенное изделие в специальные пункты сбора отходов для утилизации электрических и электронных изделий в целях обеспечения экологической совместимости отходов.

Технические характеристики:

Диапазон измерения температуры:

Температура 
в помещении:	от -9,9 до +59,9 °С с шагом 0,1 °С

от 1 °F до +139,8 °F с шагом 0,2 °F

(если температура за пределами диапазона, то на дисплее появляется надпись “OF.L”)

Температура 
на улице:	от -39,9 до +59,9 °С с шагом 0,1 °С

от -39/8 °F до +139,8 °F с шагом 0,2 °F

(если температура за пределами диапазона, то 	на дисплее появляется надпись “OF.L”)

Диапазон влажности 
в помещении:	от 20 % до 95 % с шагом в 1 % (

(На дисплее появляется знак “- -“, если температура отражается надписью OL.F; на дисплей выводится “19 %“, если влажность < 20 %, и “96 %”, если влажность > 95 %)

Диапазон влажности на улице: 	от 1 % до 99 % с шагом в 1 %

(На дисплее появляется знак “- -“, если температура отражается надписью OL.F; на дисплей выводится “1 %“, если влажность < 1 %, и “99 %”, если влажность > 99 %)

Интервалы проверки данных

Температура и влажность в помещении	:	Каждые 16 секунд

Температура и влажность на улице	Каждые 4 секунды

Дальность передачи:	До 100 метров (на открытом пространстве)

## Электропитание (рекомендуются щелочные батареи):

Беспроводной термогигрометр	:	2 батареи AAA, IEC LR3, 1.5V

Термогигрометр		:	2 батареи AAA, IEC LR3, 1.5V

Габариты (Д х Ш х В):

Беспроводной термогигрометр	:	94,6 х 20 мм х 157 мм

Термогигрометр		:	36 х 16 х 102,6 мм

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D – 97877 Wertheim

Никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена без письменного согласия компании TFA Dostmann. На момент сдачи в печать технические данные верны и могут быть изменены без предварительного уведомления.

декларация соответствия

Настоящим заявляем, что данное беспроводное изделие соответствует всем необходимым требованиям R & TTE Directive 1999/5/EC.

Копию подписанной и датированной декларации соответствия можно получить по запросу через 
info@tfa-dostmann.de.

www.tfa-dostmann.de

11/11

# Text boxes

Отверстие для подвешивания

ЖК-дисплей

Батарейный отсек

Функциональные кнопки

Функциональные кнопки

Подставка

Кнопка °С

Кнопка MIN/MAX

Кнопка °F

Символ открытого окна

Символ закрытого окна

Индикатор влажности в помещении в RH%

Комнатная температура в °С/°F

Индикатор приема внешнего радиосигнала

Температура на улице в °С/°F

Относительная влажность на улице в RH%

Индикатор низкого заряда батареи (термогигрометр)

Индикатор низкого заряда батареи (передатчик)

Индикатор уровня комфорта окружающей среды

Индикатор относительной влажности в помещении в RH%

Комнатная температура в °С/°F

Индикатор низкого заряда батареи (передатчик)

Температура на улице в °С/°F

Индикатор приема данных из окружающей среды

Относительная влажность на улице в RH %