### Инструкция по эксплуатации

Беспроводной термогигрометр

Кат. ном. 30.3049

Спасибо, что выбрали это изделие компании TFA.

Перед использованием

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию.

Эта информация поможет вам ознакомиться с работой этого изделия, изучить его функции и части, подробно узнать о его первичном применении и функционировании, а также проконсультироваться в случае возникновения неисправностей.

Следование инструкции по эксплуатации поможет предотвратить нанесение ущерба изделию и потерю предусматриваемой законом гарантии вследствие появления дефектов, вызванных неправильной эксплуатации.

Мы не несем ответственность за любой ущерб, причиненный в результате несоблюдения указаний, приведенных в данной инструкции. Кроме того, мы не несем ответственность за любые неверные толкования смысла и за любые вызванные этим последствия.

Пожалуйста, обратите особое внимание на советы по технике безопасности!

Пожалуйста, для дальнейшего использования следуйте инструкциям из данного руководства.

Комплект поставки

- Беспроводной термогигрометр (базовое изделие)

- Передатчик (Кат. ном. 30.3195)

- Инструкция по эксплуатации

Назначение и все преимущества этого нового изделия

Индикатор температуры и влажности на улице (дальность передачи до 30 м)

Индикатор температуры и влажности в помещении

Индикатор уровня комфорта (с помощью смайлов)

Сигнал тревоги в случае достижения минимальных/максимальных значений температуры и влажности

Символ минусовой температуры

Функция отображения минимальных и максимальных значений с сохранением данных последних 24 часов

Для вашей безопасности

- Изделие предназначено только для использования по назначению, указанному выше. Используйте это изделие только для тех целей, которые оговорены в инструкции.

- Несанкционированный ремонт, модификации или изменения изделия запрещены.

- Устройство не предназначено для использования в медицине или средствах массовой информации. Предназначено только для бытового использования.

Опасно!

Риск нанесения травмы:

- Держите устройство и батареи вне досягаемости детей.

- Не кидайте батареи в огонь, не замыкайте накоротко, не разбирайте и не перезаряжайте. Существует опасность взрыва!

- Батареи содержат токсичные кислоты. Севшие батареи следует заменять как можно быстрее, чтобы избежать возможных повреждений в результате протекания батарейки. Никогда не используйте одновременно старые и новые батареи или батареи разных типов. Прежде чем брать потекшие батареи, надевайте химически стойкие защитные перчатки и очки.

Важная информация по безопасности продукции!

- Не подвергайте изделие воздействию экстремальных температур, вибрации или ударов.

- Берегите изделия от влаги.

- Дистанционный передатчик защищен от брызг воды, но не является водонепроницаемым.  Передатчик устанавливается в темном и сухом месте.

Базовое изделие

Дисплеи для внутреннего и внешнего режимов

Температура и влажность

Уровень комфорта (с помощью смайлов)

Минимальные и максимальные значения

Кнопки передней панели

Кнопка SEARCH(ПОИСК)/IN(В ПОМЕЩЕНИИ)//OUT(НА УЛИЦЕ)

Кнопки задней панели

Кнопка ▲

Кнопка RESET (СБРОС)

Кнопки ▼ / °C/°F

Кнопка ALERT (СИГНАЛ ТРЕВОГИ)

Установка

Отверстие для настенного монтажа

Подставка (складная)

Батарейный отсек

Дистанционный передатчик

Индикаторная лампочка передачи радиосигнала

Дисплей

Кнопка в батарейном отсеке

Кнопка RESET (СБРОС)

Кнопка °C/°F

Установка

Отверстие для настенного монтажа

Батарейный отсек

Подставка (складная)

Начало работы

Установка батарей

- Положите оба изделия на стол на расстоянии в 1,5 метра друг от друга. Удостоверьтесь, что рядом нет других электронных изделий.

- Потянув крышку батарейного отсека вниз (см. маркировку), откройте батарейный отсек передатчика и снимите крышку.

- Вставьте две новые батареи типа 1,5 V AAA, полярность должна быть соблюдена.

- Закройте батарейный отсек.

- Откройте батарейный отсек базового изделия и вставьте две новых батареи типа 1,5 V AAA, полярность должна быть соблюдена.

- Прозвучит короткий звуковой сигнал, и все элементы ЖК-дисплея ненадолго загорятся.

- Закройте батарейный отсек.

- Температура и влажность в помещении отобразятся на дисплее.

Прием внешних данных

- После установки батарей данные о температуре и влажности на улице начнут автоматически передаваться на базовое изделие.

- Символ приема радиосигнала начнет мигать. В течение 3 минут на базовом изделии будет проводиться регистрация данных, принимаемых с улицы.

- Чтобы вывести на дисплей данные температуры и влажности на улице, нажмите кнопку SEARCH (ПОИСК)/IN (В ПОМЕЩЕНИИ)/OUT (НА УЛИЦЕ) в обычном режиме.

- Если передача данных температуры и влажности на улице не удалась, на дисплее появится знак “- -“. Проверьте батареи и попробуйте еще раз принять данные. Проверьте, есть ли источники помех

- Ручной запуск может помочь. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку SEARCH (ПОИСК)/IN (В ПОМЕЩЕНИИ)/OUT (НА УЛИЦЕ) на базовом изделии во внешнем режиме.

- Прозвучит короткий звуковой сигнал, знак “--.-“ и символ приема радиосигнала загорятся на дисплее. Базовое изделие начнет регистрацию данных, принимаемых с улицы.

Управление

- Изделие автоматическое выйдет из режима настройки через 15 секунды после последнего нажатия одной из кнопок.

- Каждое нажатие кнопки сопровождается кратким звуковым сигналом.

Температура и влажность

- На дисплее отображаются текущие температура и влажность в помещении, уровень комфорта и максимальные и минимальные значения, зарегистрированные в течение последних 24 часов.

- Еще раз нажмите кнопку SEARCH(ПОИСК)/IN(В ПОМЕЩЕНИИ)//OUT(НА УЛИЦЕ).

- На дисплее отображаются текущие температура и влажность на улице, уровень комфорта и максимальные и минимальные значения, зарегистрированные в течение последних 24 часов.

- Еще раз нажмите кнопку SEARCH(ПОИСК)/IN(В ПОМЕЩЕНИИ)//OUT(НА УЛИЦЕ).

- и на дисплее появится символ поворотной стрелки .

- Все данные, принятые из помещения и с улицы, будут поочередно выводиться на дисплей с интервалом в 6 секунд.

- Еще раз нажмите кнопку SEARCH(ПОИСК)/IN(В ПОМЕЩЕНИИ)//OUT(НА УЛИЦЕ), чтобы вернуться в обычный режим.

Сохранение и сброс максимальных и минимальных значений

- Сразу после активации базового изделия и дистанционного передатчика максимальные и минимальные значения, принимаемые из помещения и с улицы, будут сохранены. Сброс произойдет автоматически по прошествии 24 часов.

- Во внешнем режиме нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку SEARCH (ПОИСК)/IN (В ПОМЕЩЕНИИ)/OUT (НА УЛИЦЕ), чтобы удалить максимальные и минимальные значения, принимаемые с улицы. В то же время будет активирован прием радиосигнала от дистанционного передатчика.

- Чтобы удалить все сохраненные значения, острым предметом нажмите кнопку RESET или выньте батареи из изделия.

Уровень комфорта

Для индикации комфортного уровня температуры и влажности на дисплей выводятся четыре разных смайла.

Cold/Холодно           Comfort/Комфортно              Hot/Жарко           Very hot/Очень жарко

Индикатор температуры

- Чтобы сменить температуру в градусах °C (Цельсия) на температуру в градусах °F (Фаренгейта), нажмите кнопку ▼/°C/°F.

Сигнал тревоги в случае достижения минимальных/максимальных значений температуры и влажности

Сигнал тревоги в случае достижения минимальных/максимальных значений температуры

- В обычном режиме нажмите кнопку ALERT, которая находится на задней панели базового изделия.

- На левом дисплее появится знак .

- Функция сигнала тревоги в случае достижения минимальных/максимальных значений температур активирована.

- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку ALERT.

- На дисплей выводится температура в помещении, знаки  и “--.-“ начинают мигать.

- Для переключения между внутренним и внешним режимом нажмите ▼/°C/°F.

- Еще раз нажмите кнопку ALERT.

- и 50 °C (установлены по умолчанию) или последняя настроенная верхняя граница температурного диапазона появятся на дисплее.

- Чтобы настроить необходимое значение верхней границы температурного диапазона, нажмите ▼/°C/°F.

- Подтвердите команду нажатием кнопки ALERT.

- и -9,9 °C (установлены по умолчанию) или последняя настроенная нижняя граница температурного диапазона появятся на дисплее.

- Чтобы настроить необходимое значение нижней границы температурного диапазона, нажмите ▼/°C/°F.

- Подтвердите команду нажатием кнопки ALERT.

Сигнал тревоги в случае достижения минимальных/максимальных значений влажности

- и 90 % (установлены по умолчанию) или последняя настроенная верхняя граница диапазона влажности появятся на дисплее.

- Чтобы настроить необходимое значение верхней границы диапазона влажности, нажмите ▼/°C/°F.

- Подтвердите команду нажатием кнопки ALERT.

- и 20 % (установлены по умолчанию) или последняя настроенная нижняя граница диапазона влажности появятся на дисплее.

- Чтобы настроить необходимое значение нижней границы диапазона влажности, нажмите ▼/°C/°F.

- Подтвердите команду нажатием кнопки ALERT. На левом дисплее появится знак .< Функция сигнала тревоги в случае достижения минимальных/максимальных значений температур активирована.

- Еще раз нажмите кнопку ALERT, чтобы активировать только сигнал тревоги в случае достижения минимальных/максимальных значений влажности. На правом дисплее появится знак .

- Еще раз нажмите кнопку ALERT, чтобы активировать оба режима тревоги. Знак появится на обоих дисплеях. Еще раз нажмите кнопку ALERT, чтобы деактивировать функцию сигнала тревоги. Появится .

Случаи включения сигнала тревоги.

- В случае включения сигнала тревоги начинают мигать соответствующие символы , и включается звуковой сигнал. Сигнал тревоги выключается нажатием любой кнопки. Если сигнал тревоги не отключается, изделие выключится автоматически примерно через 2 минуты.

Индикатор минусовых температур

На дисплее появится символ снежинки, если температура находится в диапазоне от -2 ° C до +3 ° C.

Дистанционный передатчик

Индикатор температуры

- Чтобы сменить температуру в градусах °C (Цельсия) на температуру в градусах °F (Фаренгейта), нажмите кнопку ▼/°C/°F.

Установка и фиксация положения базового изделия и передатчика

- Базовое изделие устанавливается на любую плоскую поверхность с помощью складной ножки, которая находится на задней панели изделия, или на подходящую стену с помощью отверстия на задней панели изделия. Не устанавливайте передатчик в непосредственной близости от любых источников помех, таких как компьютерные мониторы, телевизоры и цельнометаллические изделия.

- Передатчик устанавливается на любую плоскую поверхность с помощью складной ножки, которая находится на задней панели изделия, или на подходящую стену с помощью отверстия на задней панели изделия. Передатчик устанавливается в темном и сухом месте. Прямые солнечные лучи искажают точность измерений; электронные компоненты перестают функционировать в условиях постоянной влажности.

- Проверьте передачу радиосигнала на частоте 433 МГц от передатчика на дисплей базового изделия (дальность передачи на открытом пространстве – 30 м). В железобетонных помещениях (подвалы, надстройки) принимаемый сигнал, естественно, слабеет.

- Если это необходимо, смените местоположение передатчика и/или базового изделия.

Уход и обслуживание

- Изделие необходимо протирать мягкой влажной тканью. Не используйте растворители или моющие средства.

- Вытащите батареи, если изделия долго не будет использоваться.

- Изделие устанавливается в сухом месте.

Замена батареи

- Замените батареи в передатчике, когда на дисплее температуры на улице появляется символ батареи.

- Обратите внимание: После замены батарей необходимо заново наладить передачу между передатчиком и принимающим изделием, поэтому в оба изделия следует всегда устанавливать новые батареи или вручную проводить поиск сигнала с передатчика.

Диагностика и метод устранения

| Проблемы | Решения |
| --- | --- |
| Не работают индикаторы метеостанции | Удостоверьтесь, что полярность батарей соблюдена Замените батареи |
| Нет сигнала от передатчика На экран выводится «---» HI H | Проверьте батареи в дистанционном передатчике (не используйте аккумуляторы!) Перезагрузите передатчик и базовое изделие, следуя инструкции Проведите поиск передатчика вручную. В батарейном отсеке передатчика острым предметом нажмите кнопку RESET и нажмите и удерживайте кнопку SEARCH на базовом изделии. Переустановите передатчик и/или базовое изделие на другое место Сократите расстояние между передатчиком и базовым изделием Проверьте, есть ли источники помех. |
| Неверные данные на дисплее | Замените батареи Нажмите кнопку RESET на базовом изделии |

УТИЛИЗАЦИЯ

Это изделие было изготовлено с использованием высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно.

Никогда не выбрасывайте использованные батареи и аккумуляторы в бытовые отходы. Как потребителя, закон обязывает вас отнести их в магазин или в места сбора отходов, соответствующих местным или национальным стандартам, в целях защиты окружающей среды. Обозначения входящих в состав тяжелых металлов: Cd = кадмий, Hg = ртуть, Pb = свинец

Это изделие маркируется в соответствии с Директивой ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).

Пожалуйста, не выбрасывайте это изделие вместе с бытовыми отходами. Пользователь обязуется передать полностью изношенное изделие в специальные пункты сбора отходов для утилизации электрических и электронных изделий в целях обеспечения экологической совместимости отходов.

Технические характеристики:

| Диапазон измерений |  |
| --- | --- |
| Температура в помещении | -9,9 °C… +50 °C (14,2 °F …122 °F) |
| Влажность | 20 %...95 % |
| Температура на улице | -20 ℃… +50 °C (-20,00 ℃ …122 °F) |
| Влажность | 20 %...99 % |
| Индикация LL.L / HH.H | Температура выходит за пределы диапазона измерений. |
| Дальность передачи | Max 30 м (на открытом пространстве) |
| Частота передачи | 433 МГц |
| Время передачи | 30 секунд |
| Электропитание | Базовое изделие: 2 батареи 1,5 V AAA (батареи не включены в комплект поставки) Передатчик: 2 батареи 1,5 V AAA (батареи не включены в комплект поставки) |
| Базовое изделие: Габариты: | 137 x 17 (38) x 83 мм |
| Вес: | 105 г (только изделие) |
| Дистанционный передатчик Габариты: | 62 x 24 (35) x 101 мм |
| Вес: | 62 г (только изделие) |

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D - -97877 Wertheim

Никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена без письменного согласия компании TFA Dostmann. На момент сдачи в печать технические данные верны и могут быть изменены без предварительного уведомления.

06/12

# Text boxes

Transmitter