TFA 35.1026.54.IT

БЕСПРОВОДНАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ НА ЧАСТОТЕ 868 МГЦ

Инструкция по эксплуатации

Вступление

Поздравляем Вас с покупкой нашей Беспроводной метеостанции, передающей информацию о наружной температуре на частоте 868 МГц, и показывающей на дисплее температуру и влажность внутри помщения, значок прогноза погоды и индикаторы тенденции изменения погоды. Она также оснащена радиоуправляемыми часами с выводом на дисплей календаря и с устройством DCF-77 для установки времени с помощью радиосигнала. Имея всего четыре простых в использовании функциональные клавиши, этот инновационный продукт является идеальным устройством для применения в Вашем доме или офисе.

Метеостанция

| ЖК дисплей Функциональные клавиши |  | Отверстие для навески Крышка отделения батареек Съемный стенд |
| --- | --- | --- |

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МЕТЕОСТАНЦИЯ

- Радиоуправляемые часы с устройством DCF-77 для установки времени с помощью радиосигнала и с возможностью ручной установки.

- Прием сигнала времени: режим ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО.

- Дисплей показа времени в формате 12 или 24 часов.

- Показ на дисплее часов и минут, секунды показываются мигающей точкой.

- Возможность установки часового пояса (± 12 часов).

- Показ календаря (число и месяц).

- Прогноз погоды с помощью трех значков погоды и индикатора тенденции изменения погоды.

- Установка чувствительности значка прогноза погоды.

- Температура показывается по выбору в градусах Цельсия (0С) или в градусах Фаренгейта (0F).

- Вывод на дисплей наружной температуры снаружи и температуры внутри помещения, МАКСИМАЛЬНЫЕ или МИНИМАЛЬНЫЕ значения записываются в память.

- Влажность внутри помещения выражается в процентах относительной влажности, МАКСИМАЛЬНЫЕ или МИНИМАЛЬНЫЕ значения записываются в память.

- Во всех записях МАКСИМАЛЬНОЙ/МИНИМАЛЬНОЙ температуры указывается дата и время записи.

- Все МАКСИМАЛЬНЫЕ/МИНИМАЛЬНЫЕ записи могут быть сброшены на ноль.

- Индикатор уровня комфорта внутри помещения выполнен значком в виде радостного или грустного лица.

- Можно принимать сигналы от трех наружных передатчиков.

- Регулировка контрастности жидкокристаллического дисплея.

- Индикатор разряда батареек.

- Беспроводная передача радиосигнала на частоте 868 МГц.

- Интервал приема сигнала составляет 4 секунды.

- Подвеска устройства на стене или установка на подставке на столе

НАРУЖНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК

|  | Передача наружной температуры на метеостанцию радиосигналом на частоте 868 МГц. Корпус передатчика позволяет закреплять его на стене. Устанавливайте передатчик в защищенном месте. Не допускается попадание прямых солнечных лучей и дождя. |
| --- | --- |

УСТАНОВКА

КОГДА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОДИН ПЕРЕДАТЧИК

1.	Вначале установите в передатчик батарейки (см. ниже раздел «Как установить и поменять батарейки в передатчике температуры»).

2.	В течение 2 минут после подачи питания в передатчик установите батарейки в метеостанцию (см. ниже раздел «Как установить и поменять батарейки в метеостанции»). После того, как будут установлены батарейки, все сегменты жидкокристаллической панели начинают ярко светиться, и звучит короткий тоновый сигнал. Затем появляются показания температуры и влажности внутри помещения, а часы показывают время 0.00. Если информация не появляется на дисплее через 60 секунд, выньте батарейки из прибора и подождите не менее 60 секунд, прежде чем вновь поместить их на место. Как только данные о метеоусловиях внутри помещения появятся на дисплее, потребитель может переходить к следующему этапу.

3.	После того, как батарейки установлены на место, метеостанция начинает прием сигнала с данными от передатчика. Данные о наружной температуре выводятся на дисплей метеостанции. Если этого не происходит через 2 минуты, необходимо вынуть батарейки из обоих устройств и начать все действия заново с 1-го шага.

4.	Для того чтобы обеспечить уверенную передачу радиосигнала 868 МГц, расстояние между метеостанцией и передатчиком не должно превышать 100 м (см. примечания к разделу «Размещение» и «Прием на частоте 868 МГц»).

Примечание: При замене батареек в устройствах проследите, чтобы батарейки касались пружинных контактов. Всегда следует подождать не менее 1 минуты после замены батареек, прежде чем устанавливать новые. В противном случае могут возникнуть проблемы с пуском устройства и передачей данных.

КОГДА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ несколько ПЕРЕДАТЧИКОВ

1.	Необходимо извлечь все батарейки из метеостанции и передатчиков и подождать 60 секунд.

2.	Установите батарейки в первый передатчик.

3.	В течение 2 минут после подачи питания на первый передатчик установите батарейки в метеостанцию. Как только будут установлены батарейки, все сегменты жидкокристаллической панели сразу же начинают светиться, и звучит короткий тоновый сигнал. Затем появляются показания температуры/влажности внутри помещения, а часы показывают время 0.00. Если информация не появляется на дисплее через 60 секунд, выньте батарейки из обоих устройств и подождите не менее 60 секунд, прежде чем вновь поместить их на место.

4.	Данные о наружной температуре от первого передатчика (канал 1) появляются затем на дисплее метеостанции. Также там появляется значок приема сигнала. Если этого не происходит через 2 минуты, необходимо вынуть батарейки из обоих устройств и начать все действия заново с 1-го шага.

5.	Вставьте батарейки во второй передатчик, как только показания наружной температуры от первого передатчика появятся на дисплее метеостанции.

Примечание: Батарейки во второй передатчик необходимо установить в течение 45 секунд после того, как информация от первого передатчика появится на дисплее метеостанции.

6.	Затем на дисплее метеостанции появляются показания наружной температуры от второго передатчика и значок «канал 2». Если этого не происходит через 2 минуты, необходимо вынуть батарейки изо всех устройств и начать все действия заново с 1-го шага.

7.	Вставьте батарейки в третий передатчик, как только на дисплее метеостанции появятся значок «канал 2» и показания наружных данных. Затем в течение 2 минут на дисплее появляются показания наружных данных канала 3 от третьего передатчика, а как только сигнал от третьего передатчика принят метеостанцией, значок канала переключается назад на «1». Если этого не происходит, необходимо начать все действия заново с 1-го шага.

Примечание: Батарейки в третий передатчик необходимо установить в течение 45 секунд после того, как информация от первого передатчика появится на дисплее метеостанции. Или немедленно после того, как завершен прием от второго передатчика.

8.	Для того чтобы обеспечить уверенную передачу радиосигнала 868 МГц, расстояние между метеостанцией и передатчиком не должно превышать 100 м (см. примечания к разделу «Размещение» и «Прием на частоте 868 МГц»).

ВНИМАНИЕ

Если при установке дополнительных датчиков не выполнялись вышеописанные рекомендации, могут возникнуть проблемы с передачей сигнала. Если возникают такие проблемы, необходимо вынуть батарейки из всех устройств и начать все действия заново с 1-го шага.

КАК УСТАНАВЛИВАТЬ И ЗАМЕНЯТЬ БАТАРЕЙКИ В МЕТЕОСТАНЦИИ

В метеостанции используются две батарейки АА, мод. IEC LR6 по 1,5 В. При разряде батареек и необходимости их замены на ЖК дисплее появляется значок «разряженные батарейки».

|  | Установка и замена батареек производится следующим образом: 1. Установите палец или другой твердый предмет в нижнюю часть по центру отделения для батареек и поднимите вверх, чтобы снять крышку. 2. Вставьте батарейки, соблюдая полярность (согласно маркировке). 3. Закройте отделение крышкой. |
| --- | --- |

КАК УСТАНАВЛИВАТЬ И ЗАМЕНЯТЬ БАТАРЕЙКИ В ПЕРЕДАТЧИКАХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ

В метеостанции используются две батарейки АА, мод. IEC LR6 по 1,5 В.

|  | Установка и замена батареек производится следующим образом: 1. Сдвиньте крышку батареек вниз и снимите ее. 2. Вставьте батарейки, соблюдая полярность (согласно маркировке). 3. Закройте отделение крышкой. Примечание: При замене батареек в любом устройстве все устройства должны быть перезагружены в соответствии с приведенной процедурой установки. Это связано с тем, что произвольно выбираемый код безопасности назначается каждому передатчику при его запуске, и этот ход должен быть получен и заведен в память метеостанции в течение первых трех минут после подачи питания. |
| --- | --- |

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Рекомендуется заменять батарейки во всех устройствах ежегодно.

|  | Внесите свой вклад в охрану окружающей среды. Возвращайте использованные батарейки в предназначенные для этого места сбора и утилизации. |
| --- | --- |

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

| Метеостанция Метеостанция имеет четыре простые в использовании функциональные клавиши. | Установка |  | Канал |
| --- | --- | --- | --- |

Внутри	Снаружи

помещения

Клавиша SET (Установка)

- Используется для входа в режим установки для следующих функций: Контрастность ЖК дисплея, Часовой пояс, Прием сигнала времени ВКЛ/ВЫКЛ, Показание времени в формате 12 или 24 часа, Ручная установка времени, Градусы Цельсия или Фаренгейта (0С / 0F), установка чувствительности значка «Прогноз погоды».

- Год показывается только в режиме установки и не выводится на дисплей в нормальном режиме.

Клавиша IN (Внутри помещения)

- Используется для переключения между текущими/минимальными/ максимальными показаниями температуры или влажности внутри помещения.

- Нажмите и придержите клавишу более 3 секунд для сброса записей максимальной и минимальной температуры и влажности внутри помещения (все записи будут сброшены на текущий уровень).

- Примечание: Информация о времени/дате доступна только для данных о МИНИМАЛЬНОЙ/МАКСИМАЛЬНОЙ температуре, и эта информация меняется на выбранное по умолчанию время после операции сброса.

- В режиме установки позволяет изменять контрастность ЖК дисплея, часовые пояса, прием сигнала времени ВКЛ/ВЫКЛ, формат показания времени 12 или 24 часа, часы, год, месяц, день, градусы Цельсия или Фаренгейта (0С / 0F), чувствительности значка «Прогноз погоды».

Примечание: В формате времени 24 часа с помощью клавиши IN устанавливается день, в формате времени 12 часов с помощью клавиши IN устанавливается месяц.

Клавиша OUT (Снаружи помещения)

- Используется для переключения между текущими/минимальными/ максимальными показаниями наружной температуры.

- Нажмите и придержите клавишу около 3 секунд для сброса записей максимальной и минимальной наружной температуры (все показания температуры соответствующего передатчика будут сброшены на текущий уровень, эту операцию необходимо проводить для каждого передатчика по отдельности).

Примечание: Информация о времени/дате МИНИМАЛЬНОЙ/МАКСИМАЛЬНОЙ температуры также сбрасывается на выбранное по умолчанию время.

- В режиме установки позволяет изменять минуты, месяц, день.

Примечание: В формате времени 24 часа с помощью клавиши OUT устанавливается месяц, в формате времени 12 часов с помощью клавиши OUT устанавливается день.

Клавиша СН (Канал)

- Переключает прием от 1-го, 2-го или 3-го передатчика температуры (если используется более одного передатчика).

- Выход из режима ручной установки.

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ

| Значок сигнала DCF радиобашни Число Значок тенденции изменения погоды Индикатор разряда батареек (у метеостанции) Температура внутри помещения в 0С или 0F Индикатор разряда батареек (у передатчика) Наружная температура в 0С или 0F |  | Время Месяц Значок прогноза погоды Значок индикатора комфортности условий Относительная влажность внутри помещения (%) Прием наружного сигнала* Идентификационный номер наружного передатчика |
| --- | --- | --- |

*Если метеостанция эффективно принимает сигнал, включается значок наружного передатчика (если сигнал не принимается, значок не показывается на ЖК дисплее). Таким способом пользователь может легко определить, был ли последний прием сигнала успешным (значок появляется на дисплее) или же прием не прошел (значок отсутствует). С другой стороны, быстро мигающий значок показывает, что в данное время идет прием сигнала.

РАДИОУПРАВЛЯЕМАЯ УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Основой для радиоуправляемой установки времени служат Цезиевые атомные часы, работающие в Федеральном физико-техническом Брауншвейгском центре (Германия), которые имеют отклонение во времени в размере одной секунды на каждый миллион лет. Время кодируется в радиосигнал и передается из местечка Майнфлинген под Франкфуртом на частоте устройства считывания данных DCF-77 (77,5 кГц), зона передачи и приема сигнала составляет около 1 500 км. Ваша радиоуправляемая метеостанция принимают этот сигнал и преобразовывают его в показания точного времени, учитывая переход на летнее или зимнее время.

Качество приема зависит в большой степени от географического месторасположения. В обычных условиях не должно быть проблем с приемом радиосигнала в пределах радиуса 1 500 км от Франкфурта.

Как только наружная температура показывается на дисплее метеостанции, значок радиобашни DCF начинает мигать в верхнем левом углу дисплея часов. Это указывает на то, что часы обнаружили наличие радиосигнала и пытаются поймать его. Когда кодированный сигнал времени пойман, радиобашня DCF начинает постоянно светиться, а на дисплее появляется показание времени.

Прием сигнала DCF производится дважды в день, в 02.00 и 03.00 часа после полуночи. Если в 02.00 не удалось осуществить прием, то следующий прием будет произведен в последующий час, и далее вплоть до 06.00 часов утра или до того момента, когда прием окажется успешным. Если не удастся провести прием до 06.00 часов утра, следующая попытка будет сделан в следующую ночь в 02.00. Если же значок радиобашни мигает, а время при этом не устанавливается, или значок радиобашни DCF вообще не появляется на дисплее, следует убедиться в следующем:

1.	Рекомендованное расстояния до любого источника помех, такого как монитор компьютера или телевизор, должно быть не менее 1,5-2,0 м.

2.	Внутри комнат, построенных из железобетонных конструкций (цокольные помещения, массивные каркасы), принимаемый сигнал будет, естественно, значительно слабее. В крайних случаях поместите Ваше устройство как можно ближе к окну и/или сориентируйте его переднюю или заднюю панель в направлении передатчика во Франкфурте.

3.	В ночное время атмосферные помехи обычно ослабевают, и в большем числе случаев прием становится возможным. Прием сигнала один раз в день позволяет обеспечить отклонение точного времени показаний часов менее чем на 1 секунду.

РУЧНАЯ УСТАНОВКА

Нажав на клавишу SET (Установка), можно выполнить следующие ручные настройки:

- Установку контрастности ЖК дисплея.

- Установку часового пояса.

- Установку ВКЛ/ВЫКЛ приема сигнала времени.

- Установку формата времени 12 или 24 часа.

- Установку времени вручную.

- Установку календаря.

- Установку повтора сигнала.

- Выбор между градусами Цельсия или Фаренгейта.

- Установку чувствительности значка прогноза погоды.

| Установка контрастности ЖК дисплея |  | ЖК – LCD (мигает) |
| --- | --- | --- |

Исходя из пожеланий пользователя, контрастность ЖК дисплея может быть установлена на 8 различных уровнях (по умолчанию контрастность ЖК дисплея установлена на «5»). Для установки требуемого уровня контрастности:

1.	Чтобы выбрать требуемый уровень контрастности, нажмите клавишу IN (Внутри помещения).

2.	Для подтверждения нажмите клавишу SET (Установка) и войдите в режим «Установка часового пояса», или нажмите клавишу СН (Канал) для выхода из режима установки.

| Установка ЧАСОВОГО ПОЯСА |  | Часовой пояс (мигает) |
| --- | --- | --- |

По умолчанию метеостанция установлена на часовой пояс «0». Для перехода на другой часовой пояс следует:

1.	Нажать клавишу SET (Установка) после завершения установки контрастности ЖК дисплея, чтобы войти в режим установки часового пояса.

2.	Установите часовой пояс, используя клавишу IN (Внутри помещения). Диапазон регулировок начинается с 0 часов и идет до +12, а затем – от -12 до 0 часов соответственно, имея интервал в 1 час.

3.	Для подтверждения нажмите клавишу SET (Установка) и войдите в режим «Установка ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) приема времени», или нажмите клавишу СН (Канал) для выхода из режима установки.

| Установка ВКЛ/ВЫКЛ приема времени |  | Мигает (ON – ВКЛ) |
| --- | --- | --- |

В зонах, где невозможно установить прием радиосигнала времени DCF-77, функция приема этого сигнала может быть отключена. В этом случае часы будут работать как обычные кварцевые часы (по умолчанию установлено ВКЛЮЧЕНО).

1.	На ЖК дисплее начинают мигать буквы ON (ВКЛ)

2.	Чтобы отключить функцию приема сигнала времени (OFF), используйте клавишу IN (Внутри помещения).

3.	Для подтверждения нажмите клавишу SET (Установка) и войдите в режим «Установки формата времени 12 или 24 часа», или нажмите клавишу СН (Канал) для выхода из режима установки.

Примечание:

Если функция «Приема времени ВЫКЛ» отключена вручную, часы прекратят попытки любого приема радиосигнала времени DCF до тех пор, пока функция «Прием времени ВЫКЛ» остается активированной. Все это время на ЖК дисплея будет отсутствовать значок «Прием времени».

| Установка формата времени 12/24 часа |  | Мигает |
| --- | --- | --- |

1.	После установки приема времени ВКЛ/ВЫКЛ нажмите на клавишу SET (Установка). На ЖК дисплее начнет мигать цифра «12» или «24».

2.	Чтобы выбрать формат «12» или «24» нажмите клавишу IN.

3.	Для подтверждения нажмите еще раз клавишу SET (Установка) и войдите в режим «Ручная установки времени», или нажмите клавишу СН (Канал) для выхода из режима установки.

Примечание: Если выбран формат времени 24 часа, на дисплее будет показан календарь в формате «число – месяц». Если выбран формат времени 12 часов, на дисплее будет показан календарь в формате «месяц – число».

| РУЧНАЯ Установка времени Часы (мигают) |  | Минуты (мигают) |
| --- | --- | --- |

Если метеостанция не может обнаружить DCF-сигнал (помехи, большое расстояние от передатчика и т.п.), время на часах можно установить вручную, после чего они будут работать как обычные кварцевые часы. Для установки времени на часах:

1.	Часы и минуты начинают мигать в строке времени ЖК дисплея.

2.	Для корректировки часов используйте клавишу IN (Внутри помещения), для корректировки минут – клавишу OUT (Снаружи помещения). Если во время корректировки Вы будет держать клавишу нажатой, то часы будут сменяться с интервалом в 1 час, а минуты – с интервалом в 5 минут.

3.	Для подтверждения нажмите клавишу SET (Установка) и войдите в режим «Установка календаря», или нажмите клавишу СН (Канал) для выхода из режима установки.

Примечание:

Несмотря на ручную установку времени, часы будут пытаться принять сигнал времени. Когда они, наконец, принимают сигнал, они автоматически изменяют установленное вручную время в соответствии с принятым сигналом времени. Во время попыток приема значок радиобашни DCF мигает на ЖК дисплее. Если же прием не удалось осуществить, значок радиобашни исчезнет с ЖК дисплея, но устройство будет пытаться наладить прием на следующий день.

| Установка календаря |  |  |
| --- | --- | --- |

Год (мигает)	Число (мигает)   Месяц (мигает)

По умолчанию в метеостанции установлена дата 01.01.2006 года. Как только часы получают по радио управляющий сигнал времени, дата автоматически обновляется. Однако если сигнал не получен, вы можете провести установку вручную. Для этого следует:

1.	Установить необходимый год, используя клавишу IN (Внутри помещения). Диапазон установок составляет 2006-2039 годы (по умолчанию установлен 2006 год).

2.	Нажмите клавишу SET (Установка) для входа в режим установки месяца и числа.

3.	Нажмите клавишу IN (или OUT), чтобы установить текущее число и клавишу OUT (или IN), чтобы установить текущий месяц.

4.	Для подтверждения нажмите клавишу SET (Установка) и войдите в режим «Установка повтора», или нажмите клавишу СН (Канал) для выхода из режима установки.

РЕЖИМ ПОВТОРА (SNOOZE)

Внимание!

Установка повтора не применяется в устройстве данной метеостанции. Этот элемент доступен только в усовершенствованной модели, имеющей функцию будильника. Просто нажмите на клавишу SET (Установка), чтобы пропустить эту настройку и войти в режим «Установка градусов Цельсия или Фаренгейта», или нажмите клавишу СН (Канал) для выхода из режима установки.

| Установка 0с / 0F |  | Мигает |
| --- | --- | --- |

По умолчанию установлен режим показа температуры в 0С (градусах Цельсия). Чтобы перейти на режим 0F (градусы Фаренгейта):

1.	Мигает значок 0С; для переключения между режимами 0С и 0F надо нажать клавишу IN (Внутри помещения).

2.	 После того, как выбрана единица измерения температуры, нажмите клавишу SET (Установка) для подтверждения и войдите в режим «Установка чувствительности значка прогноза погоды», или нажмите клавишу СН (Канал) для выхода из режима установки.

Установка чувствительности значка прогноза погоды

Для мест, где быстро меняются погодные условия, порог чувствительности может задаваться на разных уровнях, для более быстрого отображения погодных условий.

|  | Мигает |
| --- | --- |

1.	Используя клавишу IN (Внутри помещения) установите желаемый уровень чувствительности. Имеются три уровня: 1-ый, 2-ой и 3-ий. Первый уровень является наиболее чувствительной установкой, уровень 3 – наименее чувствительный (по умолчанию установлен 2-ой уровень).

2.	Подтвердите нажатием клавиши SET (Установка) и выйдите из режима «Ручная установка».

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ И ТЕНДЕНЦИЯ

ЗНАЧОК ПРОГНОЗА ПОГОДЫ

В третьей строке ЖК дисплея расположены 3 значка погоды, которые могут выводиться на экран в следующей комбинации:

Солнечно	                       Переменная облачность                 Дождливо

В каждом случае неожиданного или значительного изменения атмосферного давления значок погоды соответственно обновляется, сообщая об изменении погоды. Если значок не изменяется, то это означает, что или атмосферное давление не поменялось, либо изменение было настолько медленным, что его не зарегистрировала метеостанция. Однако если значок показывал солнечно или дождливо, то значок не меняется при улучшении погоды (если значок показывает солнечно), или ухудшении поды (если значок показывает дождливо), поскольку и так они находятся в экстремальных значениях.

Значки предсказывают погоду в смысле ее улучшения или ухудшения, то есть совсем не обязательно, чтобы на улице было солнце или шел дождь, как изображено на значках. И это не означает, что метеостанция неисправна, потому что на улице не идет дождь. Это просто значит, что упало атмосферное давление и ожидается ухудшение погоды, и это не обязательно должен быть дождь.

Примечание

После проведения настроек в течение последующих 12-24 часов не следует принимать во внимание показываемый прогноз погоды. Для метеостанции необходим значительный промежуток времени, чтобы собрать данные о давлении на данной постоянной высоте, чтобы на их основе делать более правильный прогноз.

Говоря о прогнозе погоды, надо учитывать, что невозможно гарантировать абсолютную точность прогноза. Характеристика прогнозирования погоды оценивается на уровне 75% точности, учитывая различные зоны, для использования в которых предназначается метеостанция. В тех местах, где часто происходят неожиданные изменения погоды (например, от солнечной к дождливой погоде), метеостанция будет давать более точный прогноз в сравнении с местами, где в течение длительного времени стоит устойчивая погода (например, в основном солнечно).

Если метеостанцию переносится в другое место, находящее значительно выше или ниже того места, где она была первоначально установлена (например, с первого этажа на второй этаж одного и того же дома), извлеките из нее батарейки и установите их вновь примерно через 30 секунд. В этом случае метеостанция не примет ошибочно новое место как возможное изменение уличного атмосферного давления, поскольку в действительности это изменение связано с изменением высоты расположения. Также в течение последующих 12-24 часов не следует принимать во внимание показываемый прогноз погоды, поскольку станции необходимо время для работы на постоянной высоте.

ИНДИКАТОР ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОГОДЫ

Индикатор тенденции изменения погоды работает вместе со значком прогноза погоды (он располагается с правой и левой стороны от значка погоды). Если индикатор указывает вверх, это означает, что растет атмосферное давление и ожидается улучшение погоды. Но если индикатор указывает вниз, давление падает и ожидается ухудшение погоды.

Примечание

Как только индикатор тенденции изменения погоды зарегистрирует изменение атмосферного давления, он делается постоянно видимым на ЖК дисплее.

СЧИТЫВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВМЕСТЕ С ИНДИКАТОРОМ УРОВНЯ КОМФОРТНОСТИ

Минимальное показание

| Температура внутри в градусах 0С или 0F |  | Относительная влажность внутри помещения (%) |
| --- | --- | --- |

Символ уровня комфортности

Температура и влажность внутри помещения регистрируются автоматически и выводятся на четвертую строку ЖК дисплея.

ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ КОМФОРТАБЕЛЬНОСТИ

Комфортно	Значок с радостным лицом указывает на температуру в пределах от 20,0 0С до 25,9 0С (от 68 0F до 78,5 0F) и уровень влажности от 45% до 65%.

Некомфортно	Значок с грустным лицом указывает на любое значение параметров вне диапазона комфортности.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ И СБРОС ЗАПИСЕЙ ПАРАМЕТРОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

1.	Чтобы переключиться между текущими, минимальными и максимальными показателями температуры и влажности внутри помещения и временем, когда они были записаны, следует нажать клавишу IN (Внутри помещения).

Одно нажатие показывает минимальные значения температуры и влажности вместе с датой и временем, когда они были записаны.

Двойное нажатие показывает максимальные значения температуры и влажности вместе с датой и временем, когда они были записаны.

Тройное нажатие возвращает к текущей дате, времени, уровням температуры и влажности.

Примечание: Информация о времени/дате доступна только для МИНИМАЛЬНЫХ/ МАКСИМАЛЬНЫХ данных о температуре.

2.	Для сброса минимальных и максимальных значений температуры и влажности вместе с датой и временем, когда они были записаны, нажмите и придержите клавишу IN (Внутри помещения) в течение около 3 секунд. Таким образом Вы сбросите записанные показатели минимальных и максимальных значений температуры и влажности и выйдете на текущее время, дату, температуру и влажность.

НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Максимальное показание

| Температура снаружи в градусах 0С или 0F |  | Сигнал приема снаружи Номер, указывающий передатчик (если их несколько) |
| --- | --- | --- |

Пятая строка ЖК дисплея показывает наружную температуру и сигнал приема. Число, находящееся сбоку от показания температуры, указывает на то, что используется несколько передатчиков.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ И СБРОС ЗАПИСЕЙ ПАРАМЕТРОВ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ

1.	Чтобы переключиться между текущими, минимальными и максимальными показателями температуры снаружи помещения и временем, когда они были записаны, следует нажать клавишу OUT (Снаружи помещения).

Одно нажатие показывает минимальное значение температуры вместе с датой и временем, когда они были записаны.

Двойное нажатие показывает максимальное значение температуры вместе с датой и временем, когда они были записаны.

Тройное нажатие возвращает к текущей дате, времени и уровню температуры.

2.	Чтобы переключиться между передатчиками, нажмите клавишу СН (Канал).

Одно нажатие переключает на передатчик 2.

Двойное нажатие переключает на передатчик 3.

Тройное нажатие возвращает на передатчик 1.

Примечание: Номер передатчика высвечивается на дисплее только тогда, когда используется несколько передатчиков.

3.	Для сброса минимальных и максимальных значений температуры вместе с датой и временем, когда они были записаны, нажмите и придержите клавишу OUT (Снаружи помещения) в течение около 3 секунд. Таким образом Вы сбросите записанные показатели минимальных и максимальных значений температуры и выйдете на текущее время, дату и температуру.

КАК ПОСМОТРЕТЬ МИН/МАКС ДАННЫЕ С РАЗЛИЧНЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ

Когда используется несколько передатчиков:

1.	Для переключения между передатчиками нажмите клавишу СН (Канал).

Одно нажатие показывает передатчик 2.

Двойное нажатие показывает передатчик 3.

Тройное нажатие возвращает к передатчику 1.

2.	Используйте клавишу OUT (Снаружи помещения) чтобы посмотреть данные о МИНИМАЛЬНОЙ/МАКСИМАЛЬНОЙ температуре и влажности для выбранного передатчика.

3.	Для сброса минимальных и максимальных значений температуры и влажности вместе с датой и временем, когда они были записаны, нажмите и придержите клавишу OUT (Снаружи помещения) в течение около 3 секунд. Таким образом Вы сбросите записанные показатели минимальных и максимальных значений и выйдете на текущее время, дату, температуру и влажность.

Примечание: Сброс МИН/МАКС значений по каждому передатчику должен производиться по отдельности.

ИНДИКАТОР РАЗРЯДА БАТАРЕЕК

Индикатор разряда появляется на ЖК дисплее, если батарейки требуют замены.

ПЕРЕДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

Наружная температура измеряется и передается каждые 4 секунды.

Дистанция передачи температуры зависит от температуры окружающей среды. При холодной температуре дистанция передачи может уменьшиться. Следует помнить об этом при установке передатчика.

ПРИЕМ СИГНАЛА НА ЧАСТОТЕ 868 МГц

Если через 3 минут после установки не происходит приема данных о наружной температуре (или наружный дисплей постоянно показывает «-- --» на строке наружной информации метеостанции в условиях нормальной работы), следует убедиться в следующем:

1.	Расстояния от метеостанции или передатчика до ближайшего источника помех, такого как монитор компьютера или телевизор, должно быть не менее 1,5-2,0 м.

2.	Избегайте устанавливать часы на или внутри металлических оконных рам или в непосредственной близости от них.

3.	Использование других электрических устройств, таких как наушники или громкоговорители, работающих на той же частоте радиосигнала (868 МГц) может помешать правильной передаче сигнала и его приему.

4.	Источником помех могут быть Ваши соседи, использующие электрические устройства, работающие на частоте радиосигнала 868 МГц.

Примечание:

Если сигнал 868 МГц принимается нормально, не следует открывать крышку отделения батареек, как передатчика, так и метеостанции, поскольку при этом может отойти контакт батарейки, что вызовет ненужный сброс показаний. Если такое все же случайно случится, произведите сброс всех устройств (см. вышеприведенный раздел «Установка»), в противном случае могут возникнуть проблемы с передачей данных.

Дистанция передачи (на открытом пространстве) от передатчика до метеостанции составляет 100 м. Однако это расстояние зависит от окружающей среды и уровня помех. Если прием не выполняется, несмотря на выполнение указанных условий, следует произвести сброс всех устройств системы (см. раздел «Установка»).

Размещение метеостанции

|  | Метеостанция поставляется вместе с передвижной настольной подставкой, что обеспечивает возможность выбора способа размещения станции: на настольной подставке или навеску на стену. Прежде чем производить настенный монтаж, убедитесь, что сигнал о наружной температуре может приниматься в желаемом месте. Для монтажа станции на стене: 1. Закрепите шуруп (не входит в комплект) на выбранной стене так, чтобы головки шурупа выступала наружу на 5 мм. 2. Снимите подставку с метеостанции, стянув ее с основания, и повесьте станцию на шуруп. Убедитесь, что станция надежно закреплена на стене. |
| --- | --- |

Размещение ПЕРЕДАТЧИКА НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

|  | Датчик поставляется вместе с держателем, который может быть прикреплен к стене с помощью двух шурупов, входящих в комплект поставки. Также датчик может быть установлен на плоской поверхности путем прикрепления подставки к нижней части передатчика. |
| --- | --- |
|  | Монтаж на стене: 1. Прикрепите кронштейн к выбранной стене, использовав для этого шурупы и пластмассовые дюбели. 2. Вставьте датчик в кронштейн. |

Примечание:

Прежде чем окончательно прикреплять стенной кронштейн передатчика следует разместить все устройства в выбранных местах и проверить, что показания наружной температуры и влажности принимаются метеостанцией. Если сигнал не принимается, выберите новое место для передатчика (передатчиков) или немного сместите их, так как такое действие может способствовать приему сигнала.

В комплект настенного монтажа входит двухсторонняя липкая лента. На гладких поверхностях она может быть использована вместо сверления отверстий. Однако поверхность, на которую монтируется передатчик, может влиять на дистанцию передачи. Если, например, устройство закреплено на металлической детали, это может либо уменьшить, либо увеличить дальность передачи. Учитывая это, мы рекомендуем не размещать устройство на металлических поверхностях или устанавливать его в местах непосредственной близости от крупных металлических изделиях и сильно отполированных поверхностей (гаражные двери, двойное остекление и т.д.). Прежде чем закреплять передатчик на месте убедитесь, что метеостанция принимает сигнал 868 МГц от передатчика температуры, находящегося в выбранном Вами положении.

Передатчик температуры легко вставляется в держатель и также легко вынимается из него. При установке или выемки передатчика из настенного держателя бережно обращайтесь с обоими изделиями.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- Следует избегать экстремальных значений температуры, вибраций и ударов, поскольку они могут повредить устройство и привести к даче неверных показаний и прогнозов.

- Для чистки дисплея и корпуса используйте только мягкую, увлажненную ткань. Не используйте растворители или моющее средство, поскольку они могут оставить следы на ЖК дисплее и корпусе.

- Не опускайте устройства в воду.

- Во избежания утечки и повреждений немедленно заменяйте разрядившиеся батарейки. Заменяйте только новыми батарейками рекомендованного типа.

- Не делайте никаких попыток ремонта устройства. При неисправности необходимо вернуть устройство в место его покупки для ремонта квалифицированным инженером. Самостоятельное вскрытие и ремонт устройства приводит к утрате гарантии.

- Не подвергайте устройство резким и неожиданным перепадам температуры, это может привести к быстрым изменениям прогнозов и, соответственно, снизить их точность.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Диапазон измерения температуры Внутри помещения : Наружной : Диапазон влажности внутри : Интервалы контроля внутренних параметров Температура внутри : Влажность : Интервалы контроля наружной : температуры Дальность передачи : Энергопитание Метеостанции : Передатчика : Срок жизни батареек : Размеры (Д х Ш х В) Метеостанции : Передатчика : | -9,90С до +59,90С с разрешением 0,10С 14,20F до 139,80F с разрешением 0,20F (при превышении указанного диапазона появляется надпись «OF L») -39,90С до +59,90С с разрешением 0,10С -39,90F до 139,80F с разрешением 0,20F (при превышении указанного диапазона появляется надпись «OF L») От 1% до 99% с разрешением 1% (показывает «- -», если температура OLF, показывает «- -», если < 1% и «99%», если > 99%) Каждые 15 секунд Каждые 20 секунд Каждые 4 секунды (или каждые 15 минут, если данные утеряны и показывается «- -») до 100 м (на открытом пространстве) 2 х AA, IEC LR6, 1,5 В 2 х AA, IEC LR6, 1,5 В Приблизительно 24 месяца (Рекомендуются алкалиновые батарейки) 90 х 30 х 138 мм (без настольной подставки) 38,2 х 21,2 х 128,3 мм (без стенного кронштейна) |
| --- | --- |

заявление об ограничении ответственности

- Отходы электротехнической и электронной промышленности содержат опасные вещества. Размещение таких отходов в местах, специально не отведенных для этих целей и/или выбрасывание их на природе наносит серьезный вред окружающей среде.

- Узнайте у Ваших местных и/или региональных властей адреса разрешенных мест для свалки такого вида отходов.

- Теперь все электронные приборы подлежат переработке с целью повторного использования. Потребитель должны принимать активное участие в переработке, вторичном использовании и восстановлении электротехнических и электронных отходов.

- Нелимитированный выброс отработавших электронных приборов может негативно сказаться на общественном здоровье и ухудшить параметры окружающей среды.

- Эти изделия ни в коем случае не должны выбрасываться на общие свалки.

- В интересах самих потребителей, им крайне рекомендуется прочитать «Инструкцию по эксплуатации», о чем указано на подарочной коробке и прикрепленных к ней ярлыках.

- Изготовитель и поставщик не несут ответственности за любое неправильное прочтение «Инструкции» и любые последствия таких ошибок.

- Изделие не предназначается для использования в медицинских целях или для публичной информации.

- Изделие разработано только для использования дома в качестве прибора, позволяющего прогнозировать погоду, однако, оно не обеспечивает 100% точности. Прогнозы погоды, даваемые этим прибором, не являются полностью точными, их следует рассматривать только в качестве ориентира.

- Спецификации могут изменяться без предварительного извещения.

- Изделие не является игрушкой. Держите его вне досягаемости детей.

- Данная инструкция и любая ее часть не может быть воспроизведена без письменного согласия изготовителя.

Директива Евросоюза R&TTE 1999/5/EC

Краткое заявление о соответствии.

Настоящим мы заявляем, что данное беспроводное передающее устройство полностью соответствует обязательным требованиям Директивы Евросоюза R&TTE 1999/5/EC.