Метеостанция 35.1045 IT

Инструкция Руководство

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:

Поздравляем Вас с приобретением современной метеостанции , она является образцом инновационного дизайна и высочайших инженерных решений. Отображает  радиоуправляемые время, дату, календарь, фазы Луны, внутреннюю и внешнюю температуры, относительную  влажность и давление воздуха,  историю данных. Использование данного продукта является простым и понятным. Прочитав руководство по эксплуатации, пользователь получит полное представление о метеостанции .

Особенности:

Метеорологическая станция

Отверстие для

крепления

Отсек для батарей

Жк-дисплей

Подставка

Функциональные

Клавиши

Функциональные клавиши -

•        DCF Радиоуправляемые время с ручной настройкой

•        Время приема ON / OFF (по выбору пользователя)

•        12/24 часовой режим времени

•        Часовой пояс  ± 12 часов

•        Будни и день по календарю отображаются на дисплее (год и месяц только в режиме настройки)

•        Функция оповещения

•        Отображение лунных фаз

•        Прогноз погоды с индикатором изменений

•        Отображение комфорта в помещении

•       Дисплей  температуры окружающей среды в 0С/0F

•        Внутренняя и наружная температура со значениями минимума/максимума

•       Дисплей влажности окружающей среды как RH%

•       Относительное атмосферное давление, отражаемое в гПа или дюймов рт. ст

•        Настройка чувствительности погодного символа

•        История изменения относительного давления за последние 24 часа (электронный барометр с барометрической тенденцией давления)

•        Выбор контрастности ЖК-дисплея

•        Беспроводная передача на 868 МГц

•        Приема сигнала с интервалами в 4 секунды

•        Может получать данные от 3 внешних датчиков

•        Светодиодная подсветка

•        Индикатор низкого заряда батарей

•        Может устанавливаться на плоской поверхности или на стене

Термо-Гигро датчик

•  Дистанционная передача температуры и влажности окружающей среды к метеорологической станции при 868 МГц

•  Водонепроницаемый корпус

•  Коробка для настенного монтажа (устанавливается в защищенном месте. Избегайте попадания капель дождя и солнечных лучей)

Установка и замена батарей в метеорологической станции

Метеорологическая станция работает с 3 батареями АА, IEC LR6, 1.5 В. Когда необходимо заменить батареи, появляется символ разряженной батареи на ЖК-экране.

Для установки и замены батарей, выполните действия в следующей последовательности:

1.Вставьте палец или твердый предмет в отверстие расположенное в центре нижней части батарейного отсека и поднимите его, чтобы снять крышку.

2.Вставьте батарейки, соблюдая правильную полярность (см. маркировку).

3.Заменить крышку отсека.

Установка и замена батарей в термо-гигро передатчике

1.Наружный термо-гидро передатчик работает с 2 батареями АА, IEC LR6. Для установки и замены батарей, выполните действия в следующей последовательности:

Разберите водонепроницаемую крышку передатчика.

2.Снимите крышку аккумуляторного отсека.

3.Вставьте батареи, соблюдая правильную полярность (см. маркировку на аккумуляторном отсеке).

4.Замените крышку аккумулятора и водонепроницаемую крышку на приборе.

Примечание:

В случае замены батареи в любом из устройств, настройки всех устройств необходимо сбросить, следуя процедурам в следующей последовательности. Это необходимо по той причине, что код системы безопасности, выбранный произвольно, присваивается передатчику при первом запуске, и этот код должен быть получен и сохранен метеорологической станцией в первые 30 секунд после подключения устройства к источнику питания.

Замена элементов питания:

Рекомендуется заменять батареи во всех устройствах каждые два года для обеспечения оптимальной точности данных устройств.

|  | Примите участие в охране окружающей среды. Верните использованные батареи на санкционированный склад. |
| --- | --- |

Примечание:

Сохраненные в памяти данные будут стерты после замены батареи на метеорологической станции.

Установка:

Когда используется один передатчик

1.Во-первых, вставьте батарейки в передатчик (см. "Как установить и заменить батареи в Термо-гигро передатчик" выше).

2.В течение 2 минут после включения передатчика, вставьте батареи в температурную станцию (см. "Как установить и заменить батареи в метеорологической станции" выше).Как только батареи установлены, все сегменты ЖК-экрана ненадолго загорятся, и прозвучит короткий сигнал. Затем на дисплее появится температура в помещении, влажность и время 0:00. Если эти данные не отобразятся на ЖК-дисплее в течение 60 секунд, удалите батареи и подождите не менее 60 секунд, прежде чем их установить заново. После того как данные отобразятся, пользователь может перейти к следующему шагу.

3. После этого метеорологическая станция будет получать данные от передатчика. Температура окружающей среды, влажность, охлаждение воздуха и скорость ветра будут отражаться на дисплее метеорологической станции. Если этого не произойдет через 2 минуты, то батарейки необходимо будет заменить. Затем снова нужно вернуться к шагу 1.

4. В целях обеспечения необходимого сигнала 868 МГц, расстояние между метеорологической станцией и передатчиком не должно быть более 100 метров (см. заметки на тему "Позиционирование" и "Прием 868 МГц ").

Примечание:

В случае замены батарей. Необходимо подождать по крайней мере 1 минуту, после удаления батарей и установкой их заново, в противном случае с запуском и передачей сигнала могут возникнуть проблемы.

Когда используется более чем один передатчик

1.Пользователь должен удалить все батареи из метеорологической станции и передатчиков, подождать 60 секунд.

2.Вставьте батареи в первый передатчик.

3. В течение 2 минут после включения передатчика, вставьте батареи в метеорологическую станцию (см. "Как установить и заменить батареи в метеорологической станции" выше).Как только батареи установлены, все сегменты ЖК-экрана ненадолго загорятся, и прозвучит короткий сигнал. Затем на дисплее появится температура в помещении, влажность и время 0:00. Если эти данные не отобразятся на ЖК-дисплее в течение 60 секунд, удалите батареи и подождите не менее 60 секунд, прежде чем их установить заново. После того как данные отобразятся, пользователь может перейти к следующему шагу.

4.Температура наружного воздуха и влажности от первого передатчика (канал 1) должны быть отображены на метеорологической станции. Кроме того, будет отображаться значок приема сигнала. Если этого не произойдет в течение 2 минут, батареи должны быть удалены из обоих блоков, необходимо вернутся к пункту 1.

5.Вставьте батареи во второй передатчик, как только температура наружного воздуха и влажности от первого передатчика отобразятся на метеорологической станции.

Примечание: Пользователь должен вставить батареи во второй передатчик, в течение 45 секунд после того как на метеорологической станции отобразится информация о состоянии первого передатчика.

6.Наружная температура и влажность от второго передатчика и значок "Канал 2" должны быть отображены на метеорологической станции. Если этого не произошло в течение 2 минут, батареи должны быть удалены из всех устройств, необходимо вернуться к пункту 1.

7. Вставьте батареи в третий передатчик, появится значок "Канал 2" и внешние данные отобразятся на метеорологической станции. Затем в течение 2 минут, будет отображаться канал 3, внешние данные с третьего передатчика и значок канала будет смещаться обратно на "1", после успешного получения данных с третьего передатчика. Если этого не произойдет, пользователь должен начать установку с 1 шага.

Примечание: Пользователь должен вставить батареи во второй передатчик, в течение 45 секунд после того как на метеорологической станции отобразится информация о состоянии первого передатчика. Или сразу после получения данных со второго.

8. В целях обеспечения необходимого сигнала 868 МГц, расстояние между метеорологической станцией и передатчиком не должно быть более 100 метров (см. заметки на тему "Позиционирование" и "Прием 868 МГц ").

ВАЖНО :

Будут возникать проблемы передачи сигнала, если установка дополнительных датчиков не произведена как описано выше. Если при передаче возникают проблемы, необходимо удалить батареи из всех устройств  и начать все заново с шага 1.

Сброс:

Метеорологическая станция и термо-гигро передатчик должны быть переустановлены, когда возникает одно из следующих условий:

•        Неудачный прием сигнала 868МГц.

•        Неисправен один из приборов.

•        Замена батарей.

Для сброса, удалите все батареи из устройств. Подождите, по крайней мере в течение 1 минуты перед включением станци. Начните настройку с пункта 1 "Настройка".

Настройка приема DCF сигнала (радиоуправляемое время):

Покрытие зоны сигнала – 1500км от Франкфурта (Германия). Основное устройство принимает этот цифровой сигнал и преобразует его для отображения корректного зимнего/летнего времени Вашего региона. Качество приема зависит, прежде всего, от географического положения. В нормальных условиях не должно возникать проблем с приемом сигнала в зоне до 1500км от Франкфурта.

Прием DCF сигнала проводится два раза в день в 02:00 и 03:00 утра. Если не удалось принять сигнал в 03:00 утра, то следующий прием состоится через час и так далее до 06:00 утра, или до успешного приема. Если не удалось принять сигнал в 06:00 утра, то следующая попытка будет проходить на следующий день в 02:00 утра.

После приема данных тестовый период завершен, значок DCF на  дисплее часов начнет мигать в левом верхнем углу. Это означает, что часы установлены. Когда сигнал времени получен, DCF постоянно горит и отображается время. Если мигает значок DCF, но не время не устанавливается или значок DCF не появляется вообще, примите к сведению следующее:

• Рекомендуемое расстояние до любого источника помех, например, от компьютерных мониторов или телевизоров является не менее 1,5 - 2 метра.

•  В железобетонных помещениях (подвалы, надстройки), прием сигнала естественно ослаблен. В крайних случаях, пожалуйста, размещайте устройство рядом с окном.

• В ночное время атмосферные возмущения намного ниже и в большинстве случаев это позволяет принимать устойчивый сигнал. Для ежедневной коррекции достаточно, чтобы сигнал принимался в течение 1 сек.

Функциональные клавиши:

Погодная станция:

Метеорологическая станция имеет 5 простых в использовании функциональных клавиш:

SET

•        Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы ввести ручные настройки: Контрастность ЖК-дисплея, часовой пояс, время приема ON / OFF, 12/24 часовой режим, ручная установка времени, календарь, температура ° C / ° F, давления hPa / inHg, относительное давление, и значок настройки чувствительности погоды

•        Сбросить все MIN / MAX записи

•        Останавливает сигнал тревоги в течении времени сигнализации или звучание сигнала тревоги по погодным условиям

•        Подсветка

ALM / DATE

•        Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы войти в режим настройки сигнализации

•        Активация / деактивация заданного времени

•        Прекращение сигнала тревоги

•        Остановка в ждущем режиме

•        Отображение даты

•        Подсветка

In Key

•        Нажмите для переключения между MAX / MIN значениями текущей температуры в помещении/данными влажности

•        Нажмите для установки сигнализации  (настройка в режиме тревоги )

•        Уменьшение относительного давления (в ручном режиме набора)

•        Останавливает сигнал тревоги в течении времени сигнализации или звучание сигнала тревоги по погодным условиям

•        Остановка в ждущем режиме

•        Подсветка

OUT / + Key

•        Кратковременно нажать для переключения между MAX / MIN показателями текущей температуры наружного воздуха/данными влажности

•        Увеличение, изменение, переключение между значениями в ручном режиме

•        Нажмите для установки сигнализации (в режиме тревоги)

•        Прекращение сигнала тревоги

•        Остановка в ждущем режиме

•        Подсветка

SNOOZE / CH Key

•        Активная функция повтора оповещения о тревоге

•        Выход из режима ручной настройки и сигнализации в режим настройки

•        Переключение между каналами (если используется более 1 передатчика)

•        Подсветка

ЖК-экран

ЖК-экран разделен на 4 секции отображения информации - время / календарь / тревога / фазы луны, показатели в помещении, прогноз погоды и внешние данные

.

Время приема (DCF) 	время

Фаза луны	                                                календарь или время оповещения

Индикатор заряда батарей	                      индикатор комфорта

Температура в помещении	                        относительная влажность воздуха в помещении RH%

в 0С или 0F

Направление ветра	                                       значок прогноз погоды

относительное давление в hPa / inHg

Давление воздуха,

гистограмма истории 	прием сигнала внешним датчиком

Температура окружающей

среды в 0С или 0F	относительная влажность воздуха на улице RH%

•       Когда сигнал успешно получен, значок внешней передачи загорится.(Если не удалось, значок не будет отображаться на ЖК-дисплее). Пользователь может легко посмотреть, был последний прием успешным (значок) или нет (значок в выключенном состоянии). С другой стороны, короткое мигание значка показывает, что прием осуществляется в настоящее время.

Настройка:

Следующие параметры могут быть изменены при нажатии кнопки SET:

•        Контрастность дисплея

•        Настройки часового пояса

•        Время приема ВКЛ / ВЫКЛ

•        Дисплей времени 12/24 часа

•        Ручная настройка времени

•        Настройка календаря

•        Температура 0С/0F и настройка

•        hPa / inHg настройка единицы измерения давления

•        Относительное давление воздуха

•        Настройка чувствительности значка прогноза погоды

Контрастность дисплея:

Последняя цифра мигает

ЖК-дисплей может быть установлен в пределах 8 уровней, от LCD0 до LCD7 (настройка по умолчанию ЖК-4):

1.Нажмите и удерживайте кнопку SET пока цифра не начнет мигать.

2.Используйте OUT / + Key для просмотра всех уровней контраста.

3.Выберите нужную контрастность ЖК-дисплея. Подтвердите выбор нажатием SET и войдите в установку времени.

Настройки часового пояса:

Мигает

Часовой пояс по умолчанию "0". Чтобы установить другой часовой пояс:

1.Текущее значение часового пояса начинает мигать.

2.Используйте OUT / + Key для установки часового пояса. Диапазон от 0 до -12, а затем запустите от +12 до 0 c последовательным 1-часовым интервалом.

3.Подтвердите выбор нажатием клавиши SET и введите время приема Включено / выключено.

Время приема Включение / выключение:

Мигает

В районе, где прием времени DCF не представляется возможным, функция приема DCF времени может быть отключена. Часы будут работать как обычные кварцевые часы. (По умолчанию включены).

1. "ON" начнет мигать на дисплее.

2.Используйте OUT / + Key, чтобы выключить функцию времени приема.

3.Подтвердите нажатием клавиши Set и введите формат времени 12/24.

Примечание:

Если выключить вручную функцию приема времени, часы не будут принимать DCF сигнал до тех пор, пока функция не будет активирована. Значок  приема времени и "DCF не будет отображаться на ЖК-дисплее.

Настройка дисплея времени в часах 12/24:

Мигает

Время может устанавливаться для просмотра в формате 12 или 24 часов. Режим дисплея времени по умолчанию настроен на 24 часа..

1.Используйте OUT / + Key для переключения между "12часов" или "24 часа".

2.Подтвердите выбор кнопкой SET и введите вручную время.

Ручная настройка времени:

Если метеорологическая станция не может обнаружить DCF-сигнала (например, в связи с нарушениями,
расстоянием передачи, и т.д.), время можно установить вручную. Часы будут работать как обычные кварцевые часы.

Мигают минуты

Мигает час

1. Значение часа начнет мигать. Используйте OUT / + Key для установки часа.

2. Нажмите еще раз клавишу ввода, чтобы установить минуты. Минуты начнут мигать.

3. Используйте OUT / + Key  для установки минут. Подтвердите нажатием клавиши SET и введите настройки календаря.

Календарь:

Год

Дата и месяц (24hr формат времени)

Месяц и дата(12hr формат времени)

Временем по умолчанию для метеорологической станции является 1.1 2006 год. Дата может устанавливаться вручную в следующей последовательности: 
1. Год начинает мигать.
2. Используйте OUT / + Key, чтобы установить год (с 2003-2029 год).
3. Нажмите клавишу еще раз для подтверждения и войдите в настройки месяца. Месяц начинает мигать.
4. Используйте OUT / + Key, для установки месяца.
5. Нажмите клавишу еще раз для подтверждения и войдите в режим настройки даты. Дата начинает мигать.
6. Используйте OUT / + Key, для установки даты.
7. Подтвердите все настройки календаря кнопкой SET и введите настройки температуры.

° C / ° F Установка температуры:

Мигает

Единица измерения температуры может быть выбранна в ° С или ° F (по умолчанию ° C).

1.Используйте OUT / + Key для переключения между "° C" или "° F".

2.Подтвердите нажатием кнопки SET и введите  настройки давления воздуха.

hPa / inHg  установка давления:

Отображение давления может быть выбрано в следующих единицах - hPa или inHg (по умолчанию hPa).

Мигает

1. Используйте кнопку OUT / + Key  для переключения между " hPa " или "inHg"

2. Подтвердите нажатием клавиши SET и введите параметры относительного давления воздуха.

Примечание: Единица чувствительности значка погоды и истории давления воздуха не затрагивается. Они всегда выражается в hPa.

Установка значения относительного давления воздуха:

По умолчанию величина относительного давления составляет 1013 hPa (29,92 inHg). Другое значение может быть установлено в ручную,  в диапазоне 960 - 1040 hPa (28,35 - 30,72 inHg)

.

Мигает

1. Текущее значение относительного давления начнет мигать
2. Используйте OUT / + Key  для увеличения и IN Key  для уменьшения значения. Удержание кнопку для быстрого перелистывания.
3. Подтвердите выбор нажатием клавиши SET и введите значок чувствительности погоды.

Прогноза погоды настройка чувствительности изображение:

Для мест с частыми изменениями погодных условий,  значки чувствительности погоды  могут быть установлены на различных уровнях,  для более быстрого отображения погодных условий.

Мигает

1.Текущее значение чувствительности начнет мигать.

2.Используйте OUT / + Key  для установки уровня чувствительности. Есть 3 уровня установки: 2, 3 и 4. Значение соответствует изменению давления воздуха в hPa до изменения погодного значка. Уровень 2 является наиболее чувствительным параметром, уровень 4 является наименее чувствительным (по умолчанию: "3" уровень).

3.Подтвердите выбор кнопкой SET и выйдите из Ручной настройки.

Для выхода из режима настройки:

Для выхода из режима ручной настройки, нажмите SNOOZE / CH Key или подождите автоматического обновления. Метеостанция вернется к нормальному отображению времени.

Установка будильника:

Значок оповещения

Время сигнала

Время звонка будильника можно установить при нажатии ALM / Date key.

1.Нажмите и удерживайте ALM / Date key для входа в режим аварийной сигнализации. Значок сигнализации начнет мигать.

2.Используйте In Key для установки часа сигнализации.

3.Используйте OUT / + Key для установки  минут сигнализации.

4.Подтведите SNOOZE/CH Key и выходите в режим сигнализации. Значок ((•)) будет отображаться вместе с временем подачи сигнала.

Примечание:

Если календарь отображается на метеостанции, сигнализация не активна.

Для просмотра и активации сигнала нажмите ALM / Date key. Значок тревоги и время подачи сигнала

будут отображаться, это означает, что функция оповещения включена.

Максимальная продолжительность кольцо тревоги на 2 минуты.

Включение функции короткого сна и отключение будильника:

Функция короткого сна может быть установлена на 10 минут, когда будильник звонит, нажатием кнопки

SNOOZE/CH Key.

Когда сигнал тревоги находится в режиме ожидания, значок сигнализации ((•)) будет мигать, это означает, что сигнал тревоги активен, но в режиме повтора. Для остановки функции повтора, когда она находится в режиме ожидания, нажмите любую клавишу, кроме SNOOZE/CH Key.

Для выключения звукового сигнала, нажмите любую клавишу во время сигнала тревоги, кроме SNOOZE/CH Key.

Лунные фазы:

Значок Лунных фаз будет отображаться на метеорологической станции. На нем отражаются 12 фаз Луны в течение года в соответствии с установками календаря.

Относительная влажность и температура в помещении:

Комнатная температура и влажность, показатель уровня комфорта в помещении, обновляются автоматически и отображаются на второй части ЖК-дисплея.

Максимум

Температура в помещении	относительная влажность

в ° С или ° F	воздуха в помещении RH%

Индикатор уровень комфорта:

Хорошо: счастливое лицо , уровень температуры от 20 ° С до 25,9 ° С, относительная влажность от 45% до 65%.

Плохо: грустное лицо  указывает на любое значение за пределами зоны комфорта.

Переключение и сброс INDOOR ЧТЕНИЯ:

1.Нажмите IN Key для переключения между показателями MAX / MIN температуры и влажности. Установленные время и дата будут отображаться на дисплее.

При одном нажатии, отображается MAX комнатной температуры и влажности, время и дата приема данных.

При двойном нажатии, отображается MIN комнатной температуры и влажности, время и дата приема данных.

Нажмите три раза, чтобы вернуться к текущему разделу.

2.После того как отобразятся MIN или MAX значения, нажмите и удерживайте SET в течение 3 секунд, чтобы сбросить  MIN или MAX значения текущей температуры и влажности, а также текущее время, дату.

Примечание: MIN или MAX значения должны быть сброшены в индивидуальном порядке.

Прогноз погоды и ее изменение:

Значки прогноза погоды:

Значки погоды отображаются в третьем разделе ЖК экрана, в любой из следующих комбинаций:

Для каждого внезапного или существенного изменения в давлении воздуха, значок погоды изменится, для отображения изменений в погоде. Если значки не меняются, то это означает, что давление воздуха не менялось, либо изменение было слишком незначительным для метеостанции, чтобы отразиться. Если отображается значок солнце или облака с дождем, значок меняться не будет, если погода становится лучше (с солнечным значком) или хуже (значок дождя), так как они отображают крайний показатель.

Значки отображаются прогнозы погоды с точки зрения получения лучшего или худшего прогноза, не обязательно будет солнечный или дождливый день, как указывает значок. Например, если текущая погода облачная, будет отображаться значок дождя, это не означает, что изделие бракованное, т.к. нет дождя. Это означает, что давление воздуха упало и погода, как ожидалось, ухудшилась, но не обязательно должен быть дождь.

Примечание:

После установки прибора, следует игнорировать прогнозы погоды в течение следующих 12-24 часов. Этого будет достаточно, чтобы метеорологическая станция накопила данные по атмосферному давлению на фиксированной высоте и, следовательно, давала более точные прогнозы.

Общим для всех прогнозов погоды является то, что здесь нет гарантии абсолютной точности. Прогноз погоды имеет точность, оцененную в 75% , обусловленную изменяющимися территориями для работы в которых была разработана  метеорологическая станция. На территориях, в которых наблюдаются внезапные изменения погоды (например, от солнечной до дождливой), метеорологическая станция будет показывать наиболее точные прогнозы, в сравнении с территориями, где погода стабильная большую часть  времени (например, преимущественно солнечная).

Если метеорологическую станцию переместить в другое место, которое значительно выше или ниже начальной позиции (например, с первого этажа на верхние этажи здания),  извлеките батареи и вставьте через 30 секунд. Это избавит от ошибки в метеорологической станции, в результате которой вместо нового местоположения может быть принято возможное изменение в атмосферном давлении, что и наблюдается в реальности из-за небольшого изменения высоты. И снова следует игнорировать прогнозы погоды в следующие 12-24 часов, чтобы было время для накопления информации на постоянной высоте.

Индикатор изменения погоды:

Погодные иконки работают в паре с индикаторами изменения погоды (расположены на левой и правой стороне значка погоды). Когда индикатор указывает наверх, это значит, что атмосферное давление повышается и ожидается улучшение погоды, но когда индикатор указывает вниз, атмосферное давление понижается и ожидается ухудшение погоды.

Поэтому пользователь может видеть, как изменилась погода и как она, вероятно, будет меняться. Например, если индикатор указывает вниз, а иконка показывает облачность, это значит, что последнее  заметное изменение в погоде было в солнечное время (только иконка «солнечно»). Следовательно, следующее изменение в погоде будет с иконкой «облачно» с того времени, как индикатор указывает вниз.

Примечание:

С момента фиксирования изменения в атмосферном давлении индикатором изменения погоды, оно будет постоянно отображено  на ЖК-дисплее.

Индикатор тенденции давления (Электронный барометр с гистограммой)

В третьем разделе  ЖК-дисплея отображается относительная величина давления воздуха и история давления воздуха.

Давление воздуха за последние 24 часа

Гистограмма отображает историю изменений давления воздуха в течение последних 24 часов в 7 шагов, 0h, - 3h,-6h,-9h,-12h, 18h-и-24h. "0h" данные за текущий час. Столбцы "hPa” (0, ± 2, ± 4, ± 6) отображают давление в определенное время."0" в середине этой шкалы равен текущему давлению и каждое изменение (± 2, ± 4, ± 6) означает высокий или низкий в " hPa " давления измеренного ранее по сравнению с текущим давлением.

Если столбцы растут, это означает, что погода становится лучше из-за увеличения давления воздуха. Если столбцы  опускаются, это означает, атмосферное давление упало, и погода, как ожидается, ухудшится на настоящее время "0h".

Примечание:

Для измерения точного барометрического давления, метеорологическая станция должна работать одной и той же высоте, например, он не должен быть перемещен с земли на второй этаж дома. Если все же необходимо переместить прибор, не учитывайте показания в последующие 12-36 часов.

Температура открытого воздуха и влажность:

В четвертом разделе ЖК-дисплея отображается температура наружного воздуха и влажность, индикатор приема, кол-во датчиков и MIN / MAX внешних данных.

минимум	Внешний датчик

Температура на улице	относительная влажность

в ° С или ° F	воздуха в помещении RH%

Переключение и сброс внешних данных:

1.Для переключения между показателями, MAX / MIN температуры и влажности, временем (только данные о температуре), которые хранятся в памяти. Нажмите OUT / + Key: При однократном нажатии, отобразится  MAX наружной температуры и влажности, время и дату записи.

При двойном нажатии, отобразится MIN температура наружного воздуха и влажность, время и дата записи.

При тройном нажатии, вернетесь к текущему  значению.

2.При отображении MIN или MAX значений, нажмите и удерживайте SET в течение 3 секунд, чтобы сбросить MIN или MAX значения, текущей температуры и влажности, а также текущее время, дату.

Примечание: MIN или MAX данные должны быть сброшены в индивидуальном порядке.

Просмотр MIN / MAX значений получаемых с различных передатчиков:

Когда используется более чем 1 передатчик:

1.Для переключения между передатчиками, нажмите SNOOZE / CH Key:

При однократном нажатии, отобразится  2  передатчик.

При двойном нажатии, отобразится передатчик 3.

При тройном нажатии, вернетесь к передатчику 1.

2.Используйте OUT / + Key для просмотра MIN / MAX значений температуры и влажности с выбранного передатчика.

3.Для сброса минимальной и максимальной температуры и влажности, времени в которое они были записаны, удерживайте SET Key непрерывно в течение 3 секунд. Это позволит сбросить MIN / MAX данные, записанные на текущее время, дату, температуру и влажность.

Примечание: MIN / MAX данные для каждого передатчика необходимо сбросить отдельно.

Задняя подсветка:

Подсветка автоматически включается при любом нажатии клавиш. Подсветка будет включена в течение 8 секунд до автоматического отключения.

Индикатор уровня заряда батареи

Низкий индикатор батареи отображается на ЖК-дисплее, когда аккумуляторы требуют изменения. О Внешний передатчик:

Диапазон Термо-гигро передатчика может уменьшаться в связи с  температурными условиями. При низких температурах расстояние передачи может быть уменьшено. Пожалуйста, имейте это в виду при позиционировании передатчиков. Также может снизится заряд батарей в Термо-гигро передатчике.

Прием сигнала 868МГц:

Метеорологическая станция должна получать температурные данные через 5 минут после установки. Если температурные данные не принимаются через 5 минут после установки (после 3 последовательных неудачных попыток внешний дисплей показывает «- - -»), следует проверить на соответствие следующим параметрам:

1. Расстояние от метеорологической станции или передатчика до любого источника помех, как например, мониторов компьютера или телевизоров, должно быть не менее 2 метров.

2. Метеорологическая станция не должна быть расположена на поверхности или в непосредственной близости от металлических  оконных рам.

3. Использование электрических приборов, таких как наушники  или громкоговорители, работающих с такой же частотой сигнала (868 МГц), может привести к неправильной передаче или приему сигнала.

Соседи, использующие электрические приборы, работающие с частотой сигнала 868 МГц, могут также создать помехи.

Примечание:

При получении точного сигнала 868 МГц, нельзя открывать крышку батареи передатчика или метеорологической станции, так как батареи могут отпружинить с контактов, и произойдет вынужденный ошибочный сброс. Если такое случилось непреднамеренно, то нужно перезапустить все приборы (см. выше Настройка), в противном случае могут возникнуть проблемы с передатчиком.

Дальность передатчика примерно 100м от передатчика до метеорологической станции (на открытом пространстве). Однако это зависит от окружающей среды и уровней помех. Если прием не возможен, не смотря на соблюдение всех условий, то нужно перезапустить все системные модули (см. Настройка).

Расположение метеостанции:

Метеорологическая станция укомплектована складной стойкой, которая позволяет установку на столе или настенный монтаж.

Настенный монтаж:

- Необходимо закрепить винт в нужной стене, оставляя головку выдвинутой снаружи примерно на 5 мм.

- Используя отверстие для подвешивания в метеорологической станции, нужно подвесить ее на закрепленный винт.

Складная стойка:

Складная стойка расположена на задней стороне. Потяните за нижний край в центре метеостанции, ниже батарейного отсека. После установите метеостанцию в соответствующее место.

Расположение Термо-гигро передатчика:

Передатчик укомплектован фиксатором, который можно крепить на стене двумя винтами, идущими в комплекте. Передатчик можно также установить на плоской поверхности, закрепляя подставку с дном передатчика.

Настенный монтаж

Закрепите держатель на нужной стене с помощью винтов и пластиковых анкеров.

Зафиксируйте дистанционный температурный датчик на держателе.

Примечание:

Перед окончательной фиксацией стенного держателя передатчика, расположите все приборы в нужных позициях, чтобы проверить прием замеров наружной температуры. Если сигнал не принимается, переместите передатчики или слегка их подвигайте - это может помочь принять сигнал.

Обслуживание и текущий ремонт:

Необходимо избегать сверхвысоких температур, вибрации и ударов, потому что они могут привести к поломке прибора и неточным прогнозам и замерам.

Чистить дисплей и корпус необходимо только мягкой влажной тканью. Не используйте растворители или моющие средства, так как они могут поцарапать ЖКЭ и корпус.

Нельзя погружать прибор в воду.

Необходимо немедленно вынуть все разряженные батареи, чтобы предотвратить их протекание и повреждения. Следует заменить только на новые батареи рекомендованного типа.

Нельзя пытаться самостоятельно чинить прибор. Необходимо вернуть в головной офис продаж для ремонта квалифицированным инженером. Самостоятельное вскрытие и ремонт прибора может нарушить гарантию.

Не подвергайте приборы воздействию сверхвысоких или резких температурных изменений. Они могут привести к мгновенным искажениям прогнозов и замеров и тем самым снизить их точность.

Диапазон измерения температур:

Внутренних: от -9,9 до +59,9°С с шагом 0,1°С (с 14,1°F до +139,8°F с шагом 0,2 °F, если температура за пределами диапазона, то появляется надпись  «OF.L».)

Наружных: с -39,9 до +59,9°С с шагом 0,1°С (с 39,8°F до +139,8°F с шагом 0,2 °F, если температура за пределами диапазона, то появляется надпись «OF.L».)

Диапазон измерения относительной влажности воздуха:

Внутри помещения: 1%-99% с шагом в 1% (если ниже 1%, то отображается «- -»; и если выше 99%, то отображается «99»%.)

Интервал проверки внутренней температуры:

каждые 15 секунд Интервал проверки влажности внутри помещения

каждые 20 секунд Прием наружной температуры

каждые 15 секунд интервал проверки давления воздуха

каждые 4 секунды (Или каждые 15 минут, если данные будут потеряны и отображения "--.-")

Дальность передачи: до 100 метров (открытое пространство)

Источник питания:

Метеорологической станции:3 х АА, IEC LR, 1,5В

Температурного передатчика: 2 х АА, IEC LR6, 1,5В

Метеорологической станции: приблизительно 24 месяца

Температурного передатчика: приблизительно 24 месяца

Размеры (длина х ширина х высота)

Метеорологической станции:117,4 х 31,2 х 227,1 мм

Температурного передатчика:   75 х 55 х 160 мм

Ограничение ответственности:

Отработавшие электрические и электронные приборы содержат вредные вещества. Утилизация электронных приборов в дикой местности и/или на запрещенных для утилизации площадках загрязняет окружающую среду. Необходимо обратиться к местным или/и региональным властям, чтобы получить адреса территорий для легального селективного сброса отходов. С настоящего времени все электронные приборы должны перерабатываться. Пользователь принимает активное участие в повторном использовании, переработке и восстановлении отработавших электрических и электронных приборов. Неконтролируемая ликвидация отработавших электронных приборов может нанести вред общественному здравоохранению и окружающей среде. Как указано на упаковке и отмечено на приборе: настоятельно рекомендуется изучить «Руководство пользователя» для эффективной эксплуатации. Прибор нельзя выбрасывать в коллектор для общего мусора. Производитель и поставщик не несут ответственность за любые неточные замеры и их последствия. Прибор предназначен для использования в домашних условиях только в качестве индикатора температуры. Прибор не предназначен для использования в медицинских целях или информации для общественности. Технические характеристики прибора могут быть изменены без предварительного уведомления. Данный прибор не является игрушкой. Храните в недоступном для детей месте. Воспроизведение любой части этой инструкции запрещено без письменного разрешения производителя.

Директива по оконечному радио- и телекоммуникационному оборудованию 1999/5/ЕС

Краткая справка заявления о соответствии: Настоящим заявляется, что данное беспроводное передающее устройство соответствует обязательным требованиям директивы по оконечному радио- и телекоммуникационному оборудованию 1999/5/ЕС.