35.1064.01.51.IT         БЕСПРОВОДНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 868МГц

Инструкция по эксплуатации

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем с покупкой высококачественной метеорологической станции с беспроводной 868МГц передачей наружной температуры и отображением температуры и влажности внутри помещения. Ее также можно использовать  как часы, которые контролируются радио DCF-77 и имеют функции календаря и будильника. Кроме того, она отображает время рассвета/заката/продолжительности солнечного дня и лунные фазы. С помощью 15 иконок с разными погодными прогнозами в виде «Девушки погоды», пользователь с легкостью может наблюдать за прогнозируемым состоянием погоды и больше не беспокоиться о внезапном изменении погоды. Данный инновационный продукт идеален для использования дома и в офисе.

СВОЙСТВА

Метеорологическая станция

Время, которое контролируется радио DCF-77, с опциями ручной настройки

- Функции ON/OFF приема DCF времени

- Дисплей с 12/24 часовым отображением времени

- Дисплей, отображающий часы, минуты, секунды

- Календарь (день недели, день, месяц и год)

- Выбор часового пояса ±12 часов

Функция будильника с повторением сигнала

- Установка повтора сигнала

- Прогнозирование погоды при помощи 15 понятных значков в виде «Девушки погоды»

- Настройка чувствительности иконки прогноза погоды

- Температурный дисплей с выбором шкалы Цельсия (°С) или Фаренгейта (°F)

- Дисплей наружной температуры и температуры внутри помещения с регистрацией минимума/максимума

- Влажность внутри помещения отображается в виде % относительной влажности (RH%) с минимальными и максимальными значениями

- Все регистрированные записи минимальной/максимальной температуры имеют дату и время регистрации

- Все регистрированные записи минимума/максимума можно восстановить

- Дисплей времени рассвета, заката и продолжительности солнечного дня в 39 городах

- Дисплей 12 лунных фаз на весь год

- Может подключаться к трем внешним передатчикам

- Настройка контраста ЖК-дисплея

- Индикатор разряженности батареи

- Задняя светодиодная подсветка

- Установка на столе/настенный монтаж

Передатчик наружной температуры

- Дистанционная передача замеров наружной температуры на метеорологическую станцию частотой 868МГц

- Водоотталкивающий корпус

- Корпус, предназначенный для настенного монтажа (Необходимо установить станцию в защищенном  от прямого дождя и воздействия прямых солнечных лучей месте.)

УСТАНОВКА

При использовании одного передатчика

1.В первую очередь необходимо вставить батареи в температурный передатчик (см. «Установка и замена батарей в температурном передатчике»).

2.Незамедлительно в течение последующих 45 секунд необходимо вставить батареи в метеорологическую станцию (см. «Установка и замена батарей в метеорологической станции»). Как только батареи будут вставлены, сразу же засветятся все части ЖК-дисплея. Отобразятся время 0:00 и иконка «Девушка погоды». Если они не отобразятся в течение 60 секунд, необходимо извлечь батареи и подождать, как минимум, 10 секунд перед тем, как снова их вставить.

После того, как батареи будут вставлены в датчик, метеорологическая станция начнет прием данных с передатчика. Затем на метеорологической станции должна отобразиться температура наружного воздуха. Если этого не произошло в течение 3 минут, нужно будет извлечь батареи из обоих устройств и повторить установку с шага 1.

4.Однако, чтобы обеспечить эффективную передачу сигнала 868МГц, между последним местоположением метеорологической станции и передатчиком должно быть не более 100 м при нормальных условиях (см. примечания к подпунктам «Позиционирование» и «Прием сигнала 868МГц»).

5.    Как только будет получена удаленная температура и отображена на метеорологической станции, автоматически запустится прием временного DCF-77 (радиоуправляемого времени) кода. Обычно это занимает 3-5 минут при благоприятных условиях. Если через 10 минут время DCF не будет получено, необходимо нажать клавишу SET для ввода начального времени вручную.

При использовании более одного передатчика

- Необходимо извлечь все батареи из метеорологической станции и подождать 60 секунд, если до этого был настроен один передатчик.

- Следует вставить батареи в первый передатчик

- В течение 25 секунд, во время которых происходит включение питания на первом передатчике, необходимо вставить батареи в метеорологическую станцию. Как только батареи будут вставлены, сразу же засветятся все части ЖК-дисплея. Отобразятся время 0:00 и иконка «Девушка погоды». Если они не отобразятся в течение 60 секунд, необходимо извлечь батареи и подождать, как минимум, 10 секунд перед тем, как снова их вставить.

Затем наружная температура с первого передатчика (канал 1) должна отображаться на метеорологической станции. Также будет отображаться иконка приема сигнала. Если в течение 2 минут она не появится, необходимо извлечь батареи из обоих устройств и начать с шага 1.

- Вставьте батареи во второй передатчик, как только на метеорологической станции отобразятся замеры наружной температуры от первого передатчика.

Примечание: необходимо вставить батареи во второй передатчик в течение 10 секунд с момента приема сигнала первым передатчиком.

Внешние данные со второго передатчика и иконки «канала 2» должны далее отображаться на метеорологической станции. Если этого не происходит в течение 2 минут, то из всех устройств необходимо извлечь батареи и начать с шага 1.

Вставьте батареи в третий передатчик, как только иконка «канал 2» и внешние данные отобразятся на метеорологической станции. Затем в течение 2 минут будут отображаться внешние данные  канала 3 с третьего передатчика и как только третий передатчик успешно подсоединится, иконка канала изменится снова на цифру «1». Если этого не произойдет, необходимо начать установку с шага 1.

Примечание:

- Необходимо вставить батареи в третий передатчик в течении 10 секунд после установки второго передатчика.

- Может потребоваться проверка отображаемых замеров метеорологической станции с теми, что показывают передатчики, чтобы узнать номер канала каждого передатчика.

Однако, чтобы обеспечить эффективную передачу сигнала 868МГц, между последним местоположением метеорологической станции и передатчиком должно быть не более 100 м при нормальных условиях (см. примечания к подпунктам «Позиционирование» и «Прием сигнала 868МГц»).

ВАЖНО: Проблемы передачи могут возникнуть при несоблюдении описанных выше шагов установки дополнительных датчиков. В случае их появления, необходимо извлечь батареи из всех приборов и начать установку с первого шага.

Как только будет получена удаленная температура и отображена на метеорологической станции, автоматически запустится прием временного DCF-77 (радиоуправляемого времени) кода. Обычно это занимает 3-5 минут при благоприятных условиях.

Если через 10 минут время DCF не будет получено, необходимо нажать клавишу SET для ввода начального времени вручную.

Примечание:

DCF-прием осуществляется ежедневно в 02:00 и 03:00. Если прием в 03:00 не осуществился, другие попытки будут в 04:00, 05:00 и 06:00 до тех пор, пока одна не будет успешной.

Если прием в 06:00 не удачный, следующая попытка будет уже в 02:00 следующего дня. Если прием осуществился, полученное время заменит время, установленное вручную. Дата тоже обновится, наряду с полученным временем. (См. также примечания «DCF-77 радиоуправляемое время» и «Настройка времени вручную»)

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЙ В МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ

В метеорологической станции используются  2 батареи АА, IEC LR6 на 1,5 В. Установка и замена батарей производится в следующей последовательности:

- Снимите крышку, находящуюся на задней стороне метеорологической станции.

- Вставьте батареи, соблюдая правильную полярность (см. маркировку  на батарейном отсеке).

- Верните на место крышку отсека батареи.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЙ В ТЕМПЕРАТУРНОМ ПЕРЕДАТЧИКЕ

Температурный передатчик использует 2 батареи AA, IEC LR3 на 1.5 В. Для установки и замены батарей выполните следующие действия:

Снимите крышку отсека батареи, находящуюся на задней стороне передатчика

Вставьте батареи, соблюдая правильную полярность (см. маркировку на батарейном отсеке).

Верните крышку батареи обратно на устройство.

Примечание: В случае замены батарей в любом из устройств, все устройства необходимо перенастроить, следуя процедуре установки. Это необходимо ввиду того, что передатчиком при запуске устанавливается случайный код безопасности, который должна принять и хранить метеорологическая станция в течение первых 3 минут подачи электропитания.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ:

Рекомендуется регулярно менять батареи во всех устройствах, чтобы обеспечить оптимальную точность данных устройств. (Срок эксплуатации батарей описан в Технических данных).

Примите участие в охране окружающей среды. Верните использованные батареи на санкционированный склад для утилизации отходов.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

Метеорологическая станция

Метеорологическая станция имеет пять простых в использовании функциональных клавиш.

Клавиша SET (Установка)

Используется для ввода режима установки для следующих функций: контраст ЖК-дисплея, часовой пояс, ON/OFF прием времени, 12/24 часовой дисплей, время, устанавливаемое вручную, год, дата, рассвет/закат в зависимости от местоположения города, продолжительность повтора сигнала, °С/°F и настройки чувствительности прогноза погоды.

Используется для переключения между дисплеями: «День недели+день+месяц», «Секунда», «Сигнал тревоги» и «День+месяц+год».

Используется для одновременного сброса регистрированных записей максимальной/минимальной температуры и влажности и текущего выбранного внешнего канала при нажатии и удерживании в течение 3 секунд (сотрутся все записи до текущего уровня)

Используется для остановки сигнала тревоги

Используется для включения задней подсветки

Клавиша MIN/MAX

Используется для переключения между максимальной/минимальной наружной температурой и минимальной/максимальной температурой внутри помещения и данных по влажности.

Примечание: Указываемое время/дата соответствует данным минимальной/максимальной температуры.

Используется для остановки сигнала тревоги

- Используется для включения задней подсветки

Клавиша ALM (сигнал тревоги)

- Используется для перехода в режим настройки сигнала тревоги при нажатии в течении примерно 3 секунд.

- Используется для активации/деактивации сигнала тревоги

Используется для остановки сигнала тревоги

- Используется для включения задней подсветки

Клавиша СН/+

Используется для переключения между температурными передатчиками наружного воздуха 1, 2 и 3 (при использовании более одного передатчика)

Используется для настройки контраста ЖК-дисплея, часового пояса, ON/OFF приема времени, 12/24 часового дисплея, часов, минут, дня, продолжительности повтора сигнала, °С/°F и иконки чувствительности прогноза погоды в режимах установки.

Используется для настройки времени сигнала тревоги в режиме установки сигнала тревоги

Используется для остановки сигнала тревоги

Используется для включения задней подсветки

Клавиша SNOOZE/SUN

Используется для активации функции повтора сигнала тревоги

- Используется для переключения между временем рассвета, заката и продолжительности солнечного дня на дисплее солнца

- Используется для выхода из режимов ручной установки и настройки сигнала тревоги

Используется для включения задней подсветки

ЖК-ДИСПЛЕЙ И УСТАНОВКИ

* При успешном получении температурной  станцией  сигнала от передатчика, эта иконка начнет светиться (при неудаче, иконка не будет отображаться на ЖК-дисплее). Поэтому пользователь без труда может увидеть, был ли прием успешным (иконка «ON») или нет (иконка «OFF»). С другой стороны, кратковременное мигание иконки указывает на попытку соединения в настоящем моменте времени.

Для лучшей наглядности ЖК-дисплей был разделен на 5 частей.

ЧАСТЬ 1 – ВРЕМЯ И КАЛЕНДАРЬ

- В нормальном режиме отображения радиоуправляемого времени.

- Будет отображаться символ башни приема, указывая на то, что происходит поиск сигнала времени DCF-77(мигает) или он уже получен (постоянный).

Примечание:      Символ не будет отображаться, если прием радио времени не был успешным или когда функция приема времени выключена.

- Дисплей «День недели+день+месяц», «Секунда», «Время сигнала тревоги» или «День+месяц+год»

- В нормальном режиме отображения, иконка сигнала тревоги будет отображаться, когда функция сигнала тревоги будет включена. А если активирована функция повтора сигнала, то иконка сигнала тревоги будет мигать.

- ЧАСТЬ 2 – ФАЗА ЛУНЫ И РАССВЕТ/ЗАКАТ

- Отображается время рассвета, заката, продолжительности солнечного дня

- Отображаются 12 различных фаз луны

ЧАСТЬ 3 – ИКОНКА ПОГОДЫ (В ВИДЕ ДЕВУШКИ ПОГОДЫ)

- Дисплей ожидаемой погоды, отображаемой 15 изящными погодными символами (в виде Девушки погоды), которые внешне меняются в зависимости от изменения атмосферного давления  и текущей наружной температуры.

- Иконки Девушки погоды описаны в подпункте «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ»

ЧАСТЬ 4 – ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЩЕНИЯ И ВЛАЖНОСТЬ

- Дисплей текущей температуры внутри помещения и влажности.

- При нажатии клавиши MAX/MIN, будут отображаться сохраненные минимальные/максимальные температуры внутри помещения и влажность и одновременно – символ MAX/MIN  пятой части.

ЧАСТЬ 5 – НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Дисплей текущей наружной температуры.

- При нажатии клавиши MAX/MIN, будут отображаться сохраненные минимальные/максимальные наружные температуры и одновременно – символ MAX или MIN.

- При нажатии клавиши СН/+, будут отображаться внешние датчики 1, 2, 3 (максимум - три передатчика).

- Символ приема сигнала будет отображаться, указывая на то, что получатель принимает наружную температуру.

РАДИОУПРАВЛЯЕМОЕ ВРЕМЯ DCF-77

Временной основой для радиоуправляемого времени являются цезиевые квантовые часы, работающие на «Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig», отклонение которого составляет менее одной секунды в один миллион лет.

Время кодируется и передается с Манфлиргена рядом с Франкфуртом с помощью сигнала с частотным кодированием DCF-77 (77.5 кГц) и имеет дальность передачи приблизительно 1,500 км. Радиоуправляемая метеорологическая станция принимает этот сигнал и преобразует его для отображения точного времени в летнее или зимнее время. Качество приема зависит, в большой степени, от географического местоположения. В большинстве случаев, не должно возникать никаких проблем в радиусе 1500 км от Франкфурта.

Как только на метеорологической станции после первоначальной установки начинает отображаться наружная температура, в верхнем левом углу замигает иконка башни DCF на дисплее часов. Этим указывается на то, что часы обнаружили присутствие радиосигнала и пытаются его принять. Когда временной код принят, башня DCF начинает непрерывно светиться, и на дисплее появляется время.

Если иконка башни мигает, но время не устанавливается, или башня DCF не появляется, то следует принять во внимание следующее:

Рекомендуемое расстояние до любых источников помех, например, мониторов компьютеров или телевизоров, составляет, как минимум, 1.5-2 метра.

В железобетонных помещениях (подвалах, надземных частях зданий) полученный сигнал естественным образом ослабляется. В крайних случаях необходимо поместить прибор рядом с окном и/или повернуть его передней или задней стороной по направлению к датчику во Франкфурте.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ВРУЧНУЮ

- В режиме установки можно произвести следующие действия:

- Настройка контраста ЖК-дисплея

- Установка часового пояса

- ON/OFF настройка функции приема времени

- 12/24-часовая установка

- Установка времени вручную

- Настройка календаря

- Рассвет/закат в зависимости от местоположения города

- Настойка повтора сигнала

- Установка °С/°F

- Настройка чувствительности иконки прогноза погоды

Нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу SET, чтобы перейти к режиму установки

НАСТРОЙКА КОНТРАСТА ЖК-ДИСПЛЕЯ

Пользователю предлагаются 8 уровней контраста ЖК-дисплея (по умолчанию задан контраст LCD5). Для установки желаемого уровня контраста:

Появится дисплей, приведенный выше. Нажмите клавишу СН/ +  для выбора нужного контраста.

Нажмите клавишу SET для подтверждения и войдите в режим «Установка часового пояса» или выйдите из режима настройки нажатием клавиши SNOOZE/SUN.

УСТАНОВКА ЧАСОВОГО ПОЯСА

В соответствии с метеорологической станцией часовой пояс устанавливается по умолчанию равным 0. Чтобы изменить на другой часовой пояс:

Нажмите клавишу SET после настройки контраста ЖК-дисплея для ввода часового пояса (мигает).

Нажмите клавишу СН/ + для установки часового пояса. Диапазон часовых поясов находится в пределах: от 0 до +12 и от -12 до 0    в обратном порядке с интервалом в один час.

Нажмите клавишу SET для подтверждения и войдите в режим «Включение/отключение функции установки времени» или выйдите из режима настройки нажатием клавиши SNOOZE/SUN.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ

В местах, где время DCF-77 не используется, функция установки времени DCF-77 переключается в режим OFF. Далее часы работают, как обычные кварцевые (по умолчанию задано – ON).

- Символ «ON» и иконка функции установки времени начнут мигать на ЖК-дисплее.

- Для отключения функции установки времени, нажмите клавишу СН/+.

- Нажмите клавишу SET для подтверждения и войдите в режим «Установка 12/24-часового режима отображения» или выйдите из режима настройки нажатием клавиши SNOOZE/SUN.

- Примечание:

Если функция установки времени отключена вручную, часы не будут пытаться устанавливать время DCF-77, пока режим OFF активирован.

Иконка установки времени не отображается на ЖК-дисплее.

УСТАНОВКА 12/24-ЧАСОВОГО РЕЖИМА ОТОБРАЖЕНИЯ

После настройки режима ON/OFF функции установки времени, нажмите клавишу SET , на дисплее начнут мигать «12h»(12 ч) и «24h»(24ч) (по умолчанию – 24 h).

Нажмите клавишу СН/+, чтобы выбрать 12-часовой или 24-часовой режим отображения.

Нажмите снова клавишу SET для подтверждения и войдите в режим «Установка времени вручную» или выйдите из режима настройки нажатием клавиши SNOOZE/SUN.

Примечание:   При выборе режима «24h», формат календаря отображается в виде дня и месяца. При выборе режима «12h», формат календаря отображается в виде месяца и дня.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ВРУЧНУЮ

В случае, если DCF-сигналы не могут достигнуть метеорологической станции (помехи, дальность передачи и т.д.), время можно установить вручную. Далее часы работают, как обычные кварцевые.

Чтобы настроить часы:

Часы и минуты начинают мигать в месте отображения времени.

Используйте клавишу СН/ +, чтобы настроить часы и нажмите клавишу SET для перехода к настройке минут.

Минуты начнут мигать, используйте клавишу СН/ +, чтобы настроить минуты.

Нажмите клавишу SET для подтверждения и войдите в режим «Настройка календаря» или выйдите из режима настройки нажатием клавиши SNOOZE/SUN.

Примечание:

Прибор будет все равно пытаться получить сигнал в течение каждого часа, несмотря на то, что было настроено вручную. Когда оно получит сигнал, будет установлено полученное время вместо заданного вручную.

Во время попыток принятия сигнала, мигает иконка башни DCF. Если не удалось принять сигнал, то значок DCF больше не появится, но прибор будет пытаться принять сигнал в следующем часу.

НАСТРОЙКА КАЛЕНДАРЯ

В соответствии с метеорологической станцией дата устанавливается по умолчанию равной 1.1. 2005г. после начальной настройки. При получении радиосигналов, дата автоматически обновляется. Но если радиосигналы не получены, дата может устанавливаться вручную.  Для этого:

Используйте клавишу СН/ +, чтобы установить нужный год из диапазона 2005-2029 (по умолчанию – 2005).

Нажмите клавишу SET, чтобы перейти к режиму настройки месяца.

Начнет мигать символ, отображающий месяц. Нажмите клавишу СН/ +, чтобы установить месяц и далее нажмите клавишу SET для перехода к настройке дня.

Начнет мигать символ, отображающий день. Нажмите клавишу СН/ +, чтобы установить день.

Нажмите клавишу SET для подтверждения и войдите в режим «Рассвет, закат и продолжительность солнечного дня» или выйдите из режима настройки нажатием клавиши SNOOZE/SUN.

РАССВЕТ, ЗАКАТ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СОЛНЕЧНОГО ДНЯ

Солнечные часы автоматически рассчитают время рассвета, заката и продолжительности солнечного дня, основываясь на местоположении города и заданной дате (см. «Настройка солнца»)

Сокращенная форма названия города начнет мигать (по умолчанию «F»). Используйте клавишу СН/ +, чтобы выбрать местоположение города.

Выберите из 39 городов (каждый с сокращенной формой: например, AMS – Амстердам)

Представлены следующие города:

| F | Франкфурт | LYO | Лион | PAR | Париж | BAI | Бари |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FL | Фленсбург | M | Мюнхен | ROM | Рим | BAR | Барселона |
| H | Ганновер | MAD | Мадрид | S | Штутгарт | BOL | Болонья |
| HB | Бремен | MAR | Марсель | SB | Саарбрюккен | BOR | Бордо |
| HEL | Хельсинки | MD | Магдебург | SEV | Севилла | BRU | Брюссель |
| HH | Гамбург | MIL | Милан | STO | Стокгольм | CPH | Копенгаген |
| HRO | Росток | MZ | Майнц | VIE | Вена | D | Дюссельдорф |
| INS | Инсбрук | N | Нюрнберг | ZRH | Цюрих | DD | Дрезден |
| LDN | Лондон | NAN | Нант | AMS | Амстердам | EF | Эрфурт |
| LUX | Люксембург | OSL | Осло | B | Берлин |  |  |

Нажмите клавишу SET для подтверждения и войдите в режим «Настройка повтора сигнала» или выйдите из режима настройки нажатием клавиши SNOOZE/SUN.

НАСТРОЙКА ПОВТОРА СИГНАЛА

Время повтора сигнала может быть отключено или установлено на максимум 30 минут (по умолчанию – на 10 минут):

Символ, отображающий время повтора сигнала (в минутах) начинает мигать. Используйте клавишу СН/ +, чтобы установить время повтора сигнала (в минутах). С каждым нажатием клавиши, время повтора сигнала будет увеличиваться на 5 минут. Если отображается символ «OFF», то это значит, что повтор сигнала отключен.

Нажмите клавишу SET для подтверждения и войдите в режим «Установка температуры прибора в градусах Цельсия/Фаренгейта» или выйдите из режима настройки нажатием клавиши SNOOZE/SUN.

Примечание:

При установке времени повтора сигнала в режим «OFF», функция повтора сигнала будет деактивирована.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИБОРА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ/ФАРЕНГЕЙТА

Температурные значения по умолчанию записываются в °С (по шкале Цельсия). Чтобы выбрать °F (шкала Фаренгейта):

Будут мигать «°С», используйте клавишу СН/ +, чтобы переключить с «°С» на «°F».

Как только будет выбрана нужная температура, нажмите клавишу SET для подтверждения и войдите в режим «Настройка чувствительности иконки прогноза погоды» или выйдите из режима настройки нажатием клавиши SNOOZE/SUN.

НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ИКОНКИ ПРОГНОЗА ПОГОДЫ

Для территорий с быстро изменяющимися погодными условиями, порог чувствительности можно установить на другой уровень, чтобы быстрее обнаруживать изменения погодных условий.

Используйте клавишу СН/ +, чтобы установить уровень погодной чувствительности. Существует три установочных уровня: 1, 2 и 3; уровень 1 –настройка с наибольшей чувствительностью, уровень 3 – с меньшей чувствительностью (по умолчанию задан «2»).

Нажмите клавишу SET для подтверждения и закройте режим «Настройки, устанавливаемые вручную» .

НАСТРОЙКА СИГНАЛА ТРЕВОГИ

Чтобы установить сигнал тревоги:

Нажмите и удерживайте ALM около 3 секунд до тех пор, пока не начнет мигать дисплей времени установки сигнала тревоги.

Начнут мигать символ для установки часов и иконка сигнала тревоги. Используйте клавишу СН/ +, чтобы установить час.

Единожды нажмите клавишу ALM и начнет мигать символ минут. Используйте клавишу СН/ +, чтобы установить минуты.

Нажмите клавишу ALM один раз для подтверждения настройки.

Чтобы активировать/деактивировать функцию тревоги, нажмите один раз клавишу ALM. Если иконка сигнала тревоги видна на дисплее, значит, сигнал тревоги находится в режиме «ON».

Примечание:   Продолжительность сигнала тревоги равна 120 сек.

УСТАНОВКА ПОВТОРА И ОСТАНОВКИ СИГНАЛА ТРЕВОГИ

Во время звучания сигнала тревоги нажмите клавишу SNOOZE/SUN, чтобы активировать функцию повтора сигнала. Сигнал тревоги прекратится и перезапустится после интервала времени повтора, заданного пользователем.

Для полной остановки сигнала тревоги, нажмите любую клавишу кроме SNOOZE/SUNПРОГНОЗ ПОГОДЫ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Иконки прогноза погоды (Девушка погоды):

В центре ЖКЭ появляется одна из 15 различных иконок погоды (изображаются в виде девушки погоды в разной одежде). Иконка указывает на различные погодные условия в зависимости от уровня атмосферного давления (Солнечно, Солнечно+Облачно или Облачно+Дождливо) и температуры наружного воздуха (Величина температуры определяется каналом 1).

При каждом внезапном и значительном изменении в атмосферном давлении, иконки погоды будут соответственно обновляться, чтобы оповещать об изменении в погоде. Если иконки не изменяются, это может означать, что либо атмосферное давление не изменилось, либо изменение было слишком маленьким, чтобы его зарегистрировала Станция прогнозирования погоды. Однако, если иконка изображена в виде солнца или дождливого  облака, то она не измениться при улучшении погоды (солнечной иконкой) или ухудшении (дождливой иконкой), т.к. иконки уже имеют предельное значение.

Отображаемые иконки предсказывают погоду, исходя из ее улучшения или ухудшения, и необязательно солнечную или дождливую, как то показывают иконки. Например, если текущая погода облачная, а иконка показывает дождь, то это не значит, что прибор вышел из строя, потому что на самом деле нет никакого дождя. Попросту это означает, что атмосферное давление понизилось и ожидается ухудшение погоды, но не обязательно, что пойдет дождь.

Примечание:

После установки прибора, следует игнорировать прогнозы погоды в течение следующих 12-24 часов. Этого будет достаточно, чтобы метеорологическая станция накопила данные по атмосферному давлению на фиксированной высоте и, следовательно, давала более точные прогнозы.

Общим для всех прогнозов погоды является то, что здесь нет гарантии абсолютной точности. Прогноз погоды имеет точность, оцененную в 75% , обусловленную изменяющимися территориями для работы в которых была разработана  метеорологическая станция. На территориях, в которых наблюдаются внезапные изменения погоды (например, от солнечной до дождливой), метеорологическая станция будет показывать наиболее точные прогнозы в сравнении с территориями, где погода стабильная большую часть  времени (например, преимущественно солнечная).

Если метеорологическую станцию переместить в другое место, которое значительно выше или ниже начальной позиции (например, с первого этажа на верхние этажи здания),  извлеките батареи и вставьте через 30 секунд. Это избавит от ошибки в метеорологической станции, в результате которой вместо нового местоположения может быть принято возможное изменение в атмосферном давлении, что и наблюдается в реальности из-за небольшого изменения высоты. И снова следует игнорировать прогнозы погоды в следующие 12-24 часов, чтобы было время для накопления информации на постоянной высоте.

ИНДИКАТОР ИЗМЕНЕНИЯ ПОГОДЫ

Погодные иконки работают в паре с индикаторами изменения погоды (стрелки вверх и вниз, находящиеся рядом с Девушкой погоды). Когда индикатор указывает наверх, это значит, что атмосферное давление повышается и ожидается улучшение погоды, но когда индикатор указывает вниз, атмосферное давление понижается и ожидается ухудшение погоды.

Поэтому пользователь может видеть, как изменилась погода и как она, вероятно, будет меняться. Например, если индикатор указывает вниз, а иконка показывает облачность, это значит, что последнее  заметное изменение в погоде было в солнечное время (только иконка «солнечно»). Следовательно, следующее изменение в погоде будет с иконкой «облачно» с того времени, как индикатор указывает вниз.

Примечание:

С момента фиксирования изменения в атмосферном давлении индикатором изменения погоды, оно будет постоянно отображено  на ЖК-дисплее.

ДИСПЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ И ЗАМЕРОВ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Температура внутри помещения и относительная влажность измеряются автоматически и отображаются в четвертой части ЖК-дисплея.

ДИСПЛЕЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

В последней части ЖКЭ указывается наружная температура, значок приема сигнала, и номер канала под температурой, который показывает использование более одного передатчика.

ДИСПЛЕЙ РЕГИСТРАЦИИ ВНУТРЕННЕГО МАКСИМУМА И МИНИМУМА

В нормальном режиме отображения, нажмите три раза клавишу MIN/MAX. Будут показаны внутренние максимальная температура и относительная влажность воздуха. Также будут отображаться дата и время регистрации этой температуры.

Нажмите клавишу MIN/MAX еще раз, чтобы отобразить минимальную внутреннюю температуру и влажность воздуха. Также будут отображаться дата и время регистрации этой температуры.

СБРОС РЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАПИСЕЙ ВНУТРЕННИХ МАКСИМУМА/МИНИМУМА

В нормальном режиме отображения, нажмите клавишу MIN/MAX для перехода в MIN/MAX-дисплей.

Нажмите и удерживайте клавишу SET примерно 3 секунды: произойдет сброс всех записанных данных минимума и максимума до настоящего времени, даты, температуры и влажности. В этот же момент произойдет сброс max/min температуры текущего выбранного внешнего канала.

ДИСПЛЕЙ РЕГИСТРАЦИИ ВНЕШНИХ МАКСИМУМА/МИНИМУМА

В нормальном режиме отображения, нажмите клавишу СН/+, чтобы выбрать нужный канал. Идентификационный номер канала (ID) будет отображен выше замеров наружной температуры.

Нажмите клавишу MIN/MAX, чтобы отобразить максимальную температуру выбранного канала. Также будут отображаться дата и время регистрации этой температуры.

Нажмите клавишу MIN/MAX еще раз, чтобы отобразить минимальную температуру выбранного канала. Нажмите клавишу ALM, чтобы вернуться к нормальному режиму отображения.

СБРОС РЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАПИСЕЙ ВНЕШНИХ МАКСИМУМА/МИНИМУМА

Примечание: Необходимо сбрасывать регистрированные записи максимальной/минимальной температуры для разных каналов по отдельности.

В нормальном режиме отображения, нажмите клавишу СН/+, чтобы выбрать канал. ID канала отображается выше замера наружной температуры.

Примечание: Номер передатчика отображается лишь в том случае, если используется более одного передатчика.

Нажмите клавишу MIN/MAX один раз. Появится иконка максимума.

- Нажмите и удерживайте клавишу SET примерно 3 секунды: произойдет сброс всех записанных данных минимума и максимума наружной температуры до настоящего времени, даты и температуры.

Примечание: Одновременно произойдет сброс регистраций максимальной/минимальной температуры внутреннего канала.

ЗАКАТ/РАССВЕТ/ВРЕМЯ СОЛНЕЧНОГО ДНЯ

Нажмите клавишу SNOOZE/SUN, чтобы переключать между рассветом, закатом и временем солнечного дня.

Время рассвета                                                                                                                     Время заката

Продолжительность солнечного дня (общее количество часов солнечного света за день)

ФАЗА ЛУНЫ

Иконка луны в метеорологической станции также имеет 12 разных лунных фаз в соответствии с установленным календарем.

Примечание: В южном полушарии, фазы луны одинаковы, но форма луны зеркально отображается.

СВЕТОДИОДНАЯ ЗАДНЯЯ ПОДСВЕТКА

Светодиодная задняя подсветка включается автоматически при любом нажатии на клавишу. Светодиодная задняя подсветка включается примерно на 9 секунд перед автоматическим выключением.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК

На зону действия температурного передатчика может влиять температура. При холодных температурах, дальность передачи может снижаться. Следует учитывать это при размещении передатчика.

ПРИЕМ СИГНАЛА 868 МГЦ

Метеорологическая станция должна получать температурные данные через 5 минут после установки. Если температурные данные не принимаются через 5 минут после установки (после 3 последовательных неудачных попыток внешний дисплей показывает «- - -»), следует проверить на соответствие следующим параметрам:

- Расстояние от метеорологической станции или передатчика до любого источника помех, как например, мониторов компьютера или телевизоров, должно быть как минимум 1,5 - 2 м.

- Метеорологическая станция не должна быть расположена на поверхности или в непосредственной близости от металлических  оконных рам.

- Использование электрических приборов, таких как наушники  или громкоговорители, работающих с такой же частотой сигнала (868 МГц), может привести к неправильной передаче или приему сигнала.

- Соседи, использующие электрические приборы, работающие с частотой сигнала 868 МГц, могут также создать помехи.

Примечание:

При получении точного сигнала 868 МГц, нельзя открывать крышку батареи передатчика или метеорологической станции, так как батареи могут отпружинить с контактов, и произойдет вынужденный ошибочный сброс. Если такое случилось непреднамеренно, то нужно перезапустить все приборы (см. выше Настройка), в противном случае могут возникнуть проблемы с передатчиком.

Дальность передатчика примерно 100м от передатчика до метеорологической станции (на открытом пространстве). Однако это зависит от окружающей среды и уровней помех. Если прием не возможен, не смотря на соблюдение всех условий, то нужно перезапустить все системные модули (см. Настройка).

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

Метеорологическая станция укомплектована складной стойкой, которая позволяет установку на столе или настенный монтаж.

Настенный монтаж

- Необходимо закрепить винт в нужной стене, оставляя головку выдвинутой снаружи примерно на 5 мм.

- Используя отверстие для подвешивания в метеорологической станции, нужно подвесить ее на закрепленный винт.

Примечание: Прежде чем отпустить метеорологическую станцию из рук, необходимо убедиться, что она зафиксирована головкой  винта.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПЕРЕДАТЧИКА

Передатчик укомплектован фиксатором, который можно крепить на стене двумя винтами, идущими в комплекте. Передатчик можно также установить на плоской поверхности, закрепляя подставку с дном передатчика.

Настенный монтаж

Закрепите держатель на нужной стене с помощью винтов и пластиковых анкеров.

Зафиксируйте дистанционный температурный датчик на держателе.

Примечание:

Перед окончательной фиксацией стенного держателя передатчика, расположите все приборы в нужных позициях, чтобы проверить прием замеров наружной температуры. Если сигнал не принимается, переместите передатчики или слегка их подвигайте - это может помочь принять сигнал.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Необходимо избегать сверхвысоких температур, вибрации и ударов, потому что они могут привести к поломке прибора и неточным прогнозам и замерам.

Чистить дисплей и корпус необходимо только мягкой влажной тканью. Не используйте растворители или моющие средства, так как они могут поцарапать ЖКЭ и корпус.

Нельзя погружать прибор в воду.

Необходимо немедленно вынуть все разряженные батареи, чтобы предотвратить их протекание и повреждения. Следует заменить только на новые батареи рекомендованного типа.

Нельзя пытаться самостоятельно чинить прибор. Необходимо вернуть в головной офис продаж для ремонта квалифицированным инженером. Самостоятельное вскрытие и ремонт прибора может нарушить гарантию.

Не подвергайте приборы воздействию сверхвысоких или резких температурных изменений. Они могут привести к мгновенным искажениям прогнозов и замеров и тем самым снизить их точность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения температур:

Внутренних: от -9,9 до +59,9°С с шагом 0,1°С (с 14,1°F до +139,8°F с шагом 0,2 °F, если температура за пределами диапазона, то появляется надпись  «OF.L».)

Наружных: с -39,9 до +59,9°С с шагом 0,1°С (с 39,8°F до +139,8°F с шагом 0,2 °F, если температура за пределами диапазона, то появляется надпись «OF.L».)

Диапазон измерения относительной влажности воздуха:

Внутри помещения: 1%-99% с шагом в 1% (если ниже 1%, то отображается «- -»; и если выше 99%, то отображается «99»%.)

Интервал проверки внутренней температуры:

каждые 15 секунд Интервал проверки влажности внутри помещения

каждые 20 секунд Прием наружной температуры

каждые 4 секунды

Источник питания:

Метеорологической станции:

2 х АА, IEC LR3 (низкое сопротивление 6 Ом по Международному стандарту по электротехнике), 1,5В

Температурного передатчика: 2 х АА, IEC LR3, (низкое сопротивление 6 Ом по Международному стандарту по электротехнике), 1,5В Срок эксплуатации батареек (рекомендуются алкалиновые батарейки)

Метеорологической станции: приблизительно 24 месяца

Температурного передатчика: приблизительно 24 месяца

Размеры (длина х ширина х высота)

Метеорологической станции:124,3 х 28,4 х 92,5 мм

Температурного передатчика:   38,2 х 21,2 х 128,3 мм

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Отработавшие электрические и электронные приборы содержат вредные вещества. Утилизация электронных приборов в дикой местности и/или на запрещенных для утилизации площадках загрязняет окружающую среду. Необходимо обратиться к местным или/и региональным властям, чтобы получить адреса территорий для легального селективного сброса отходов. С настоящего времени все электронные приборы должны перерабатываться. Пользователь принимает активное участие в повторном использовании, переработке и восстановлении отработавших электрических и электронных приборов. Неконтролируемая ликвидация отработавших электронных приборов может нанести вред общественному здравоохранению и окружающей среде. Как указано на упаковке и отмечено на приборе: настоятельно рекомендуется изучить «Руководство пользователя» для эффективной эксплуатации. Прибор нельзя выбрасывать в коллектор для общего мусора. Производитель и поставщик не несут ответственность за любые неточные замеры и их последствия. Прибор предназначен для использования в домашних условиях только в качестве индикатора температуры. Прибор не предназначен для использования в медицинских целях или информации для общественности. Технические характеристики прибора могут быть изменены без предварительного уведомления. Данный прибор не является игрушкой. Храните в недоступном для детей месте. Воспроизведение любой части этой инструкции запрещено без письменного разрешения производителя.

Директива по оконечному радио- и телекоммуникационному оборудованию 1999/5/ЕС

Краткая справка заявления о соответствии: Настоящим заявляется, что данное беспроводное передающее устройство соответствует обязательным требованиям директивы по оконечному радио- и телекоммуникационному оборудованию 1999/5/ЕС.

# Text boxes

Наружная температура

Иконка разряда батареи передатчика

Относительная влажность воздуха внутри помещения, %

Температура внутри помещения

Календарь

Время

Иконка разряда батареи метеорологической станции

Иконка изменения погоды

Иконка башни DCF (для приема времени)

Иконка сигнала тревоги

Клавиша ALM

Клавиша CH/+

Клавиша MIN/MAX

Клавиша SET

Клавиша SNOOZE/SUN

Складная стойка

Отверстие для подвешивания

Крышка аккумуляторного отсека

Функциональные

клавиши

Функциональные клавиши

ЖК-дисплей

Иконка минимума

Температура внутри помещения, °С

Относительная влажность воздуха внутри помещения, %

Облачно+ дождливо

Солнечно+ облачно

солнечно

мигает

иконка сигнала тревоги (мигает)

мигает

мигает

мигает

мигает

Сокращенная форма местоположения города (мигает)

Год

«День, месяц» (для 24-часового режима отображения)

«Месяц, день» (для 12-часового режима отображения)

Часы (мигают)

Минуты (мигают)

мигает

Символ мигает

Мигает (иконка функции установки времени)

- мигает

мигает

Дисплей лунных фаз

Дисплей рассвета/

заката

Иконка прогноза погоды (Девушка погоды)

Внешний сигнал приема*

Номер передатчика

Номер идентификации передатчика (отображается только при использовании более одного передатчика)

Иконка максимума

Наружная температура, °С

Значок приема внешнего сигнала

Сокращенная форма названия города

Дисплей рассвета/заката

Время рассвета/время заката/время солнечного дня

Иконка рассвета

Время заката

Иконка рассвета

Время рассвета

Иконка продолжительности солнечного дня

(час:мин)

Продолжительность солнечного дня

(час:мин)

Новая луна

Луна большая ущербная, между второй четвертью и полнолунием

Последняя четверть

Малая ущербная

луна первая четверть

Первая четверть

Луна большая прибывшая, между второй четвертью и полнолунием

Луна малая ущербная, между второй четвертью и полнолунием

Луна малая прибывшая, между второй четвертью и полнолунием

Малая прибывшая луна I четверть

Малая прибывшая луна I четверть

Большая ущербная

луна первая четверть

Полная луна