35.1064.01.51.IT         БЕСПРОВОДНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 868МГц

Инструкция по эксплуатации

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем с покупкой высококачественной метеорологической станции с беспроводной (на частоте 868 МГц) передачей наружной температуры и отображением температуры и влажности внутри помещения. Ее также можно использовать  как часы, которые контролируются DCF-77 – сигналом и имеют функции даты и будильника. Кроме того, она отображает время рассвета/заката/продолжительности солнечного дня и лунные фазы. С помощью 15 иконок с разными погодными прогнозами в виде «Погодного Мальчика», пользователь с легкостью может наблюдать за прогнозируемым состоянием погоды и больше не беспокоиться о внезапном изменении погоды. Данный инновационный продукт идеален для использования дома и в офисе.

Функции

Метеорологическая станция

- DCF-сигнал приема времени с возможностью настройки вручную

- Функции включения/выключения приема DCF времени

- Отображение 12/24 часового формата времени

- Отображение часов, минут, секунд

- Дата (день недели, число, месяц и год)

- Выбор часового пояса ±12 часов

- Функция будильника с повторением сигнала

- Установка повтора сигнала

- Прогнозирование погоды при помощи 15 понятных значков в виде «Погодного мальчика»

- Настройка чувствительности иконки прогноза погоды

- Отображение температуры с выбором шкалы Цельсия (°С) или Фаренгейта (°F)

- Отображение наружной температуры и температуры внутри помещения с регистрацией минимума/максимума

- Влажность внутри помещения отображается в виде % относительной влажности (RH%) с минимальными и максимальными значениями

- Все регистрированные записи минимальной/максимальной температуры имеют дату и время регистрации

- Все регистрированные записи минимума/максимума можно восстановить

- Дисплей времени рассвета, заката и продолжительности солнечного дня в 39 городах

- Дисплей 12 лунных фаз на весь год

- Может подключаться к трем внешним передатчикам

- Настройка контраста ЖК-дисплея

- Индикатор заряда батареи

- Подсветка

- Установка на столе/настенный монтаж

Передатчик наружной температуры

- Дистанционная передача замеров наружной температуры на метеорологическую станцию на частоте 868МГц

- Водоотталкивающий корпус

- Корпус, предназначенный для настенного монтажа (Необходимо установить в защищенном  от прямого дождя и воздействия прямых солнечных лучей месте.)

УСТАНОВКА

При использовании одного передатчика

1.В первую очередь необходимо вставить батареи в температурный передатчик (см. «Установка и замена батарей в температурном передатчике»).

2.Незамедлительно в течение последующих 45 секунд необходимо вставить батареи в метеорологическую станцию (см. «Установка и замена батарей в метеорологической станции»). Как только батареи будут вставлены, сразу же засветятся все части ЖК-дисплея. Отобразятся время 0:00 и иконка «Погодный мальчик». Если они не отобразятся в течение 60 секунд, необходимо извлечь батареи и подождать, как минимум, 10 секунд перед тем, как снова их вставить.

После того, как батареи будут вставлены в датчик, метеорологическая станция начнет прием данных с передатчика. Затем на метеорологической станции должна отобразиться температура наружного воздуха. Если этого не произошло в течение 3 минут, нужно будет извлечь батареи из обоих устройств и повторить установку с шага 1.

4.Однако, чтобы обеспечить эффективную передачу сигнала на частоте 868МГц, между последним местоположением метеорологической станции и передатчиком должно быть не более 100 м при нормальных условиях (см. примечания к подпунктам «Позиционирование» и «Прием сигнала 868МГц»).

5. Как только будет получена удаленная температура и отображена на метеорологической станции, автоматически запустится прием DCF-сигнала (радиоуправляемого времени). Обычно это занимает 3-5 минут при благоприятных условиях. Если через 10 минут время DCF не будет получено, необходимо нажать клавишу SET для ввода начального времени вручную.

При использовании более одного передатчика

- 1. Необходимо извлечь все батареи из метеорологической станции и подождать 60 секунд, если до этого был настроен один передатчик.

- 2. Следует вставить батареи в первый передатчик

- 3. В течение 25 секунд, во время которых происходит включение питания на первом передатчике, необходимо вставить батареи в метеорологическую станцию. Как только батареи будут вставлены, сразу же засветятся все части ЖК-дисплея. Отобразятся время 0:00 и иконка «Погодный мальчик». Если они не отобразятся в течение 60 секунд, необходимо извлечь батареи и подождать, как минимум, 10 секунд перед тем, как снова их вставить.

4. Затем наружная температура с первого передатчика (канал 1) должна отображаться на метеорологической станции. Также будет отображаться иконка приема сигнала. Если в течение 2 минут она не появится, необходимо извлечь батареи из обоих устройств и начать с шага 1.

- 5. Вставьте батареи во второй передатчик, как только на метеорологической станции отобразятся замеры наружной температуры от первого передатчика.

Примечание: необходимо вставить батареи во второй передатчик в течение 10 секунд с момента приема сигнала первым передатчиком.

6. Внешние данные со второго передатчика и иконки «канала 2» должны далее отображаться на метеорологической станции. Если этого не происходит в течение 2 минут, то из всех устройств необходимо извлечь батареи и начать с шага 1.

7. Вставьте батареи в третий передатчик, как только иконка «канал 2» и внешние данные отобразятся на метеорологической станции. Затем в течение 2 минут будут отображаться внешние данные  канала 3 с третьего передатчика и как только третий передатчик успешно подсоединится, иконка канала изменится снова на цифру «1». Если этого не произойдет, необходимо начать установку с шага 1.

Примечание:

- Необходимо вставить батареи в третий передатчик в течении 10 секунд после установки второго передатчика.

- Может потребоваться проверка отображаемых замеров метеорологической станции с теми, что показывают передатчики, чтобы узнать номер канала каждого передатчика.

Однако, чтобы обеспечить эффективную передачу сигнала 868МГц, между последним местоположением метеорологической станции и передатчиком должно быть не более 100 м при нормальных условиях (см. примечания к подпунктам «Позиционирование» и «Прием сигнала 868МГц»).

ВАЖНО: Проблемы передачи могут возникнуть при несоблюдении описанных выше шагов установки дополнительных датчиков. В случае их появления, необходимо извлечь батареи из всех приборов и начать установку с первого шага.

Как только будет получена удаленная температура и отображена на метеорологической станции, автоматически запустится прием DCF-сигнала (радиоуправляемого времени). Обычно это занимает 3-5 минут при благоприятных условиях.

Если через 10 минут время DCF не будет получено, необходимо нажать клавишу SET для ввода начального времени вручную.

Примечание:

DCF-прием осуществляется ежедневно в 02:00 и 03:00. Если прием в 03:00 не осуществился, другие попытки будут в 04:00, 05:00 и 06:00 до тех пор, пока одна не будет успешной.

Если прием в 06:00 не удачный, следующая попытка будет уже в 02:00 следующего дня. Если прием осуществился, полученное время заменит время, установленное вручную. Дата тоже обновится, наряду с полученным временем. (См. также примечания «DCF-77 радиоуправляемое время» и «Настройка времени вручную»)

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЙ В МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ

В метеорологической станции используются  2 батареи АА, IEC LR6 на 1,5 В. Установка и замена батарей производится в следующей последовательности:

- Снимите крышку, находящуюся на задней стороне метеорологической станции.

- Вставьте батареи, соблюдая правильную полярность (см. маркировку  на батарейном отсеке).

- Верните на место крышку отсека батареи.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЙ В ТЕМПЕРАТУРНОМ ПЕРЕДАТЧИКЕ

Температурный передатчик использует 2 батареи AA, IEC LR3 на 1.5 В. Для установки и замены батарей выполните следующие действия:

Снимите крышку отсека батареи, находящуюся на задней стороне передатчика

Вставьте батареи, соблюдая правильную полярность (см. маркировку на батарейном отсеке).

Верните крышку батареи обратно на устройство.

Примечание: В случае замены батарей в любом из устройств, все устройства необходимо перенастроить, следуя процедуре установки. Это необходимо ввиду того, что передатчиком при запуске устанавливается случайный код безопасности, который должна принять и хранить метеорологическая станция в течение первых 3 минут подачи электропитания.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ:

Рекомендуется регулярно менять батареи во всех устройствах, чтобы обеспечить оптимальную точность данных устройств. (Срок эксплуатации батарей описан в Технических данных).

Примите участие в охране окружающей среды. Верните использованные батареи на санкционированный склад для утилизации отходов.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ Кнопки

Метеорологическая станция

Метеорологическая станция имеет пять простых в использовании функциональных кнопок.

Кнопка SET (Установка)

- Используется для ввода режима установки для следующих функций: контраст экрана, часовой пояс, включение/выключение прием времени, 12/24 формат отображения времени, установка времени вручную, год, дата, рассвет/закат в зависимости от местоположения города, продолжительность повтора сигнала, °С/°F и настройки чувствительности прогноза погоды.

- Используется для переключения между дисплеями: «День недели+день+месяц», «Секунда», «Сигнал тревоги» и «День+месяц+год».

- Используется для одновременного сброса регистрированных записей максимальной/минимальной температуры и влажности и текущего выбранного внешнего канала при нажатии и удерживании в течение 3 секунд (сотрутся все записи до текущего уровня)

- Используется для остановки сигнала будильника

- Используется для включения задней подсветки

Кнопка MIN/MAX

Используется для переключения между максимальной/минимальной наружной температурой и минимальной/максимальной температурой внутри помещения и данных по влажности.

Примечание: Указываемое время/дата соответствует данным минимальной/максимальной температуры.

Используется для остановки сигнала будильника

- Используется для включения задней подсветки

Кнопка ALM (будильник)

- Используется для перехода в режим настройки будильника при нажатии в течение примерно 3 секунд.

- Используется для активации/деактивации сигнала будильника

Используется для остановки сигнала будильника

- Используется для включения задней подсветки

Кнопка СН/+

Используется для переключения между температурными передатчиками наружного воздуха 1, 2 и 3 (при использовании более одного передатчика)

Используется для настройки контраста экрана, часового пояса, включения/выключения приема времени, 12/24 часового формата отображения времени, часов, минут, дня, продолжительности повтора сигнала, °С/°F и иконки чувствительности прогноза погоды в режимах установки.

Используется для настройки времени сигнала тревоги в режиме установки сигнала будильника

Используется для остановки сигнала будильника

Используется для включения задней подсветки

Кнопка SNOOZE/SUN

Используется для активации функции повтора сигнала будильника

- Используется для переключения между временем рассвета, заката и продолжительности солнечного дня на дисплее солнца

- Используется для выхода из режимов ручной установки и настройки сигнала будильника

Используется для включения задней подсветки

ЭКРАН И УСТАНОВКИ

* При успешном получении температурной  станцией  сигнала от передатчика, эта иконка начнет светиться (при неудаче, иконка не будет отображаться на ЖК-дисплее). Поэтому пользователь без труда может увидеть, был ли прием успешным (иконка «ON») или нет (иконка «OFF»). С другой стороны, кратковременное мигание иконки указывает на попытку соединения в настоящем моменте времени.

Для лучшей наглядности экран был разделен на 5 частей.

ЧАСТЬ 1 – ВРЕМЯ И ДАТА

- В нормальном режиме отображения радиоуправляемого времени.

- Будет отображаться символ башни приема, указывая на то, что происходит поиск сигнала времени DCF-77(мигает) или он уже получен (постоянный).

Примечание:      Символ не будет отображаться, если прием радио времени не был успешным или когда функция приема времени выключена.

- Отображение «День недели + число + месяц», «Секунды», «Время будильника» или «День + месяц + год». В нормальном режиме отображения, иконка будильника будет отображаться, когда функция будильника будет включена. Если активирована функция повтора сигнала, то иконка будильника будет мигать.

- ЧАСТЬ 2 – ФАЗА ЛУНЫ И РАССВЕТ/ЗАКАТ

- Отображается время рассвета, заката, продолжительности солнечного дня

- Отображаются 12 различных фаз луны

ЧАСТЬ 3 – ИКОНКА ПОГОДЫ (В ВИДЕ ПОГОДНОГО МАЛЬЧИКА)

- Дисплей ожидаемой погоды, отображаемой 15 погодными символами (в виде Погодного мальчика), которые внешне меняются в зависимости от изменения атмосферного давления  и текущей наружной температуры.

- Иконки Погодного мальчика описаны в подпункте «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ»

ЧАСТЬ 4 – ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЩЕНИЯ И ВЛАЖНОСТЬ

- Отображение текущей температуры и влажности внутри помещения.

- При нажатии кнопки MAX/MIN, будут отображаться сохраненные минимальные/максимальные значения температуры внутри помещения и влажность и одновременно – символ MAX/MIN  пятой части.

ЧАСТЬ 5 – НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Отображение текущей наружной температуры.

- При нажатии кнопки MAX/MIN, будут отображаться сохраненные минимальные/максимальные наружные температуры и одновременно – символ MAX или MIN.

- При нажатии кнопки СН/+, будут отображаться внешние датчики 1, 2, 3 (максимум - три передатчика).

- Символ приема сигнала будет отображаться, указывая на то, что станция принимает наружную температуру.

РАДИОУПРАВЛЯЕМОЕ ВРЕМЯ DCF-77

Временной основой для радиоуправляемого времени являются цезиевые квантовые часы, работающие на «Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig», отклонение которого составляет менее одной секунды в один миллион лет. Время кодируется и передается с Манфлиргена рядом с Франкфуртом с помощью сигнала с частотным кодированием DCF-77 (77.5 кГц) и имеет дальность передачи приблизительно 1,500 км. Радиоуправляемая метеорологическая станция принимает этот сигнал и преобразует его для отображения точного времени в летнее или зимнее время. Качество приема зависит, в большой степени, от географического местоположения. В большинстве случаев, не должно возникать никаких проблем в радиусе 1500 км от Франкфурта. Как только на метеорологической станции после первоначальной установки начинает отображаться наружная температура, в верхнем левом углу замигает иконка башни DCF на дисплее часов. Этим указывается на то, что часы обнаружили присутствие радиосигнала и пытаются его принять. Когда временной код принят, башня DCF начинает непрерывно светиться, и на дисплее появляется время. Если иконка башни мигает, но время не устанавливается, или башня DCF не появляется, то следует принять во внимание следующее:

Рекомендуемое расстояние до любых источников помех, например, мониторов компьютеров или телевизоров, составляет, как минимум, 1.5-2 метра.

В железобетонных помещениях (подвалах, надземных частях зданий) полученный сигнал естественным образом ослабляется. В крайних случаях необходимо поместить прибор рядом с окном и/или повернуть его передней или задней стороной по направлению к датчику во Франкфурте.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ВРУЧНУЮ

- В режиме установки можно произвести следующие действия:

- Настройка контраста экрана

- Установка часового пояса

- Включение/выключение функции приема времени

- 12/24-часовой формат отображения времени

- Установка времени вручную

- Настройка даты

- Рассвет/закат в зависимости от местоположения города

- Настойка повтора сигнала

- Установка °С/°F

- Настройка чувствительности иконки прогноза погоды

Нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку SET, чтобы перейти к режиму установки

НАСТРОЙКА КОНТРАСТА ЭКРАНА

Пользователю предлагаются 8 уровней контраста экране (по умолчанию задан контраст LCD5). Для установки желаемого уровня контраста:

Появится дисплей (рисунок справа). Нажмите клавишу СН/ +  для выбора нужного контраста.

Нажмите кнопку SET для подтверждения и войдите в режим «Установка часового пояса» или выйдите из режима настройки нажатием кнопки SNOOZE/SUN.

УСТАНОВКА ЧАСОВОГО ПОЯСА

В соответствии с метеорологической станцией часовой пояс устанавливается по умолчанию равным 0. Чтобы изменить на другой часовой пояс:

Нажмите кнопку SET после настройки контраста экрана для ввода часового пояса (мигает).

Нажмите кнопку СН/ + для установки часового пояса. Диапазон часовых поясов находится в пределах: от 0 до +12 и от -12 до 0    в обратном порядке с интервалом в один час.

Нажмите кнопку SET для подтверждения и войдите в режим «Включение/отключение функции установки времени» или выйдите из режима настройки нажатием кнопки SNOOZE/SUN.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ

В местах, где время DCF-77 не используется, функция установки времени DCF-77 переключается в режим OFF. Далее часы работают, как обычные кварцевые (по умолчанию задано – ON).

- Символ «ON» и иконка приема DCF-сигнала начнут мигать на экране.

- Для отключения функции установки времени, нажмите кнопку СН/+.

- Нажмите кнопку SET для подтверждения и войдите в режим «Установка 12/24-часового режима отображения» или выйдите из режима настройки нажатием кнопки SNOOZE/SUN.

- Примечание:

Если функция установки времени отключена вручную, часы не будут пытаться устанавливать время DCF-77, пока режим OFF активирован.

Иконка приема DCF-сигнала не отображается на экране.

УСТАНОВКА 12/24-ЧАСОВОГО ФОРМАТА ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ

После настройки режима ON/OFF функции установки времени, нажмите кнопку  SET , на экране начнут мигать «12h»(12 ч) и «24h»(24ч) (по умолчанию – 24h).

Нажмите кнопку СН/+, чтобы выбрать 12-часовой или 24-часовой режим отображения.

Нажмите снова кнопку SET для подтверждения и войдите в режим «Установка времени вручную» или выйдите из режима настройки нажатием кнопки SNOOZE/SUN.

Примечание:   При выборе режима «24h», формат даты отображается в виде дня и месяца. При выборе режима «12h», формат даты отображается в виде месяца и дня.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ВРУЧНУЮ

В случае, если DCF-сигналы не могут достигнуть метеорологической станции (помехи, дальность передачи и т.д.), время можно установить вручную. Далее часы работают, как обычные кварцевые.

Чтобы настроить часы:

Часы и минуты начинают мигать в месте отображения времени.

Используйте кнопку СН/ +, чтобы настроить часы и нажмите кнопку SET для перехода к настройке минут.

Минуты начнут мигать, используйте кнопку СН/ +, чтобы настроить минуты.

Нажмите кнопку SET для подтверждения и войдите в режим «Настройка даты» или выйдите из режима настройки нажатием кнопки SNOOZE/SUN.

Примечание:

Прибор будет все равно пытаться получить сигнал в течение каждого часа, несмотря на то, что было настроено вручную. Когда оно получит сигнал, будет установлено полученное время вместо заданного вручную. Во время попыток принятия сигнала, мигает иконка башни DCF. Если не удалось принять сигнал, то значок DCF больше не появится, но прибор будет пытаться принять сигнал в следующем часу.

НАСТРОЙКА ДАТЫ

В соответствии с метеорологической станцией дата устанавливается по умолчанию равной 1.1. 2005г. после начальной настройки. При получении радиосигналов, дата автоматически обновляется. Но если радиосигналы не получены, дата может устанавливаться вручную.  Для этого:

Используйте кнопку СН/ +, чтобы установить нужный год из диапазона 2005-2029 (по умолчанию – 2005).

Нажмите кнопку SET, чтобы перейти к режиму настройки месяца.

Начнет мигать символ, отображающий месяц. Нажмите кнопку СН/ +, чтобы установить месяц и далее нажмите кнопку SET для перехода к настройке числа.

Начнет мигать символ, отображающий число. Нажмите кнопку СН/ +, чтобы установить число.

Нажмите кнопку SET для подтверждения и войдите в режим «Рассвет, закат и продолжительность солнечного дня» или выйдите из режима настройки нажатием кнопки SNOOZE/SUN.

РАССВЕТ, ЗАКАТ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СОЛНЕЧНОГО ДНЯ

Солнечные часы автоматически рассчитают время рассвета, заката и продолжительности солнечного дня, основываясь на местоположении города и заданной дате (см. «Настройка солнца»)

Сокращенная форма названия города начнет мигать (по умолчанию «F»). Используйте кнопку СН/ +, чтобы выбрать город.

Выберите из 39 городов (каждый с сокращенной формой: например, AMS – Амстердам)

Представлены следующие города:

| F | Франкфурт | LYO | Лион | PAR | Париж | BAI | Бари |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FL | Фленсбург | M | Мюнхен | ROM | Рим | BAR | Барселона |
| H | Ганновер | MAD | Мадрид | S | Штутгарт | BOL | Болонья |
| HB | Бремен | MAR | Марсель | SB | Саарбрюккен | BOR | Бордо |
| HEL | Хельсинки | MD | Магдебург | SEV | Севилла | BRU | Брюссель |
| HH | Гамбург | MIL | Милан | STO | Стокгольм | CPH | Копенгаген |
| HRO | Росток | MZ | Майнц | VIE | Вена | D | Дюссельдорф |
| INS | Инсбрук | N | Нюрнберг | ZRH | Цюрих | DD | Дрезден |
| LDN | Лондон | NAN | Нант | AMS | Амстердам | EF | Эрфурт |
| LUX | Люксембург | OSL | Осло | B | Берлин |  |  |

Нажмите кнопку SET для подтверждения и войдите в режим «Настройка повтора сигнала» или выйдите из режима настройки нажатием кнопки SNOOZE/SUN.

НАСТРОЙКА ПОВТОРА СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА

Время повтора сигнала может быть отключено или установлено на максимум 30 минут (по умолчанию – на 10 минут):

Символ, отображающий время повтора сигнала (в минутах) начинает мигать. Используйте кнопку СН/ +, чтобы установить время повтора сигнала (в минутах). С каждым нажатием кнопки, время повтора сигнала будет увеличиваться на 5 минут. Если отображается символ «OFF», то это значит, что повтор сигнала отключен.

Нажмите кнопку SET для подтверждения и войдите в режим «Установка температуры прибора в градусах Цельсия/Фаренгейта» или выйдите из режима настройки нажатием кнопки SNOOZE/SUN.

Примечание:

При установке времени повтора сигнала в режим «OFF», функция повтора сигнала будет деактивирована.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИБОРА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ/ФАРЕНГЕЙТА

Температурные значения по умолчанию записываются в °С (по шкале Цельсия). Чтобы выбрать °F (шкала Фаренгейта):

Будут мигать «°С», используйте кнопку СН/ +, чтобы переключить с «°С» на «°F».

Как только будет выбрана нужная температура, нажмите кнопку SET для подтверждения и войдите в режим «Настройка чувствительности иконки прогноза погоды» или выйдите из режима настройки нажатием кнопки SNOOZE/SUN.

НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ИКОНКИ ПРОГНОЗА ПОГОДЫ

Для территорий с быстро изменяющимися погодными условиями, порог чувствительности можно установить на другой уровень, чтобы быстрее обнаруживать изменения погодных условий.

Используйте кнопку СН/ +, чтобы установить уровень погодной чувствительности. Существует три установочных уровня: 1, 2 и 3; уровень 1 –настройка с наибольшей чувствительностью, уровень 3 – с меньшей чувствительностью (по умолчанию задан «2»).

Нажмите кнопку SET для подтверждения и закройте режим «Настройки, устанавливаемые вручную» .

НАСТРОЙКА СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА

Чтобы установить сигнал будильника:

Нажмите и удерживайте кнопку ALM около 3 секунд до тех пор, пока не начнет мигать экран времени установки сигнала будильника.

Начнут мигать символ для установки часов и иконка сигнала будильника. Используйте кнопку СН/ +, чтобы установить часы.

Единожды нажмите кнопку ALM и начнет мигать символ минут. Используйте кнопку СН/ +, чтобы установить минуты.

Нажмите кнопку ALM один раз для подтверждения настройки.

Чтобы активировать/деактивировать функцию тревоги, нажмите один раз кнопку ALM. Если иконка будильника видна на экране, значит, будильник включен.

Примечание:   Продолжительность сигнала будильника равна 120 сек.

УСТАНОВКА ПОВТОРА И ОСТАНОВКИ СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА

Во время звучания сигнала будильника нажмите кнопку SNOOZE/SUN, чтобы активировать функцию повтора сигнала. Сигнал будильника прекратится и перезапустится после интервала времени повтора, заданного пользователем.

Для полной остановки сигнала будильника, нажмите любую кнопкуу кроме SNOOZE/SUN

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Иконки прогноза погоды (Погодный мальчик):

В центре экрана появляется одна из 15 различных иконок погоды (изображаются в виде Погодного мальчика в разной одежде). Иконка указывает на различные погодные условия в зависимости от уровня атмосферного давления (Солнечно, Солнечно+Облачно или Облачно+Дождливо) и температуры наружного воздуха (Величина температуры определяется каналом 1).

При каждом внезапном и значительном изменении в атмосферном давлении, иконки погоды будут соответственно обновляться, чтобы оповещать об изменении в погоде. Если иконки не изменяются, это может означать, что либо атмосферное давление не изменилось, либо изменение было слишком маленьким, чтобы его зарегистрировала Станция прогнозирования погоды. Однако, если иконка изображена в виде солнца или дождливого  облака, то она не измениться при улучшении погоды (солнечной иконкой) или ухудшении (дождливой иконкой), т.к. иконки уже имеют предельное значение.

Отображаемые иконки предсказывают погоду, исходя из ее улучшения или ухудшения, и необязательно солнечную или дождливую, как то показывают иконки. Например, если текущая погода облачная, а иконка показывает дождь, то это не значит, что прибор вышел из строя, потому что на самом деле нет никакого дождя. Попросту это означает, что атмосферное давление понизилось и ожидается ухудшение погоды, но не обязательно, что пойдет дождь.

Примечание:

После установки прибора, следует игнорировать прогнозы погоды в течение следующих 12-24 часов. Этого будет достаточно, чтобы метеорологическая станция накопила данные по атмосферному давлению на фиксированной высоте и, следовательно, давала более точные прогнозы. Общим для всех прогнозов погоды является то, что здесь нет гарантии абсолютной точности. Прогноз погоды имеет точность, оцененную в 75% , обусловленную изменяющимися территориями для работы в которых была разработана  метеорологическая станция. На территориях, в которых наблюдаются внезапные изменения погоды (например, от солнечной до дождливой), метеорологическая станция будет показывать наиболее точные прогнозы в сравнении с территориями, где погода стабильная большую часть  времени (например, преимущественно солнечная).

Если метеорологическую станцию переместить в другое место, которое значительно выше или ниже начальной позиции (например, с первого этажа на верхние этажи здания),  извлеките батареи и вставьте через 30 секунд. Это избавит от ошибки в метеорологической станции, в результате которой вместо нового местоположения может быть принято возможное изменение в атмосферном давлении, что и наблюдается в реальности из-за небольшого изменения высоты. И снова следует игнорировать прогнозы погоды в следующие 12-24 часов, чтобы было время для накопления информации на постоянной высоте.

ИНДИКАТОР ИЗМЕНЕНИЯ ПОГОДЫ

Погодные иконки работают в паре с индикаторами изменения погоды (стрелки вверх и вниз, находящиеся рядом с Погодным мальчиком). Когда индикатор указывает наверх, это значит, что атмосферное давление повышается и ожидается улучшение погоды, но когда индикатор указывает вниз, атмосферное давление понижается и ожидается ухудшение погоды. Поэтому пользователь может видеть, как изменилась погода и как она, вероятно, будет меняться. Например, если индикатор указывает вниз, а иконка показывает облачность, это значит, что последнее  заметное изменение в погоде было в солнечное время (только иконка «солнечно»). Следовательно, следующее изменение в погоде будет с иконкой «облачно» с того времени, как индикатор указывает вниз.

Примечание:

С момента фиксирования изменения в атмосферном давлении индикатором изменения погоды, оно будет постоянно отображено  на экране.

ДИСПЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ И ЗАМЕРОВ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Температура внутри помещения и относительная влажность измеряются автоматически и отображаются в четвертой части экрана.

ДИСПЛЕЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

В последней части экрана указывается наружная температура, значок приема сигнала, и номер канала под температурой, который показывает использование более одного передатчика.

ДИСПЛЕЙ РЕГИСТРАЦИИ ВНУТРЕННЕГО МАКСИМУМА И МИНИМУМА

В нормальном режиме отображения, нажмите три раза кнопку MIN/MAX. Будут показаны внутренние максимальная температура и относительная влажность воздуха. Также будут отображаться дата и время регистрации этой температуры.

Нажмите кнопку MIN/MAX еще раз, чтобы отобразить минимальную внутреннюю температуру и влажность воздуха. Также будут отображаться дата и время регистрации этой температуры.

СБРОС РЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАПИСЕЙ ВНУТРЕННИХ МАКСИМУМА/МИНИМУМА

В нормальном режиме отображения, нажмите кнопку MIN/MAX для перехода в MIN/MAX-дисплей.

Нажмите и удерживайте кнопку SET примерно 3 секунды: произойдет сброс всех записанных данных минимума и максимума до настоящего времени, даты, температуры и влажности. В этот же момент произойдет сброс max/min температуры текущего выбранного внешнего канала.

ДИСПЛЕЙ РЕГИСТРАЦИИ ВНЕШНИХ МАКСИМУМА/МИНИМУМА

В нормальном режиме отображения, нажмите кнопку СН/+, чтобы выбрать нужный канал. Идентификационный номер канала (ID) будет отображен выше замеров наружной температуры.

Нажмите кнопку MIN/MAX, чтобы отобразить максимальную температуру выбранного канала. Также будут отображаться дата и время регистрации этой температуры.

Нажмите кнопку MIN/MAX еще раз, чтобы отобразить минимальную температуру выбранного канала. Нажмите кнопку ALM, чтобы вернуться к нормальному режиму отображения.

СБРОС РЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАПИСЕЙ ВНЕШНИХ МАКСИМУМА/МИНИМУМА

Примечание: Необходимо сбрасывать регистрированные записи максимальной/минимальной температуры для разных каналов по отдельности.

В нормальном режиме отображения, нажмите кнопку СН/+, чтобы выбрать канал. ID канала отображается выше замера наружной температуры.

Примечание: Номер передатчика отображается лишь в том случае, если используется более одного передатчика.

Нажмите кнопку MIN/MAX один раз. Появится иконка максимума.

- Нажмите и удерживайте кнопку SET примерно 3 секунды: произойдет сброс всех записанных данных минимума и максимума наружной температуры до настоящего времени, даты и температуры.

Примечание: Одновременно произойдет сброс регистраций максимальной/минимальной температуры внутреннего канала.

ЗАКАТ/РАССВЕТ/ВРЕМЯ СОЛНЕЧНОГО ДНЯ

Нажмите кнопку SNOOZE/SUN, чтобы переключать между рассветом, закатом и временем солнечного дня.

ФАЗА ЛУНЫ

Иконка луны в метеорологической станции также имеет 12 разных лунных фаз в соответствии с установленной датой.

Примечание: В южном полушарии, фазы луны одинаковы, но форма луны зеркально отображается.

ПОДСВЕТКА

Подсветка включается автоматически при нажатии на любую кнопку. Светодиодная задняя подсветка включается примерно на 9 секунд перед автоматическим выключением.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК

На зону действия температурного передатчика может влиять температура. При холодных температурах, дальность передачи может снижаться. Следует учитывать это при размещении передатчика.

ПРИЕМ СИГНАЛА 868 МГЦ

Метеорологическая станция должна получать температурные данные через 5 минут после установки. Если температурные данные не принимаются через 5 минут после установки (после 3 последовательных неудачных попыток внешний дисплей показывает «- - -»), следует проверить на соответствие следующим параметрам:

- Расстояние от метеорологической станции или передатчика до любого источника помех, как например, мониторов компьютера или телевизоров, должно быть как минимум 1,5 - 2 м.

- Метеорологическая станция не должна быть расположена на поверхности или в непосредственной близости от металлических  оконных рам.

- Использование электрических приборов, таких как наушники  или громкоговорители, работающих с такой же частотой сигнала (868 МГц), может привести к неправильной передаче или приему сигнала.

- Соседи, использующие электрические приборы, работающие с частотой сигнала 868 МГц, могут также создать помехи.

Примечание:

При получении точного сигнала 868 МГц, нельзя открывать крышку батареи передатчика или метеорологической станции, так как батареи могут отпружинить с контактов, и произойдет вынужденный ошибочный сброс. Если такое случилось непреднамеренно, то нужно перезапустить все приборы (см. выше Настройка), в противном случае могут возникнуть проблемы с передатчиком.

Дальность передатчика примерно 100м от передатчика до метеорологической станции (на открытом пространстве). Однако это зависит от окружающей среды и уровней помех. Если прием не возможен, не смотря на соблюдение всех условий, то нужно перезапустить все системные модули (см. Настройка).

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ

Метеорологическая станция укомплектована складной подставкой, которая позволяет установку на столе или настенный монтаж.

Настенный монтаж

- Необходимо закрепить винт в нужной стене, оставляя головку выдвинутой снаружи примерно на 5 мм.

- Используя отверстие для подвешивания в метеорологической станции, нужно подвесить ее на закрепленный винт.

Примечание: Прежде чем отпустить метеорологическую станцию из рук, необходимо убедиться, что она зафиксирована головкой  винта.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПЕРЕДАТЧИКА

Передатчик укомплектован фиксатором, который можно крепить на стене двумя винтами, идущими в комплекте. Передатчик можно также установить на плоской поверхности, закрепляя подставку с дном передатчика.

Настенный монтаж

Закрепите держатель на нужной стене с помощью винтов и пластиковых анкеров.

Зафиксируйте дистанционный температурный датчик на держателе.

Примечание:

Перед окончательной фиксацией стенного держателя передатчика, расположите все приборы в нужных позициях, чтобы проверить прием замеров наружной температуры. Если сигнал не принимается, переместите передатчики или слегка их подвигайте - это может помочь принять сигнал.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Необходимо избегать сверхвысоких температур, вибрации и ударов, потому что они могут привести к поломке прибора и неточным прогнозам и замерам.

Чистить дисплей и корпус необходимо только мягкой влажной тканью. Не используйте растворители или моющие средства, так как они могут поцарапать экран и корпус.

Нельзя погружать прибор в воду.

Необходимо немедленно вынуть все разряженные батареи, чтобы предотвратить их протекание и повреждения. Следует заменить только на новые батареи рекомендованного типа.

Нельзя пытаться самостоятельно чинить прибор. Необходимо вернуть в головной офис продаж для ремонта квалифицированным инженером. Самостоятельное вскрытие и ремонт прибора может нарушить гарантию.

Не подвергайте приборы воздействию сверхвысоких или резких температурных изменений. Они могут привести к мгновенным искажениям прогнозов и замеров и тем самым снизить их точность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения температур:

Внутренних: от -9,9 до +59,9°С с шагом 0,1°С (с 14,1°F до +139,8°F с шагом 0,2 °F, если температура за пределами диапазона, то появляется надпись  «OF.L».)

Наружных: с -39,9 до +59,9°С с шагом 0,1°С (с 39,8°F до +139,8°F с шагом 0,2 °F, если температура за пределами диапазона, то появляется надпись «OF.L».)

Диапазон измерения относительной влажности воздуха:

Внутри помещения: 1%-99% с шагом в 1% (если ниже 1%, то отображается «- -»; и если выше 99%, то отображается «99»%.)

Интервал проверки внутренней температуры:

каждые 15 секунд Интервал проверки влажности внутри помещения

каждые 20 секунд Прием наружной температуры

каждые 4 секунды

Источник питания:

Метеорологической станции:

2 х АА, IEC LR3 (низкое сопротивление 6 Ом по Международному стандарту по электротехнике), 1,5В

Температурного передатчика: 2 х АА, IEC LR3, (низкое сопротивление 6 Ом по Международному стандарту по электротехнике), 1,5В Срок эксплуатации батареек (рекомендуются алкалиновые батарейки)

Метеорологической станции: приблизительно 24 месяца

Температурного передатчика: приблизительно 24 месяца

Размеры (длина х ширина х высота)

Метеорологической станции:124,3 х 28,4 х 92,5 мм

Температурного передатчика:   38,2 х 21,2 х 128,3 мм

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Отработавшие электрические и электронные приборы содержат вредные вещества. Утилизация электронных приборов в дикой местности и/или на запрещенных для утилизации площадках загрязняет окружающую среду. Необходимо обратиться к местным или/и региональным властям, чтобы получить адреса территорий для легального селективного сброса отходов. С настоящего времени все электронные приборы должны перерабатываться. Пользователь принимает активное участие в повторном использовании, переработке и восстановлении отработавших электрических и электронных приборов. Неконтролируемая ликвидация отработавших электронных приборов может нанести вред общественному здравоохранению и окружающей среде. Как указано на упаковке и отмечено на приборе: настоятельно рекомендуется изучить «Руководство пользователя» для эффективной эксплуатации. Прибор нельзя выбрасывать в коллектор для общего мусора. Производитель и поставщик не несут ответственность за любые неточные замеры и их последствия. Прибор предназначен для использования в домашних условиях только в качестве индикатора температуры. Прибор не предназначен для использования в медицинских целях или информации для общественности. Технические характеристики прибора могут быть изменены без предварительного уведомления. Данный прибор не является игрушкой. Храните в недоступном для детей месте. Воспроизведение любой части этой инструкции запрещено без письменного разрешения производителя.

# Text boxes

мигает

Солнечно +

облачно

Облачно +

дождливо

Иконка будильника мигает

солнечно

мигает

мигает

мигает

мигает

Сокращенное название города (мигает)

год

«Число месяц» (для 24-часового формата)

«Месяц число» (для 12-ти часового формата)

Часы

(Мигают)

Минуты (Мигают)

мигает

Мигает (иконка приема DCF-сигнала)

мигает

мигает

мигает

Отображение рассвета-заката  Погодный мальчик  иконка приема сигнала  и номер передатчика

Иконка будильника         иконка изменения погоды         иконка заряда батарейки метеостанции

Иконка приема DCF-сигнала

Время

Дата

Фаза луны

Внутренняя температура

Внутренняя влажность в %

Индикатор заряда батарейки

передатчика

Наружная температура

Кнопка ALM

Кнопка CH/+

Кнопка SET

Кнопка MIN/MAX

Функциональные кнопки

Кнопка SNOOZE/SUN

отверстие

подставка

экран

Отсек для батареек

Малая ущербная

луна первая четверть

Луна малая ущербная, между второй четвертью и полнолунием

Большая ущербная

луна первая четверть

Последняя четверть

Луна большая ущербная, между второй четвертью и полнолунием

Полная луна

Луна малая прибывшая, между второй четвертью и полнолунием

Малая прибывшая луна I четверть

Луна большая прибывшая, между второй четвертью и полнолунием

Малая прибывшая луна I четверть

Новая луна

Первая четверть