TFA 35.1065. Метеостанция для измерения температуры внутри помещения.

Функции:

- Внутренняя температура (-10°C…+50°C/+32°F…+104°F)

- Влажность внутри помещения (20%...90%)

- Максимальные и минимальные значения

- Прогноз погоды

- Часы

- Дата

- Будильник с функцией «дремания»

Начало работы:

- Откройте отсек для  батареек и вставьте батарейку (1 батарейка типа AAA 1.5V), соблюдая полярность. Устройство готово к работе.

Дисплей:

- В обычном режиме дисплей отображает: слева - символ погоды, посередине – время (часы и минуты), время будильника и/или звуки (на выбор), справа – верхняя строка отображает дату и влажность, нижняя строка отображает день недели и температуру.

- Нажимая кнопку °C/°F, Вы можете выбрать формат отображения температуры: в °C или в °F.

- Для входа в меню будильника, нажмите кнопку MODE. Отобразится время будильника.

- Для входа в меню даты, нажмите кнопку MODE дважды. На экране отобразится год.

Меню настроек

- Нажмите и удерживайте кнопку SET  в течении 2-х секунд для входа меню настроек и произведите все настройки одну за другой.

- Когда цифры мигают, выберите правильное время, нажимая кнопку ADJ. Нажмите и удерживайте кнопку для быстрого пролистывания

А. Настройка времени

Нажмите и удерживайте кнопку SET в течении 2-х секунд  →выберите 12-ти или 24-х часовой формат отображения времени с помощью кнопки ADJ.

Нажмите кнопку SET →выберите часы, нажимая кнопку ADJ.

Нажмите кнопку SET →выберите минуты, нажимая кнопку ADJ.

Нажмите кнопку MODE →Вы вышли из меню настроек.

B. Настройка будильника

Нажмите кнопку MODE →Вы вошли в меню настройки будильника

Нажмите и удерживайте кнопку SET в течении 2-х секунд →выберите часы будильника, нажимая кнопку ADJ.

Нажмите кнопку SET →выберите минуты будильника, нажимая кнопку ADJ.

Нажмите кнопку MODE →Вы вышли из меню настроек.

Настройка даты

Нажмите кнопку MODE →Вы вошли в меню настройки даты

Нажмите и удерживайте кнопку SET в течении 2-х секунд →выберите значение года, нажимая кнопку ADJ.

Нажмите кнопку SET →выберите значение месяца, нажимая кнопку ADJ.

Нажмите кнопку SET →выберите дату, нажимая кнопку ADJ.

Нажмите кнопку MODE →Вы вышли из меню настроек.

Включение/выключение будильника

- Для включения/выключения будильника и/или звуков, нажмите кнопку ADJ в меню настроек будильника. Соответствующий символ появится или исчезнет с экрана.

- Нажмите любую кнопку для прекращения звонка будильника.

Функция «дремания»

- Когда сигнал будильника срабатывает в первый раз, Вы можете активировать режим «дремания», нажав кнопку SNZ. Символ режима «дремания» отобразится на  экране. Будильник снова сработает через 5 минут.

Максимальные и минимальные значения

- Нажмите кнопку ADJ в обычном режиме – на экране отобразятся максимальные значения температуры и влажности с момента последнего сброса.

- Нажмите кнопку ADJ снова – на экране отобразятся минимальные значения температуры и влажности с момента последнего сброса.

- Нажмите и удерживайте кнопку ADJ для сброса максимальных и минимальных значений температуры и влажности.

Прогноз погоды:

- Прибор не может измерять атмосферное давление. Прогноз погоды базируется на изменении значений влажности.

- Замените батарейку, когда экран потускнел или будильник тихо срабатывает.

Внимание: не выбрасывайте старые электронные приборы и использованные батарейки вместе с другим бытовым мусором. Охраняйте окружающую среду, сдавайте их в специальные места в Вашем районе, где они будут утилизированы в соответствии с национальными или местными правилами.

- Избегайте экстремальных температур, вибрации и шока, так как они могут повредить устройства и вызвать неточные прогнозы и показания.

- . При очистки дисплея и корпуса, используйте только мягкую влажную тряпку. Не используйте растворители или моющие средства.

- Не проводите ремонт устройств самостоятельно. Верните их в первоначальное место покупки для ремонта квалифицированным инженером. Открытие и самостоятельное вскрытие устройств может аннулировать гарантию.