Метеостанция TFA 35.1066 METEO MAX

Инструкция пользователя

1. Функции:

- Индикатор температуры (с отображением тренда), получаемой от внешних датчиков (до 3-x) с возможностью подключения к каждому датчику проводного температурного сенсора.

- Индикатор температуры и влажности внутри помещения

- Значения температурного максимума и минимума

- Символьный прогноз погоды + Meteo Max

- Цифровое и графическое отображение атмосферного давления и его изменения за последние 12 часов, индикатор тренда (повышается/понижается)

- Часы с календарем и будильником

- Время восхода и захода солнца и луны (для 146 европейских городов) К сожалению, для России эта функция задана только для Санкт-Петербурга

- Индикация фазы луны

- Возможность крепления на стену и установки на любую горизонтальную поверхность

2. Элементы

| А1 – Температура и влажность внутри помещения А3 – График атмосферного давления за последние 12 часов А5 – Температура с внешнего датчика с указанием канала и тренда А7 – время восхода солнца и луны А9 – Время захода солнца и луны 2.1. Основное устройство А2 – Атмосферное давления А4 – Символьный прогноз погоды А6 – Время, дата, день недели А8 – Фаза луны А10 – Местоположение | Кнопки В1 – “SUN/MOON” B2 – “+(12/24)” B3 – “MODE” B4 – Кнопка радио контроля B5 – “ALARM ON/OF” B6 – “CHANNEL” B7 – “HISTORY/WEATHER” B8 – “↑(C/F)” B9 – “↓” B10 – “Relative/Absolute” B11 – “MAX/MIN” B12 – “RESET” | Корпус C1 – Настенный крепеж C2 – Отсек для батареек С3 – Подставка 2.2 Внешний датчик D1 – Индикатор приема D2 – Наружная температура D3 – Настенный крепеж D4 – Переключатель выбора канала D5 – Отсек для батареек (2х1.5В АА) D6 – “C/F’ D7 – “TX” D8 – Подставка D9 – Проводной температурный датчик |
| --- | --- | --- |

3. Начало работы

3.1 Установка батареек

- Откройте батарейный отсек на основном устройстве и внешнем датчике и расположите оба устройства на одной поверхности на расстоянии 1.5м друг от друга. Убедитесь, что никакое другое электронное устройство не закрывает их друг от друга. Сначала вставьте батарейки во внешний датчик, а затем немедленно в основное устройство, соблюдая полярность.

- Используйте булавку (или что-то подобное), чтобы нажать “RESET” (B12) на основном устройстве.

3.2 Установка символьного прогноза погоды

- После установки батареек (или после удерживания в течение 3 сек кнопки “HISTORY/WEATHER”), символ погоды будет мигать 5 сек. Задайте реальную погоду с помощью кнопок “↑(C/F)” или “↓”.

- Нажмите кнопку  “HISTORY/WEATHER” для подтверждения выбора

- Погодная станция начнет прогнозировать погоду через 6 часов после первоначального ввода погоды. Прогноз может быть неверным, если первоначально символ погоды был задан не корректно.

3.3 Прием температуры от внешних датчиков

- Основное устройство автоматически начинает поиск сигнала на частоте 433МГц для регистрации датчиков, после того, как будут вставлены батарейки. Если датчики не найдены на дисплее отобразится “—“ . Смените батарейки, убедитесь в отсутствии интерференции и попробуйте еще раз.

- Можно провести опрос датчиков вручную – удерживайте “CHANNEL” (B6) в течение 3 сек. Установленный канал будет отменен.

- Нажмите кнопку “TX” на внешнем датчике для передачи значения температуры на основное устройство вручную. Основное устройство издаст звуковой сигнал, если сигнал будет принят.

3.4 Часы с функцией радио контроля.

-  В течение 2-х минут основное устройство сканирует DCF сигнал для коррекции часов и знак радио контроля мигает. После успешного приема сигнала значок отображается постоянно.

- Если прием плохой, сканирование прекращается (значок пропадает с экрана) и возобновляется снова через час. Будет осуществлено 4 попытки. Каждая попытка занимает около 10 минут.

- Автоматическое сканирование для корректировки времени проводится ежедневно в 3часа 00 мин. Если сигнала нет, повторные попытки будут проводится в 4.00, 5.00 и 6.00.

- Для поиска сигнала вручную нажмите и удерживайте в течении 3-х секунд кнопку В4.

- Нажмите и удерживайте ту же кнопку в течение 3-х секунд для прекращения сканирования.

- Если устройство не может принять DCF – сигнал (например из-за слишком большой удаленности от источника сигнала), время можно задать вручную (часы будут работать как обычные кварцевые часы (смотри пункт 4.1 – настройка часов, календаря и местоположения).

- Покрытие зоны сигнала – 1500км от Франкфурта (Германия). Основное устройство принимает этот цифровой сигнал и преобразует его для отображения корректного зимнего/летнего времени Вашего региона. Качество приема зависит, прежде всего, от географического положения. В нормальных условиях не должно возникать проблем с приемом сигнала в зоне до 1500км от Франкфурта.

Пожалуйста, имейте в виду следующее:

- Рекомендуемое расстояние от основного устройства до любого устройства, которое может создавать помехи приема сигнала (например монитор компьютера или телевизор) должно быть не менее 1.5-2 м.

- Внутри железобетонных конструкций (например в подвальных и цокольных помещения) прием сигнала затруднен. Для улучшения качества приема поместите основное устройство как можно ближе к окну.

- В ночное время атмосферные возмущения намного ниже и в большинстве случаев это позволяет принимать устойчивый сигнал. Для ежедневной коррекции достаточно, чтобы сигнал принимался в течение 1 сек.

4. Порядок действий.

Важно:

- Кнопки не работают во время поиска DCF-сигнала или опроса внешних датчиков.

- Все настройки должны подтверждаться звуковым сигналом

- Устройство автоматически выходит из режима настройки, если ни одна кнопка не используется в течение 15сек.

- Удерживая кнопки “+” или “-“ для быстрого пролистывания.

4.1 Настройка часов, календаря и местоположения.

- Удерживайте кнопку “MODE”  в течение 3 секунд, чтобы выйти в режим настройки – часы начнут мигать

- Выбирайте настройки с помощью кнопок  “+” или “-“  и с помощью кнопки “MODE” подтверждайте введенные данные.

- Данные вводятся в следующем порядке:

Часы, Минуты, Секунды, Год, Месяц, День, Язык для отображения дня недели, Страна, город, Часовой пояс

- Язык для отображения дня недели: русский (RU)

- Для корректного ввода местоположения, пожалуйста, сверьтесь с инструкцией

- Часовой пояс необходимо выбирать для корректного перевода принимаемого DCF сигнала в местное время, отличное от времени в Германии.

- В режиме летнего времени на дисплее отображается символ “DST”

- Для выбора режима отображения времени используйте кнопку “12/24”

4.2 Будильник

- для установки будильника используйте “MODE”:

1. Будильник1

2. Будильник2

- для выбранного будильника задайте время звонка. Удерживайте “MODE” в течение 3 сек. Значение часов начнет мигать. Задайте время с помощью кнопок “+” или ”-”. Для подтверждения выбранного значения нажмите “MODE”. Задайте минуты точно так же.

- Для активации или дезактивации будильника нажмите “AL ON/OFF” в соответствующем режиме будильника. “ON” (включен) или “OFF” (выключен) появится на дисплее.

- Когда будильник зазвонит, вы можете отключить звонок кнопками “MODE”, “+”, “-“ или “SUN/MOON”.

4.3. Термометр и гидрометр

4.3.1 На экране

- С помощью кнопки “C/F” вы можете выбрать режим отображения температуры на дисплее (градусы Цельсия или Фаренгейта)

4.3.2 Тренд

- Погодный тренд показывает направление изменения температуры, получаемой от внешнего датчика (возрастает, стабильна или убывает).

4.3.3 Функция максимума/минимума

- Нажмите кнопку “MAX/MIN” для отображения максимальных значений температуры и влажности внутри помещения и температуры, получаемой от внешнего датчика. Нажмите еще раз, чтобы просмотреть минимальные значения.

- Удерживайте “MAX/MIN” в течение 3 сек, чтобы очистить значения максимума/минимума.

4.4 Атмосферное давление.

4.4.1 Символьный прогноз погоды

- Данное устройство отображает 5 различных символов прогноза погоды (солнечно, солнце в облаках, облачно, дождливо, сильный дождь) и 3 различных тренда атмосферного давления (повышается, стабильное, понижается). Символ “Снег” при дождливом прогнозе и внешней температуре ниже 0°С.

4.4.2 Абсолютное и относительное атмосферное давление

- Нажмите кнопку “Absolute/Relative”, чтобы отобразить на дисплее значение абсолютного (“Abs”) или относительного (“Rel”) атмосферного давления.

- Абсолютное атмосферное давление – давление, непосредственно измеренное устройством.

- Относительное атмосферное давление зависит от положением над уровне моря и должен быть задан в начале для вашего местоположения. Узнайте текущее значение атмосферного давления из прогноза вашей местной метеостанции. Удерживайте  кнопку “Absolute/Relative” 3 сек., с помощью кнопок “↑” и “↓” задайте значение и подтвердите его, нажав “Absolute/Relative”.

- Нажмите “HISTORY”, чтобы отобразить значение давления за последние 12 часов. Часы отразятся на дисплее (0, -1, -2,…, -12).

- Удерживайте кнопку ““↑(C/F)” в течении 3 сек, чтобы значение давления отображалось в дюймах ртутного столба или миллибар/кПа.

4.4.3 График атмосферного давления

- На графике отображается давление за последние 12 часов.

4.4.4 “Метео Макс”

Прогноз погоды от “Метео Макса”. Купальный костюм, шарф, солнечные очки или зонт? “Метео Макс” показывает 22 варианта одежды для всех типов погоды.

4.5 Солнце и луна.

4.5.1 Закат/восход солнца и луны.

- После задания корректного местоположения (страна и город), устройство рассчитает время восхода/заката солнца и луны.

- Нажмите кнопку “SUN/MOON” для отображения длительности светового дня

- Удерживайте кнопку “SUN/MOON” в течение 3 сек для входа в режим быстрого просмотра. Значение местоположения замигает и вы сможете выбрать ваши настройки кнопками “+” и “-“. Введите “Страну”, “Город”, “Год”, “Месяц” и “День” по вашему выбору и нажмите “SUN/MOON”.

- Значение местоположения будет мигать пока вы находитесь в режиме быстрого просмотра. Для возврата в обычный режим нажмите “SUN/MOON”.

- Устройство само вернется к обычному режиму, если ни одна кнопка не будет нажата в течение 15 сек.

- Если восход или заход луны происходит на следующий день, на дисплее отразится “MOONRISE +1” (восход луны) или “MOONSET +1” (заход луны).

- Если восхода и заката луны в этот день нет (новолуние), на дисплее отобразится “-:--“

4.5.2 Фаза луны.

Каждый день на дисплее отображается соответствующая фаза луны.

A – новолуние

B – 1-я четверть (растущая луна)

C – 2-я четверть (растущая луна)

D – 3-я четверть (растущая луна)

E – полнолуние

B – 3 четверти (убывающая луна)

C – 2 четверти (убывающая луна)

D – 1 четверть (убывающая луна)

5 Внешний датчик

- Удаленный датчик автоматически начинает передачу данных (значение температуры) главному устройству, после того, как будут вставлены батарейки

- Кнопка “C/F” на датчике позволяет отображать температуры в градусах Цельсия/Фаренгейта.

- Для передачи данных от внешнего датчика на основное устройство вручную нажмите копку “TX” на датчике. Раздастся сигнал, когда основное устройство примет данные.

- Убедившись, что устройство работает, аккуратно закрутите винт на отсеке для батареек.

5.1 Дополнительные датчики

- основное устройство  позволяет использовать дополнительные датчики (общее число датчиков не должно превышать 3штуки).  Для этого необходимо выбрать отдельный канал (CH1, CH2, CH3) для каждого датчика. Сигнал от нового датчика будет принят основным устройством автоматически.

- Используйте кнопку “CHANEL” для пролистывания значений температуры, получаемой от внешних датчиков.

- Для измененного канала отобразится символ изменения.

- Удерживайте “CHANEL” в течение 3сек для удаления неиспользуемого канала. При новом приеме данных по удаленному каналу он автоматически будет зарегистрирован заново.

5.2 Использования проводного датчика

Используя специальный проводной датчик вы можете измерить температуру жидкости или внешнюю температуру, когда она опускается ниже -20°С или поднимается выше +50°С.

6. Расположение главного устройства и датчика

- Выберете для датчика сухое место в тени (воздействие прямых солнечных лучей фальсифицирует температурные данные, а влажность может повредить электронике)

- Поместите основное устройство вдали от источников электромагнитного излучения

- Проверьте, доходит ли сигнал от внешнего датчика до основного устройства (диапазон приема до 30м открытого пространства). В подвалах и на цокольных этажах зданий, а также в железобетонных конструкциях без окон сигнал может не регистрироваться.

- При необходимости поменяйте местоположение основного устройства или датчика

- Закрепите датчик в специальном пластиковом держателе

7 Замена батарей

- Когда батареи разряжены, на дисплее основного устройства или датчика появляется специальный значок

- Используйте только щелочные батарейки! Соблюдайте полярность!

8 Важно

- Внимательно прочтите инструкцию перед работой с устройством

- Если устройство работает некорректно, нажмите «Reset” с помощью иголки

- Не помещайте устройство рядом с источниками электромагнитного излучения

- Не подвергайте устройство воздействию агрессивной среды (экстремальной температуры, вибрации и ударам)

9. Важно

- Данное устройство не является игрушкой! Беречь от детей!

- Только для домашнего использования! Не может быть использования для медицинских целей!

- Не разбирайте самостоятельно!

Технические данные:

Диапазон значений:

Температура в помещении   0…+50°С (32…+122°F)

Температура внешняя  -30…+60°С (-22…+140°F)

Влажность    20…99%

Батарейки (в комплекте) – 3х1.5V АА (основное устройство) + 2х1.5V AAA (датчик)

Размеры и вес:

Основное устройство 230мм х150мм х30мм, 365гр

Датчик  55мм х109мм х24мм, 64гр (без батареек)

Если устройство работает не корректно:

- Внимательно прочтите инструкцию

- Используйте только щелочные батарейки 1.5В. Не используйте аккумуляторы!

- Если не принимается сигнал от датчика – замените батарейки. Затем попробуйте передать сигнал вручную (см. инструкцию) поместив основное устройство и датчик на расстоянии не более 1м на одной поверхности.

- Если сигнал снова перестал приниматься – переместите основное устройство и/или датчик. Источники электромагнитного излучения ухудшают качество приема радиоконтакта.

- Пожалуйста, помните, что максимальный диапазон задан только для открытого пространства! Окно, стена, электромагнитное излучение и разряженные батареи влияют на дальность передачи сигнала.