Беспроводная погодная станция WEATHER KITTY TFA 35.1071.01

Инструкция пользователя

- Функции

- Беспроводная, для измерения температуры за окном на частоте 433 мегагерца в радиусе примерно 30 метров (поле в свободном пространстве) с индикатором тенденции (изменения погоды) и настраиваемым предупреждением (об изменениях) погоды

- С возможностью расширения вплоть до 3 передатчиков для измерения температуры за окном и для контроля температур в дальних комнатах, например, в детской, винном погребе.

- Измерение температуры в помещении

- Максимальные и минимальные величины

- Прогноз погоды отображается символами  и “погодным Kitty”

- Тенденция (изменения) атмосферного давления

- Радиоконтролируемые часы и будильник, функция даты и функция сна

- Определение лунной фазы

- Фоновая подсветка

- С возможностью размещения на столе или стене

- Очень проста в установке не требует никаких кабелей

- Элементы

  - Приемник (отображающий блок)

LCD

A1: Радиоконтролируемое время                    A2: DCF символ

A3 : Лунная фаза                                               A4: Прогноз погоды с помощью символов

A5: Индикатор тенденции (изменения) атмосферного давления

A6: Секунды, символ будильника

A7: Температура в помещении

A8: Номер канала

A9: Прогноз погоды с помощью погодного Kitty (?)

A10: Измерение температуры за окном с индикатором ее изменения

Кнопки

B1 Кнопка Mode/Setting            B2 Кнопка + (12/24) Weather

B3 Кнопка Snooze/Light            B4 Кнопка  (C/F)

B5 Кнопка AL On/Off                B6 Кнопка Max/Min

B7 Кнопка Alert                          B8 Кнопка Channel

B9 Кнопка Reset

Размещение в помещении:

C1: Дырка для размещения на стене           C2: Отделение для батареек

C3: Подставка

2.2 Сенсорный блок (передатчик)

Вид Спереди                                                    Вид Сзади

D1 Светодиодный индикатор передачи           D2: Температура за окном

D3 Дырка для размещения на стене                 D4 Переключатель каналов

D5 Отделение для батареек                               D6 Кнопка C/F

D7 Кнопка TX                                                     D8 Подставка

3. Начало работы

3.1 Установка батареек

- Откройте отделение для батареек блока отображения и передатчика и поместите оба прибора на стол примерно на расстояние 1.5 метров друг от друга. Убедитесь, что поблизости нет других электрических приборов. Сначала вставьте батарейки в отделение для батареек передатчика, и сразу же вставьте батарейки в отделение для блока отображения, соблюдая полярность.

3.2 Установка символа погоды

- После установки батареек или если на 3 секунды зажать кнопку Weather, после принятия времени DCF символ погоды будет мигать в течение 5 секунд. Введите в это время информацию о погоде в данный момент нажатием кнопок +, -

- Чтобы подтвердить выбранные настройки  нажмите кнопку Weather

- Метеостанция начнет передавать первый прогноз погоды спустя 6 часов после установки состояния погоды на данный момент. Прогноз может быть неточным, если был введен неверный символ погоды.

3.3 Принятие (прибором) температуры за окном

- После установки батареек блок отображения автоматически начнет сканировать сигнал на частоте 433 мегагерца RF с тем, чтобы обнаружить наличие термо сенсорного блока. Если получение показателей  температуры за окном невозможно на дисплее появиться символ “”. Проверьте правильность установки батареек и попробуйте снова. Проверьте, нет ли поблизости источников вызывающих помехи.

- В данном случае может помочь ручная настройка. Зажмите на 3 секунды кнопку Channel. Работа зарегистрированного канала будет прервана и прием сигнала начнется заново. Нажмите кнопку TX на термосенсорном блоке, для того чтобы вручную передать информацию на главный блок. Когда на главный блок пришла информация о температуре последует звуковой сигнал.

3.4 Радиоконтролируемое принятие времени

- После удачного приема температуры за окном часы просканируют сигнал на частоте DCF (радиоконтролируемые часы). На LCD замигает символ “”. Символ DCF будет отображаться постоянно после успешного получения сигнала.

- Часы автоматически сканируют временной сигнал каждый день в 3 часа до полудня, чтобы сохранять правильность времени. Если установить сигнал не удалось сканирование повториться в 4, 5 и 6 часов до полудня.

- Можно просканировать временной сигнал вручную. Для этого нужно на 3 секунды зажать кнопку Receive.

- Чтобы прекратить временного сигнала DCF снова зажмите кнопку Receive на 3 секунды.

- В случае если часы не могут определить сигнал DCF (например из-за помех, расстояния и тд ) время может быть установлено вручную. В этом случае часы будут работать как обычные кварцевые часы  (см. 4.1 Установка часов и календаря).

- Временной базой для радиоконтролируемого времени являются цезевые  атомные часы управляемые Physikalish Technische Bundesansalt Braunschweig. Степень их отклонения от точного времени составляет менее секунды за миллион лет. Время кодируется и  передается из Mainflingen (?) по сигналу с чистотой DCF-77 (77.5 Мегагерц) и имеет радиус передачи примерно в 1.500 км.

Ваши радиоконтролируемые часы получают сигнал и преобразуют его  показывая точное летнее и зимнее время. Качество приема сильно зависит от географического положения. В нормальной ситуации проблем с приемом быть не должно в радиусе 1500 км от Франкфурта.

Пожалуйста, примите во внимание следующее:

- Рекомендуется держать прибор в 1.5-2 метрах от таких источников помех как телевизор и компьютер

- В железобетонных комнатах (подвалы, надстройки) сигнал обычно ослабевает. В исключительных случаях, пожалуйста, разместите прибор ближе к окну и/или поместите его передней или задней стороной к франкфуртскому передатчику.

- В ночное время  атмосферные возмущения проявляются не так сильно и в большинстве случаев прием возможен. Достаточно обеспечить прием сигнала один раз в день, чтобы погрешность в определении времени составляла менее 1 секунды.

4. Как работать с прибором

Важно:

- Во время сканирования сигнала DCF или температуры за окном кнопки работать не будут, если только сигналы не принимаются хорошо или если сканирование не остановлено в ручную.

- Во время осуществления операций все удачные настройки будут подтверждаться звуковым сигналом.

- Прибор выйдет из режима настройки автоматически, если в течение 15 секунд не будет нажато ни одной кнопки.

- Зажав кнопки +, - вы зайдете в предыдущее меню.

4.1 Установка часов и календаря

- Зажмите на 3 секунды кнопку Mode чтобы зайти в режим настройки. Будет мигать индикатор часа.

- Кнопками +,- произведите настройки, нажимая кнопку Mode для подтверждения каждой настройки.

- Указанная последовательность настроек такова: Час, минута, секунда, год, месяц, день, часовой пояс, день недели, язык

- День недели, язык: английский (En), немецкий (Ge), французский (Fr), испанский (Es), итальянский (It), голландский (Ne), датский (Da)

- Часовой пояс используется для стран где DCF сигнал может приниматься, но с разницей от немецкого времени (например на час позже).

- Во время светлого времени суток на LCD отображается аббревиатура DST

- Нажмите кнопку 12/24 чтобы выбрать 12 или 24-часовой режим.

4.2 Функции будильника.

- Нажмите кнопку Mode чтобы установить время звонка будильника: Время→Дата/Месяц/День недели→ Время звонка будильника (на LCD появиться надпись AL) .

- Просматривая время звонка будильника, зажмите на 3 секунды кнопку Mode чтобы установить время звонка будильника. Кнопками +,- установите нужное время. Подтвердите выбор часа кнопкой Mode, переходите к выбору минут и подтвердите выбор также кнопкой Mode.

- Нажмите кнопку Al On/Off чтобы включить/выключить звонок будильника. Если звонок включен на LCD появиться символ “”. Нажмите любую кнопку, чтобы остановить звонок будильника.

- Нажмите кнопку Snooze во время звонка будильника, чтобы активировать будильник  в режиме сна. Через 5 минут будильник зазвонит снова (замигает символ “”).

4.3 Термометр

4.3.1 Смена отображения

- Нажмите кнопку C/F чтобы поменять температурные шкалы (Цельсий/Фаренгейт)

4.3.2 Указатель изменения (погоды)

- Указатель, отображаемый на LCD, показывает, падает ли температура за окном, поднимается или остается стабильной.

4.3.3 Функция Максимума/Минимума

- Нажмите кнопку Max/Min для отображения максимальных (MAX) и минимальных (MIN) показателей температуры за окном и в помещении.

- Зажмите кнопку Max/Min на три секунды, чтобы стереть последнюю запись о максимальных и минимальных показателях.

4.3.4 Функция предупреждения (об изменении) погоды за окном.

- Нажмите кнопку Alert, чтобы включить или выключить функцию температурного предупреждения. Если функция включена на LCD зажжется символ “”.

- Зажмите кнопку Alert на 3 секунды, чтобы войти в режим установки функции предупреждения. Высветиться температура за окном. Кнопками +, - выберите нужный канал для установки температурного предупреждения. Чтобы подтвердить правильность выбора нажмите кнопку Alert.

- Нажмите кнопку + или -, чтобы установить верхний и нижний предел температур. Чтобы подтвердить правильность выбора нажмите кнопку Alert.

4.4 Прогноз погоды

4.4.1 Есть пять различных  погодных символов (солнечно, немного облачно, облачно, дождливо, ливневые дожди). Если прогнозируется дождь, а за окном ниже нуля, то появиться символ снежинки.

4.4.2 Подбор вещей по погоде (Weather Kitty)

Прогноз погоды по Weather Kitty: Бикини, шарф, перчатки или зонт? Weather Kitty показывает один из 22 вариантов подбора одежды по погоде.

4.5 Лунная фаза

Лунная фаза для каждого дня отображается на LCD

A: Новолуние   B: Восковой полумесяц (?) C: Первая четверть месяца

D: Месяц между второй четвертью и полнолунием E: Полнолуние

F: Убывающая луна (?) G: Луна в последней четверти H: Убывающий полумесяц (?)

4.6 Фоновая засветка

- Нажмите кнопку Snooze/Light. Фоновая засветка будет гореть в течение 5 секунд.

5. Наружный термосенсор

- После установки батареек сенсор автоматически начнет передавать информацию о погоде на метеостанцию.

- Нажмите на термосенсорном блоке кнопку C/F чтобы поменять температурную шкалу Цельсия на Фаренгейт.

- Нажмите на термосенсорном блоке кнопку TX для того чтобы вручную передать температуру на меиеостанцию (например, в целях проверки или в случае потери сигнала с передатчика). Если метеостанция получила информацию о температуре, последует звуковой сигнал.

- После успешной установки передатчика аккуратно прикрутите крышку отделения для батареек.

  - Дополнительные передатчики

- Метеостанция позволяет вам добавить до трех передатчиков. Если вы хотите иметь более одного внешнего передатчика (максимум 3) выберите канал CH1, CH2 или CH3 чтобы каждый передатчик имел свой	 отдельный канал. Новый передатчик будет приниматься основным блоком автоматически.

- Нажмите кнопку Channel чтобы переключиться между наружными передатчиками 1, 2 или 3. Чтобы сменить отображение канала выберите символ  “”

- Чтобы отменить работу неиспользуемого канала зажмите на 3 секунды кнопку Channel. Если будет принят новый канал, он снова будет зарегистрирован автоматически.

6. Размещение отображающего блока и передатчика.

- Выберите для передатчика сухое и тенистое место (попадание прямых солнечных лучей приводит к ошибкам в прогнозе, а продолжительная влажность негативно влияет на электронные компоненты прибора).

- Поместите блок отображения в исходное положение подальше от полей вызывающих помехи – например мониторов компьютеров или телевизоров и твердых металлических предметов.

- Проверьте передачу сигнала на 433 мегагерцах с передатчика на блок отображения  (радиус передачи – 30 метров свободного поля). В железобетонных помещениях (подвалы, надстройки) получаемый сигнал заметно ослабевает.

- При необходимости выберите другое положение для передатчика и/или блока отображения.

- Зафиксируйте передатчик с помощью пластиковой подставки.

7. Замена батареек

- Когда заряд в батарейках закончиться на дисплее соответствующего наружного передатчика  появиться символ “”.

- Используйте только алкалиновые батарейки. Соблюдайте правильную полярность.

Внимание: Пожалуйста, не выбрасывайте старые батарейки вместе с домашним мусором. Отнесите их в магазин розничной продажи или в специальное место для утилизации отходов с тем, чтобы они были утилизированы в соответствии с национальными или местными законами.

8. Замечания

- Прежде чем работать с прибором всегда внимательно читайте инструкцию.

- Если прибор работает неправильно, с помощью булавки нажмите кнопку Reset

- Не помещайте часы рядом с источниками помех/металлическими приборами, такими как телевизор и компьютер.

- Не подвергать прибор, воздействию высоких температур, вибрации или ударам.

9. Отказ от обязательств

- Этот продукт не игрушка. Держите его подальше от детей.

- Продукт не должен использоваться в медицинских целях или в целях информирования населения. Он предназначен только для домашнего использования.

- Неправильное использование или несанкционированное открытие или хранение будет означать потерю гарантии.

- Никакая часть этой инструкции не может быть воспроизведена без письменного согласия разработчика.

10. Спецификация

Спектр измерения температуры: Комнатная температура ( 0 + 50 С;  32 + 122 F)

Температура за окном: (-20 +60 C;  -4 + 122 F  )

Батарейки: 2х1.5 V AAA для передатчика (входят в набор)

Размеры и вес: Основной блок: 130мм х 130 мм х 30 мм 180 г

Передатчик: 95мм х 65мм x 25мм

CE 0682

Настоящим заявляем, что это беспроводное передающее устройство отвечает основным требованиям директивы по оконечному радио и телекоммуникационному оборудованию  (R & TTE Radio And Telecommunications Terminal Equipment) 1999/5/EC

TFA Dostmann GmbH & Co KG Wertheim / www.tfa-dostmann.de