Введение

Поздравляем вас с приобретением метеостанции "Nexus". Метеостанция состоит из главной консоли и комплекта телеметрических датчиков, которые выполняют сбор и передачу широкого спектра метеорологических данных, включая температуру и влажность наружного воздуха, скорость и направление ветра, количество и интенсивность осадков.

Перед началом эксплуатации

Внимательно прочитайте данное руководство.

Приведенная в руководстве информация поможет вам ближе ознакомиться с новым устройством, изучить все его функции и компоненты, понять способы первоначального запуска и последующей эксплуатации устройства, а также получить рекомендации по устранению неисправностей.

Следование инструкциям по эксплуатации, содержащимся в данном руководстве, позволит предотвратить повреждение устройства и сохранить ваши законные права, связанные с возникновением дефектов из-за неправильного использования устройства.

Мы не несем ответственности за любые повреждения, вызванные несоблюдением данных инструкций.

Мы не несем также ответственности за неправильные показания прибора и за любые наступающие в связи с этим последствия.

Особое внимание следует обратить на вопросы обеспечения безопасности устройства!

Сохраните данное руководство для его последующего использования в качестве справочного пособия.

Обеспечение безопасности:

- Данное изделие предназначено для применения исключительно по своему назначению, описанному выше. Данное изделие должно использоваться только в рамках инструкций, содержащихся в этом руководстве.

- Несанкционированный ремонт, изменение или переделка изделия запрещены.

- Данное изделие не должно использоваться в медицинских целях и предназначено исключительно для домашнего использования в личных целях.

Внимание!

Опасность получения травм:

- Данный прибор и батареи необходимо хранить в недоступном для детей месте.

- Не допускается бросать батареи в огонь, замыкать накоротко, разбирать или перезаряжать. Существует опасность взрыва!

- В батареях содержатся вредные для организма кислоты. Разряженные батареи необходимо заменять как можно быстрее для предотвращения повреждений, вызываемых их утечкой. Не допускается одновременно использовать старые и новые батареи или батареи разных типов. При обращении с текущими батареями необходимо использовать защитные перчатки, устойчивые к химическим воздействиям, и защитные очки.

Важная информация по обеспечению безопасности изделия!

- Не подвергайте прибор воздействию чрезмерных температур, вибраций или ударных нагрузок

- Должна быть обеспечена защита базового блока от влаги.

- Наружный термо-гигро-передатчик защищен от воздействия водяных брызг, но не обеспечивает водонепроницаемость. Передатчик должен устанавливаться в затененном сухом месте.

Главная консоль

Главная консоль оснащена радиоуправляемыми часами высокой точности с функцией оповещения/будильника (alarm) и прогноза погоды. Она измеряет температуру и влажность воздуха внутри помещения и отображает на дисплее данные о погоде, собранные телеметрическими метеодатчиками. Консоль обеспечивает также индикацию температуры воздуха внутри помещения/наружного воздуха, тенденций изменения атмосферного давления и влажности воздуха и астрономической информации, такой как фазы луны и время восхода/захода солнца. Главная консоль обеспечивает сохранение порядка 3300 записей метеоданных без подключения к компьютеру. При подключении станции к компьютеру с использованием поставляемого с ней USB-кабеля и программного обеспечения обеспечивается возможность отображения и сохранения в компьютере неограниченного количества записей метеоданных.

Телеметрические метеодатчики

Телеметрические (выносные) метеодатчики включают в себя термогигрометр (датчик температуры/влажности), анемометр (датчик ветра) и датчик дождя. Все данные, собираемые датчиками, передаются на главную консоль по беспроводному радиочастотному каналу (433,92 МГц). Метеостанция поддерживает работу максимум 5 термогигрометров, обеспечивая тем самым 5 каналов отображения данных температуры/влажности.

Характеристики

Прогноз погоды

-	Солнечно, переменная облачность, облачность, небольшие осадки, сильный дождь, снег и неустойчивые погодные условия

Атмосферное давление

-	Текущие и хронологические данные об атмосферном давлении (мбар/ гПа, мм рт. столба или дюймы рт. столба)

-	Регулировка высоты над уровнем моря или атмосферного давления на уровне моря для компенсации атмосферного давления

-	Индикация тенденции изменения атмосферного давления

-	История атмосферного давления на уровне моря за последние 24 дня

-	История атмосферного давления на уровне моря в виде гистограммы

Фаза луны

-	12 ступеней символов луны

-	Сканирование фазы луны за период с 2000 по 2099 г.

-	История изменения фазы луны за последние или последующие 39 дней

Радиоуправляемые часы

-	Время и дата, синхронизируемые с атомными часами по радиосигналу DCF-77 (время и дата могут быть также настроены вручную)

Часы и календарь (12-часовой/ 24-часовой формат) (месяц/день или день/месяц)

-	Различные комбинации отображения часов и календаря

-	6 языков для отображения дней недели (английский / немецкий / французский / итальянский / испанский / голландский)

Сигналы оповещения/будильника

-	Однократное оповещение: активизируется один раз в заданное время

-	Оповещение по будним дням: активизируется ежедневно в заданное время с понедельника по пятницу

-	Предварительное оповещение: активизируется перед однократным сигналом оповещения или сигналом оповещения по будним дням, если температура, передаваемая по каналу 1, падает до уровня +2 °C или ниже. (Фиксированный интервал 30 минут)

-	Программируемая функция ожидания (snooze) (1–15 минут)

Время восхода и захода солнца

-	Вычисление времени восхода/захода солнца в соответствии с географической информацией, предоставленной пользователем (летнее время (DST), смещение поясного времени, широта, долгота)

-	для автоматического ввода географической информации может быть выбрано свыше 133 предварительно установленных названий городов

Дистанционное определение температуры и относительной влажности с индикацией тенденции изменения

-	Отображение температуры и относительной влажности воздуха внутри и за пределами помещения (°C или °F)

-	Индикация тенденции изменения температуры и относительной влажности

-	Отображение значения точки росы

-	Память максимальных и минимальных значений температуры и относительной влажности воздуха

Индикатор уровня комфорта

-	Анализ текущих условий окружающей среды (Comfort (Комфортно), Wet (Влажно) и Dry (Сухо))

Измерение количества осадков

-	Регистрация данных о количестве осадков за последний час, последние 24 часа, последний день, последнюю неделю и последний месяц (в дюймах или миллиметрах).

-	Уведомление о суточном количестве осадков, если количество осадков за текущий день превысило предварительно заданное значение.

Ветер

-	Температура на месте установки анемометра.

-	Температура, отрегулированная с учетом охлаждения ветром. (°C или °F)

-	Отображение индикатора направления ветра (в виде компаса). Предусмотрено отображение углов направления ветра в виде компасного румба или азимута.

-	Отображение средней скорости ветра и скорости порывов ветра (миль/ч, м/с, узлы и км/ч)

-	Память суточных максимальных значений скорости ветра и порывов ветра.

-	Уведомление о средней скорости ветра и скорости порывов ветра.

Функции памяти

-	Сохранение 3000 записей метеоданных (без подключения к компьютеру) с заданными интервалами сохранения (по умолчанию устанавливается 1-часовой интервал).

-	Интервал: 5 минут, 10 минут, 20 минут, 30 минут, 1 час, 1Ѕ часа, 2 часа, 3 часа, 4 часа, 6 часов, 24 часа.

-	USB-порт для подключения к компьютеру, позволяющий выполнять пересылку (upload) записей метеоданных.

Светодиодная подсветка

-	Светочувствительный датчик (датчик освещения) для автоматического включения подсветки в условиях низкого уровня внешнего освещения. Этот датчик можно включить/выключить или установить в автоматический режим работы. (Должен использоваться с AC/DC-адаптером (преобразователем напряжения переменного/постоянного тока) для реализации функции автоматического управления.)

Прочие функции

-	Складная подставка для установки дисплея на столе или на стене.

Комплект поставки метеостанции

Перед установкой метеостанции необходимо проверить комплектность поставки:

|  | Аппаратные компоненты | Арматура |
| --- | --- | --- |
|  | Главная консоль | Выходной адаптер напряжения переменного/постоянного тока (AC/DC-адаптер) 7,5 В, USB |
|  | Датчик температуры/влажности (термо/гигродатчик) |  |
|  | Датчик дождя: - Воронкообразная крышка с батарейным отсеком - Основание датчика - Возвратно-поступательный механизм ведра осадкомера - Защитный экран | 4 винта для крепления устройства к земле |
|  | Анемометр (датчик ветра): -Чашки для измерения характеристик ветра -Флюгарка - Рычаг анемометра - Основание анемометра | 4 винта для крепления устройства к вертикальной поверхности |
|  |  | USB-кабель, 2 м (6 футов) |

Установка метеостанции

Настройка телеметрических метеодатчиков

Перед запуском главной консоли необходимо сначала настроить параметры всех телеметрических датчиков.

При размещении датчиков следует проверить, что они находятся в пределах зоны приема консоли. В идеальном случае они должны располагаться на линии прямой видимости консоли. На дальность передачи может влиять наличие деревьев, металлических конструкций и электронных приборов. Перед окончательным монтажом метеостанции необходимо выполнить контрольные измерения зоны приема.

Кроме того, датчики должны быть легко доступны для выполнения процедур чистки и технического обслуживания.

Чистка выносных телеметрических датчиков должна выполняться еженедельно, поскольку грязь и частички мусора снижают точность показаний датчиков.

Настройка датчиков температуры/влажности

1. 	Откройте крышку-защелку в основании датчика температуры/влажности (термо/гигродатчика).

2. 	С помощью ползункового переключателя установите канал.

3. 	Вставьте 2 батареи типоразмера "AA" напряжением 1,5 В.

4. 	С помощью тонкого острого предмета (булавки) нажмите кнопку "RESET" ("Сброс"), расположенную в батарейном отсеке датчика температуры/влажности.

5. 	Установите крышку-защелку на место и установите датчик в требуемое местоположение.

Рекомендации по размещению:

-	Датчик температуры/влажности (термогигрометр) должен быть установлен в зоне со свободной циркуляцией атмосферного воздуха и защищен от воздействия прямого солнечного света и других экстремальных метеорологических условий. Устройство должно устанавливаться в затененной зоне, например под крышей.

-	При установке устройства на вертикальной поверхности используйте приспособление для настенного монтажа и арматуру, поставляемые вместе со станцией.

-	Следует избегать установки датчика рядом с источниками тепла, такими как дымоходы.

-	Следует избегать размещения устройства в зонах, нагревающихся и излучающих тепло на солнце, таких как металлические, кирпичные или бетонные конструкции, мостовые, мощеные внутренние дворики и настилы.

-	В идеальном случае датчик должен размещаться над естественными поверхностями, например над травяным газоном.

-	В соответствии с требованиями международных стандартов измерение температуры воздуха должно выполняться на высоте 1,25 м (4 фута) над уровнем земли.

Настройка датчика дождя

1. 	Отсоедините воронкообразную верхнюю часть датчика дождя, повернув обе ручки, расположенные по бокам датчика, против часовой стрелки.

2. 	Снимите верхнюю часть с основания и вставьте 2 батареи "AA" напряжением 1,5 В в батарейный отсек.

3. 	Установите крышку на место и закрепите ее, повернув ручки по часовой стрелке.

4. 	Установите датчик дождя в таком месте, в котором осадки попадали бы непосредственно в датчик, в идеальном случае на расстоянии 2–3 футов над поверхностью земли.

Он может быть закреплен на месте с помощью четырех винтов (входят в комплект поставки).

5. 	Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик датчика он должен быть точно выровнен. Для проверки точности выравнивания датчика снимите крышку и проверьте, находится ли внутренний подшипник в середине приспособления для регулировки уровня. Дополнительно можно воспользоваться пузырьковым уровнем или плотницким уровнем.

6. 	Прикрепите защитный экран к верхней части крышки. Этот экран предотвращает попадание мусора в датчик.

Рекомендации по размещению:

-	Датчик дождя должен устанавливаться на открытом пространстве на достаточном расстоянии от стен, заборов, деревьев и прочих преград, которые могут уменьшить количество попадающих в датчик осадков, отклонить поток дождя в условиях порывистого ветра или создать условия для дополнительного стока осадков. Деревья и плоские крыши могут стать также источниками пыльцы и мусора.

-	Во избежание эффекта "дождевой тени" (rain shadow) следует размещать датчик на горизонтальном расстоянии, соответствующем двух- или четырехкратному значению высоты любого близлежащего препятствия.

-	Важно обеспечить свободный отток излишков осадков из датчика. Вода не должна скапливаться в основании устройства.

-	В механизме измерения количества осадков используется магнит, поэтому не допускается размещение магнитных объектов в непосредственной близости от датчика.

Настройка анемометра (датчика ветра)

1. 	Установите чашки и флюгарку флюгера на рычаг анемометра.

2. 	Прикрепите собранный анемометр к основанию.

3. 	Вставьте 2 батареи AA 1.5 В (опция, в комплект поставки не входят) в расположенный в основании батарейный отсек, соблюдая правильную полярность. Анемометр работает от солнечной энергии.

Батареи служат в качестве резервного источника питания.

4. 	Вставьте адаптер в разъем. Аккумуляторная батарея уже установлена и готова к использованию.

5. 	Смонтируйте анемометр на вертикальной поверхности с использованием поставляемой арматуры.

Для того чтобы на главной консоли указывалось правильное направление ветра, флюгарка флюгера должна быть направлена на север и находиться при этом на одной линии с рычагом анемометра. При необходимости можно воспользоваться компасом.

Примечание: если датчик ветра не может быть зафиксирован так, чтобы рычаг анемометра был направлен на север (как это обеспечивается с помощью настроек, используемых по умолчанию), то анемометр должен быть отрегулирован вручную: i. Вставьте батареи резервного питания (где это требуется) и подключите адаптер к разъему, ii. Установите флюгарку в направлении на север. При необходимости воспользуйтесь компасом, iii. С помощью тонкого острого предмета (булавки) нажмите кнопку "SET" ("Установка"), расположенную в батарейном отсеке датчика ветра. Указанная выше процедура должна быть выполнена повторно при замене батарей.

Рекомендации по размещению:

-	Проверьте, что воздушный поток свободно циркулирует в зоне анемометра и на него не оказывают влияние близлежащие здания, деревья или другие конструкции.

-	Для получения оптимальных результатов следует устанавливать анемометр на высоте не менее 3 м над конструкциями и препятствиями, существующими на месте его установки. Земля создает "эффект трения" по отношению к воздушному потоку, снижающий величину показаний.

-	Постарайтесь направить анемометр в наиболее вероятном для своей местности направлении ветра.

-	В соответствии с нормативными требованиями анемометры должны располагаться на высоте 10 м (33 фута) от поверхности земли на открытом месте, на котором отсутствуют какие-либо препятствия.

Настройка главной консоли

1. 	Откройте крышку-защелку с задней стороны главной консоли.

2. 	Вставьте 4 батареи "AA" напряжением 1,5 В, соблюдая указанную полярность.

3. 	Установите крышку-защелку на место.

4. 	Настоятельно рекомендуется подключить AC/DC-адаптер. AC/DC-адаптер должен использоваться для реализации функции автоматического управления подсветкой.

5. 	Если главную консоль предполагается установить на столе или на горизонтальной поверхности, выньте подставку и установите ее под оптимальным углом зрения.

6. 	При установке консоли на стене или на вертикальной поверхности сложите подставку и смонтируйте консоль с использованием поставляемой арматуры.

Рекомендации по размещению:

Проверьте, что консоль расположена в пределах зоны приема всех телеметрических датчиков. В идеальном случае датчики должны располагаться на линии прямой видимости консоли. На дальность передачи может влиять наличие деревьев, металлических конструкций и электронных приборов. Перед окончательным монтажом метеостанции необходимо выполнить контрольные измерения зоны приема.

Консоль обеспечивает измерение температуры, влажности и давления внутри помещения, а также прием сигналов со всех телеметрических датчиков и широковещательных радиосигналов синхронизации времени. Не рекомендуется устанавливать консоль в следующих зонах:

-	Зоны с прямым солнечным излучением и поверхности, излучающие тепло.

-	Рядом с вентиляционными устройствами, такими как каналы подачи тепла или кондиционеры воздуха.

-	Зоны, подверженные влиянию помех от беспроводных устройств (например, бесшнуровые телефоны, радиогарнитуры, устройства прослушивания для контроля за детьми) и электронных бытовых приборов.

Запуск главной консоли

После включения консоли на дисплее начинают отображаться некоторые данные и метеорологические параметры. Дождитесь (несколько минут) завершения процедуры самокалибровки консоли и появления на экране показаний датчиков.

Если в области отображения показания (-й) датчика по-прежнему отображается символ " — ", проверьте канал радиопередачи и батареи соответствующего датчика.

Для улучшения приема можно попытаться отрегулировать антенну.

Спецификации кнопок и элементов управления

На обоих блоках главной консоли расположены следующие элементы управления:

| UP[▲] (ВВЕРХ) | - Переключение в следующий режим в направлении против часовой стрелки - Увеличение установленных значений параметров |
| --- | --- |
| DOWN [▼] (ВНИЗ) | - Переключение в следующий режим в направлении по часовой стрелке - Уменьшение установленных значений параметров |
| SET (УСТАНОВКА) | - Установка отображения для текущего режима - Нажмите и удерживайте в нажатом положении для перехода в режим настройки или изменения единиц измерения - Подтверждение установленных значений параметров |
| MEMORY(ПАМЯТЬ) | - Отображение записей с данными о фазе луны, температуре, влажности, осадках и ветре. |
| HISTORY (ИСТОРИЯ) | - Отображение истории изменения атмосферного давления на уровне моря |
| ALARM/CHART (ОПОВЕЩЕНИЕ/ДИАГРАММА) | - Отображение устанавливаемых по времени звуковых оповещений/будильника (alarm) и уведомлений (alert), связанных с температурой, осадками и ветром. - Нажмите и удерживайте в нажатом положении для перехода в режим настройки оповещений/уведомлений - Нажмите и удерживайте в нажатом положении в режиме атмосферного давления и прогноза погода (Pressure and Weather Forecast) для просмотра различных диаграмм |
| CHANNEL (КАНАЛ) | - Переключение в режим отображения температуры и влажности для выбранного канала - Нажмите и удерживайте в нажатом положении для активизации циклического отображения температуры и влажности для различных каналов |
| LIGHT/SNOOZE (ПОДСВЕТКА/ОЖИДАНИЕ) | - Включение подсветки на период времени 5 секунд - Переход в режим ожидания (Snooze), когда активизирована функция оповещения/будильника |

Следующие элементы управления расположены только на главной консоли:

| LIGHT SENSOR – AUTO, ON, OFF (ДАТЧИК ОСВЕЩЕНИЯ – АВТОМАТИЧЕСКИЙ, ВКЛ., ВЫКЛ.) | - Переключение функции датчика освещения в автоматический режим, режим включения или выключения |
| --- | --- |
| SENSITIVITY – HIGH/LOW (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ – ВЫСОКАЯ/НИЗКАЯ) | - Регулировка чувствительности датчика освещения |

Навигация по различным режимам

На главной консоли предусмотрено 7 режимов, в каждом из которых отображаются разные категории данных. Когда активизирован определенный режим отображения, на дисплее начинает мигать соответствующая ему иконка.

Для переключения между различными режимами на главной консоли нажмите кнопку UP [▲] (Вверх) для циклического перемещения по режимам в направлении по часовой стрелке или на кнопке DOWN [▼] (Вниз) для циклического перемещения по режимам в направлении против часовой стрелки.

MOONPHASE WEATHER Фаза луны и прогноз погоды

-	Текущее атмосферное давление, тенденция изменения и гистограмма истории

-	Прогноз погоды

PRESSURE Атмосферное давление

- 	Атмосферное давление на уровне моря, местное атмосферное давление и высота над уровнем моря

TIME Время и режим оповещения/будильника

-	Радиоуправляемые часы, отображающие текущее время и дату

-	Однократное оповещение/будильник, оповещение/будильник по будним дням и предварительное оповещение

Режим восхода/заката солнца

-	Время восхода и заката солнца

-	Долгота и широта местной зоны

Режим температуры и влажности

-	Показания и тенденция изменения температуры и влажности воздуха внутри помещения и выбранный канал

-	Уровень комфортности

-	Точка росы

-	Уведомления о температуре

RAIN Режим дождя

-	Количество осадков за последний час, за последние 24 часа, за предыдущий день (вчера), за последнюю неделю и за последний месяц

-	Уведомление о количестве осадков

WIND Режим ветра

-	Охлаждение ветром

-	Температура на месте установки анемометра

-	Направление ветра

-	Скорость ветра

-	Порывы ветра

-	Уведомление о скорости ветра и порывов ветра

Настройка метеостанции в соответствии с требованиями пользователя

Для полной настройки метеостанции в соответствии с местными условиями и предпочтениями пользователя требуется выполнить установку следующих параметров. Подробные инструкции представлены в соответствующих разделах.

Обязательные параметры:

-	Установка параметров атмосферного давления во время начального запуска (режим атмосферного давления и прогноза погоды: стр. 40)

-	Установка времени, даты и языка (режим часов и оповещений/будильника: стр. 43)

-	Установка данных о местоположении (режим восхода/заката солнца: стр. 45)

Необязательные (вспомогательные) параметры:

-	Установка оповещений по времени (режим часов и оповещений/будильника: стр. 43)

-	Установка параметров уведомлений о температуре (режим температуры и влажности: стр. 46)

-	Установка параметров ежедневных уведомлений о количестве осадков (режим дождя: стр. 48)

-	Установка параметров уведомлений о ветре (режим ветра: стр. 49)

Опции светодиодной подсветки

Подсветка главной консоли может быть постоянно включена/выключена или автоматически включаться при снижении уровня внешнего освещения. Для выбора предпочтительного варианта освещения используется переключатель датчика освещения, расположенный с задней стороны устройства.

В случае использования функции автоматической подсветки можно с помощью переключателя чувствительности, также расположенного с задней стороны консоли, установить высокий или низкий уровень чувствительности датчика освещения.

Примечание: для реализации функции автоматического управления питание на консоль должно подаваться с AC/DC-адаптера (преобразователя напряжения переменного/постоянного тока).

Подключение метеостанции к компьютеру

Данные, собранные метеостанцией, можно отображать и регистрировать на компьютере; для этого необходимо подключить главную консоль к компьютеру через USB-интерфейс.

Установите программное обеспечение, поставляемое вместе с метеостанцией, выполнив соответствующие инструкции, содержащиеся в руководстве по программному обеспечению. Для подключения главной консоли к компьютеру используется USB-кабель, поставляемый с устройством.

Использование различных режимов наблюдения за погодными условиями

Режим атмосферного давления и прогноза погоды

В этой части дисплея отображаются данные о текущем атмосферном давлении, давлении на уровне моря, прогноз погоды, фаза луны и тенденция изменения атмосферного давления.

Возможен также просмотр некоторых хронологических статистических данных, таких как значения атмосферного давления на уровне моря за последние 24 часа, фазы луны за предыдущие и последующие 39 дней, а также отображение гистограммы истории давления / температуры / влажности.

Значения атмосферного давления могут отображаться в дюймах рт. столба (inHg), гПа/мбар (hPa/mBar) или мм рт. столба (mmHg); значения высоты над уровнем моря могут быть указаны в метрах или футах.

Доступ к режиму атмосферного давления и прогноза погоды

На главной консоли выполните следующие действия: нажимайте кнопку [▲] или [▼] до тех пор, пока в верхней левой части дисплея не начнет мигать иконка WEATHER и иконка PRESSURE.

Установка параметров атмосферного давления во время начального запуска

Во время начального запуска главной консоли все функции, реализуемые в режиме атмосферного давления и прогноза погоды (Pressure and Weather Forecast), будут блокированы до тех пор, пока не будут сконфигурированы параметры атмосферного давления.

1.	Выберите единицы измерения атмосферного давления:

Должна мигать иконка единиц измерения "inHg" ("дюймы рт. столба"), или "mmHg" ("мм рт. столба"), или "hPa/mBar" ("гПа/мбар"). С помощью кнопки [▲] или [▼] выберите единицу измерения атмосферного давления (inHg, hPa/mBar или mmHg). Для подтверждения выбранного значения нажмите кнопку SET (Установка).

2. 	Выберите единицы измерения высоты над уровнем моря:

С помощью кнопки [▲] или [▼] выберите единицу измерения высоты над уровнем моря – feet (футы) или meters (метры). Нажмите кнопку SET (Установка) для подтверждения выбранного значения.

3. 	Установите высоту над уровнем моря:

С помощью кнопки [▲] или [▼] установите требуемое значение. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте в нажатом положении одну из этих кнопок. Нажмите кнопку SET (Установка) для подтверждения выбранного значения.

4. 	После завершения этих операций дисплей возвращается в режим атмосферного давления и прогноза погоды (Pressure and Weather Forecast).

Примечание: после начального запуска высота над уровнем моря не может быть отрегулирована повторно до тех пор, пока не будет выполнен перезапуск главной консоли.

Просмотр данных атмосферного давления и высоты над уровнем моря

В режиме атмосферного давления и прогноза погоды при каждом нажатии кнопки SET (Установка) происходит циклический переход между следующими типами отображения:

-	Атмосферное давление на уровне моря

-	Местное атмосферное давление

-	Высота местности над уровнем моря

Установка значения атмосферного давления на уровне моря

1. 	В режиме атмосферного давления и прогноза погоды нажимайте кнопку SET (Установка) до тех пор, пока не появится отображение атмосферного давления на уровне моря.

2. 	Нажмите кнопку SET (Установка) и удерживайте ее в нажатом положении. Должно замигать изображение атмосферного давления на уровне моря.

3. 	Установите значение атмосферного давления на уровне моря:

С помощью кнопки [▲] или [▼] установите требуемое значение. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте в нажатом положении одну из этих кнопок. Нажмите кнопку SET (Установка) для подтверждения выбранного значения.

4. 	После завершения этих операций дисплей возвращается в режим атмосферного давления и прогноза погоды (Pressure and Weather Forecast).

Установка единиц измерения атмосферного давления и высоты над уровнем моря

1. 	В режиме атмосферного давления и прогноза погоды нажимайте кнопку SET (Установка) до тех пор, пока не появится отображение местного давления.

2. 	Нажмите кнопку MEMORY (Память) и удерживайте ее в нажатом положении. Должна замигать единица измерения атмосферного давления.

3. 	Установите единицы измерения местного атмосферного давления:

С помощью кнопки [▲] или [▼] установите требуемое значение. 
Нажмите кнопку SET (Установка) для подтверждения выбранного значения.

4. 	Установите единицы измерения высоты над уровнем моря:

С помощью кнопки [▲] или [▼] установите требуемое значение. 
Нажмите кнопку SET (Установка) для подтверждения выбранного значения.

5. 	Установите единицы измерения атмосферного давления на уровне моря:

С помощью кнопки [▲] или [▼] установите требуемое значение. 
Нажмите кнопку MEMORY (Память) для подтверждения выбранной единицы измерения.

6. 	После завершения этих операций дисплей возвращается в режим атмосферного давления и прогноза погоды (Pressure and Weather Forecast).

Просмотр истории изменения атмосферного давления на уровне моря

1. 	Во всех режимах при нажатии кнопки HISTORY (История) выполняется переключение отображения атмосферного давления на уровне моря.

2. 	Когда на экране отображается атмосферное давление на уровне моря, несколько раз нажмите кнопку HISTORY (История) для вывода на экран и просмотра данных об атмосферном давлении на уровне моря за каждый из последних 24-часовых периодов.

3. 	Если в течение 5 секунд не нажата ни одна кнопка, дисплей автоматически переключается обратно в режим атмосферного давления и прогноза погоды.

Просмотр диаграмм атмосферного давления / температуры / влажности

Отображаемая на дисплее гистограмма может быть сконфигурирована в режим отображения данных истории атмосферного давления на уровне моря, температуры или влажности для канала 1.

В режиме атмосферного давления и прогноза погоды нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) для переключения между следующими гистограммами:

-	Атмосферное давление на уровне моря (должна отображаться надпись "PRESSURE" ("Атмосферное давление"))

-	Температура (должна отображаться иконка термометра и надпись "CH1" (“Канал 1”))

-	Влажность (должна отображаться иконка RH и надпись "CH1" ("Канал 1"))

Просмотр истории фазы луны и прогноза погоды

1. 	В режиме атмосферного давления и прогноза погоды нажмите кнопку MEMORY (Память).

2. 	Должна замигать надпись "+ 0 days" ("+ 0 дней").

3. 	Для просмотра истории фазы луны / прогноза погоды выполните следующие действия:

Нажмите кнопку UP (Вверх) или DOWN (Вниз) для выбора количества дней после (+ дней) или до (- дней) текущей даты. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте в нажатом положении одну из этих кнопок. Отображается соответствующая фаза луны.

4. 	Для завершения операции нажмите кнопку MEMORY (Память).

В противном случае, если в течение 5 секунд не нажата ни одна из кнопок, дисплей автоматически переключается обратно в режим атмосферного давления и прогноза погоды.

Описание отображаемых символов прогноза погоды

| Отображаемый символ | Состояние прогноза погоды |
| --- | --- |
| и | Солнечно |
|  | Переменная облачность |
|  | Облачность |
| ии | Слабый дождь |
| и и | Сильный дождь |
|  | Неустойчивая погода |
| и и | Небольшой снег |
| и и | Сильный снегопад |

ПРИМЕЧАНИЕ:

1.	Точность общего прогноза погоды на базе атмосферного давления составляет приблизительно 70 %.

2.	Представлена прогнозируемая погода. Этот прогноз необязательно должен отражать текущую погодную ситуацию.

3.	Иконка "Sunny"("Солнечно") применительно к ночному времени подразумевает ясную погоду.

Объяснение символов диаграммы фаз луны

| ПОЛНОЛУНИЕ | ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ ЛУНЫ | НОВОЛУНИЕ | ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ ЛУНЫ |
| --- | --- | --- | --- |

Режим часов и оповещения/будильника

На главной консоли можно сконфигурировать режим отображения времени, календаря или всемирного скоординированного времени (время по Гринвичу) (UTC). Консоль реализует три вида сигнальных оповещений (будильника), устанавливаемых по времени (time alarms):

Однократное оповещение: активизируется один раз в заданное время

Оповещение по будним дням: активизируется ежедневно в заданное время с понедельника по пятницу

Предварительное оповещение: активизируется в заданный интервал времени (30 минут) до момента выдачи оповещения по будним дням недели, если температура в канале 1 падает до +2 °C или ниже.

Для указанных выше видов оповещения может быть также запрограммирована продолжительность периода ожидания (snooze) (от 0 до 15 минут).

Доступ к режиму часов и оповещения/будильника

На главной консоли выполните следующие действия: нажимайте кнопку [▲] или [▼] до тех пор, пока не начнет мигать иконка времени TIME.

Установка времени, даты и языка

1. 	В режиме часов и оповещений/будильника (Clock and Alarm) нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку SET (Установка) для входа в режим настройки часов и календаря.

2. 	На дисплее должно замигать обозначение дня недели. Установите язык отображения информации:

С помощью кнопки [▲] или [▼] выберите язык отображения дня недели: English (Английский), German (Немецкий), French (Французский), Italian (Итальянский), Spanish (Испанский) или Dutch (Голландский)

Нажмите кнопку SET (Установка) для подтверждения выбранного значения.

3. 	Выберите код города:

С помощью кнопки [▲] или [▼] выберите код города для своей местности. Список имеющихся кодов см. на стр. 54.

Нажмите кнопку SET (Установка) для подтверждения выбранного значения.

4. 	(Если в качестве кода города был выбран код USR) Установите минуту широты: Система предлагает ввести географическую широту вашей местности в минутах (°).

С помощью кнопки [▲] или [▼] установите требуемое значение. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте в нажатом положении одну из этих кнопок. Нажмите кнопку SET (Установка) для подтверждения выбранного значения. Повторите эту процедуру для установки секунд географической широты, минут и секунд географической долготы.

5. 	(Если в качестве кода города был выбран код USR) Установите часовой пояс:

С помощью кнопки [▲] или [▼] установите требуемое значение с разрешением 30 минут. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте в нажатом положении одну из этих кнопок.

Нажмите кнопку SET (Установка) для подтверждения выбранного значения.

6. 	(Если в качестве кода города был выбран код USR или если город расположен в зоне летнего времени (DST)) Установите опцию летнего времени:

С помощью кнопки [▲] или [▼] включите или выключите опцию DST. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте в нажатом положении одну из этих кнопок.

Нажмите кнопку SET (Установка) для подтверждения выбранного значения.

7. 	Повторите указанную выше процедуру для установки года, месяца, формата отображения календаря (день/месяц или месяц/день), формата отображения времени (12-часовой / 24-часовой), часов и минут местного времени.

8. 	После завершения этих операций дисплей возвращается в режим часов и оповещений/будильника.

Примечание: возврат в обычный режим часов и оповещений/будильника во время процедуры настройки может быть выполнен в любое время нажатием и удержанием кнопки SET (Установка). В этом случае все выбранные значения игнорируются.

Переключение между различными вариантами отображения часов/календаря

В режиме часов и оповещений/будильника при каждом нажатии кнопки SET (Установка) происходит циклическое переключение между следующими типами отображения часов:

-	Час: Минута времени UTC (Всемирное скоординированное время)

-	Час: Минута: День недели

-	Час: Минута: Город

-	Час: Минута: Секунда

-	Месяц: День: Год (или День: Месяц: Год, в зависимости от настройки)

Активизация/деактивизация оповещений по времени

1. 	В режиме часов и оповещений/будильника при каждом нажатии кнопки ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) происходит циклический переход между следующими типами отображения часов:

-	Время оповещения по будним дням недели (если оповещение по будним дням деактивизировано, отображается символ OFF (Выкл.))

-	Время однократного оповещения (если однократное оповещение деактивизировано, отображается символ OFF (Выкл.))

-	Время предварительного оповещения (если предварительное оповещение деактивизировано, отображается символ OFF (Выкл.))

2. 	Когда отображаются перечисленные выше оповещения, нажатие кнопки [▲] или [▼] инициирует активизацию соответствующего вида оповещения.

Примечание: для возврата в нормальный режим отображения часов нажмите кнопку SET (Установка) в любой момент во время процедуры выбора оповещения.

Настройка оповещения по времени

1. 	В режиме часов и оповещений/будильника выберите с помощью кнопки ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) требуемый вид оповещения.

2. 	Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) до тех пор, пока на дисплее не начнет мигать отображение часов.

3. 	Установите час выдачи сигнального оповещения:

С помощью кнопки [▲] или [▼] установите требуемое значение. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте в нажатом положении одну из этих кнопок. Нажмите кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) для подтверждения выбранного значения.

4. 	Установите минуты выдачи сигнала оповещения:

С помощью кнопки [▲] или [▼] установите требуемое значение. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте в нажатом положении одну из этих кнопок. Нажмите кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) для подтверждения выбранного значения.

5. 	Установите длительность функции ожидания (Snooze) (выбранная длительность функции ожидания распространяется на все три вида оповещения):

С помощью кнопки [▲] или [▼] установите требуемое значение. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте в нажатом положении одну из этих кнопок. Нажмите кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) для подтверждения выбранного значения.

6. 	После завершения этой процедуры на дисплее снова появляется экран выбора типа оповещения.

Примечание: предварительное оповещение не может быть активизировано, если не включено оповещение по будним дням или однократное оповещение.

Выключение/включение функции ожидания, когда активизирована функция оповещения по времени

Вход в режим ожидания выполняется следующим образом:

Нажмите кнопку LIGHT/SNOOZE (Подсветка/Ожидание) для включения функции ожидания.

Примечание: оповещение автоматически входит в режим ожидания, если в течение 2 минут после выдачи оповещения не нажата ни одна из кнопок. Это событие повторяется максимум три раза.

Выключение оповещения (оповещений):

Для выключения оповещения (оповещений) нажмите кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма).

Примечание: нажатие кнопки ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) в режиме оповещения по будним дням вызывает выключение оповещения только для текущего дня. Оповещение активизируется снова на следующий день (если он попадает в интервал с понедельника по пятницу).

Активизация/деактивизация приема сигнала радиочасов

Для поддержания точности, обеспечиваемой атомными часами, главная консоль синхронизирует время и дату по сигналам радиочасов, передаваемым в широковещательном режиме.

Включение/выключение этой функции:

Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку [▲].

Если функция приема сигналов радиочасов (RC) активизирована, рядом с иконкой часов начинает мигать иконка в виде вышки (tower).

Если функция приема сигналов радиочасов (RC) деактивизирована, иконка в виде треугольной вышки (triangular tower) исчезает с экрана.

| Иконка | Уровень принимаемого сигнала RC |
| --- | --- |
| (Мигает) | Неопределенные данные |
|  | Прием не выполнялся в течение 24 часов |
|  | Слабый сигнал, но его декодирование возможно |
|  | Сигнал высокого уровня |

Примечание: радиоуправляемый сигнал времени (DCF 77) передается с короткими интервалами с центральных атомных часов, расположенных во Франкфурте-на-Майне. Зона приема составляет порядка 1500 км. Наличие препятствий, таких как бетонные стены, может уменьшить дальность приема сигнала.

Режим восхода/заката солнца

Время восхода и заката солнца вычисляется главной консолью на основании сконфигурированных пользователем данных о местоположении. Эти данные включают в себя долготу, широту, часовой пояс и летнее время (DST – Daylight Saving Time). Если выбран подходящий для местной зоны код города, правильные данные о местоположении генерируются автоматически.

Если пользователю требуется ввести данные о своем собственном местоположении, то во время настройки необходимо выбрать в качестве кода города значение "USR" ("Пользователь").

Предусмотрена также функция поиска, позволяющая просматривать значения времени восхода/заката солнца для различных дней года.

Доступ к режиму восхода/заката солнца

На главной консоли выполните следующие действия: нажимайте кнопку [▲] или [▼] до тех пор, пока в нижней левой части дисплея не начнут мигать иконки восхода и заката солнца  .

Установка данных о местоположении

1. 	В режиме восхода/заката солнца (Sunrise/Sunset) нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку SET (Установка) для входа в режим настройки данных о местоположении.

2. 	В области отображения времени и оповещений (Time and Alarm) должен замигать код города. Установите информацию о городе:

С помощью кнопки [▲] или [▼] выберите код города для своей местности. Список имеющихся кодов см. на стр. 54. Вместе с обозначением города отображается соответствующая ему географическая долгота и широта. Если требуется ввести свои географические координаты, выберите в качестве кода города значение "USR" ("Пользователь"). Нажмите кнопку SET (Установка) для подтверждения выбранного значения.

3. 	Если было выбрано значение "USR", система предлагает пользователю ввести свои географические координаты. Установите градус широты:

С помощью кнопки [▲] или [▼] установите требуемое значение. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте в нажатом положении одну из этих кнопок.

Нажмите кнопку SET (Установка) для подтверждения выбранного значения.

4. 	Повторите указанную выше процедуру для установки минуты широты, градуса долготы, минуты долготы, часового пояса города и летнего времени (DST).

5. 	После завершения этих операций дисплей возвращается в режим восхода/заката солнца.

Примечание: возврат в обычный режим часов и оповещений/будильника во время процедуры настройки может быть выполнен в любое время нажатием и удержанием кнопки SET (Установка). В этом случае все выбранные значения игнорируются.

Просмотр данных о местоположении

В режиме восхода/заката солнца при каждом нажатии кнопки SET (Установка) происходит циклическое переключение между следующими типами отображения:

-	Текущее время и время восхода/заката солнца

-	Календарь и время восхода/заката солнца

-	Календарь и географическая долгота/широта

Просмотр времени восхода/заката солнца для различных дат

1. 	В режиме восхода/заката солнца нажмите кнопку MEMORY (Память).

2. 	Должно замигать обозначение даты.

С помощью кнопки [▲] или [▼] установите требуемую дату. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте в нажатом положении одну из этих кнопок. Для выбранной даты отображается время восхода и заката солнца.

3. 	Для возврата в режим восхода/заката солнца нажмите кнопку MEMORY (Память) или SET (Установка).

Описание отображаемой информации о восходе/закате солнца

Время восхода солнца отображается по-разному в утренние часы и после полудня/ночью.

С 12 ночи (am) до 12 дня (pm):	отображается время восхода солнца для текущего дня.

С 12 дня (pm) до 12 ночи (am):	отображается время восхода солнца для следующего дня. Над обозначением времени восхода солнца отображается иконка "NEXT DAY" ("Следующий день").

В определенных местностях (особенно в местах, расположенных на большой широте) события восхода и заката солнца могут не произойти в течение 24-часового отрезка времени.

| Отображаемый символ | Состояние восхода солнца | Отображаемый символ | Состояние заката солнца |
| --- | --- | --- | --- |
| FULL | Восход солнца в предыдущий день | FULL | Закат солнца в следующий день или позже |
| ---- | Восход солнца не наступил за весь день | ---- | Закат солнца не наступил за весь день |

Режим температуры и влажности

Метеостанция поддерживает работу до 5 телеметрических термогигрометрических датчиков (датчиков температуры/влажности), при этом каждый датчик соответствует отдельному каналу, используемому для отображения данных о температуре и относительной влажности воздуха. Температура может быть представлена в градусах по шкале Цельсия (°C) или в градусах по шкале Фаренгейта (°F). На дисплее отображается также тенденция изменения (повышение, устойчивое состояние или снижение) всех значений.

На основании данных о температуре и влажности воздуха внутри помещения главная консоль вычисляет уровень комфортности – Wet (Влажно), Comfort (Комфортно) или Dry (Сухо).

Для каждого канала предусмотрена функция уведомления о температуре. Можно запрограммировать ситуацию, в которой подается звуковой сигнал, если измеряемая по заданному каналу температура превышает или находится ниже предварительно сконфигурированного верхнего и нижнего предела.

Примечание: уведомления о температуре имеют гистерезис 0,5 °C, что позволяет предотвратить постоянную генерацию сигналов уведомления из-за небольших флуктуаций вокруг значения, при котором формируется этот сигнал. Это означает, что после достижения температуры, соответствующей значению, при котором инициируется выдача уведомления, она должна упасть ниже значения уведомления плюс величина гистерезиса для деактивизации этого уведомления.

Доступ к режиму температуры и влажности

На главной консоли выполните следующие действия: нажимайте кнопку [▲] или [▼] до тех пор, пока в верхней левой части дисплея не начнет мигать иконка выхода OUT и иконка входа IN

Просмотр отображаемых данных о температуре и влажности для каждого канала

Статическое отображение:

В режиме температуры и влажности (Temperature and Humidity) при каждом нажатии кнопки CHANNEL (Канал) происходит переключение отображаемой информации, поступающей из разных каналов.

Циклическое отображение:

Для включения режима автоматического переключения между отображениями различных каналов нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку CHANNEL (Канал) до тех пор, пока на дисплее не появится иконка . После этого на экране начинается поочередное отображение (в течение 5 секунд) каждого действительного канала.

Переключение между отображением температуры и точкой росы

В режиме температуры и влажности при каждом нажатии кнопки SET (Установка) происходит циклическое переключение между следующими типами отображения:

-	Температура и относительная влажность

-	Температура в точке росы и относительная влажность

Установка отображаемых единиц измерения температуры (°C или °F)

В режиме температуры и влажности нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку SET (Установка), при этом происходит переключение между единицами измерения, выраженными в градусах Цельсия (°C) и градусах Фаренгейта (°F).

Активизация/деактивизация уведомлений о температуре

1. 	В режиме температуры и влажности при каждом нажатии кнопки ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) происходит циклический переход между следующими типами отображения температуры канала:

-	Текущая температура для соответствующего канала

-	Уведомление о достижении верхнего предела температуры (если эта функция деактивизирована, отображается символ OFF (Выкл.)): отображается иконка [▲]

-	Уведомление о достижении нижнего предела температуры (если эта функция деактивизирована, отображается символ OFF (Выкл.)): отображается иконка [▼]

2. 	Когда отображаются перечисленные выше уведомления, нажатие кнопки [▲] или [▼] инициирует активизацию соответствующего вида уведомления.

Настройка уведомлений о температуре

1. 	В режиме температуры и влажности выберите с помощью кнопки ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) требуемый вид уведомления.

2. 	Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) до тех пор, пока на дисплее не начнет мигать обозначение температуры канала и иконка [▲] или [▼].

3. 	Установите значение, при котором должно выдаваться уведомление о температуре:

С помощью кнопки [▲] или [▼] установите требуемое значение. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте в нажатом положении одну из этих кнопок. Нажмите кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) для подтверждения выбранного значения.

4. 	После завершения этой процедуры на дисплее снова появляется экран выбора типа уведомления о температуре.

Выключение активизированной функции оповещения о температуре

Выключение оповещения (оповещений) о температуре:

Для выключения оповещения (оповещений) нажмите кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма).

Просмотр максимального/минимального значения температуры и влажности канала

В режиме температуры и влажности при каждом нажатии кнопки MEMORY (Память) происходит циклический переход между следующими типами отображения температуры и влажности канала:

-	Текущая температура и влажность на телеметрическом датчике

-	Минимальная температура и влажность на телеметрическом датчике

-	Максимальная температура и влажность на телеметрическом датчике

Сброс памяти максимальных/минимальных значений температуры и влажности канала

В режиме температуры и влажности нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку MEMORY (Память) для очистки памяти для всех каналов.

Состояние телеметрического датчика

Иконка в виде волны над отображением текущего канала указывает состояние соединения соответствующего телеметрического датчика:

| Иконка | Состояние |
| --- | --- |
| мигает | Поиск сигналов телеметрических датчиков |
|  | Успешно установлено соединение с соответствующим телеметрическим датчиком |
|  | Сигналы не приняты в течение более 15 минут |

Активизация на главной консоли функции поиска сигналов со всех телеметрических датчиков

На главной консоли можно вручную активизировать функцию поиска сигналов, передаваемых со всех телеметрических датчиков. Для принудительной активизации поиска нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку [▼].

Режим дождя

Главная консоль обеспечивает регистрацию общего количества осадков за последний час, последние 24 часа, последние сутки (вчера), последнюю неделю и последний месяц. Количество осадков может отображаться на дисплее в миллиметрах или дюймах. Предусмотрена функция уведомления о количестве осадков за день, которая может быть запрограммирована таким образом, чтобы выдавать звуковой сигнал, если количество осадков превысило предварительно сконфигурированный предел.

Доступ к режиму дождя

На главной консоли выполните следующие действия: нажимайте кнопку [▲] или [▼] до тех пор, пока не начнет мигать иконка дождя RAIN.

Просмотр статистики количества осадков

В режиме дождя при каждом нажатии кнопки SET (Установка) или MEMORY (Память) происходит циклическое переключение между различными типами отображения статистики количества осадков:

-	За последний час

-	За последние 24 часа

-	За предыдущий (вчерашний) день

-	За последнюю неделю

-	За последний месяц

Рекомендация: для оценки интенсивности осадков количество осадков за последний час (Last Hour) может быть выражено в единицах "inch/hr" ("дюйм/час") или "mm/hr" ("мм/час").

Сброс памяти статистики количества осадков

В режиме дождя нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку MEMORY (Память) для сброса всей статистики количества осадков.

Установка единиц измерения количества осадков (дюймы или мм)

В режиме дождя нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку SET (Установка) для переключения между единицами измерения в миллиметрах и дюймах.

"mm" ("мм") равно "l/m2"("л/м2")

Активизация/деактивизация уведомления о количестве осадков за день

1. 	В режиме дождя при каждом нажатии кнопки ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) происходит циклическое переключение между отображением статистики текущего количества осадков и количества осадков за день (на дисплее отображается надпись "ALARM HI" ("Оповещение, высокий уровень")).

Если функция уведомления деактивизирована, на дисплее отображается символ "OFF" ("Выкл."), в противном случае отображается значение, при котором генерируется уведомление о количестве осадков.

2. 	Когда на дисплее отображается уведомление о количестве осадков, его можно активизировать/деактивизировать нажатием кнопки [▲] или [▼].

Настройка уведомления о количестве осадков за день

1. 	В режиме дождя нажмите кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) для отображения уведомления о количестве осадков за день.

2. 	Нажмите и удерживайте кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) до тех пор, пока на дисплее не начнет мигать уведомление о количестве осадков и надпись "ALARM HI" ("Оповещение, высокий уровень").

3. 	Установите значение для генерации уведомления о количестве осадков:

С помощью кнопки [▲] или [▼] установите требуемое значение. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте в нажатом положении одну из этих кнопок. Нажмите кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) для подтверждения выбранного значения.

4. 	После завершения этой процедуры на дисплее снова появляется экран с отображением уведомления о количестве осадков.

Выключение активизированной функции уведомления о количестве осадков за день

Выключение уведомления о количестве осадков выполняется следующим образом:

Для выключения уведомления нажмите кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма).

Режим ветра

Направление ветра отображается в виде анимированного изображения компаса. Его угол может быть отображен в виде компасного румба (то есть, NW) или в виде азимута от направления на север (то есть, 22,5°).

В верхней левой части отображения данных о ветре можно установить индикацию температуры на анемометре или температуры с учетом охлаждения ветром.

В нижней левой части отображения данных о ветре указана средняя скорость ветра за последние 10 минут, а также данные о порывах ветра, уведомление о скорости ветра и уведомление о порывах ветра. Возможно также отображение записей максимальных значений скорости ветра и порывов ветра, полученных за текущий день.

Для функций уведомления о скорости ветра и порывах ветра можно запрограммировать выдачу звукового сигнала в случае превышения предварительно сконфигурированного предела скорости ветра или порывов ветра. Скорость ветра может отображаться в km/h (км/ч), mph (миль/ч), m/s (м/с) или knots (узлы).

Примечание: уведомление о скорости ветра имеет гистерезис, равный 5 миль/ч, а для уведомления о скорости порывов ветра установлен гистерезис 7 миль/ч. Гистерезис позволяет предотвратить постоянную генерацию звуковых сигналов уведомления из-за небольших флуктуаций около значения, при котором формируются эти сигналы. Это означает, что после достижения скорости ветра, соответствующей значению, при котором инициируется выдача уведомления, она должна упасть ниже значения уведомления плюс величина гистерезиса для деактивизации этого уведомления.

Доступ к режиму ветра

На главной консоли выполните следующие действия: нажимайте кнопку [▲] или [▼] до тех пор, пока не начнет мигать иконка ветра WIND.

Конфигурирование отображения данных о ветре

В режиме ветра при каждом нажатии кнопки SET (Установка) происходит циклический переход между следующими типами отображения:

-	Температура с учетом охлаждения ветром, направление ветра по азимуту

-	Температура с учетом охлаждения ветром, направление ветра по компасному румбу

-	Температура на анемометре, направление ветра по компасному румбу

-	Температура на анемометре, направление ветра по азимуту

Установка единиц измерения скорости ветра (км/ч, миль/ч, м/с или узлы)

В режиме ветра нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку SET (Установка) для переключения между единицами измерения скорости ветра – km/h (км/ч), mph (миль/ч), m/s (м/с) или knots (узлы).

Просмотр статистики ветра

В режиме ветра при каждом нажатии кнопки MEMORY (Память) происходит циклический переход между следующими типами отображения скорости ветра:

-	Текущая скорость ветра

-	Максимальная скорость ветра за день (отображается надпись "DAILY MAX" ("Максимальное значение за день"))

-	Скорость порывов ветра (отображается надпись "GUST" ("Порыв ветра"))

-	Максимальная скорость порывов ветра за день (отображается надпись "GUST DAILY MAX" ("Максимальное значение порывов ветра за день"))

Сброс памяти статистики ветра

В режиме ветра нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку MEMORY (Память) для сброса всей статистики ветра.

Активизация/деактивизация уведомлений о ветре

1. 	В режиме ветра при каждом нажатии кнопки ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) происходит циклический переход между следующими типами отображения скорости ветра:

-	Текущая скорость ветра

-	Уведомление о скорости ветра (отображается надпись "ALARM HI" ("Оповещение, высокий уровень")

-	Уведомление о порывах ветра (отображается надпись "GUST ALARM HI" ("Оповещение о порывах ветра, высокий уровень"))

Если функция уведомления деактивизирована, на дисплее отображается символ "OFF" ("Выкл."), в противном случае отображается значение, при котором генерируется уведомление.

2. 	Когда на дисплее отображается уведомление о ветре, его можно активизировать/деактивизировать нажатием кнопки [▲] или [▼].

Настройка уведомлений о ветре

1. 	В режиме ветра выберите с помощью кнопки ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) вид оповещения, который требуется сконфигурировать.

2. 	Нажмите и удерживайте кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) до тех пор, пока на дисплее не начнет мигать уведомление и соответствующая иконка.

3. 	Установите значение, при котором выдается уведомление:

С помощью кнопки [▲] или [▼] установите требуемое значение. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте в нажатом положении одну из этих кнопок. Нажмите кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) для подтверждения выбранного значения.

4. 	После завершения этой процедуры на дисплее снова появляется экран выбора типа уведомления о ветре.

Выключение активизированной функции уведомления о ветре

Выключение уведомления о ветре выполняется следующим образом:

Для выключения уведомления нажмите кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма).

Замена батарей в режиме текущего технического обслуживания

Состояние батарей датчиков проверяется ежечасно. Если горят индикаторы разряда батарей, немедленно замените батареи соответствующего устройства.

Замена батарей главной консоли

1. 	Во избежание потери данных и записей сначала подключите к главной консоли AC/DC-адаптер.

2. 	Снимите крышку-защелку с задней стороны устройства и замените все батареи. Не устанавливайте старые батареи вместе с новыми.

3. 	Установите крышку на место.

Замена батарей телеметрических датчиков

1. 	Замените батареи в соответствии с инструкцией по настройке соответствующего датчика.

2. 	При правильной установке батарей датчик возобновляет передачу сигналов на главную консоль.

Для принудительного немедленного поиска сигналов всех телеметрических датчиков нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку [▼] на главной консоли.

Чистка

Для чистки главной консоли и наружных поверхностей корпусов телеметрических датчиков можно использовать влажную ткань. Небольшие компоненты можно почистить кусочком хлопчатобумажной ткани или средством для чистки труб.

Не допускается использование абразивных чистящих средств и растворителей. Не допускается погружать устройства, содержащие электронные компоненты, в воду или промывать их проточной водой.

Анемометр

-	Проверьте, что флюгарка и чашки флюгера могут свободно вращаться и что на них отсутствует грязь, мусор или паутина.

Датчик дождя

Датчик дождя, как и все дождемеры, подвержен закупорке вследствие своей воронкообразной формы. Периодическая проверка и чистка датчика дождя позволяет поддерживать необходимую точность измерения осадков.

-	Отсоедините защитный экран и снимите крышку. Удалите грязь, листья или мусор, промыв детали мыльной водой и протерев их влажной тканью. Маленькие отверстия и компоненты почистите кусочком хлопчатобумажной ткани или средством для чистки труб.

-	Проверьте отсутствие пауков или насекомых в воронкообразной части датчика.

-	Очистите также поворотный механизм кусочком влажной ткани.

Устранение неисправностей

«Вместо значения метеорологического параметра отображается пунктирная линия "—"»

Пунктирная линия "—" отображается на дисплее в случае пропадания беспроводного канала связи с телеметрическим датчиком в течение следующих периодов времени:

Датчик температуры/влажности	-15 минут

Анемометр (датчик ветра)	-15 минут

Датчик дождя	-30 минут

Проверьте или замените батареи соответствующего датчика. Затем нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку [▼] для принудительного запуска функции поиска сигналов всех телеметрических датчиков.

Если описанные выше действия не устранили проблему, проверьте тракт радиопередачи между соответствующим датчиком и главной консолью и, при необходимости, измените их местоположение. Хотя радиосигналы могут проходить через монолитные объекты и стены, в идеальном случае датчик должен находиться на линии прямой видимости главной консоли.

Проблемы с приемом сигналов могут быть вызваны следующими причинами:

-	Слишком большое расстояние между телеметрическим датчиком и главной консолью.

-	Наличие в тракте передачи материалов и объектов, экранирующих сигналы, таких как металлические поверхности, бетонные стены или густая растительность.

-	Помехи от беспроводных устройств (таких как бесшнуровые телефоны, радиогарнитуры, устройства прослушивания для контроля за детьми) и электронных бытовых приборов.

"Метеорологические данные не коррелируют с данными измерений, передаваемыми по ТВ, радио или представленными в официальных сводках погоды".

Метеоданные могут значительно варьироваться в зависимости от климатических условий и местоположения метеодатчиков.

Прочитайте рекомендации по размещению, включенные в данное руководство, для определения оптимального местоположения датчиков.

"Неточный прогноз погоды".

Прогноз погоды – это предсказание метеоусловий, наступающих через 12–24 часа, и оно может не отражать текущее состояние погоды.

Утилизация отходов

Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть подвергнуты переработке и повторному использованию.

Не допускается утилизация разряженных батарей и аккумуляторов вместе с бытовыми отходами.

Как потребитель, вы должны вернуть их в розничный магазин или доставить в соответствующее место сбора отходов в соответствии с национальными или местными нормативными документами с целью защиты окружающей среды. Для обозначения тяжелых металлов, содержащихся в изделии, используются следующие символы: Cd = кадмий, Hg = ртуть, Pb = свинец

Данный прибор имеет маркировку, соответствующую Директиве ЕС по утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Не допускается утилизация данного изделия вместе с бытовыми отходами. Для сохранения окружающей среды пользователь обязан сдать отработавшие устройства в соответствующий пункт приема отходов электрического и электронного оборудования.

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D – 97877 Wertheim

Никакая часть данного руководства не может быть воспроизведена без письменного согласия компании TFA Dostmann. Технические данные являются действительными на момент выхода руководства в печать и впоследствии могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим мы заявляем, что устройство беспроводной передачи соответствует обязательным требованиям Директивы R&TTE 1999/5/EC.

Копия Декларации о Соответствии с соответствующими подписями и указанием даты предоставляется по запросу по адресу info@tfadostmann.de.

www.tfa-dostmann.de

11/12

Питание

Базовый блок	: батарея "AA", 1,5 В, 4 шт.

: AC/DC-адаптер 7,5 В 200 мА (+ на центральной жиле)

Телеметрический датчик температуры
/влажности	: батарея "AA", 1,5 В, 2 шт.

Выносной анемометр	: батарея "AA", 1,5 В, 2 шт.

Выносной дождемер	: батарея "AA", 1,5 В, 2 шт.

Масса

Базовый блок	: 231 г (без батареи)

Телеметрический датчик 
температуры/влажности	: 65 г (без батареи)

Выносной анемометр	: 315 г (без батареи)

Выносной дождемер	: 290 г (без батареи)

Размеры

Базовый блок	: 220(Д) x 165(В) x 32(Г) мм

Телеметрический датчик 
температуры/влажности	: 55,5(Д) x 101(В) x 24(Г) мм

Выносной анемометр	: 405(Д) x 375(В) x 160(Г) мм

Выносной дождемер	: 163(Д) x 177(В) x 119(Г) мм