TFA 35.1087.

Функции

- Внутренняя температура (0°C…… +50°C/32°F…….+122°F)

- Внутренняя влажность (20%.......99%)

- Индикатор комфорта внутри помещения

- Максимальные и минимальные значения

- Гистограмма изменения температуры за последние 12 часов

- Погодный символ (основывается на изменениях влажности)

- Часы с датой

- Подсветка

- Будильник с функцией дремания

- 2 батарейки типа 1.5V AAA (не включены в комплект поставки)

Элементы

Экран:

А1: Погодный символ

А2: внутренняя температура и влажность с индикатором комфорта

А3: Гистограмма изменения температуры за последние 12 часов

А4: Часы и день недели

Кнопки:

В1: Кнопка «MODE»

В2: Кнопка «MAX/MIN»

В3: Кнопка «SNZ»

В4: Кнопка «UP»

В5: Кнопка «DOWN»

В6: Кнопка «LIGHT»

Корпус:

С1: Отверстие для крепления к стене

С2: Отсек для батареек

С3: Подставка (снимается)

Начало работы:

- Откройте отсек для батареек и вставьте 2 батарейки типа 1.5V AAA, соблюдая полярность. Устройство готово к использованию.

- Нажатием кнопки DOWN, единица измерения температуры может быть изменена с °C на °F

- Для входа в режим даты, нажмите кнопку MODE. Дата отобразится.

- Для входа в режим будильника, нажмите кнопку MODE дважды. Время будильника отобразится.

Режим настроек

- Нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 2-х секунд для входа в режим настроек и выбора настроек одного параметра за другим.

- Когда замигает значение – настройте время нажатием кнопок UP/DOWN. Нажмите и удерживайте эти кнопки для быстрого пролистывания.

А. Настройка времени

Удерживайте кнопку MODE 2 секунды. Выберите значение часов с помощью кнопок UP/DOWN.

Нажмите кнопку MODE. Выберите значение минут с помощью кнопок UP/DOWN

Нажмите кнопку MODE. Вы вышли из режима настройки.

В. Настройка даты

Нажмите кнопку MODE. Вы вошли в режим настройки даты.

Нажмите и удерживайте кнопку MODE 2 секунды. Задайте год с помощью кнопок UP/DOWN.

Нажмите кнопку MODE. Задайте месяц с помощью кнопок UP/DOWN.

Нажмите кнопку MODE. Задайте число с помощью кнопок UP/DOWN.

Нажмите кнопку MODE. Вы вышли из режима настройки.

С. Настройка будильника.

Нажмите дважды кнопку MODE. Вы вошли в режим будильника.

Нажмите и удерживайте кнопку MODE 2 секунды. Задайте часы будильника с помощью кнопок UP/DOWN.

Нажмите кнопку MODE. Задайте минуты будильника с помощью кнопок UP/DOWN.

Нажмите кнопку MODE.  Вы вышли из режима настройки.

Включение/выключение будильника.

- Для включения/выключения будильника, нажмите кнопку UP в режиме будильника. Символ будильника появится или пропадет с экрана.

- Нажмите любую кнопку для остановки сигнала будильника.

Функция дремания

- Когда будильник начинает звонить, Вы можете активировать режим дремания, нажатием на кнопку SNZ. Символ сигнала замигает и будет прерван.

Максимальные/минимальные значения

- Нажмите кнопку MAX/MIN – на экране отобразятся максимальные значения температуры и влажности.

- Нажмите кнопку MAX/MIN снова – на экране отобразятся минимальные значения.

- Сброс минимальных и максимальных значений возможет только при перезапуске метеостанции.

Подсветка

- Нажмите кнопку LIGHT – экран будет подсвечен в течение 8-ми секунд.

Погодный символ

- Устройство не имеет датчика давления. Погодный символ основывается на изменении влажности.

Уход и техническая поддержка:

- Замените батарейки, когда на экране появится символ батарейки.

- Избегайте экстремальных температур, вибрации и шока, так как они могут повредить устройства и вызвать неточные прогнозы и показания.

- При очистки дисплея и корпуса, используйте только мягкую влажную тряпку. Не используйте растворители или моющие средства, поскольку они могут оставить следы на LCD-дисплее и корпусе.

- Не проводите ремонт устройств самостоятельно. Верните их в первоначальное место покупки для ремонта квалифицированным инженером. Открытие и самостоятельное вскрытие устройств может аннулировать гарантию.