T. 35.1089.IT. Беспроводная метеостанция SPECTRO.

Функции:

Метеостанция:

- DCF-77 радио контролируемые часы с возможностью настройки вручную

- Функция отключения приема DCF-сигнала

- 24-часовой формат отображения времени

- Будильник с режимом «дремания»

- Часовой пояс  +/-12 часов

- Отображение температуры в градусах Цельсия (°С)

- Внутренняя и наружная температура со значениями минимума/максимума

- Ручной сброс значений минимума/максимума

- Три иконки прогноза погоды с тенденцией изменения

- Беспроводной внешний датчик, частота 868 МГц

- Прием сигнала с интервалом в 4 секунды

- Индикатор заряда батарейки

- Настольная и настенная установка

Внешний датчик:

- Передача сигнала с внешнего датчика на метеостанцию на частоте 868 МГц

- Защитный кожух

- Настольная и настенная установка

Настройки:

Примечание:

Эта метеостанция работает только с одним внешним датчиком.

1. Сначала, вставьте батарейки во внешний датчик (см. установка и замена батареек внешнего датчика).

2. затем, подождав 30 секунд, вставьте батарейки в метеостанцию (см. установка и замена батареек метеостанции). Когда батарейки будут установлены, все детали на экране метеостанции отобразятся на экране на некоторое время. Затем, на дисплее отобразится время со значением 00:00. Если этого не произошло в течение 60 секунд, извлеките батарейки, подождите 30 секунд и установите их снова.

3. После установки батареек, метеостанция начнет получать сигнал с внешнего датчика. На экране метеостанции отобразится внешняя температура и иконка приема сигнала. Если этого не произошло в течение трех минут, батарейки необходимо извлечь из обоих устройств и повторить все с пункта 1.

4. Сигнал передается на частоте 868 МГц. Для получения хорошего сигнала расстояние между приборами должно быть не более 100 м открытого пространства (см. примечания «установка» и «прием на частоте 868 МГц»).

5. Когда осуществится прием внешней температуры и значение отобразится на дисплее метеостанции, автоматически начнется прием DCF-сигнала (радио контролируемые часы). Обычно это занимает от 3-х до 5-ти минут.

Примечание:

Ежедневный прием DCF-сигнала происходит с 2 до 3 часов. Если в 3 часа сигнал принять не удалось, тогда в 4, 5 и  6 часов будут еще попытки приема сигнала до тех пор, пока он не будет получен. Если в 6 часов сигнал все еще не будет получен, то следующие попытки будут происходить на следующий день в 2 часа. Если сигнал получен, то он собьет время, настроенное вручную. (Пожалуйста, смотрите пункты «DCF-77 радио контролируемое время» и «Настройка часов вручную»).

Установка и замена батареек в метеостанции.

Для метеостанции используются 3 батарейки типа 1.5 V AA. Когда батарейки необходимо заменить, на экране метеостанции отобразится значок пустой батарейки. Для установки и замены батареек следуйте следующим указаниям:

1. Снимите крышку отсека для батареек.

2. Установите батарейки, соблюдая полярность.

3. Закройте крышу.

Установка и замена батареек во внешнем датчике:

Для внешнего датчика используются 2 батарейки типа 1.5V AA. Для установки и замены батареек следуйте следующим указаниям:

1. Снимите крышку отсека для батареек.

2. Установите батарейки, соблюдая полярность.

3. Закройте крышу.

Примечание:

Замена батареек:

Рекомендуется заменять батарейки В метеостанции и внешнем датчике одновременно, чтобы гарантировать точность работы этих приборов (Срок службы батареек см. в пункте «Спецификации»).

Функциональные кнопки:

Метеостанция:

Кнопка SET:

- Для входа в настройки: часов, вкл/выкл приема радиоуправляемых часов, часового пояса.

- Для остановки сигнала будильника

Кнопка +:

- Для пролистывания значений в настройках

- Для остановки сигнала будильника

Кнопка будильника:

- Для входа в настройки будильника

- Для включения/выключения будильника

- Для остановки сигнала будильника

Кнопка сброса значений MIN/MAX:

- Нажмите и удерживайте для сброса MIN/MAX значений температуры

- Активирует режим «дремания»

- Используйте для выхода их режима настроек

Дисплей и настройки:

*когда сигнал от внешнего датчика принимается успешно, эта иконка отображается (при плохом приеме иконка не отображается на экране). Таким образом, пользователь легко может видеть успешным или неуспешным был прием сигнала.

Для большей наглядности, дисплей разделен на три секции:

Секция 1 - время и будильник:

- В нормальном режиме отображает время

- Символ DCF-сигнала показывает сканирование сигнала (мигает) или прием (постоянно отображается). Важно: Символ не отображается при плохом приеме или если эта функция отключена.

- В обычном режиме иконка будильника будет отображаться, показывая, что будильник включен. При активации режима «дремания» иконка будильника будет мигать.

Секция 2 – символы прогноза погоды и индикатор погодного тренда:

- Ожидаемый прогноз погоды отображается с помощью трех символов и двух индикаторов в форме стрелок, которые меняют свое направление в зависимости от изменения атмосферного давления.

Секция 3 – внутренняя и наружная температуры:

- Отображается текущая внутренняя температура и ее температурные рекорды (минимум и максимум)

- Отображается уровень заряда батарейки метеостанции

- Отображается текущая наружная температура и ее температурные рекорды (минимум и максимум)

- Символ приема сигнала, показывающий, что метеостанция принимает температуру с внешнего датчика.

- Отображается уровень заряда батарейки внешнего датчика

Настройки:

Следующие настройки могут быть сделаны в этом режиме:

- Часовой пояс

- Вкл/откл приема DCF-сигнала

- Настройка времени вручную

Нажмите и удерживайте кнопку SET около 3-х секунд для вхождения в режим настроек:

Выбор часового пояса:

По умолчанию значение часового пояса 0. Чтобы его изменить:

1. Текущее значение часового пояса начнет мигать

2. С помощью кнопки + задайте нужный часовой пояс. Диапазон изменяется от 0, -1, -2… -12, 12, 11, 10… 2, 1, 0  с шагом в один час.

3. Нажмите кнопку SET для подтверждения и перехода к настройке вкл/откл приема DCF-сигнала.

Включение/отключение приема DCF-сигнала:

В местах, где прием DCF-сигнала не возможен, функцию приема следует отключить. В таком случае часы будут работать как обычные кварцевые часы.

1. На дисплее замигает значение «ON».

2. Переключитесь на значение «OFF», используя кнопку +.

3. Нажмите кнопку SET для подтверждения и перехода к настройке времени вручную.

Важно: Если функция приема DCF-сигнала отключена вручную, часы не будут принимать этот сигнал до тех пор, пока вы снова не активируете эту функцию.

Настройка времени вручную:

В том случае, если метеостанция не может принять DCF-сигнал, время следует установить вручную.

Чтобы задать время:

1. Значение часов начнет мигать.

2. Задайте часы с помощью кнопки + и затем нажмите SET для перехода к настройке минут.

3. Значение минут замигает. Используйте кнопку +, чтобы задать минуты.

4. Для подтверждения и выхода из режима настроек нажмите SET.

Важно: Устройство все время пытается принять DCF-сигнал. Когда сигнал будет принят, время, настроенное вручную, будет автоматически заменено на принятое время. Во время приема сигнала символ DCF будет мигать. Если прием не успешный, символ DCF не появится, но попытки приема будут продолжаться.

Настройка будильника:

Для настройки будильника:

1. Нажмите и удерживайте кнопку «ALARM» около 3-х секунд, пока время будильника не замигает на дисплее.

2. Значение часов и иконка будильника будут мигать. Задайте значение часов с помощью кнопки +.

3. Нажмите кнопку «ALARM» один раз – замигает значение минут. Для выбора желаемого значения используйте кнопку +.

4. Нажмите «ALARM» для подтверждения настроек.

5. Для включения/отключения функции будильника, нажмите «ALARM». Символ будильника отображается на дисплее, когда будильник включен.

Важно: Продолжительность сигнала будильника 85 секунд.

Активация режима «дремания» и остановка будильника:

1. Когда звонит будильник, нажмите кнопку MIN/MAX reset для активации режима «дремания». Будильник прекратит звонить и активируется снова через 10 минут.

2. Для того, чтобы полностью выключить будильник, нажмите любую кнопку, кроме MIN/MAX reset.

Прогноз и тенденция погоды:

Символы прогноза погоды:

Три символа прогноза погоды могут отображаться во второй секции дисплея в следующих комбинациях:

При каждом внезапном или значительном изменении атмосферного давления, символы прогноза погоды немедленно обновятся для отображения изменения погоды. Если символы не меняются, это значит, что атмосферное давление не изменилось или изменения произошли настолько медленно, что погодная станция их не зафиксировала. Реальная погода не обязательно будет соответствовать символу «солнечно» или «дождливо». Для примера: если текущая погода облачная, а на дисплее отображен знак «дождливо», это не означает, что прогноз не правильный: это только означает, что атмосферное давление падает и ожидается ухудшение погоды и не обязательно с дождем.

Важно: После настройки, чтение прогноза может производиться в течение 12-24 часов. Это время необходимо метеостанции для сбора данных об атмосферном давлении и выдачи максимально точного прогноза. Следует учитывать, что прогноз является довольно грубым. Правдивость прогноза на будущее составляет около 75%. В местах, где происходит частая смена погоды, прогноз будет более точным, чем в местах, где погода большую часть времени остается неизменной. При перемещении погодной станции на значительное расстояние вверх и вниз, например, с первого на последний этаж дома, выньте батарейки и вставьте заново через 30 секунд. Это необходимо сделать для того, чтобы метеостанция приняла разницу в давлении из изменения положения за изменение атмосферного давления. Первый правдивый прогноз Вы снова получите через 12-24 часа.

Индикатор изменения погоды:

Индикатор изменения погоды отображается вместе с символами прогноза погоды (располагается справа или слева от символа). Когда стрелка индикатора направлена вверх, это значит, что атмосферное давление растет и ожидается улучшение погоды, но когда стрелка индикатора направлена вниз, это сообщает о падении атмосферного давления и ожидаемом ухудшении погоды. Например, если стрелка индикатора направлена вниз вместе с символом «переменная облачность», это значит, что последние наблюдаемые изменения в погоде произошли, когда было солнечно. Соответственно, следующие изменения в погоде будут отображаться с иконкой «дождливо» до тех пор, пока стрелка индикатора показывает вниз.

Важно: Как только индикатор зарегистрирует изменения в атмосферном давлении, он отобразит это на экране и значок останется постоянным до следующих изменений.

Внутренняя температура и ее рекорды:

Внутренняя температура и ее рекорды (минимум/максимум) отображается в последней секции дисплея.

Важно: измеряемый диапазон внутренней температуры от -9 до +38 °С с разрешением в 1 °С. Измеряемый диапазон внутренней температуры от -40 до +60 °С с разрешением в 1 °С.

Наружная температура и ее рекорды:

Наружная температура и ее рекорды (минимум/максимум) отображается в последней секции дисплея.

Важно: Измеряемый диапазон наружной температуры от -40 до +60 °С с разрешением в 1 °С.

Сброс значений MIN/MAX внутренней и наружной температуры:

Важно: Все минимальные и максимальные значения будут сбрасываться одновременно.

1. В обычном режиме нажмите и удерживайте кнопку MIN/MAX reset  в течение 3-х секунд. Это сбросит все значения минимума и максимума температуры.

Индикатор уровня заряда батарейки:

Уровень заряда батарейки появляется на дисплее, когда батарейка разряжается.

ПРИЕМ 868 МГц

Если данные о температуре наружного воздуха не приходят в течение двух минут после установки (или отображается «--.-» в секторе температуры наружного воздуха), предпримите следующие шаги:

- Расстояние от часов или датчика должно составлять, по меньшей мере, 2 метра от любых источников помех, таких как мониторы компьютеров или телевизоры.

- Не помещайте приемник на металлические оконные рамы или в непосредственной близости от них.

- Использование других электрических продуктов, например, наушников или колонок, работающих на частоте сигнала 868 МГц, может препятствовать передаче или приему правильного сигнала.

4.Использование соседними объектами электрических устройств, работающих на частоте сигнала 868 МГц, может также вызвать помехи.

Внимание:

Когда сигнал на 868 МГц принимается правильно, не открывайте повторно крышку батареи датчика или часов, так как батареи могут отсоединиться от контактов и вызвать ложный сброс. В случае, если случайно это произошло, повторно настройте все устройства (см. выше «Установка»), иначе при передаче могут возникнуть проблемы.

Максимальный радиус передачи составляет около 100 м от открытого пространства. Однако эта величина зависит от окружающей среды и уровней помех. Если прием не возможен, несмотря на соблюдение данных факторов, все устройства системы должны быть повторно установлены (см. «Установка»).

Монтаж/установка метеостанции:

Метеостанцию можно легко повесить на стену или поставить.

Монтаж на стену:

Выберите место в тени, избегая попадания дождя и прямых солнечных лучей. Перед установкой, пожалуйста, убедитесь, что метеостанция принимает сигнал от внешнего датчика в выбранном Вами месте установки.

1. Вкрутите винт в стену (не прилагается в комплекте). Головка винта должна отставать от стены на 5 мм.

2. Снимите с метеостанции подставку, и наденьте метеостанцию на винт.

Установка на столе:

Используя подставку, Вы можете легко поставить метеостанцию на любую плоскую поверхность.

УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Датчик может быть размещен на любой плоской поверхности или закреплен на стене, при помощи специального крепления, используемого как подставка или настенный держатель.

Для крепления на стену:

- Закрепите держатель, используя винты и пластиковые дюбели.

- Закрепите датчик на держателе.

Важно:

Поверхность стены может уменьшать радиус передачи. Если, к примеру, датчик прикреплен к куску металла, то это может существенно уменьшить радиус передачи. Из этих соображений, мы не рекомендуем устанавливать датчик на любые поверхности, содержащие много металла или сильно полированные (например, гаражные ворота, двойное стекло). Перед закреплением в выбранном месте, убедитесь, что метеостанция принимает сигнал на частоте 868МГц от датчика, установленного в выбранном месте.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- Избегайте экстремальных температур, вибрации и шока, так как они могут повредить устройства и вызвать неточные прогнозы и показания.

- При очистке дисплеев и корпусов используйте только мягкую влажную ткань. Не используйте растворители или моющие средства, так как они могут оставить следы на ЖКЭ и корпусах.

- Не погружайте устройства в воду. Поместите все части устройства так, чтобы они были защищены от попадания влаги или дождя.

- Сразу заменяйте севшие батареи во избежание протекания и повреждения. Заменяйте их только на новые батареи рекомендуемого типа.

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройства. Верните их в первоначальный пункт покупки для ремонта квалифицированным инженером. Открывание и изменение устройств может аннулировать их гарантию.

- Не подвергайте устройства экстремальным и внезапным колебаниям температуры, так как это может привести к быстрым изменением в прогнозах и показаниях, и тем самым снизить их точность.

Спецификации:

Рабочая температура:   от 0 до 50 °С

| Диапазон измерения температуры: В помещении Интервалы проверки температуры внутри помещения Снаружи Интервалы проверки температуры наружного воздуха Радиус передачи Потребление энергии: Метеостанция Внешний датчик | : От -9.9°С до +37,8°С с разрешением 0.1°С (если температура выходит за данный диапазон, отображается «OF.L») : каждые 16 секунд : От -39.9°С до +59.9°С с разрешением 0.1°С (если температура выходит за данный диапазон, отображается «OF.L») : каждые 4сек : максимально 100м открытого пространства : 3 х AA, IEC LR6, 1.5 В (рекоменд. щелочные батареи) : 2 х AA, IEC LR6, 1.5 В (рекоменд. щелочные батареи) |
| --- | --- |

| Объем (Д х Ш х В): Метеостанция Наружный датчик | : 118,4 х 28 х 137,4 мм : 38.2 х 21.2 х 128.3 мм |
| --- | --- |

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- Электрические и электронные отходы содержат вредные вещества. Утилизация электронных отходов в нежилой местности и/или на несанкционированных площадках наносит сильный вред окружающей среде!

- Свяжитесь с местными или/и региональными властями для получения адресов легальных мест захоронения отходов, работающих на принципе селективного отбора.

- Все электронные контрольно-измерительные приборы с настоящего времени должны перерабатываться. Пользователь должен принимать активное участие в повторном использовании, переработке и восстановлении электрических и электронных отходов.

- Неограниченная утилизация электронных отходов может нанести вред общественному здоровью и качеству окружающей среды.

- Как указано на упаковке и этикетке, расположенной на продукте, на благо пользователя настоятельно рекомендуется читать «Руководство пользователя». Данный продукт не должен, однако, выбрасываться в общие места сбора мусора.

- Производитель и поставщик не могут нести какую-либо ответственность за любые искажения показаний и любые последствия, возникающие в связи с неточными показаниями.

- Данный продукт разработан только для домашнего использования как средство определения температуры.

- Данный продукт не должен использоваться в медицинских целях или для информирования общественности.

- Технические характеристики данного продукта могут изменяться без предварительного уведомления.

- Данный продукт не является игрушкой. Храните в недоступном для детей месте.

Ни одна часть настоящего руководства не может воспроизводиться без письменного согласия производителя.

# Text boxes

Отверстие для монтирования на стену

Функциональные кнопки

Отсек для батареек

подставка

LCD - дисплей

Кнопка SET

Кнопка будильника

Кнопка +

Кнопка сброса значений MIN/MAX

Время

Символ прогноза погоды

Индикатор заряда батарейки внешнего датчика

Иконка сигнала приема внешней температуры*

Внешняя температура (°С)

Иконка приема радио контролируемых часов

Иконка будильника

Индикатор изменения погоды

Индикатор заряда батарейки метеостанции

Внутренняя температура (°С)

Значения минимума и максимума внутренней температуры

Значения минимума и максимума наружной температуры

Часовой пояс (мигает)

мигает

Часы (мигают)

Минуты (мигают)

Иконка будильника (будильник включен)

Время будильника

Солнечно    переменная облачность     дождливо

Иконка внутренней температуры

Максимальное значение внутренней температуры

Внутренняя температура

Минимальное значение внутренней температуры

Иконка наружной температуры

Наружная температура

Максимальное значение наружной температуры

Индикатор приема наружной температуры

Минимальное значение наружной температуры