TFA 35.1091. Метеостанция CRYSTAL.

1. Возможности:

- Прогноз погоды с помощью 3D символов с цветовой анимацией, непрерывной (при использовании блока питания ) или срабатывающей от IK датчика движения (при использовании батареек).

- Передача данных о наружной температуре (433МГц) на расстоянии до 75 м открытого пространства.

- Возможно использование до трех датчиков одновременно для контроля температуры дальних комнат, например детской или погреба.

- Температура воздуха в помещении.

- Минимальные и максимальные значения.

- Часы с датой и будильником.

- Батарейки. 4х1.5 АА (основной блок), 2х1.5 ААА (датчик) и блок питания в комплекте.

2. Элементы:

2.1. Основное устройство:

Дисплей:

A – IK сенсор (подсветка и SNOOZE)

В – символы прогноза погоды (3D и на ЖК-экране)

C – символ «будильник включен»

D – уровень заряда батареи основного устройства

E – DCF – сигнал

F – время, дата и время будильника

G – индикатор температуры внутри помещения

H – индикатор максимального и минимального значения температуры в помещении.

I – номер канала внешнего датчика

J – индикатор автоматического пролистывания каналов датчика

K – индикатор максимального и минимального значения наружной температуры

L -  уровень заряда батареи внешнего датчика

Кнопки:

M – кнопка Memory

N – кнопка Channel

O – кнопка Unit

P – кнопка ↑

Q – кнопка ↓

R – кнопка Clock

S – кнопка Reset

T – переключатель подсветки Backlight Auto/off/on

2.2. Датчик.

1) индикатор передачи

2) номер канала

3) внешняя температура

4) защитный кожух

5) отсек для батареек

6) кнопка выбора канала

7) кнопка C/F

8) кнопка Reset

9) замок для защитного кожуха

3. Начало работы.

3.1. Установка батареек:

- Откройте отсек для батареек на внешнем датчике – для этого извлеките датчик из держателя и снимите защитный кожух, отщелкнув замки с двух сторон. Крышка отсека для батареек сдвигается вниз.

- Откройте отсек для батареек основного устройства с помощью монеты и поместите датчик и основное устройство на поверхности стола на расстоянии не более 1.5 м друг от друга. Убедитесь, что рядом нет других электронных приборов.

- Сначала вставьте четыре батарейки типа АА (1.5 V) в отсек основного блока и сразу после две батарейки типа ААА (1.5 V) во внешний датчик. Соблюдайте полярность.

- Вы можете подключить основное устройство с помощью блока питания. ВНИМАНИЕ! 3D Символы светятся непрерывно, только при работе с блоком питания.

3.2. Прием данных наружной температуры:

- Сразу после установки батареек основное устройство автоматически начинает сканирование на частоте 433 МГц для регистрации датчиков температуры. На мониторе мигает номер канала.

- Если не удается принять сигнал, на экране появляется значок «--». Замените батарейку и повторите попытку. Убедитесь, что рядом нет источников помех.

- Можно провести инициализацию вручную. Удерживайте кнопку CH на основном устройстве в течение 3-х секунд. С помощью булавки нажмите кнопку Reset на внешнем датчике для передачи значения температуры на основное устройство вручную.

3.3. Часы будут сканировать радиочастоты для поиска сигнала. Символ DCF будет мигать на экране. При получении стабильного сигнала мигание прекратится.

- Волны на экране отображают статус полученного сигнала:

очень слабый

слабый

средний

сильный

- Также можно сканировать сигнал времени вручную, удерживая кнопку ↑ в течение 3 секунд.

- Для прекращения сканирования сигнала времени DCF удерживайте кнопку ↑ еще 3 секунды.

- Если часы не могут обнаружить сигнал DCF (из-за наличия препятствий, расстояния или по другим причинам), время можно установить вручную. Часы будут работать как обычные кварцевые часы (см. пункт 4.1 Установка времени и даты).

- Время по радиосигналу устанавливается по цезиевым атомным часам, работающим в физико-техническом институте Браунгшвейга, погрешность которых составляет менее 1 секунды за 1 000 000 лет. Время кодируется и передается от Майнфлингеля рядом с Франкфуртом по сигналу DCF-77 (частота 77,5 кГц), передача может осуществляться на расстояние до 1500 км. Ваши радио контролируемые часы получают сигнал и конвертируют его, всегда показывая точное время. Качество приема зависит от географических условий. При нормальных условиях проблем с передачей сигнала в радиусе 1500 км от Франкфурта не возникает.

Обратите внимание:

- Не рекомендуется устанавливать мониторы компьютера и телевизоры на расстоянии менее 1,5-2 м от метеостанции.

- В комнатах из железобетона (подвалы, надстройки) получаемый сигнал ослабевает. В редких случаях нужно устанавливать метеостанцию рядом с окном и/или разворачивать ее по направлению к Франкфуртскому передатчику.

- Обычно в ночное время атмосферные колебания слабее и качество приема сигнала лучше. 1 принятого в течение дня сигнала достаточно, чтобы отклонение времени составляло не более 1 секунды.

4. Важно:

- Кнопки не функционируют во время поиска сигнала времени или сигнала о наружной температуре.   Возобновление их работы возможно после нахождения сигнала или при ручной остановке.

- Все успешно произведенные настройки подтверждаются звуковым сигналов.

- Механизм выйдет из режима настройки, если не нажимать кнопки более 10 секунд.

- Удерживая кнопки ↑ или ↓ , Вы можете перейти в режим пролистывания.

- Для отключения приема DCF сигнала нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку CLOCK.  Активизируется режим настроек: ручной настройки времени, года, даты, месяца, дня недели, 12/24-часового формата времени, часового пояса, вкл/откл приема радио контролируемых часов, настройки температуры.

4.1. Установка времени и даты.

- Нажмите и удерживайте более 2 секунд кнопку CLOCK для входа в режим настроек. Индикатор «24 часа» начнет мигать. С помощью кнопок ↑ или ↓ Вы можете выбрать 24 часовой или 12 часовой формат отображения времени.

- Для подтверждения нажмите кнопку CLOCK.

- Последовательность параметров при настройке: Часы, минуты, год, месяц/день - последовательность, месяц, число, язык отображения дней недели.

- При настройке «месяца/дня» можно выбрать из следующих вариантов: месяц/день (американская версия) или день/месяц (европейская версия).

- Язык дня недели: английский (Е), немецкий (G), французский (F), испанский (S), итальянский (I).

4.1.1. Отображение времени, даты и времени будильника.

При каждом нажатии на кнопку CLOCK изображение на экране будет меняться:

- Часы  (час, минуты, секунды)

- Часы (час, минуты и день недели)

- Число, месяц, год

- Время будильника

4.2. будильник.

- Нажатием кнопки CLOCK выберите режим отображения времени будильника. Удерживая кнопку CLOCK войдите в режим настройки времени будильника. Используя кнопки ↑ и ↓ задайте часы. Подтвердите, нажав кнопку CLOCK. Задайте минуты. Подтвердите нажатием кнопки CLOCK. Будильник включен.

- Для активации или отключения будильника используйте кнопку ↓ (символ будильника появится или исчезнет с экрана).

- Когда будильник заработает, нажмите любую кнопку для его остановки.

- Поводите рукой на расстоянии до 10 см перед основным устройством для активации режима «дремания». Значок будильника замигает на экране, сигнал прервется и возобновится через 5 минут.

4.3. Термометр.

4.3.1.  Нажмите на кнопку 0C/0F для изменения единицы измерения температуры.

4.3.2 Максимальные/минимальные значения

- Нажмите на кнопку MEMORY для отображения максимального значения внутренней и наружной температуры. Для отображения минимального значения вновь нажмите на кнопку MEMORY.

- Во время отображения максимальных и минимальных значений нажмите на кнопку MEMORY и удерживайте ее более 2 секунд для сброса этих значений.

4.4. Символьный прогноз погоды.

- Метеостанция отображает прогноз погоды с помощью четырех различных символов (солнечно, переменная облачность, облачно, дождливо). Во время штормового предупреждения символ дождя мигает.

- Каждые 19 секунд вместо текущего прогноза в кристалле подсвечиваются все символы один за другим. Текущий прогноз погоды постоянно отображается на дисплее.

- Символьный прогноз погоды отображает не погоду в настоящее время, а прогнозирует улучшения или ухудшения будущих погодных условий, основываясь на текущей погоде.

4.5. Анимация и подсветка.

Используйте переключатель Backlight Auto/off/on на задней стороне основного устройства для выбора следующих опций:

1. Позиция Auto: подсветка и анимация длится 16 секунд (с блоком питания 24 секунды), инициируется IK датчиком движения (проведите рукой на расстоянии 5 см перед лицевой поверхностью) или автоматически через время, заданное в пункте 4.5.1.

2. Позиция On: подсветка и анимация работает постоянно (только с блоком питания).От батареек работает как в режиме Auto.

3. Позиция Off: подсветка и анимация отключены.

4.5.1. Организация цикла подсветки для позиции Auto.

- Удерживайте кнопку Unit 2 секунды для входа в режим настройки это функции.

- Нажмите ↑ или ↓ для выбора следующих опций: 5, 10, 20, 30 или 60 минут. Более длинный цикл сохраняет энергию батареек.

4.5.2. Включение/выключение анимации.

- Подтвердите настройку длительности цикла, нажав кнопку Unit, нажмите ↑ или ↓ для включения или отключения анимации. Подтвердите, нажав кнопку Unit.

5. Внешний температурный датчик.

- Нажмите на кнопку 0C/0F на датчике температуры для изменения единицы измерения температуры на экране с 0C на 0F.

- Булавкой нажмите на кнопку RESET на датчике температуры, чтобы передать значение температуры на главный блок вручную (при проверке или при потере сигнала передатчика).

- После установки настроек закройте крышку отсека для батареек и закрепите защитный кожух с помощью двух защелок – замков.

5.1. Дополнительные передатчики

- После установки батареек датчик будет автоматически передавать температуру на основное устройство по каналу 1.

- Для установки дополнительных внешних датчиков (но не более 3), выберите отдельный канал для каждого датчика, нажимая кнопку CH на датчике в то время, как мигает номер канала. Выберите соответствующий канал, нажимая на кнопку CH на основном блоке. Нажмите и удерживайте кнопку CH на основном устройстве более 2 секунд для начала инициализации вручную. «--» замигает на экране, и показания нового передатчика будут автоматически приниматься основным устройством (канал 4 и 5 являются резервными для других моделей).

- Значения температуры с внешнего датчика отображаются на дисплее основного устройства. Используйте кнопку Channel на основном устройстве для пролистывания значений температуры от разных датчиков.

- Вы можете выбрать автоматическое пролистывание данных с внешних датчиков. Нажмите кнопку Channel. После  последнего зарегистрированного канала появляется символ стрелочки, бегающей по кругу для перемежающихся каналов.

6. Положение основного устройства и внешнего датчика.

- Для установки внешнего датчика выберите сухое и тенистое место. (Избегайте попадания прямых солнечных лучей. В противном случае показания могут оказаться неверными! Постоянная влажность значительно затрудняет работу электронных компонентов системы).

- Установите основное устройство. Избегайте установки основного устройства рядом с мониторами компьютера, телевизорами и тяжелыми металлическими предметами.

- Проверьте передачу сигнала по частоте 433МГц от внешнего датчика на основное устройство (диапазон передачи на открытом пространстве равен 75 м). В комнатах из железобетона (подвалы, надстройки) получаемый сигнал ослабевает.

- При необходимости установите внешний датчик или основное устройство в другом месте.

- При получении стабильного сигнала установите внешний датчик на держатель.

7. Замена батареек.

- Когда батарейки основного блока садятся, в левом верхнем углу экрана появляется значок пустой батарейки. Когда садятся батарейки внешнего датчика, значок пустой батарейки появляется на экране рядом со значением внешней температуры.

- Используйте только щелочные батарейки. Соблюдайте полярность.

8. Примечания.

- Внимательно прочитайте инструкцию перед началом работы с устройством.

- Если основной блок функционирует неправильно, булавкой нажмите кнопку Reset.

- Не располагайте устройство рядом с источниками помех/металлическими предметами, такими как компьютер или телевизор.

- Не подвергайте прибор воздействию слишком высоких/низких температур, вибрации или удару.

9. Отказ от обязательств.

- Данный товар не является игрушкой. Берегите его от детей.

- Прибор не должен использоваться в медицинских или общественных целях. Он предназначен только для домашнего использования.

- Неверное использование или несанкционированное открытие корпуса товара означает потерю гарантии на него.

10. Спецификация

Основное устройство.

Диапазон измеряемых температур в помещении: от - 100С до + 600С (14…+1400F)

Рабочая температура: от - 00С до + 500С (32…+1220F)

Разрешение: 0,10С (0,20F)

Батарейки: 4 х 1,5В АА

2 х 1,5В типа ААА для передатчика (входят в комплект)

Блок питания: 230В, 50 Гц/6В

Внешний датчик.

Диапазон измеряемых температур в помещении: от - 500С до + 700С (-58…+1580F)

Разрешение: 0,10С (0,20F)

Передающая частота: 433МГц

Радиус передачи: максимум 75 м

Батарейки: 2 х 1,5В ААА