Профессиональный метеоцентр

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Введение

Поздравляет вас с приобретением МЕТЕОСТАНЦИИ “SINUS”. Метеостанция состоит из главной консоли и комплекта телеметрических датчиков, которые выполняют сбор и передачу широкого спектра метеорологических данных, включая температуру и влажность наружного воздуха, скорость ветра, направление ветра и количество осадков.

Главная консоль обеспечивает сохранение порядка 200 записей метеоданных без установления соединения с компьютером. При подключении станции к компьютеру с использованием поставляемого с ней USB-кабеля и программного обеспечения обеспечивается возможность отображения и сохранения в компьютере неограниченного количества записей метеоданных.

Главная консоль

Главная консоль оснащена радиоуправляемыми часами, синхронизируемыми по сигналу атомных часов, с функцией оповещения/будильника (alarm) и прогноза погоды. Она измеряет температуру и влажность воздуха внутри помещения и отображает на дисплее данные о погоде, собранные телеметрическими метеодатчиками. Консоль обеспечивает также индикацию температуры воздуха внутри помещения/наружного воздуха, тенденций изменения атмосферного давления и влажности воздуха и астрономической информации, такой как фазы луны и время восхода/захода солнца.

Телеметрические метеодатчики

Телеметрические (выносные) метеодатчики включают в себя термогигрометр (датчик температуры/влажности), анемометр (датчик ветра) и датчик дождя. Все собранные датчиками данные передаются на главную консоль по беспроводному радиоканалу на расстоянии до 100 метров (на открытом пространстве). Метеостанция поддерживает работу максимум 5 термогигрометров, обеспечивая тем самым 5 каналов отображения данных температуры/влажности.

Комплект поставки метеостанции

Перед установкой метеостанции необходимо проверить комплектность поставки:

|  | Аппаратные компоненты | Арматура/монтажные материалы |
| --- | --- | --- |
|  | Главная консоль |  |
| 3 | Датчик температуры/влажности (термо/гигродатчик) |  |
|  | Датчик дождя: - Воронкообразная крышка с батарейным отсеком - Основание датчика - Возвратно-поступательный механизм ведра осадкомера - Защитный экран | 4 винта для крепления устройства к земле |
|  | Анемометр (датчик ветра): -Чашки для измерения характеристик ветра -Флюгарка - Рычаг анемометра - Основание анемометра | 4 винта для крепления устройства Монтажный материал |
|  | -CD-ROM -Кабель для связи с базовым компьютером | 2 м (6 футов) |

Установка метеостанции

Настройка телеметрических метеодатчиков

Перед запуском главной консоли необходимо сначала настроить параметры всех телеметрических датчиков.

При размещении датчиков следует проверить, что они находятся в пределах зоны приема консоли. В идеальном случае они должны располагаться на линии прямой видимости консоли. На дальность передачи может влиять наличие деревьев, металлических конструкций и электронных приборов. Перед окончательным монтажом метеостанции необходимо выполнить контрольные измерения зоны приема.

Кроме того, датчики должны быть легко доступны для выполнения процедур чистки и технического обслуживания.

Чистка выносных телеметрических датчиков должна выполняться еженедельно, поскольку грязь и частички мусора снижают точность показаний датчиков.

Настройка датчиков температуры/влажности

1. Откройте крышку-защелку в основании датчика температуры/влажности (термо/гигродатчика).

2. С помощью ползункового переключателя установите канал.

3. Вставьте две батареи UM-3 или “AA” напряжением 1,5 В.

4. С помощью тонкого острого предмета (булавки) нажмите кнопку RESET (Сброс), расположенную в батарейном отсеке датчика температуры/влажности.

5. Установите крышку-защелку на место и установите датчик в требуемое местоположение.

Рекомендации по размещению:

-	Датчик температуры/влажности должен быть установлен в зоне со свободной  циркуляцией атмосферного воздуха и защищен от воздействия прямого солнечного света и других экстремальных метеорологических условий. Устройство должно устанавливаться в затененной зоне, например под крышей.

-	Следует избегать установки датчика рядом с источниками тепла, такими как дымоходы.

-	Следует избегать размещения устройства в зонах, нагревающихся и излучающих тепло на солнце, таких как металлические, кирпичные или бетонные конструкции, мостовые, мощеные внутренние дворики и настилы.

-	В идеальном случае датчика должны размещаться над естественными поверхностями, например над травяным газоном.

-	В соответствии с требованиями международных стандартов измерение температуры воздуха должно выполняться на высоте 1,25 м (4 фута) над уровнем земли.

Настройка датчика дождя

1.	Отсоедините воронкообразную верхнюю часть датчика дождя, повернув обе ручки, расположенные по бокам датчика, против часовой стрелки.

2.	Снимите верхнюю часть с основания и вставьте две батареи UM-3 или “AA” напряжением 1,5 В в батарейный отсек.

3.	Снимите клейкую ленту с возвратно-поступательного механизма.

4.	Установите крышку на место и закрепите ее, повернув ручки по часовой стрелке.

5.	Установите датчик дождя в таком месте, в котором осадки попадали бы непосредственно в датчик, в идеальном случае на расстоянии 1 м (2-3 фута) над поверхностью земли.

6.	Он может быть закреплен на месте с помощью четырех винтов (входят в комплект поставки).

7.	Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик датчика он должен быть точно выровнен. Для проверки точности выравнивания датчика снимите крышку и проверьте, находится ли внутренний подшипник в середине приспособления для регулировки уровня. Дополнительно можно воспользоваться пузырьковым уровнем или плотницким уровнем.

8.	Прикрепите защитный экран к верхней части крышки. Этот экран предотвращает попадание мусора в датчик.

Рекомендации по размещению:

-	Датчик дождя должен устанавливаться на открытом пространстве на достаточном расстоянии от стен, заборов, деревьев и прочих преград, которые могут уменьшить количество попадающих в датчик осадков, отклонить поток дождя в условиях порывистого ветра или создать условия для дополнительного стока осадков. Деревья и плоские крыши могут стать также источниками пыльцы и мусора.

-	Во избежание эффекта "дождевой тени" (rain shadow) следует размещать датчик на горизонтальном расстоянии, соответствующем двух- или четырехкратному значению высоты любого близлежащего препятствия.

-	Важно обеспечить свободный отток излишков осадков из датчика. Вода не должна скапливаться в основании устройства.

-	В механизме измерения количества осадков используется магнит, поэтому не допускается размещение магнитных объектов в непосредственной близости от датчика.

Настройка анемометра (датчика ветра)

1. Закрепите ветряное колесо на штыре в нижней части анемометра. Обратите внимание на форму штыря. С помощью универсального гаечного ключа (входит в комплект поставки) затяните винт в резьбовом отверстии.

2. Откройте батарейный отсек (прикрученный винтом) и вставьте две поставляемые с датчиком батареи AA напряжением 1,5 В или удалите изоляционную ленту. Соблюдайте правильную полярность.

3. Прикрепите кронштейн с использованием поставляемого с устройством монтажного материала на мачту (предпочтительно) или на вертикальную поверхность.

4. Для проверки способности консоли правильно отображать направление ветра, необходимо сориентировать флюгарку флюгера таким образом, чтобы ее головная часть была направлена на север, а сама флюгарка была расположена на одной линии с рычагом анемометра (хвостовая часть находится на одной линии с рычагом анемометра, наконечник направлен в другую сторону). При необходимости можно воспользоваться компасом.

Примечание: если установить рычаг анемометра в направлении на север, как это предусмотрено по умолчанию, не представляется возможным, направление ветра должно быть отрегулировано вручную.

I.	Проверьте соблюдение полярности при установке батарей.

II.	Установите флюгарку в направлении на север. При необходимости точного определения направления воспользуйтесь компасом.

III.	Нажмите булавкой на кнопку SET (Установка), расположенную в батарейном отсеке датчика ветра.

Внимание! Указанная выше процедура должна быть выполнена повторно при замене батарей.

Рекомендации по размещению:

-	Проверьте, что воздушный поток свободно циркулирует в зоне анемометра и на него не оказывают влияние близлежащие здания, деревья или другие конструкции.

-	В соответствии с нормативными требованиями анемометры должны располагаться на высоте 10 м (33 фута) от поверхности земли на открытом месте, на котором отсутствуют какие-либо препятствия.

Настройка главной консоли

1. Откройте крышку-защелку с задней стороны главной консоли.

2. Вставьте 4 батареи UM-3 или “AA” напряжением 1,5 В, соблюдая указанную полярность.

3. Установите крышку-защелку на место.

4. При установке консоли на стол или на горизонтальную поверхность прикрепите к консоли подставку (входит в комплект поставки).

5. При монтировании консоли на стене или на вертикальной поверхности воспользуйтесь крепежной арматурой, поставляемой вместе с устройством.

Рекомендации по размещению:

Проверьте, что консоль расположена в пределах зоны приема всех телеметрических датчиков. В идеальном случае датчики должны располагаться на линии прямой видимости консоли. На дальность передачи может влиять наличие деревьев, металлических конструкций и электронных приборов. Перед окончательным монтажом метеостанции необходимо выполнить контрольные измерения зоны приема.

Консоль обеспечивает измерение температуры, влажности и давления внутри помещения, а также прием сигналов со всех телеметрических датчиков и широковещательных сигналов радиочасов. Не рекомендуется устанавливать консоль в следующих зонах:

- Зоны с прямым солнечным излучением и поверхности, излучающие тепло.

- Рядом с вентиляционными устройствами, такими как каналы подачи тепла или кондиционеры воздуха.

- Зоны, подверженные влиянию помех от беспроводных устройств (например, бесшнуровые телефоны, радиогарнитуры, устройства прослушивания для контроля за детьми) и электронных бытовых приборов.

Запуск главной консоли

После включения консоли на дисплее начинают отображаться некоторые данные и метеорологические параметры. Дождитесь (несколько минут) завершения процедуры самокалибровки консоли и появления на экране показаний датчиков.

Если в области отображения показания (-й) датчика по-прежнему отображается символ “---”, проверьте канал радиопередачи и батареи соответствующего датчика.

Эксплуатация метеостанции

ALARM/CHART

(ОПОВЕЩЕНИЯ/ДИАГРАММА)	-	Отображение устанавливаемых по времени звуковых оповещений/будильника (alarm) и уведомлений (alert), связанных с температурой, осадками и ветром.

-	Нажмите и удерживайте в нажатом положении для перехода в режим настройки оповещений/уведомлений

-	Нажмите и удерживайте в нажатом положении в режиме атмосферного давления и прогноза погода (Pressure and Weather Forecast) для просмотра различных диаграмм

HISTORY

(ИСТОРИЯ)	-	Отображение истории изменения атмосферного давления на уровне моря

MEMORY(ПАМЯТЬ)	-	Отображение записей с данными о фазе луны, температуре, влажности, осадках и ветре.

CHANNEL

(КАНАЛ)	- 	Переключение в режим отображения температуры и влажности для выбранного канала

-	 Нажмите и удерживайте в нажатом положении для активизации циклического отображения температуры и влажности для различных каналов

SET (УСТАНОВКА)	-	Установка отображения для текущего режима

-	Нажмите и удерживайте в нажатом положении для перехода в режим настройки или изменения единиц измерения

-	Подтверждение установленных значений параметров

DOWN (ВНИЗ)	-	Переключение в следующий режим в направлении по часовой стрелке

-	Уменьшение установленных значений параметров

UP (ВВЕРХ)	-	Переключение в следующий режим в направлении против часовой стрелки

- 	Увеличение установленных значений параметров

LIGHT/SNOOZE

(ПОДСВЕТКА/ОЖИДАНИЕ)	- 	Переход в режим ожидания (Snooze), когда активизирована функция оповещения/будильника

-	При нажатии этой кнопки на 5 секунд включается подсветка.

Дисплей

Раздел I

Прогноз погоды

-	Солнечно, переменная облачность, облачность, небольшие осадки, сильный дождь, снег и неустойчивые погодные условия

Атмосферное давление

-	Текущие и хронологические данные об атмосферном давлении (мбар/ гПа, мм рт. столба или дюймы рт. столба)

-	Регулировка высоты над уровнем моря или атмосферного давления на уровне моря для компенсации атмосферного давления

-	Индикация тенденции изменения атмосферного давления

-	История атмосферного давления на уровне моря за последние 24 часа

-	История атмосферного давления на уровне моря в виде гистограммы

Фаза луны

-	12 ступеней символов луны

-	Сканирование фазы луны за период с 2000 по 2099 г.

-	История изменения фазы луны за последние или последующие 39 дней

Раздел II

Радиоуправляемые часы

-	Время и дата, синхронизируемые с атомными часами по радиосигналу DCF-77 (время и дата могут быть также настроены вручную)

Часы и календарь (12-часовой/ 24-часовой формат) (месяц/день или день/месяц)

-	Различные комбинации отображения часов и календаря

-	6 языков для отображения дней недели (английский/немецкий/французский/итальянский/испанский/
голландский)

Сигналы оповещения/будильника

-	Однократное оповещение: активизируется один раз в заданное время

-	Оповещение по будним дням недели: активизируется ежедневно в заданное время с понедельника по пятницу

-	Сигнал предварительного оповещения: активизируется перед однократным сигналом оповещения или сигналом оповещения по будним дням, если температура, передаваемая по каналу 1, падает до уровня +2 ºC или ниже. (Фиксированный интервал 30 минут)

-	Программируемая функция ожидания (snooze) (1–15 минут)

Раздел III

Время восхода и захода солнца

-	Вычисление времени восхода/захода солнца в соответствии с географической информацией, предоставленной пользователем (летнее время (DST), смещение поясного времени, широта, долгота)

-	для автоматического ввода географической информации может быть выбрано свыше 133 предварительно установленных названий городов

Раздел IV

Температура и относительная влажность с индикацией тенденции изменения

-	Отображение температуры и относительной влажности внутри и за пределами помещения (ºC или ºF)

-	Индикация тенденции изменения температуры и относительной влажности

-	Отображение значения точки росы

-	Память максимальных и минимальных значений температуры и относительной влажности

Индикатор уровня комфорта

-	Анализ текущих условий окружающей среды (Comfort (Комфортно), Wet (Влажно) и Dry (Сухо))

Раздел V

Измерение количества осадков

-	Регистрация данных о количестве осадков за последний час, последние 24 часа, последний день, последнюю неделю и последний месяц (в дюймах или миллиметрах).

-	Уведомление о суточном количестве осадков, если количество осадков за текущий день превысило предварительно заданное значение.

Раздел VI
Ветер

-	Температура на месте установки анемометра.

-	Температура, отрегулированная с учетом охлаждения ветром. (ºC или ºF)

-	Отображение индикатора направления ветра (в виде компаса). Предусмотрено отображение углов направления ветра в виде компасного румба или азимута.

-	Отображение средней скорости ветра и скорости порывов ветра (миль/ч, м/с, узлы и км/ч)

-	Память суточных максимальных значений скорости ветра и порывов ветра.

-	Уведомление о средней скорости ветра и скорости порывов ветра.

Описание графических символов

Режим атмосферного давления и прогноза погоды

- Текущее атмосферное давление, тенденция изменения и гистограмма истории

- Прогноз погоды

- Фаза луны

Иконка режима атмосферного давления и прогноза погоды

Фаза луны

Тенденция изменения атмосферного давления

Прогноз погоды

Выбор истории данных об атмосферном давлении и фазе луны

Гистограмма истории атмосферного давления/
температуры/влажности

Локальное давление/

давление на уровне моря

высота над уровнем моря

Режим часов и оповещения/будильника

-	Радиоуправляемые часы, отображающие текущее время и дату

-	Однократное оповещение/будильник, оповещение/будильник по будним дням и предварительное оповещение

Иконка модуля часов

Состояние сигнала радиоуправляемых часов

Отображение времени/даты

Отображение дня недели/города/
секунд/года/всемирного скоординированного времени (по Гринвичу)

Режим восхода/заката солнца

- Время восхода и заката солнца

- Долгота и широта местной зоны

Время восхода солнца/широта

Иконка восхода/заката солнца

Время заката солнца/долгота

Режим температуры и влажности

- Показания и тенденция изменения температуры и влажности внутри помещения и выбранный канал

- Уровень комфортности

- Точка росы

- Уведомления о температуре

Уведомление о температуре

Тенденция изменения наружной температуры

Состояния батареи датчика

Состояние канала и приема

Температура наружного воздуха

Влажность наружного воздуха

Тенденция изменения влажности наружного воздуха

Циклическое отображение

Отображение максимального/минимального значения

Температура в точке росы

Тенденция изменения влажности воздуха внутри помещения

Иконка режима температуры и влажности

Уровень комфортности

Тенденция изменения температуры воздуха внутри помещения

Температура воздуха внутри помещения

Влажность воздуха внутри помещения

Режим дождя

-	Количество осадков за последний час, последние 24 часа, вчера, за последнюю неделю и последний месяц

-	Уведомление о количестве осадков

Статистика выпадения осадков

Иконка режима дождя

Состояния батареи датчика

Уведомление о выпадении осадков

Отображение интенсивности осадков

Количество осадков

Режим ветра

- Охлаждение ветром

- Температура на месте установки анемометра

- Направление ветра

- Скорость ветра

- Порывы ветра

- Уведомление о скорости ветра и порывов ветра

Иконка режима ветра

Состояния батареи датчика

Скорость ветра/порыв ветра/максимальная скорость ветра/максимальная скорость порыва ветра/

уведомление о ветре/
уведомление о порыве ветра

Направление ветра 
Компасный румб/азимут

Направление ветра на компасном румбе/азимуте

Настройка метеостанции в соответствии с требованиями пользователя

Для полной настройки метеостанции в соответствии с местными условиями и предпочтениями пользователя требуется выполнить установку следующих параметров. Подробные инструкции представлены в соответствующих разделах.

Обязательные параметры:

-	Установка параметров атмосферного давления во время начального запуска (режим атмосферного давления и прогноза погоды)

-	Установка времени, даты и языка (режим часов и оповещений/будильника)

-	Установка данных о местоположении устройства (режим восхода/заката солнца)

Вспомогательные (необязательные) параметры:

-	Установка оповещений по времени (режим часов и оповещений/будильника)

-	Установка параметров уведомлений о температуре (режим температуры и влажности)

-	Установка параметров ежедневных уведомлений о количестве осадков (режим дождя)

-	Установка параметров уведомлений о ветре (режим ветра)

Навигация по режимам

На главной консоли предусмотрено 6 режимов, в каждом из которых отображаются разные категории данных. Когда активизирован определенный режим отображения, на дисплее начинает мигать соответствующая ему иконка.

Для переключения между различными режимами на главной консоли нажмите кнопку UP (Вверх) для циклического перемещения по режимам в направлении по часовой стрелке или на кнопке DOWN (Вниз) для циклического перемещения по режимам в направлении против часовой стрелки.

Использование различных режимов наблюдения за погодными условиями

1. Режим атмосферного давления и прогноза погоды

В этой части дисплея отображаются данные о текущем атмосферном давлении, давлении на уровне моря, прогноз погоды, фаза луны и тенденция изменения атмосферного давления.

Возможен также просмотр некоторых хронологических статистических данных, таких как значения атмосферного давления на уровне моря за последние 24 часа, фазы луны за предыдущие и последующие 39 дней, а также отображение гистограммы истории давления/температуры/влажности.

Значения атмосферного давления могут отображаться в дюймах рт. столба (inHg), гПа/мбар (hPa/mBar) или мм рт. столба (mmHg); значения высоты над уровнем моря могут быть указаны в метрах или футах.

Доступ к режиму атмосферного давления и прогноза погоды

На главной консоли выполните следующие действия: нажимайте кнопку UP (Вверх) или DOWN (Вниз) до тех пор, пока в верхней левой части дисплея не начнет мигать иконка .

Установка параметров атмосферного давления во время начального запуска

Во время начального запуска главной консоли все функции, реализуемые в режиме атмосферного давления и прогноза погоды (Pressure and Weather Forecast), будут блокированы до тех пор, пока не будут сконфигурированы параметры атмосферного давления.

1. Выберите единицы измерения атмосферного давления:

Должна мигать иконка единиц измерения “inHg” (“дюймы рт. столба”), или “mmHg” (“мм рт. столба”), или “hPa/mBar” (“гПа/мбар”). С помощью кнопки UP (Вверх) или DOWN (Вниз) выберите единицу измерения атмосферного давления – inHg (дюймы рт. столба), hPa/mBar (гПа/мбар) или mmHg (мм рт. столба).

Нажмите кнопку SET (Установка) для подтверждения выбранного значения.

2. Выберите единицы измерения высоты над уровнем моря:

С помощью кнопки UP (Вверх) или DOWN (Вниз) выберите единицу измерения  высоты над уровнем моря – feet (футы) или meters (метры). Нажмите кнопку SET (Установка) для подтверждения выбранного значения.

3. Установите высоту над уровнем моря:

С помощью кнопки UP (Вверх) или DOWN (Вниз) установите требуемое значение. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте одну из этих кнопок. Нажмите кнопку SET (Установка) для подтверждения выбранного значения.

4. После завершения этих операций дисплей возвращается в режим атмосферного давления и прогноза погоды. Примечание: если не введено никаких значений, изображение единицы измерения начинает мигать и устройство автоматически выбирает единицу измерения hPa/mBar (гПа/мбар).

Просмотр данных атмосферного давления и высоты над уровнем моря

В режиме атмосферного давления и прогноза погоды при каждом нажатии кнопки SET (Установка) происходит циклический переход между следующими типами отображения:

- Атмосферное давление на уровне моря

- Местное атмосферное давление

- Высота местности над уровнем моря

Установка значения атмосферного давления на уровне моря

1. В режиме атмосферного давления и прогноза погоды нажимайте кнопку SET (Установка) до тех пор, пока не появится отображение атмосферного давления на уровне моря.

2. Нажмите кнопку SET (Установка) и удерживайте ее в нажатом положении. Должно замигать изображение атмосферного давления на уровне моря.

3. Установите значение атмосферного давления на уровне моря:

С помощью кнопки UP (Вверх) или DOWN (Вниз) установите требуемое значение. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте одну из этих кнопок. Нажмите кнопку SET (Установка) для подтверждения выбранного значения.

4. После завершения этих операций дисплей возвращается в режим атмосферного давления и прогноза погоды.

Установка единиц измерения атмосферного давления и высоты над уровнем моря

1. В режиме атмосферного давления и прогноза погоды нажимайте кнопку SET (Установка) до тех пор, пока не появится отображение местного давления.

2. Нажмите кнопку MEMORY (Память) и удерживайте ее в нажатом положении. Должна замигать единица измерения атмосферного давления.

3. Установите единицы измерения местного атмосферного давления:

С помощью кнопки UP (Вверх) или DOWN (Вниз) установите требуемую единицу измерения.

Нажмите кнопку MEMORY (Память) для подтверждения выбранной единицы.

4. Установите единицы измерения высоты над уровнем моря:

С помощью кнопки UP (Вверх) или DOWN (Вниз) установите требуемое значение.

Нажмите кнопку MEMORY (Память) для подтверждения выбранной единицы измерения.

5. Установите единицы измерения атмосферного давления на уровне моря:

С помощью кнопки UP (Вверх) или DOWN (Вниз) установите требуемое значение.

Нажмите кнопку MEMORY (Память) для подтверждения выбранной единицы измерения.

6. После завершения этих операций дисплей возвращается в режим атмосферного давления и прогноза погоды.

Просмотр истории изменения атмосферного давления на уровне моря

1. Во всех режимах при нажатии кнопки HISTORY (История) выполняется переключение отображения атмосферного давления на уровне моря.

2. Когда на экране отображается атмосферное давление на уровне моря, несколько раз нажмите кнопку HISTORY (История) для вывода на экран и просмотра данных об атмосферном давлении на уровне моря за каждый из последних 24-часовых периодов.

3. Если в течение 5 секунд не нажата ни одна кнопка, дисплей автоматически переключается обратно в режим атмосферного давления и прогноза погоды.

Просмотр диаграмм атмосферного давления/температуры/влажности

Отображаемая на дисплее гистограмма может быть сконфигурирована в режим отображения данных истории атмосферного давления на уровне моря, температуры и влажности для канала 1.

В режиме атмосферного давления и прогноза погоды нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) для переключения между следующими гистограммами:

- Атмосферное давление на уровне моря (должна отображаться надпись “PRESSURE” (“Давление”))

- Температура (должна отображаться иконка термометра и надпись “CH1” (“Канал 1”))

- Влажность (должна отображаться иконка RH и надпись “CH1” (“Канал 1”))

Просмотр истории фазы луны и прогноза погоды

1. В режиме атмосферного давления и прогноза погоды нажмите кнопку MEMORY (Память).

2. Должна замигать надпись “+ 0 days” (“+ 0 дней”).

3. Для просмотра истории фазы луны и прогноза погоды выполните следующие действия:

Нажмите кнопку UP (Вверх) или DOWN (Вниз) для выбора количества дней после (+ дней) или до (- дней) текущей даты. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте одну из этих кнопок.

Отображается соответствующая фаза луны.

4. Для завершения операции нажмите кнопку MEMORY (Память).

В противном случае, если в течение 5 секунд не нажата ни одна из кнопок, дисплей автоматически переключается обратно в режим атмосферного давления и прогноза погоды.

Объяснение символов диаграммы фаз луны

Полнолуние	Новолуние

Описание отображаемых символов прогноза погоды

| Отображаемый символ | Состояние прогноза погоды |
| --- | --- |
|  | Солнечно |
|  | Переменная облачность |
|  | Облачность |
|  | Дождь |
|  | Неустойчивая погода |
|  | Снег |

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Точность общего прогноза погоды на базе атмосферного давления составляет приблизительно 70 %.

2. Представлена прогнозируемая погода. Этот прогноз необязательно должен отражать текущую погодную ситуацию.

3. Иконка “Sunny”(“Солнечно”) применительно к ночному времени подразумевает ясную погоду.

2. Режим часов и оповещения/будильника

На главной консоли можно сконфигурировать режим отображения времени, календаря или всемирного скоординированного времени (время по Гринвичу) (UTC). Консоль реализует три вида сигнальных оповещений (будильника), устанавливаемых по времени (time alarms):

Однократное оповещение: активизируется один раз в заданное время

Оповещение по будним дням: активизируется ежедневно в заданное время с понедельника по пятницу

Предварительное оповещение: активизируется в заданный интервал времени (30 минут) до момента выдачи оповещения по будним дням недели, если температура в канале 1 падает до +2 ºC или ниже.

Для указанных выше видов оповещения может быть также запрограммирована продолжительность периода ожидания (snooze) (от 0 до 15 минут).

Доступ к режиму часов и оповещения/будильника

На главной консоли выполните следующие действия: нажимайте кнопку UP (Вверх) или DOWN (Вниз) до тех пор, пока не начнет мигать иконка , расположенная рядом с отображением времени/даты.

Установка времени, даты и языка

1. В режиме часов и оповещений/будильника (Clock and Alarm) нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку SET (Установка) для входа в режим настройки часов и календаря.

2. На дисплее должно замигать обозначение дня недели. Установите язык отображения информации:

С помощью кнопки UP (Вверх) или DOWN (Вниз) выберите язык отображения дня недели: English (Английский), German (Немецкий), French (Французский), Italian (Итальянский), Spanish (Испанский) или Dutch (Голландский)

Нажмите кнопку SET (Установка) для подтверждения выбранного языка.

3. Выберите код города:

С помощью кнопки UP (Вверх) или DOWN (Вниз) выберите код города для своей местности. Список имеющихся кодов см. на стр. 63.

Нажмите кнопку SET (Установка) для подтверждения выбранного кода.

4. (Если в качестве кода города был выбран код USR) Установите минуту широты: Система предлагает ввести географическую широту вашей местности в минутах.

С помощью кнопки UP (Вверх) или DOWN (Вниз) установите требуемое значение. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте одну из этих кнопок.

Нажмите кнопку SET (Установка) для подтверждения выбранного значения. Повторите эту процедуру для установки секунд географической широты, минут и секунд географической долготы.

5. (Если в качестве кода города был выбран код USR) Установите часовой пояс:

С помощью кнопки UP (Вверх) или DOWN (Вниз) установите требуемое значение с разрешением 30 минут. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте одну из этих кнопок. Нажмите кнопку SET (Установка) для подтверждения выбранного значения.

6. (Если в качестве кода города был выбран код USR или если город расположен в зоне летнего времени (DST)) Установите опцию летнего времени:

С помощью кнопки UP (Вверх) или DOWN (Вниз) включите или выключите опцию DST. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте одну из этих кнопок. Нажмите кнопку SET (Установка) для подтверждения выбранного значения.

7. Повторите указанную выше процедуру для установки года, месяца, формата отображения календаря (день/месяц или месяц/день), формата отображения времени (12-часовой/24-часовой), часов и минут местного времени.

8. После завершения этих операций дисплей возвращается в режим часов и оповещений/будильника.

Примечание: возврат в обычный режим часов и оповещений/будильника во время процедуры настройки может быть выполнен в любое время нажатием и удержанием кнопки SET (Установка). В этом случае все выбранные значения игнорируются.

Переключение между различными вариантами отображения часов/календаря

В режиме часов и оповещений/будильника при каждом нажатии кнопки SET (Установка) происходит циклический переход между следующими типами отображения часов:

- Час: Минута: День недели

- Час: Минута времени UTC (Всемирное скоординированное время)

- Час: Минута: Город

- Час: Минута: Секунда

- Месяц: День: Год (или День: Месяц: Год, в зависимости от настройки)

Активизация/деактивизация оповещений по времени

1. В режиме часов и оповещений/будильника при каждом нажатии кнопки ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) происходит циклический переход между следующими типами отображения часов:

-	Время оповещения по дням недели (если оповещение по дням недели деактивизировано, отображается символ OFF (Выкл.))

-	Время однократного оповещения (если однократное оповещение деактивизировано, отображается символ OFF (Выкл.))

-	Время предварительного оповещения (если предварительное оповещение деактивизировано, отображается символ OFF (Выкл.))

2. Когда отображаются перечисленные выше оповещения, нажатие кнопки UP (Вверх) или DOWN (Вниз) инициирует активизацию соответствующего вида оповещения.

Примечание: для возврата в нормальный режим отображения часов нажмите кнопку SET (Установка) в любой момент во время процедуры выбора оповещения.

Настройка оповещения по времени

1. В режиме часов и оповещений/будильника выберите с помощью кнопки ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) требуемый вид оповещения.

2. Нажмите и удерживайте кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) до тех пор, пока на дисплее не начнет мигать отображение часов.

3. Установите час выдачи сигнального оповещения:

С помощью кнопки UP (Вверх) или DOWN (Вниз) установите требуемое значение. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте одну из этих кнопок. Нажмите кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) для подтверждения выбранного значения.

4. Установите минуты выдачи сигнала оповещения:

С помощью кнопки UP (Вверх) или DOWN (Вниз) установите требуемое значение. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте одну из этих кнопок. Нажмите кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) для подтверждения выбранного значения.

5. Установите длительность функции ожидания (Snooze) (выбранная длительность функции ожидания распространяется на все три вида оповещения): С помощью кнопки UP (Вверх) или DOWN (Вниз) установите требуемое значение. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте одну из этих кнопок. Нажмите кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) для подтверждения выбранного значения.

6. После завершения этой процедуры на дисплее снова появляется экран выбора типа оповещения.

Примечание: предварительное оповещение не может быть активизировано, если не включено оповещение по дням недели или однократное оповещение.

Выключение/включение функции ожидания, когда активизирована функция оповещения по времени

Вход в режим ожидания выполняется следующим образом:

нажмите кнопку SNOOZE (Ожидание) для включения функции ожидания.

Примечание: оповещение автоматически входит в режим ожидания, если в течение 2 минут после выдачи оповещения не нажата ни одна из кнопок. Это событие повторяется максимум три раза.

Выключение оповещения (оповещений):

Для выключения оповещения (оповещений) нажмите кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма).

Примечание: нажатие кнопки ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) в режиме оповещения по дням недели вызывает выключение оповещения только для текущего дня. Оповещение активизируется на следующий день (если он попадает в интервал с понедельника по пятницу).

Активизация/деактивизация приема сигнала радиочасов

Для поддержания точности, обеспечиваемой атомными часами, главная консоль синхронизирует время и дату по сигналам радиочасов, передаваемым в широковещательном режиме.

Включение/выключение этой функции:

Нажмите и удерживайте кнопку UP (Вверх) в нажатом положении.

Если функция приема сигналов радиочасов (RC) активизирована, рядом с иконкой часов начинает мигать иконка в виде треугольника. Если функция приема сигналов радиочасов (RC) деактивизирована, иконка в виде треугольника исчезает с экрана.

Иконка	Уровень принимаемого сигнала RC

(мигает)

Неопределенные данные

Прием не выполнялся в течение 24 часов

Слабый сигнал, но его декодирование возможно

Сигнал высокого уровня

Примечание: радиоуправляемый сигнал времени (DCF 77) передается с короткими интервалами с центральных атомных часов, расположенных во Франкфурте-на-Майне. Зона приема составляет порядка 1500 км. Наличие препятствий, таких как бетонные стены, может уменьшить дальность приема сигнала.

3. Режим восхода/заката солнца

Время восхода и заката солнца вычисляется главной консолью на основании сконфигурированных пользователем данных о местоположении. Эти данные включают в себя долготу, широту, часовой пояс и летнее время (DST – Daylight Saving Time). Если выбран подходящий для местной зоны код города, правильные данные о местоположении генерируются автоматически. Если пользователю требуется ввести данные о своем собственном местоположении, то во время настройки необходимо выбрать в качестве кода города значение “USR” (“Пользователь”).

Предусмотрена также функция поиска, позволяющая просматривать значения времени восхода/заката солнца для различных дней года.

Доступ к режиму восхода/заката солнца

На главной консоли выполните следующее действие: нажимайте кнопку UP (Вверх) или DOWN (Вниз) до тех пор, пока в нижней левой части дисплея не начнут мигать иконки восхода и заката солнца.

Установка данных о местоположении

1. В режиме восхода/заката солнца (Sunrise/Sunset) нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку SET (Установка) для входа в режим настройки данных о местоположении.

2. В области отображения времени и оповещений (Time and Alarm) должен замигать код города. Установите информацию о городе:

С помощью кнопки UP (Вверх) или DOWN (Вниз) выберите код города для своей местности. Список всех доступных кодов городов прилагается. Вместе с обозначением города отображается соответствующая ему географическая долгота и широта.

Если требуется ввести свои географические координаты, выберите в качестве кода города значение “USR” (“Пользователь”).

Нажмите кнопку SET (Установка) для подтверждения выбранного значения.

3. Если было выбрано значение “USR”, система предлагает пользователю ввести свои географические координаты. Установите градус широты:

С помощью кнопки UP (Вверх) или DOWN (Вниз) установите требуемое значение. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте одну из этих кнопок. Нажмите кнопку SET (Установка) для подтверждения выбранного значения.

4. Повторите указанную выше процедуру для установки минуты широты, градуса долготы, минуты долготы, часового пояса города и летнего времени (DST).

5. После завершения этих операций дисплей возвращается в режим восхода/заката солнца.

Примечание: возврат в обычный режим часов и оповещений/будильника во время процедуры настройки может быть выполнен в любое время нажатием и удержанием кнопки SET (Установка). В этом случае все выбранные значения игнорируются.

Просмотр данных о местоположении

В режиме восхода/заката солнца при каждом нажатии кнопки SET (Установка) происходит циклический переход между следующими типами отображения:

- Текущее время и время восхода/заката солнца

- Календарь и время восхода/заката солнца

- Календарь и географическая долгота/широта

Просмотр времени восхода/заката солнца для различных дат

1. В режиме восхода/заката солнца нажмите кнопку MEMORY (Память).

2. Должно замигать обозначение даты.

С помощью кнопки UP (Вверх) или DOWN (Вниз) установите требуемую дату. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте одну из этих кнопок. Для выбранной даты отображается время восхода и заката солнца.

3. Для возврата в режим восхода/заката солнца нажмите кнопку MEMORY (Память) или SET (Установка).

Описание отображаемой информации о восходе/закате солнца

Время восхода солнца отображается по-разному в утренние часы и после полудня/ночью. С 12 ночи (am) до 12 дня (pm): отображается время восхода солнца для текущего дня.

С 12 дня (pm) до 12 ночи (am): отображается время восхода солнца для следующего дня. Над обозначением времени восхода солнца отображается иконка “NEXT DAY” (“Следующий день”).

В определенных местностях (особенно в местах, расположенных на большой широте) события восхода и заката солнца могут не произойти в течение 24-часового отрезка времени.

| Отображаемый символ | Состояние восхода солнца | Отображаемый символ | Состояние заката солнца |
| --- | --- | --- | --- |
| FULL | Восход солнца в предыдущий день | FULL | Закат солнца в следующий день или позже |
| ---- | Восход солнца не наступил за весь день | ----- | Закат солнца не наступил за весь день |

4. Режим температуры и влажности

Метеостанция поддерживает работу до 5 телеметрических термо/гигродатчиков (датчиков температуры/влажности), при этом каждый датчик соответствует отдельному каналу, используемому для отображения данных о температуре и относительной влажности. Температура может быть представлена в градусах по шкале Цельсия (ºC) или в градусах по шкале Фаренгейта (ºF). На дисплее отображается также тенденция изменения (повышение, устойчивое состояние или снижение) всех значений.

На основании данных о температуре и влажности воздуха внутри помещения главная консоль вычисляет уровень комфортности – Wet (Влажно), Comfort (Комфортно) или Dry (Сухо).

Для каждого канала предусмотрена функция уведомления о температуре. Можно запрограммировать ситуацию, в которой подается звуковой сигнал, если измеряемая по заданному каналу температура превышает или находится ниже предварительно сконфигурированного верхнего и нижнего предела.

Примечание: уведомления о температуре имеют гистерезис 0,5 ºC, что позволяет предотвратить постоянную генерацию сигналов уведомления из-за небольших флуктуаций вокруг значения, при котором формируется этот сигнал. Это означает, что после достижения температуры, соответствующей значению, при котором инициируется выдача уведомления, она должна упасть ниже значения уведомления плюс величина гистерезиса для деактивизации этого уведомления.

Доступ к режиму температуры и влажности

На главной консоли выполните следующие действия: нажимайте кнопку UP (Вверх) или DOWN (Вниз) до тех пор, пока в верхней правой части дисплея не начнут мигать иконки IN (Вход) и OUT (Выход).

Просмотр отображаемых данных о температуре и влажности для каждого канала

Статическое отображение:

В режиме температуры и влажности (Temperature and Humidity) при каждом нажатии кнопки CHANNEL (Канал) происходит переключение отображаемой информации, поступающей из разных каналов.

Циклическое отображение:

Для включения режима автоматического переключения между отображениями различных каналов нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку CHANNEL (Канал) до тех пор, пока на дисплее не появится иконка . После этого на экране начинается поочередное (в течение 5 секунд) отображение каждого действительного канала.

Для активизации отображения нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку CHANNEL (Канал).

Переключение между отображением температуры и точкой росы

В режиме температуры и влажности при каждом нажатии кнопки SET (Установка) происходит циклический переход между следующими типами отображения:

- Температура и относительная влажность

- Температура в точке росы и относительная влажность

Установка отображаемых единиц измерения температуры (ºC или ºF)

В режиме температуры и влажности нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку SET (Установка), при этом происходит переключение между единицами измерения, выраженными в градусах Цельсия (ºC) и градусах Фаренгейта (ºF).

Активизация/деактивизация уведомлений о температуре

1. В режиме температуры и влажности при каждом нажатии кнопки ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) происходит циклический переход между следующими типами отображения температуры канала:

-	Текущая температура для соответствующего канала

-	Уведомление о достижении верхнего предела температуры (если эта функция деактивизирована, отображается символ OFF (Выкл.)): отображается иконка .

-	Уведомление о достижении нижнего предела температуры (если эта функция деактивизирована, отображается символ OFF (Выкл.)): отображается иконка .

2. Когда отображаются перечисленные выше уведомления, нажатие кнопки UP (Вверх) или DOWN (Вниз) инициирует активизацию соответствующего вида уведомления.

Настройка уведомлений о температуре

1. В режиме температуры и влажности выберите с помощью кнопки ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) требуемый вид уведомления.

2. Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) до тех пор, пока на дисплее не начнет мигать обозначение температуры канала и иконка  или .

3. Установите значение, при котором должно выдаваться уведомление о температуре:

С помощью кнопки UP (Вверх) или DOWN (Вниз) установите требуемое значение. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте одну из этих кнопок. Нажмите кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) для подтверждения выбранного значения.

4. После завершения этой процедуры на дисплее снова появляется экран выбора типа уведомления о температуре.

Выключение активизированной функции оповещения о температуре

Выключение оповещения (оповещений) о температуре:

Для выключения оповещения (оповещений) нажмите кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма).

Просмотр максимального/минимального значения температуры и влажности канала

В режиме температуры и влажности при каждом нажатии кнопки MEMORY (Память) происходит циклический переход между следующими типами отображения температуры и влажности канала:

- Текущая температура и влажность на телеметрическом датчике

- Минимальная температура и влажность на телеметрическом датчике

- Максимальная температура и влажность на телеметрическом датчике

Сброс памяти максимальных/минимальных значений температуры и влажности канала

В режиме температуры и влажности нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку MEMORY (Память) для очистки памяти для всех каналов.

Состояние телеметрического датчика

Иконка в виде волны над отображением текущего канала указывает состояние соединения соответствующего телеметрического датчика:

Иконка	Состояние

Поиск сигналов телеметрических датчиков

Успешно установлено соединение с соответствующим телеметрическим датчиком

Сигналы не приняты в течение более 15 минут

Активизация на главной консоли функции поиска сигналов со всех телеметрических датчиков

На главной консоли можно вручную активизировать функцию поиска сигналов, передаваемых со всех телеметрических датчиков. Для принудительной активизации поиска нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку DOWN (Вниз).

5. Режим дождя

Главная консоль обеспечивает регистрацию общего количества осадков за последний час, последние 24 часа, последние сутки (вчера), последнюю неделю и последний месяц. Количество осадков может отображаться на дисплее в миллиметрах или дюймах.

Предусмотрена функция уведомления о количестве осадков за день, которая может быть запрограммирована таким образом, чтобы выдавать звуковой сигнал, если количество осадков превысило предварительно сконфигурированный предел.

Доступ к режиму дождя

На главной консоли выполните следующие действия: нажимайте кнопку UP (Вверх) или DOWN (Вниз) до тех пор, пока на дисплее не начнет мигать иконка дождя .

Просмотр статистики количества осадков

В режиме дождя при каждом нажатии кнопки SET (Установка) или MEMORY (Память) происходит циклическое переключение между различными типами отображения статистики количества осадков:

- За последний час

- За последние 24 часа

- За предыдущий (вчерашний) день

- За последнюю неделю

- За последний месяц

Рекомендация: для оценки интенсивности осадков количество осадков за последний час (Last Hour) может быть выражено в единицах “inch/hr” (“дюйм/час”) или “mm/hr” (“мм/час”).

Сброс памяти статистики количества осадков

В режиме дождя нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку MEMORY (Память) для сброса всей статистики количества осадков.

Установка единиц измерения количества осадков (дюймы или мм)

В режиме дождя нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку SET (Установка) для переключения между единицами измерения в миллиметрах и дюймах.

Активизация/деактивизация уведомления о количестве осадков за день

1. В режиме дождя при каждом нажатии кнопки ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) происходит циклическое переключение между отображением статистики текущего количества осадков и количества осадков за день (на дисплее отображается надпись “ALARM HI” (“Оповещение, высокий уровень”)).

Если функция уведомления деактивизирована, на дисплее отображается символ “OFF” (“Выкл.”), в противном случае отображается значение, при котором генерируется уведомление о количестве осадков.

2. Когда на дисплее отображается уведомление о количестве осадков, его можно активизировать/деактивизировать нажатием кнопки UP (Вверх) или DOWN (Вниз).

Настройка уведомления о количестве осадков за день

1. В режиме дождя нажмите кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) для отображения уведомления о количестве осадков за день.

2. Нажмите и удерживайте кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) до тех пор, пока на дисплее не начнет мигать уведомление о количестве осадков и надпись “ALARM HI” (“Оповещение, высокий уровень”).

3. Установите значение для уведомления о количестве осадков:

С помощью кнопки UP (Вверх) или DOWN (Вниз) установите требуемое значение. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте одну из этих кнопок. Нажмите кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) для подтверждения выбранного значения.

4. После завершения этой процедуры на дисплее снова появляется экран с отображением уведомления о количестве осадков.

Выключение активизированной функции уведомления о количестве осадков за день

Выключение уведомления о количестве осадков выполняется следующим образом:

Для выключения уведомления нажмите кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма).

6. Режим ветра

Направление ветра отображается в виде анимированного изображения компаса. Его угол может быть отображен в виде компасного румба (то есть, NW) или в виде азимута от направления на север (то есть, 22,5º).

В верхней левой части отображения данных о ветре можно установить индикацию температуры на анемометре или температуры с учетом охлаждения ветром.

В нижней левой части отображения данных о ветре указана средняя скорость ветра за последние 10 минут, а также данные о порывах ветра, уведомление о скорости ветра и уведомление о порывах ветра. Возможно также отображение записей максимальных значений скорости ветра и порывов ветра, полученных за текущий день.

Для функций уведомления о скорости ветра и порывах ветра можно запрограммировать выдачу звукового сигнала в случае превышения предварительно сконфигурированного предела скорости ветра или порывов ветра. Скорость ветра может отображаться в km/h (км/ч), mph (миль/ч), m/s (м/с) или knots (узлы).

Примечание: уведомление о скорости ветра имеет гистерезис, равный 5 миль/ч, а для уведомления о скорости порывов ветра установлен гистерезис 7 миль/ч. Гистерезис позволяет предотвратить постоянную генерацию звуковых сигналов уведомления из-за небольших флуктуаций около значения, при котором формируются эти сигналы. Это означает, что после достижения скорости ветра, соответствующей значению, при котором инициируется выдача уведомления, она должна упасть ниже значения уведомления плюс величина гистерезиса для деактивизации этого уведомления.

Доступ к режиму ветра

На главной консоли выполните следующие действия: нажимайте кнопку UP (Вверх) или DOWN (Вниз) до тех пор, пока на дисплее не начнет мигать иконка ветра .

Конфигурирование отображения данных о ветре

В режиме ветра при каждом нажатии кнопки SET (Установка) происходит циклический переход между следующими типами отображения:

- Температура с учетом охлаждения ветром, направление ветра по азимуту

- Температура с учетом охлаждения ветром, направление ветра по компасному румбу

- Температура на анемометре, направление ветра по компасному румбу

- Температура на анемометре, направление ветра по азимуту

Установка единиц измерения скорости ветра (км/ч, миль/ч, м/с или узлы)

В режиме ветра нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку SET (Установка) для переключения между единицами измерения скорости ветра – km/h (км/ч), mph (миль/ч), m/s (м/с) или knots (узлы).

Просмотр статистики ветра

В режиме ветра при каждом нажатии кнопки MEMORY (Память) происходит циклический переход между следующими типами отображения скорости ветра:

-	Текущая скорость ветра

-	Максимальная скорость ветра за день (отображается надпись “DAILY MAX” (“Максимальное значение за день”))

-	Скорость порывов ветра (отображается надпись “GUST” (“Порыв ветра”))

-	Максимальная скорость порывов ветра за день (отображается надпись “GUST DAILY MAX” (“Максимальное значение порывов ветра за день”))

Сброс памяти статистики ветра

В режиме ветра нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку MEMORY (Память) для сброса всей статистики ветра.

Активизация/деактивизация уведомлений о ветре

1. В режиме ветра при каждом нажатии кнопки ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) происходит циклический переход между следующими типами отображения скорости ветра:

- Текущая скорость ветра

- Уведомление о скорости ветра (отображается надпись “ALARM HI” (“Оповещение, высокий уровень”)

- Уведомление о порывах ветра (отображается надпись “GUST ALARM HI” (“Оповещение о порывах ветра, высокий уровень”))

Если функция уведомления деактивизирована, на дисплее отображается символ “OFF” (“Выкл.”), в противном случае отображается значение, при котором генерируется уведомление.

2. Когда на дисплее отображается уведомление о ветре, его можно активизировать/деактивизировать нажатием кнопки UP (Вверх) или DOWN (Вниз).

Настройка уведомлений о ветре

1. В режиме ветра выберите с помощью кнопки ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) требуемый вид оповещения.

2. Нажмите и удерживайте кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) до тех пор, пока на дисплее не начнет мигать уведомление и соответствующая иконка.

3. Установите значение, при котором выдается уведомление:

С помощью кнопки UP (Вверх) или DOWN (Вниз) установите требуемое значение. Для быстрого перемещения по имеющимся значениям нажмите и удерживайте одну из этих кнопок. Нажмите кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма) для подтверждения выбранного значения.

4. После завершения этой процедуры на дисплее снова появляется экран выбора типа уведомления о ветре.

Выключение активизированной функции уведомления о ветре

Выключение уведомления о ветре выполняется следующим образом:

Для выключения уведомления нажмите кнопку ALARM/CHART (Оповещение/Диаграмма).

Соединение с ПК

•	В комплект поставки включен установочный диск CD-ROM (на английском и немецком языках) и кабель длиной 2 метра для связи с базовым компьютером.

•	Внимательно прочитайте руководство, представленное на CD-ROM.

•	Возможно сохранение 200 наборов данных; набор данных представляет собой запись информации, поступившей в заданный момент времени со всех датчиков.

•	Минимальные системные требования: Windows 98 или выше.

•	Внимательно прочитайте руководство по программному обеспечению, представленное на CD-диске.

Техническое обслуживание

Замена батарей

Состояние батарей датчиков проверяется ежечасно. Если горят индикаторы разряда батарей, немедленно замените батареи соответствующего устройства.

Замена батарей главной консоли

1. Снимите крышку-защелку с задней стороны устройства и замените все батареи. Не устанавливайте старые батареи вместе с новыми.

2. Установите крышку на место.

Замена батарей телеметрических датчиков

1. Замените батареи в соответствии с инструкцией по настройке соответствующего датчика.

2. При правильной установке батарей датчик возобновляет передачу сигналов на главную консоль.

Для принудительного немедленного поиска сигналов всех телеметрических датчиков нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку DOWN (Вниз) на главной консоли.

Чистка

Для чистки главной консоли и наружных корпусов телеметрических датчиков можно использовать влажную ткань. Небольшие компоненты можно почистить кусочком хлопчатобумажной ткани или средством для чистки труб.

Не допускается использование абразивных чистящих средств и растворителей. Не допускается погружать устройства, содержащие электронные компоненты, в воду или промывать их проточной водой.

Анемометр

- 	Проверьте, что флюгарка и чашки флюгера могут свободно вращаться и что на них отсутствует грязь, мусор или паутина.

Датчик дождя

Датчик дождя, как и все дождемеры, подвержен закупорке вследствие своей воронкообразной формы. Периодическая проверка и чистка датчика дождя позволяет поддерживать необходимую точность измерения осадков.

- Отсоедините защитный экран и снимите крышку. Удалите грязь, листья или мусор, промыв детали мыльной водой и протерев их влажной тканью. Маленькие отверстия и компоненты почистите кусочком хлопчатобумажной ткани или средством для чистки труб.

- Проверьте отсутствие пауков или насекомых в воронкообразной части датчика.

- Очистите также поворотный механизм кусочком влажной ткани.

Устранение неисправностей

Вместо значения метеорологического параметра отображается пунктирная линия “---”

Пунктирная линия “---” отображается на дисплее в случае пропадания беспроводного канала связи с телеметрическим датчиком в течение следующих периодов времени:

Датчик температуры/влажности	– 15 минут

Анемометр (датчик ветра)	– 15 минут

Датчик дождя	– 30 минут

Проверьте или замените батареи соответствующего датчика. Затем нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку DOWN (Вниз) для принудительного запуска функции поиска сигналов всех телеметрических датчиков.

Если описанные выше действия не устранили проблему, проверьте тракт радиопередачи между соответствующим датчиком и главной консолью и, при необходимости, измените их местоположение.

Хотя радиосигналы могут проходить через монолитные объекты и стены, в идеальном случае датчик должен находиться на линии видимости главной консоли.

Проблемы с приемом сигналов могут быть вызваны следующими причинами:

-	Слишком большое расстояние между телеметрическим датчиком и главной консолью. (Максимальная дальность передачи в условиях открытого пространства составляет 100 м).

-	Наличие в тракте передачи материалов и объектов, экранирующих сигналы, таких как металлические поверхности, бетонные стены или густая растительность.

-	Помехи от беспроводных устройств (таких как бесшнуровые телефоны, радиогарнитуры, устройства прослушивания для контроля за детьми) и электронных бытовых приборов.

Метеорологические данные не коррелируют с данными измерений, передаваемыми по ТВ, радио или представленными в официальных сводках погоды. Метеоданные могут значительно варьироваться в зависимости от климатических условий и местоположения метеодатчиков.

Прочитайте рекомендации по размещению, включенные в данное руководство, для определения оптимального местоположения датчиков.

Неточный прогноз погоды.

Прогноз погоды – это предсказание метеоусловий, наступающих через 12–24 часа, и оно может не отражать текущее состояние погоды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данное устройство, при аккуратном с ним обращении, обеспечивает бесперебойную работу в течение многих лет. Ниже перечислены некоторые меры предосторожности:

1. Не опускайте устройство в воду.

2. Не допускается чистка устройства с использованием абразивных или коррозионных материалов. Они могут поцарапать пластмассовые детали и подвергнуть коррозии электронную схему.

3. Устройство не должно подвергаться чрезмерным усилиям, ударным воздействиям, воздействию пыли, температуры или влажности, которые могут привести к нарушению нормальной работы устройства, сокращению срока службы электронных компонентов, повреждению батарей и деформации отдельных частей устройства.

4. Не допускается теми или иными способами влиять на работу внутренних компонентов устройства. Эти действия могут привести к аннулированию гарантии и вызвать ненужные повреждения. Устройство не содержит обслуживаемых пользователем компонентов.

5. Используйте только новые батареи, указанные в руководстве пользователя. Не допускается установка одновременно старых и новых батарей, поскольку в старых батареях возможна утечка электролита.

6. Должны использоваться только щелочные батареи. Соблюдайте правильную полярность. Разряженные батареи необходимо незамедлительно заменять на новые во избежание повреждений, вызываемых утечкой электролита из батарей. В батареях содержатся вредные для организма кислоты. При работе с текущими батареями необходимо использовать защитные очки и перчатки.

Внимание! Не допускается утилизация старых электронных устройств и использованных батарей вместе с бытовыми отходами. С целью защиты окружающей среды их необходимо возвращать в розничный магазин или в место сбора отходов в соответствии с национальными и местными нормативными актами.

7. Перед эксплуатацией устройства необходимо внимательно ознакомиться с руководством пользователя.

ВНИМАНИЕ!

-	Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.

-	Из-за ограничений по печати примеры изображений, представленные в данном руководстве, могут отличаться от фактически отображаемой на дисплее информации.

-	Не допускается воспроизведение содержимого данного руководств без разрешения производителя.

Примечание:	на передней стороне корпуса можно видеть, под определенными углами, 2 линии. Эти линии возникают в процессе производства корпуса, и, к сожалению, их появление неизбежно. Однако они не оказывают никакого влияния на работу устройства.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

Изделие: SINUS

Данное изделие содержит сертифицированный передатчик и соответствует обязательным требованиям Статьи 3 Директивы R&TTE 1999/5/EC, если оно используется по своему назначению и соответствует следующим стандартам:

Эффективное использование радиочастотного спектра

(Статья 3.2 Директивы R&TTE)

применяемый стандарт(-ы)	EN 300 220-3:2000

Электромагнитная совместимость

(Статья 3.1.b Директивы R&TTE)

применяемый стандарт(-ы)	EN 301 489-1,3:2000

Директива по низковольтному оборудованию

применяемый стандарт(-ы)	EN 60950-1:2001

Дополнительная информация:

Таким образом, данное изделие соответствует Директиве по ЭМС 89/336/EC и Директиве R&TTE 1999/5/EC (Приложение II) и имеет соответствующий знак CE.

Страны, поддерживающие Директиву RTTE:

Все страны ЕС, Швейцария CH

| Питание |  |
| --- | --- |
| Базовый блок | : батареи UM-3 или “AA” 1,5 В, 4 шт. |
| Телеметрический датчик температуры/влажности | : батареи UM-3 или “AA” 1,5 В, 2 шт. |
| Выносной анемометр | : батареи UM-3 или “AA” 1,5 В, 2 шт. |
| Выносной дождемер | : батареи UM-3 или “AA” 1,5 В, 2 шт. |
| Масса |  |
| Базовый блок | : 231 г (без батарей) |
| Телеметрический датчик температуры/влажности | : 65 г (без батарей) |
| Выносной анемометр | : 315 г (без батарей) |
| Выносной дождемер | : 290 г (без батарей) |
| Размеры |  |
| Базовый блок | : 185,8 (Д) x 136,9 (В) x 32 (Г) мм |
| Телеметрический датчик температуры/влажности | : 55,5 (Д) x 101 (В) x 2 4(Г) мм |
| Выносной анемометр | : 405 (Д) x 375 (В) x 160 (Г) мм |
| Выносной дождемер | : 163 (Д) x 177 (В) x 119 (Г) мм |
| Приложение Коды городов |
| Города в США и Канаде |
| Город | Код | Смещение поясного времени | Летнее время (DST) | Город | Код | Смещение поясного времени | Летнее время (DST) |
| Атланта, Джорджия | ATL | -5 | SU | Монреаль, Квебек, Канада | YMX | -5 | SU |
| Остин, Техас | AUS | -6 | SU | Нашвилл, Теннесси | BNA | -6 | SU |
| Балтимор, Мэриленд | BWI | -5 | SU | Новый Орлеан, Луизиана | MSY | -6 | SU |
| Бирмингем, Алабама | BHM | -6 | SU | Нью-Йорк, Нью-Йорк | NYC | -5 | SU |
| Бостон, Массачусетс | BOS | -5 | SU | Оклахома-Сити, Оклахома | OKC | -6 | SU |
| Калгари, Альберта, Канада. | YYC | -7 | SU | Омаха, Небраска | OMA | -6 | SU |
| Чикаго, Иллинойс | CGX | -6 | SU | Оттава, Онтарио, Канада | YOW | -5 | SU |
| Цинциннати, Огайо | CVG | -5 | SU | Филадельфия, Пенсильвания | PHL | -5 | SU |
| Кливленд, Огайо | CLE | -5 | SU | Финикс, Аризона | PHX | -7 | NO |
| Колумбус, Огайо | CMH | -5 | SU | Питсбург, Пенсильвания | PIT | -5 | SU |
| Даллас, Техас | DAL | -6 | SU | Портленд, Орегон. | PDX | -8 | SU |
| Денвер, Колорадо | DEN | -7 | SU | Сан-Антонио, Техас | SAT | -6 | SU |
| Детройт, Мичиган | DTW | -5 | SU | Сан-Диего, Калифорния | SAN | -8 | SU |
| Эль-Пасо, Техас | ELP | -7 | SU | Сан-Франциско, Калифорния | SFO | -8 | SU |
| Хьюстон, Техас | HOU | -6 | SU | Сан-Хосе, Калифорния | SJC | -8 | SU |
| Индианаполис, Индиана | IND | -5 | NO | Сиэтл, Вашингтон | SEA | -8 | SU |
| Джексонвилл, Флорида | JAX | -5 | SU | Сент-Луис, Миссури. | STL | -6 | SU |
| Лас-Вегас, Невада | LAS | -8 | SU | Тампа, Флорида | TPA | -5 | SU |
| Лос-Анджелес, Калифорния | LAX | -8 | SU | Торонто, Онтарио, Канада | YTZ | -5 | SU |
| Мемфис, Теннесси | MEM | -6 | SU | Ванкувер, Британская Колумбия, Канада | YVR | -8 | SU |
| Майями, Флорида | MIA | -5 | SU | Ванкувер, Канада | VAC | -8 | SU |
| Милуоки, Висконсин | MKE | -6 | SU | Вашингтон, округ Колумбия | DCA | -5 | SU |
| Миннеаполис, Миннесота | MSP | -6 | SU |  |  |  |  |

| Города мира Город | Код | Смещение поясного времени | Летнее время (DST) | Город | Код | Смещение поясного времени | Летнее время (DST) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аддис-Абеба, Эфиопия | ADD | 3 | NO | Каир, Египет | CAI | 2 | sg |
| Аделаида, Австралия | ADL | 9.5 | SA | Калькутта, Индия | CCU | 5.5 | NO |
|  |  |  |  | (как Кольката (Kolkata)) |  |  |  |
| Алжир, Алжир | ALG | 1 | NO | Кейптаун, ЮАР | CPT | 2 | NO |
| Амстердам, Голландия | AMS | 1 | SE | Каракас, Венесуэла | CCS | -4 | NO |
| Анкара, Турция | AKR | 2 | SE | Чиуауа, Мексика | CUU | -6 | SU |
| Асунсьон, Парагвай | ASU | -3 | sp | Копенгаген, Дания | CPH | 1 | SE |
| Афины, Греция | ATH | 2 | SE | Кордова, Аргентина | COR | -3 | NO |
| Бангкок, Таиланд | BKK | 7 | NO | Дакар, Сенегал | DKR | 0 | NO |
| Барселона, Испания | BCN | 1 | SE | Дублин, Ирландия | DUB | 0 | SE |
| Пекин, Китай | BEJ | 8 | NO | Дурбан, ЮАР | DUR | 2 | NO |
| Белград, Югославия | BEG | 1 | SE | Франкфурт, Германия | FRA | 1 | SE |
| Берлин, Германия | BER | 1 | SE | Глазго, Шотландия | GLA | 0 | SE |
| Бирмингем, Англия | BHX | 0 | SE | Гватемала, | GUA | -6 | NO |
|  |  |  |  | Гватемала |  |  |  |
| Богота, Колумбия | BOG | -5 | NO | Гамбург, Германия | HAM | 1 | SE |
| Бордо, Франция | BOD | 1 | SE | Гавана, Куба | HAV | -5 | SH |
| Бремен, Германия | BRE | 1 | SE | Хельсинки, Финляндия | HEL | 2 | SE |
| Брисбен, Австралия | BNE | 10 | NO | Гонконг, Китай | HKG | 8 | NO |
| Брюссель, БЕльгия | BRU | 1 | SE | Иркутск, Россия | IKT | 8 | SK |
| Бухарест, Румыния | BBU | 2 | SE | Джакарта, Индонезия | JKT | 7 | NO |
| Будапешт, Венгрия | BUD | 1 | SE | Йоханнесбург, | JNB | 2 | NO |
|  |  |  |  | ЮАР |  |  |  |
| Буэнос-Айрес, Аргентина | BUA | -3 | NO | Кингстон, Ямайка | KIN | -5 | NO |

| Город | Код | Часовой пояс | Летнее время (DST) | Город | Код | Часовой пояс | Летнее время (DST) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Киншаса, Конго | FIH | 1 | NO | Осло, Норвегия | OSL | 1 | SE |
| Куала-Лумпур, Малайзия | KUL | 8 | NO | Панама, Панама | PTY | -5 | NO |
| Ла-Пас, Боливия | LPB | -4 | NO | Париж, Франция | PAR | 1 | SE |
| Лима, Перу | LIM | -5 | NO | Перт, Австралия | PER | 8 | NO |
| Лиссабон, Португалия | LIS | 0 | SE | Прага, Чешская Республика | PRG | 1 | SE |
| Ливерпуль, Англия | LPL | 0 | SE | Рангун, Мьянма | RGN | 6.5 | NO |
| Лондон, Англия | LON | 0 | SE | Рейкьявик, Исландия | RKV | 0 | NO |
| Лион, Франция | LYO | 1 | SE | Рио-де-Жанейро, Бразилия | RIO | -3 | sb |
| Мадрид, Испания | MAD | 1 | SE | Рим, Италия | ROM | 1 | SE |
| Манила, Филиппины | MNL | 8 | NO | Сальвадор, Бразилия | SSA | -3 | NO |
| Марсель, Франция | MRS | 1 | SE | Сальвадор, Чили | SCL | -4 | sc |
| Мельбурн, Австралия | MEL | 10 | SA | Сан-Паулу, Бразилия | SPL | -3 | sb |
| Мехико, Мексика | MEX | -6 | SU | Шанхай, Китай | SHA | 8 | NO |
| Милан, Италия | MIL | 1 | SE | Сингапур, Сингапур | SIN | 8 | NO |
| Монтевидео, Уругвай | MVD | -3 | SM | София, Болгария | SOF | 2 | SE |
| Москва, Россия | MOW | 3 | SK | Стокгольм-Арланда, Швеция | ARN | 1 | SE |
| Мюнхен, Германия | MUC | 1 | SE | Сидней, Австралия | SYD | 10 | SA |
| Найроби, Кения | NBO | 3 | NO | Токио, Япония | TKO | 9 | NO |
| Нанкин, | NKG | 8 | NO | Триполи, Ливия | TRP | 2 | NO |
| Китай |  |  |  |  |  |  |  |
| Неаполь, Италия | NAP | 1 | SE | Вена, Австрия | VIE | 1 | SE |
| Дели, Индия | DEL | 5.5 | NO | Варшава, Польша | WAW | 1 | SE |
| Одесса, Украина | ODS | 2 | SE | Цюрих, Швейцария | ZRH | 1 | SE |
| Осака, Япония | KIX | 9 | NO |  |  |  |  |

Определение летнего времени (DST)

SA = Австралийское летнее время.

SB = Летнее время Южной Бразилии. Изменяется ежегодно.

SC = Чилийское летнее время

SE = Стандартное европейское летнее время

SG = Египетское летнее время

SH = Гавана, кубинское летнее время

SI = Иракское и сирийское летнее время

SK = Иркутское и московское летнее время

SM = Монтевидео, уругвайское летнее время

SN = Намибийское летнее время

SP = Парагвайское летнее время

SQ = Иранское летнее время, может меняться ежегодно.

ST = Тасманийское летнее время

SU = Стандартное американское летнее время.

SZ = Новозеландское летнее время

NO DST = нет = Географические объекты, не использующие летнее время

ON = Всегда добавляется 1 час к стандартному местному времени

Технические характеристики

Приемники метеостанции

Приемник (напряжение питания =

6,0 В, Ta = 23 °C)	и датчик (напряжение питания = 3,0 В, Ta = 23 °C)

Частота ВЧ-передатчика	434 МГц

Дальность действия ВЧ-приемника	100 метров, максимум (линия прямой видимости)

Диапазон атмосферного давления	500–1100 гПа (14,75–32,44 дюйм. рт. ст.),

(на уровне моря)	(374,5 мм рт. ст. – 823,8 мм рт. ст.)

Диапазон компенсации высоты над уровнем моря	-200 ... +5 000 м (-657–16404 фут.)

Разрешение атмосферного давления	0,1 гПа ( 0,003 дюйм. рт. ст., 0,08 мм рт. ст.)

Точность атмосферного давления	+/- 5 гПа (0,015 дюйм. рт. ст., 0,38 мм рт. ст.)

Диапазон отображения температуры
наружного воздуха	-40–80 °C (-40–176 °F)

Диапазон отображения температуры воздуха 
внутри помещения	-9,9–60 °C (14,2–140 °F)

Температура в рабочем режиме	0–50 °C (32–122 °F )

Температура в режиме хранения	-20–60 °C (-4–140 °F )

Погрешность измерения температуры	+/- 1 °C или +/- 2 °F

Разрешение по температуре	0,1 °C или –0,2 °F

Диапазон отображения влажности	0–99 %

Погрешность измерения влажности	+/- 5 %

Разрешение по влажности	1 %

Цикл приема

Телеметрический термо/гигродатчик	приблизительно 47 с

Дождемер	183 с

Датчик ветра	33 с

Погрешность определения восхода/заката солнца	+/- 3 мин. (широта в пределах +/- 50°)

Диапазон определения направления ветра	16 позиций

Погрешность определения направления ветра	+/- 11,25°

Разрешение по направлению ветра	22,5°

Начальный порог направления ветра	3 миль/ч

Диапазон скорости ветра	0–199,9 миль/ч

(199,9 км/ч, 173,7 узлов, 89,3 м/с)

Погрешность определения скорости ветра 	+/- (2 миль/ч + 5 %)

Начальный порог скорости ветра	3 миль/ч

Интервал обновления показаний скорости ветра/
порывов ветра	33 секунды

Интервал выборки данных о ветре/порывах ветра	11 секунд

Диапазон измерения количества осадков 
за 1 ч/24 ч/ предыдущий день	0,0–1999,9 мм (78,73 дюймов)

Диапазон измерения количества осадков 
за последнюю неделю/последний месяц	0–19999 мм (787,3 дюймов)

Цикл снятия показаний температуры 
(внутри помещения)	10 c

Цикл снятия показаний влажности 
(внутри помещения)	10 c

CD ROM	(на английском и немецком языках)

Кабель для соединения с базовым компьютером	(2 метра)

Системные требования:	Windows 98 или выше

# Text boxes

Состояние батареи

Однократное оповещение/будильник

Оповещение/будильник по будним дням