Инструкция:

1.1Функции

Внешняя температура и влажность (частота приема 433МГц), расстояние до 30м (свободное пространство)

Возможность расширения до 3-х датчиков, детская комната, подвал и тд..

Внешняя температура и влажность с индикатором комфорта

График изменений значений погоды

Символы прогноза погоды и тенденции атмосферного давления

Абсолютное и относительно атмосферное давление

График изменений и история за последние 24/36 часов

Радио контролируемые часы с различными будильниками и датой

Фазы луны

Настенное и настольное крепление

Легкая установка. Беспроводная система

2. Элементы

2.1 Приемник (Дисплей)

A: LCD

A1: Прогноз погоды с символами и тенденциями

A2: График изменений и история за последние 24 часа

A3: Отображение фаз луны

A4: Абсолютное и относительно атмосферное давление

A5: Внешняя температура и влажность с символами индикации, номер канала, индикатор тенденций и уровень заряда батареи датчика.

A6: Внешняя температура и влажность с индикатором комфорта

A7: Радио контролируемое время секунды/день или дата, DCF символ, символ батареи погодной станции и символ тревоги

B: Кнопки

На приборе

A:▲

B: TEMP AL

C:▼

D: MODE

E: CHANNEL

F: ALARM

В батарейном отсеке

G: ▼

H: ▲

I: MEM

J: HISTORY

K: UNIT

L: PRESSURE/ALTITUDE

C: Дом

M: Отверстие для настенного крепления

N: Батарейный отсек

O: Подставка

2.2 Датчик

P: Отверстие для настенного крепления

Q: Батарейный отсек

R: RESET (внутри батарейного отсека)

3. Начало работы

3.1 Установка батарей

Откройте батарейный отсек прибора и датчика, затем положите их на стол, расстояние примерно 1,5м. Проверьте, что другие электронные приборы отключены.

Вставьте 2 батареи AA 1,5 V в батарейный отсек. Проверьте полярность.

Как только появится значок передачи данных с внешнего датчика, вставьте 2 батареи  AA 1, 5 V в батарейный отсек датчик. Проверьте полярность.

После установки батарей, будет отображаться HPa/MBar в течение 60 секунд.

В этот период вы можете установить данные вашей местности для расчета относительного давления.

Давление. Для более точной настройки мы рекомендуем установить относительное атмосферное давление сразу же после успешного получения радио контролируемого времени (см. 5.3.1)

3.2 Получение внешней температуры и влажности

После установки батарей, прибор автоматически начнет поиск датчика и его регистрацию. Внешние данные будут зарегистрированы в течение 2-х минут.

Если получение внешних данных было не удачным, на экране появится «- -». Проверьте батареи и попробуйте снова. Проверьте наличие возможных источников помех.

3.3 Radio controlled time reception

Часы будут сканировать DCF сигнал, символ DCF появится на экране.  После успешного получения сигнала в течение 3-8 минут, радио контролируемое время и символ DCF будут отображаться на экране всегда.

- Прием сигнала

- Сигнал хороший

- нет сигнала/установите время в ручную.

Нет значков – прием отключен (нажмите и удерживайте кнопку ▲ в течение 2 секунд.)

Нажмите кнопку ▲ снова, в течение 2 сек., для ручной установки.

В случае не возможности принять DCF сигнал, время может быть установлено вручную.

Время будет работать как обычные кварцевые часы (см 4.1 установка календаря и часов)

Примечание. Радио контролируемый сигнал DCF:

Покрытие зоны сигнала – 1500км от Франкфурта (Германия). Основное устройство принимает этот цифровой сигнал и преобразует его для отображения корректного зимнего/летнего времени Вашего региона. Качество приема зависит, прежде всего, от географического положения. В нормальных условиях не должно возникать проблем с приемом сигнала в зоне до 1500км от Франкфурта.

Прием DCF сигнала проводится два раза в день в 02:00 и 03:00 утра. Если не удалось принять сигнал в 03:00 утра, то следующий прием состоится через час и так далее до 06:00 утра, или до успешного приема. Если не удалось принять сигнал в 06:00 утра, то следующая попытка будет проходить на следующий день в 02:00 утра.

После приема данных тестовый период завершен, значок DCF на  дисплее часов начнет мигать в левом верхнем углу. Это означает, что часы установлены. Когда сигнал времени получен, DCF постоянно горит и отображается время. Если мигает значок DCF, но не время не устанавливается или значок DCF не появляется вообще, примите к сведению следующее:

Рекомендуемое расстояние до любого источника помех, например, от компьютерных мониторов или телевизоров является не менее 1,5 - 2 метра.

В железобетонных помещениях (подвалы, надстройки), прием сигнала естественно ослаблен. В крайних случаях, пожалуйста, разместите устройство рядом с окном.

В ночное время атмосферные возмущения намного ниже и в большинстве случаев это позволяет принимать устойчивый сигнал. Для ежедневной коррекции достаточно, чтобы сигнал принимался в течение 1 сек.

4. Управление

4.1 Ручная установка времени и календаря

Нажмите и удерживайте кнопку MODE.

Начнет мигать язык управления. Нажмите ▲ или ▼ для выбора данных. Языки: English (EN), German (GE), French (FR), Italian (IT), Spanish (SP), Dutch (NE), Swedish (SW).

Нажмите кнопку MODE и установите данные в следующей последовательности: Температура (°C / °F), год, месяц, дата, месяц/день (Американская версия) или день/месяц (Европейская версия), часы и минуты. Нажмите ▲ или ▼ для выбора желаемой сети.

Если получение DCF сигнала было успешным, данные установленные вручную будут перезаписаны.

4.2 Отображение времени

Каждое нажатие на кнопку MODE в обычном режиме, изменяет:

Время с секундами

Время с днем недели

Двойное время с днем недели

Двойное время с секундами

Дата

4.3 Двойное время

Нажмите кнопку  MODE дважды в нормальном режиме.

ZONE появится на экране.

Нажмите и удерживайте кнопку MODE.

00:00+ начнет мигать на экране. Нажмите ▲ или ▼ для выбора двойного времени с шагом в  30 минут (+15/-13 часов).

Нажмите и удерживайте ▲ или ▼ для быстрого пролистывания.

Нажмите кнопку MODE 4 раза для возврата в нормальный режим.

Сигнал

Нажмите кнопку ALARM.

►W (Время сигнала с понедельника по пятницу) и OFF или последнее установленное время отобразиться на экране. Сейчас вы можете выбрать время сигнала.

Нажмите и удерживайте кнопку  ALARM.

Час начнет мигать. Нажмите кнопку ▲ или ▼ button для выбора часа.

Нажмите кнопку ALARM и установите минуты тем же способом.

Нажмите и удерживайте ▲ или ▼, вы войдете в режим быстрого просмотра.

Подтвердите выбор кнопкой  ALARM.

Время сигнала и W появятся на экране. Будильник активирован.

4.4.1 Установка специального сигнала

Нажмите кнопку ALARM снова.

► S (время специального сигнала) и OFF или время последнего специального сигнала появятся на экране.

Нажмите и удерживайте  ALARМ.

Установите время сигнала тем же способом.

Подтвердите кнопкой ALARM.

Появится время сигнала и символ S. Сигнал активирован.

4.4.2 Установка оповещения о критической температуре (отклонение от температуры на улице = / < 2 ° C)

Нажмите кнопку  ALARM снова.

PRE-AL и OFF появятся на экране.

Нажмите и удерживайте кнопку  ALARM.

Нажмите на кнопку ▲ или ▼, если вы хотите быть разбуженным за  15, 30, 45, 60 or 90 минут до времени срабатывания будильника в случае наступления критической температуры .

Подтвердите выбор нажатием кнопки  ALARM.

4.4.3 Включение/выключение различных сигналов

Войдите в обычном режиме, нажмите кнопку MODE.

Символы времени и активации сигнала (S/W/PRE-AL) появятся на экране.

Прозвучит один из сигналов, W, S и/или PRE-AL замигают.

Нажмите кнопку  ALARM для остановки сигнала.

Пожалуйста не забывайте, что специальные сигналы должны быть активированы (S) отдельно.

Что бы отключить функцию сигнала, нажмите кнопку ▼ в соответствующем режиме оповещения.

4.5 Температура и влажность

4.5.1 История значений Max/Min

Нажмите кнопку MEM внутри батарейного отсека в нормальном режиме, на экране отобразится история минимальных значений с даты последнего сброса.

MIN появится на экране.

Нажмите кнопку MEM в нутрии батарейного отсека снова, на экране отобразится история максимальных значений температуры и влажности с даты последнего сброса.

MAX появится на экране.

Нажмите кнопку MEM снова и вы вернетесь в нормальный режим.

Нажмите и удерживайте кнопку MEM (около 5 сек.) в режиме MAX/MIN для очистки данных.

4.5.2 Динамика

Динамика изменений отображается на экране, если значения температуры и влажности увеличиваются, постоянны или убывают.

4.5.3 Сигнал внешней температуры

Нажмите кнопку  TEMP AL для установки сигнала температуры.  появится на экране и последний установленный температурный предел будет отображаться на экране.

Нажмите и удерживайте TEMP AL в течение 2-х секунд для входа в режим настройки. Температура на экране начнет мигать. Нажмите кнопку  ▼ или ▲ для установки температурного лимита. Нажмите кнопку  TEMP AL для подтверждения выбора.

Нажмите кнопку TEMP ALARM дважды для установки минимального температурного режима. появится на экране.

Нажмите и удерживайте кнопку  TEMP AL button в течение 2-х секунд для входа в режим настройки. Температура на дисплее начнет мигать. Нажмите кнопку  ▼ или ▲ для выбора нижнего температурного режима. Нажмите кнопку TEMP ALARM для подтверждения выбора.

Как только сигнал температуры сработает, начнет мигать  или . Нажмите кнопку TEMP ALARM для отключения сигнала.

4.5.4 Зона комфорта

Зоны комфорта, отображающиеся на экране:

COMFORT (комфортно):              40-70%     20°C-25°C / 68°F-77°F

WET (сыро):                   > 70%

DRY (сухо):                    < 40%

5. Атмосферное давление

5.Символы прогноза погоды

5 различных погодных символов (солнце, небольшая облачность, облачно, дождь, снег).

Отображение прогноза погоды по основному тренду на ближайшие 12/24 часа. Например, если погода облачная и отображается значок дождь, это не значит, что продукт неисправен. Это  означает, что атмосферное давление упало, и ожидается ухудшение погоды, вероятен дождь. Вероятность примерно 70 %.

Если прогноз дождя и внешней температуры ниже 0°C, отобразятся снежинки.

5.2 Тренд изменения погоды

Тренд изменений давления отображается на экране при увеличении, понижении или стабилизации давления.

5.3 Абсолютное и относительное атмосферное давление

Нажмите кнопку  PRESSURE/ALTIDUE внутри батарейного отсека и выберите относительное (SEA LEVEL) или абсолютное (LOCAL) давление в данной местности (метр/фут)

Абсолютное атмосферное давление является основной мерой измерения давления на приборе.

Относительным давлением является давление над уровне моря, оно должно быть скорректировано относительно вашей локальной высоты.

Вы можете установить относительное атмосферное давление напрямую (рекомендуется) или относительно местной высоты.

5.3.1 Установка относительного атмосферного давления (рекомендуется)

Уточните давление в соответствующих источниках  (местные метеорологические службы, www, optician, откалиброванные приборы в общественных местах, аэропорт).

Нажмите кнопку PRESSURE/ALTITUDE внутри батарейного отсека до появления SEA LEVEL.

Нажмите и удерживайте кнопку PRESSURE/ALTITUDE, экран начнет мигать. Нажмите кнопку ▲ или ▼ внутри батарейного отсека для выбора и подтверждения желаемого уровня.

Подтвердите нажатием кнопки PRESSURE/ALTITUDE.

5.3.2 Установка местной высоты

После установки батарее вы можете установить значения местной высоты.

HPa/MBar начет мигать на экране.

Нажмите кнопку UNIT. 0 появится на экране и замигают метры.

Нажмите кнопку ▲ или ▼ внутри батарейного отсека для выбора Метр или Фут  как единицу измерения

Подтвердите выбор кнопкой UNIT.

Высота начнет мигать. Нажмите кнопку ▲ или ▼ внутри батарейного отсека для установки местной высоты (с шагом 1 м / 3 фута). Удерживайте ▲ или  ▼, вы войдете в режим быстрого просмотра.

Нажмите кнопку PRESSURE/ALTIDUTE внутри батарейного отсека для подтверждения выбора.

5.4 Выбор единиц измерения

Нажмите и удерживайте кнопку UNIT.

HPa/mBar замигает на экране.

Нажмите кнопку  ▲ или ▼ button внутри батарейного отсека для выбора единицы измерения атмосферного давления HPa/mBar, inHG or mmHG.

Подтвердите кнопкой UNIT.

Нажмите кнопку PRESSURE/ALTITUDE внутри батарейного отсека пока местная высота (meter/feet) не появится.

Нажмите и удерживайте кнопку UNIT. Метр или Фут начнет мигать.

Нажмите кнопку ▲ или ▼ внутри батарейного отсека для выбора единицы измерения Метр или Фут.

Подтвердите кнопкой UNIT.

5.5 История

Нажмите кнопку HISTORY внутри батарейного отсека для просмотра данных за последние 36 часа (LOCAL) история давления (0, -1, -2…-36).

Гистограмма показывает атмосферное давление за последние 24 часа.

6. Фазы луны

Фазы луны ежедневно отображаются на экране.

А: Новолуние B : Растущая луна C: первая четверть

D: Растущая луна E: Полный F: Убывающая луна

G: последняя четверть H: Новолуние

6.1 Проверка фаз луны

Нажмите кнопку ▼ или ▲ внутри батарейного отсека.

-1 DAYS или +1 DAYS появится на экране.

Нажмите кнопку ▼ или ▲ внутри батарейного отсека для просмотра фаз луны в нужный день (+39/-39 days).

Нажмите и удерживайте каждую кнопку, вы войдете в режим быстрого просмотра.

Прибор выйдет из режима настройки автоматически, если ни одна кнопка не нажата в  течение 2 секунд..

7. Внешний датчик

После установки батарей датчик автоматически начнет передавать данные о температуре и влажности метеостанции, канал 1.

Пожалуйста, сбросьте данные и произведите  процедуру установки батарей заново, если прибор не работает должным образом. Используйте булавку, чтобы нажать на кнопку сброса внутри батарейного отсека датчика. Поменяйте батареи..

7.1 Дополнительный датчик

Если у вас более одного внешнего датчика (кат. № 30,3126), выберите канал (2 или 3) для каждого передатчика, переключение каналов внутри батарейного отсека датчика.

Вставьте 2 батареи AA 1, 5 V в датчик. Проверьте полярность.

Нажмите и удерживайте кнопку ▼ на основном приборе в течение 3 х секунд для начала приема.

Если у вас более одного датчика, нажмите кнопку “CHANNEL” для выбора датчика.

Вы также можете выбрать попеременное отображение каналов. Нажмите и удерживайте кнопку CHANNEL пока не появится символ .

Для деактивации нажмите и удерживайте кнопку CHANNEL пока не пропадет символ  .

7.2 Позиционирование дисплея и датчика

Выберите тенистое и сухое место для установки датчика. (Прямой солнечный свет искажает измерения, повышенная влажность способствует деформации электронных компонентов).

Установите прибор в необходимую позицию. Избегайте непосредственной близости от возможных источников помех, мониторы компьютеров, телевизоры и твердые металлические предметы.

Проверьте частоту передачи сигнала 433 MHz от датчика на прибор (расстояние передачи 30 m в свободном пространстве). В железобетонных конструкциях (подвалы, надстройки), принимаемый сигнал естественно ослаблен..

При необходимости установите датчик в другое место  и/или станцию.

Если передача сигнала успешна, вы можете закрепить прибор.

8.  Замена батарей

При низком заряде батарей, появится значок разряженной батареи внизу экрана времени (метеостанция) или рядом с отображением температуры соответствующего уличного датчика.

Если произошла замена батарей датчика, метеостанция должна быть перезапущена для получения нового сигнала.

Используйте только щелочные батареи. Проверьте полярность. Батареи с низким зарядом должны быть заменены как можно скорее, во избежание разлития. Батареи являются источником вредных веществ. Используйте защитные очки и перчатки для удаления батарей.

Внимание: Please не выбрасывайте старые электронные устройства и разряженные батареи в бытовые отходы. Для защиты окружающей среды, сдайте их в специализированные пункты приема.

9. Уход:

Храните прибор в сухом месте.

Не подвергайте экстремальным температурам, вибрации или шоку.

Протирайте сухой тряпкой. Не используйте абразивные вещества.

Не устанавливайте прибор вблизи источников помех / металлических каркасов, таких как компьютер или телевизор.

Если прибор работает не надлежащим образом, замените батареи.

10. Отказ от ответственности

Как указано на упаковке и этикетке, расположенной на продукте, в интересах пользователя настоятельно рекомендуется читать «Руководство пользователя». Данный продукт не должен, однако, выбрасываться в общие места сбора мусора.

Производитель и поставщик не могут нести какую-либо ответственность за любые искажения показаний и любые последствия, возникающие в связи с неправильным использованием.

Данный продукт не должен использоваться в медицинских целях для измерения температуры в домашних условиях.

Технические характеристики данного продукта могут изменяться без предварительного уведомления.

Данный продукт не является игрушкой. Хранить в недоступном для детей месте.

Ни одна часть настоящего руководства не может быть изменена без письменного согласия производителя

11. Спецификация

Диапазон приема сигнала :        30 м max.

Частота            	     :                      433 MHz

Интервал измерений датчика:                        47 sec

метеостанции :                                10 sec

Единица измерения:                           °C/°F

Температурный диапазон в помещении: -5°C.....+50°C (23°F....122°F)

Отклонение:                                                   0,1°C (0,2°F)

Влажность:                                 10%…95%

Отклонение:                                                                  1%

Температурный диапазон на улице: -10°C.....+50°C (14°F....122°F)

Отклонение:                                                                           0,1°C (0,2°F)

Влажность:                                                                                 10%…95%

Отклонение:                                                                                          1%

(отображается HHH если за пределами диапазона)

(отоюражается LLL если за пределами диапазона)

Атмосферное давление

Единица измерения:                         HPa/mBar, inHg or mmHG

Диапазон измерения:                      750mb/hPa – 1100 mb/hPa @ 25°C

22.15 – 32.49 inHG

Батареи

Метеостанция:                              2 X  AA 1.5V LR6 Щелочные батареи

Датчик:                         2 X AA 1.5V  LR6 Щелочные батареи

Директива по оконечному радио- и телекоммуникационному оборудованию 1999/5/ЕС

Краткая справка заявления о соответствии: Настоящим заявляется, что данное беспроводное передающее устройство соответствует обязательным требованиям директивы по оконечному радио- и телекоммуникационному оборудованию 1999/5/ЕС.

.

Копия подписанной и датированной декларации о соответствии

Предоставляется по запросу info@tfa-dostmann.de.

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, D - -97877 Wertheim / www.tfa-dostmann.de

# Text boxes

Außen-sender