МЕТЕОСТАНЦИЯ

Инструкция по эксплуатации

Кат. ном. 35.1111.IT

Спасибо за то, что вы выбрали беспроводную метеостанцию от компании TFA.

Перед использованием

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию.

Эта информация поможет вам ознакомиться с работой этого изделия, изучить его функции и части, подробно узнать о его первичном применении и функционировании, а также проконсультироваться в случае возникновения неисправностей.

Следование инструкции по эксплуатации поможет предотвратить нанесение ущерба изделию и потерю предусматриваемой законом гарантии вследствие появления дефектов, вызванных неправильной эксплуатации.

Мы не несем ответственность за любой ущерб, причиненный в результате несоблюдения указаний, приведенных в данной инструкции.

Пожалуйста, обратите особое внимание на советы по технике безопасности!

Пожалуйста, для дальнейшего использования следуйте инструкциям из данного руководства.

Комплект поставки

- Метеостанция (базовое изделие)

- Дистанционный передатчик

- Инструкция по эксплуатации

назначение и все преимущества новой метеостанции

- Часы с автоматической синхронизацией по сигналу точного времени DCF и возможностью ручной настройки

- Функция включения/выключения автоматической синхронизации времени (по выбору пользователя)

- Выбор часового пояса ± 12 часов

- Отображение календаря (год указан только в режиме настройки)

- Отображение 8 лунных фаз

- Прогноз погоды с индикатором изменений климата

- Температура в помещении и на улице, отображение минимальных и максимальных значений температуры

- Отображение температуры в °C

- Отображение влажности в помещении и на улице

- Отображение влажности в процентах относительной влажности (RH %)

- Индикатор низкого заряда батареи

- Настольная подставка или настенное крепление

Для вашей безопасности

- Изделие предназначено только для использования по назначению, указанному выше. Используйте это изделие только для тех целей, что оговорены в инструкции.

- Несанкционированный ремонт, модификации или изменения изделия запрещены.

- Устройство не предназначено для использования в медицине или средствах массовой информации. Предназначено только для бытового использования.

Опасно!

Риск нанесения травмы:

- Держите устройство и батареи вне досягаемости детей.

- Не кидайте батареи в огонь, не замыкайте накоротко, не разбирайте и не перезаряжайте. Существует опасность взрыва!

- Батареи содержат токсичные кислоты. Севшие батареи следует заменять как можно быстрее, чтобы избежать возможных повреждений в результате протекания батарейки. Никогда не используйте одновременно старые и новые батареи или батареи разных типов. Прежде чем брать потекшие батареи, надевайте химически стойкие защитные перчатки и очки.

!Важная информация по безопасности продукции!

- Не подвергайте изделие воздействию экстремальных температур, вибрации или ударов.

- Дистанционный передатчик защищен от брызг воды, но не является водонепроницаемым. Передатчик устанавливается в темном и сухом месте.

Элементы

## Метеостанция

Термогигрометр

- Дистанционная передача значений температуры и влажности окружающей среды на метеостанцию на частоте 868 МГц

- Альтернативное отображение температуры и влажности на улице на ЖК-дисплее

- Настенное крепление

- Устанавливать в защищенном месте (под козырьком). Избегать попадания на передатчик дождя и прямых солнечных лучей

Установка и замена батарей в термогигрометре

Дистанционный термогигрометр работает на 2 батареях AAA, IEC LR2, 1.5 B. Для установки и замены батарей, пожалуйста, выполните следующие действия:

- Снимите крышку батарейного отсека, нажав на нее большим пальцем.

- Вставьте батареи, соблюдая верную полярность (см. маркировку на аккумуляторном отсеке).

- Поставьте на место крышку батарейного отсека изделия.

## Установка и замена батарей в метеостанции

Метеостанция работает на 2 батареях AAA, IEC LR2, 1.5 B. Для установки и замены батарей, пожалуйста, выполните следующие действия:

- Вставьте палец или другой твердый предмет в отверстие по центру нижней части батарейного отсека и поднимите его, чтобы снять крышку.

- Вставьте батареи, соблюдая верную полярность (см.маркировку)

- Поставьте на место крышку отсека.

Замена батареи

- Замените батареи, когда символ батареи метеостанции появится на верхнем дисплее.

- Когда заряд батареи передатчика израсходован, изображение разряженной батареи появляется рядом со значением температуры на улице.

Примечание:

В случае замены батарей в любом из изделий, настройки всех изделий нужно сбросить, а затем установить их заново. Это необходимо, потому что при включении передатчик генерирует код безопасности. Метеостанции необходимо получить и сохранить этот код в первые 3 минуты после подачи питания на передатчик.

## Настройка

- Сначала вставьте батареи в передатчик (см. выше «Установка и замена батарей в термогигрометре»).

- В течение 2 минут после подачи питания на передатчик, вставьте батареи в метеостанцию (см. выше «Установка и замена батарей в метеостанции»). После установки батарей, все сегменты ЖК-дисплея ненадолго загорятся. Затем на дисплее появятся температура/влажность в помещении и время в виде 0:00. Если эти данные не отобразятся на дисплее в течение 60 секунд, следует вытащить батареи и подождать не менее 60 секунд прежде чем устанавливать батареи обратно. После того, как данные о микроклимате в помещении появятся на дисплее, можно переходить к следующему пункту.

- После установки батарей метеостанция начнет получать данные от передатчика. Затем данные о температуре и влажности на улице будут показаны на дисплее метеостанции. Если в течение 2 минут этого не произошло, то из обоих изделий необходимо достать батареи и снова вернуться к пункту 1 инструкции.

- В целях обеспечения уверенного приема сигнала на частоте 868 МГц, расстояние между метеостанцией и передатчиком не должно превышать 100 метров (см. примечания в разделе «Установка» и «Прием на частоте 868 МГц»).

Примечание:

В случае замены батарей в изделиях, убедитесь, что батареи не отходят от контактов. Необходимо всегда подождать не менее 1 минуты после извлечения батарей перед тем, как устанавливать их заново, в противном случае могут возникнуть проблемы с запуском и передачей сигнала.

- После завершения тестового периода приема наружных данных изображение радиовышки DCF на дисплее часов начнет мигать в верхнем левом углу. Это указывает на то, что часы обнаружили присутствие радиосигнала и пытаются его принять. Когда радиосигнал времени получен, радиовышка DCF прекращает мигать и загорается ровным светом, а на дисплее отображается время.

## ЧАСЫ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ ПО СИГНАЛУ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ DCF

Источник радиосигнала точного времени для часов с автоматической синхронизацией по сигналу точного времени DCF – это цезиевые атомные часы, находящиеся в Физико-техническом федеральном институте в Брауншвайге (Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig), отклонение времени которых составляет меньше одной секунды за миллион лет. Точное время кодируется и передается из города Майнфлинген (Германия), который находится возле Франкфурта, посредством сигнала с частотным кодированием DCF-77 (77,5 кГц). Этот сигнал имеет дальность передачи приблизительно 1500 км. Метеостанция с автоматической синхронизацией времени получает этот сигнал и декодирует его, показывая точное время с учетом перехода на летнее время и обратно.

Качество приема преимущественно зависит от географического местоположения. Обычно проблем с приемом сигнала на расстоянии до 1500 км от Франкфурта возникать не должно.

Прием сигнала DCF проводится дважды в день в 02:00 и в 03:00 утра. Если в 03:00 сигнал принять не удалось, то следующий прием состоится через час и так далее до 06:00 утра, или до тех пор, пока сигнал не будет принят. Если сигнал не будет принят до 06:00, то следующая попытка произойдет на следующий день в 02:00 утра.

Если изображение радиовышки мигает, но время не устанавливается, или изображение радиовышки не появляется совсем, то, пожалуйста, обратите внимание на следующие положения:

- Рекомендуемое расстояние до любых источников помех, таких как мониторы компьютеров или телевизоры, составляет не менее 1,5–2 метра.

- В железобетонных помещениях (подвалы, надстройки) принимаемый сигнал, естественно, слабеет. В крайних случаях, пожалуйста, размещайте изделие рядом с окном и/или поверните его передней или задней стороной в направлении франкфуртского передатчика.

- В ночное время атмосферные помехи обычно слабее, и прием сигнала возможен в большинстве случаев. Достаточно один раз в сутки принимать радиосигнал точного времени, чтобы отклонения точности хода часов не превышало 1 секунды.

## Функциональные кнопки

Метеостанции

Метеостанция имеет 3 удобных в использовании кнопки.

Кнопка SET

- Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы войти в режим ручной настройки. Часовой пояс, ручная настройка времени, календарь, функция включения/выключения автоматической синхронизации времени

## Кнопка +

- Увеличение, изменение, переключение значений в ручном режиме

## Кнопка MIN/MAX

- Нажмите для переключения максимальных и минимальных значений температуры в помещении и на улице и текущей температуры.

ЖК-дисплей

ЖК-дисплей разделен на 5 секций, отображающих время/календарь, прогноз погоды, лунный календарь, данные об условиях в помещении и на улице.

Когда метеостанция успешно приняла сигнал, загорится значок внешней передачи. (Если сигнал не принят, значок не будет отображаться на экране). Таким образом, пользователь может легко проверить, был ли последний прием успешным (значок включен) или нет (значок выключен).

Ручная настройка

Следующие настройки могут быть изменены нажатием и удерживанием кнопки SET.

- Настройка часового пояса

- Настройка времени вручную

- Настройка календаря

- Настройка функции включения/выключения автоматической синхронизации времени

Настройка часового пояса

По умолчанию на метеостанции установлен часовой пояс "0". Чтобы установить другой часовой пояс:

- Текущее значение часового пояса начинает мигать.

- Кнопкой + установите значение часового пояса. Диапазон от 0 до -12, а затем от +12 до 0 с шагом в 1 час.

- Подтвердите выбор нажатием кнопки SET и переходите к настройке времени вручную.

Ручная Настройка времени

В случае если метеостанция не может распознать сигнал точного времени DCF (например, вследствие помех, расстояния передачи и т.д.), существует функция настройки времени вручную. Часы будут работать наподобие обычных кварцевых.

- Значение часа начнет мигать.

- Используйте кнопку +, чтобы настроить часы.

- Снова нажмите кнопку SET, чтобы настроить минуты. Цифры начнут мигать.

- Используйте кнопку +, чтобы настроить минуты.

- Подтвердите выбор нажатием кнопки SET и переходите к настройке календаря.

Примечание:

Несмотря на ручную настройку, метеостанция продолжит попытки принять сигнал. Когда сигнал будет принят, время, настроенное вручную, сменится на принятое значение. Во время попытки приема сигнала изображение радиовышки DCF будет мигать. Если сигнал не был принят, то изображение радиовышки DCF не отобразится, но попытка принять сигнал повторится на следующий день.

Настройка календаря

На метеостанции датой по умолчанию устанавливается 1.1.2011. Если прием сигнала автоматической синхронизации времени осуществлен, дата автоматически изменяется на новую. Тем не менее, если сигналы не приняты, дату также можно настроить вручную.

- Значение года начнет мигать.

- Используйте кнопку + для настройки года (с 2011 по 2039).

- Снова нажмите кнопку SET для подтверждения и войдите в режим настройки месяца. Значение месяца начнет мигать.

- Используйте кнопку +, чтобы настроить месяц.

- Снова нажмите кнопку SET для подтверждения и войдите в режим настройки даты. Значение даты начнет мигать.

- Используйте кнопку +, чтобы настроить дату.

- Нажмите кнопку SET для подтверждения всех настроек календаря и переходите к настройке включения/выключения функции автоматической синхронизации времени.

## НАСТРОЙКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ

В той местности, где прием сигнала точного времени DCF невозможен, автоматическую синхронизацию времени можно отключить. Часы будут работать наподобие обычных кварцевых. (По умолчанию прием радиосигнала точного времени включен).

- Значок «ON» начнет мигать на дисплее.

- Чтобы выключить функцию синхронизации времени нажмите кнопку +.

- Подтвердите выбор нажатием кнопки SET и выйдите из режима ручной настройки.

Примечание:

Если функция автоматической синхронизации времени выключена вручную, то попытки принять сигнал точного времени DCF не будут предприниматься до тех пор, пока функция автоматической синхронизации времени включена.

Значок приема сигнала "      ” не будет отображаться на дисплее.

## Выход из режима ручной настройки

Чтобы в любой момент выйти из режима ручной настройки, дождитесь автоматического выхода из этого режима по истечении определенного времени. Режим вернется к обычному отображению времени.

## Изображение фаз луны

На метеостанции также имеется значок лунных фаз, он отображает все 8 фаз луны в течение года в соответствии с настройками календаря. Линия, располагающаяся над изображением лунных фаз, указывает на текущую фазу луны.

Прогноз погоды и прогноз изменений климата

Погодные символы

Погодные символы, находящиеся во второй секции дисплея, могут появляться в любой из следующих комбинаций:

Солнечно     Переменная облачность       Дождь

В каждом случае неожиданного или значительного изменения атмосферного давления погодные символы будут изменяться в соответствии с изменениями погоды. Если символы не изменяются, следовательно, либо атмосферное давление не изменилось, либо изменения происходят так медленно, что метеостанция не может их зарегистрировать. Тем не менее, если на дисплее отображается символ солнца или облака с дождем, то в случае, если погода улучшится (символ солнца) или ухудшится (символ дождя), изменения не отразятся на дисплее, так как эти символы уже отражают крайние значения.

Изображенные значки прогнозируют погоду с точки зрения ее улучшения или ухудшения, т.е. день необязательно будет солнечным или дождливым, как указывают символы. Например, если на настоящий момент погода пасмурная и на дисплей выведен символ дождя, то это не означает, что устройство бракованное, так как дождя нет. Это значит, что атмосферное давление упало и ожидается ухудшение погоды, но не обязательно дождь.

Примечание:

После настройки изделия в течение следующих 12–24 часов прогноз погоды может быть неточным. Это время требуется метеостанции, чтобы собрать данные по атмосферному давлению на постоянной высоте и, следовательно, дать более точные прогнозы.

Что касается прогнозирования погоды, то абсолютная точность не гарантирована. Точность прогнозирования погоды оценивается в 75 %, что обуславливается тем, что метеостанция предназначена для использования на различных территориях. На территориях, где наблюдаются резкие изменения погоды (например, переход от солнечной к дождливой погоде), прогнозы метеостанции будут более точными в сравнении с теми районами, где большую часть времени погода стабильна (например, преимущественно солнечно).

Если метеостанцию переместить в другое место, значительно выше или ниже начального местоположения (например, с первого на верхние этажи здания), то в течение следующих 12–24 часов учитывать прогноз погоды не стоит. Таким образом, это позволит избежать ошибки, в результате которой метеостанция посчитает смену местоположения за возможное изменение атмосферного давления, хотя, в действительности, это результат небольшого изменения высоты.

Индикатор изменений климата

Индикатор изменений климата работает одновременно с погодными символами (он расположен слева и справа от погодных символов). Если стрелка индикатора указывает вверх, то атмосферное давление повышается и ожидается улучшение погоды, а если стрелка индикатора указывает вниз, то атмосферное давление падает и ожидается ухудшение погоды.

С помощью этой функции пользователь может увидеть, как изменилась погода и какие изменения ожидаются. Например, если стрелка индикатора указывает вниз, а на дисплее отображается символ облачности, то, следовательно, последнее заметное изменение погоды произошло, когда было солнечно (только символ солнца). Таким образом, в следующий раз погодные изменения будут отражены на дисплее символом «Дождь», так как стрелка указывает вниз.

Примечание:

Когда индикатор изменения климата зафиксировал изменение атмосферного давления, это постоянно отражается на ЖК-дисплее.

температура/влажность в помещении

В 4 секции ЖК-дисплея отображаются данные температуры и влажности в помещении, которые автоматически обновляются.

температура/влажность на улице

В последней секции ЖК-дисплея отражаются данные температуры и влажности на улице, а также индикатор приема.

Переключение и настройка значений MIN/MAX

Просмотр минимальных/максимальных значений

Для поочередного просмотра минимальных и максимальных значений температуры в помещении и на улице несколько раз нажмите кнопку MIN/MAX.

СБРОС МИНИМАЛЬНЫХ/МАКСИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Нажмите и удерживайте кнопку MIN/MAX в течение 3 секунд, чтобы сбросить все текущие значения температуры в помещении и на улице до текущих значений температуры.

## ТЕРМОГИГРОМЕТР

Дальность передачи сигнала термогигрометра зависит от температуры. При низких температурах дальность передачи может уменьшиться. Пожалуйста, учитывайте это во время установки передатчика. Заряд батарей термогигрометра также может снизиться.

ПРОВЕРКА ПРИЕМА СИГНАЛА 868 МГц

Если данные по температуре и влажности на улице не принимаются в течение 3 минут после настройки (или во время обычной работы на дисплее метеостанции во внешней секции все время появляется «- -.-»), следует проверить следующие параметры:

- Расстояние от метеостанции или передатчика до любых источников помех, таких как компьютерные мониторы или телевизоры, должно быть не менее 2 метров.

- Не устанавливайте передатчик на поверхности или в непосредственной близости от металлических оконных рам.

- Использование таких электрических приборов, как наушники или динамики, работающих на той же частоте сигнала (868 МГц), может привести к неправильной передаче или приему сигнала. Электрические приборы, используемые соседями и работающие на той же частоте сигнала (868 МГц), могут также создавать помехи.

Примечание:

Если прием сигнала 868 МГц нормальный, нельзя открывать крышку батареи передатчика или метеостанции, так как батареи могут отойти от контактов и вызвать ошибочный сброс. Если это случилось непреднамеренно, нужно перезапустить все изделия (см. выше Настройка), в противном случае могут возникнуть проблемы с передачей радиосигнала.

Диапазон передачи от термогигрометра до метеостанции (на открытом пространстве) составляет около 100 метров. Однако он зависит от окружающей среды и уровня помех. Если сигнал не проходит, несмотря на соблюдение всех условий, нужно сбросить настройки термогигрометра и передатчика (см. выше Настройка).

## УСТАНОВКА МЕТЕОСТАНЦИИ

В комплект поставки метеостанции входят настольная подставка и настенное крепление. Перед установкой беспроводного термогигрометра на стену убедитесь, что прием внешних данных из желаемого местоположения возможен.

Настенный монтаж

- Закрепите винт (в комплект поставки не входит) на нужной стене, головка винта должна выступать из стены примерно на 5 мм.

- Используя отверстие на задней панели метеостанции, повесьте ее на винт. Осторожно потяните метеостанцию вниз, чтобы крепить ее в нужном положении.

Съемная подставка

Благодаря съемной подставке метеостанция устанавливается на любой плоской поверхности.

Установка термогигрометра

Устанавливать в защищенном месте (под козырьком). Избегать попадания на передатчик дождя и прямых солнечных лучей.

Термогигрометр устанавливается на любую плоскую поверхность или на стену с помощью монтажного кронштейна, который используется как подставка или основание настенного крепления.

Настенный монтаж

- Закрепите кронштейн на нужной стене с помощью саморезов и пластиковых дюбелей.

2.	Зафиксируйте передатчик на кронштейне.

Примечание:

Перед тем, как окончательно зафиксировать термогигрометр на стене, расположите все изделия на нужных позициях, чтобы проверить прием значений температуры и влажности на улице. Если сигнал не принимается, немного переместите термогигрометр или метеостанцию, это может помочь поймать сигнал.

Уход и обслуживание

- Изделие и передатчик необходимо протирать мягкой влажной тканью. Не используйте растворители или моющие средства. Берегите изделия от влаги.

- Вытащите батареи, если изделия долго не будет использоваться.

НЕИСПРАВНОСТИ

| Проблемы | Диагностика и метод устранения |
| --- | --- |
| Не работают индикаторы метеостанции | Удостоверьтесь, что полярность батарей соблюдена Замените батареи |
| Нет сигнала от передатчика На экран выводится «---» | Проверьте батареи в дистанционном передатчике (не используйте аккумуляторы!) Перезагрузите передатчик и метеостанцию, следуя инструкции Переустановите передатчик и/или метеостанцию на другое место Сократите расстояние между передатчиком и метеостанцией Проверьте, есть ли источники помех |
| Нет приема сигнала точного времени DCF | Функция автоматической синхронизации времени включена («ON») Переустановите метеостанцию на другое место Настройка времени вручную Дождитесь сеансов приема сигнала в ночное время |
| Неверные данные на дисплее | Замените батареи |

Если, несмотря на эти меры, ваше изделие не работает, свяжитесь с поставщиком, у которого вы его приобретали.

УТИЛИЗАЦИЯ

Это изделие было изготовлено с использованием высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно.

Никогда не выбрасывайте использованные батареи и аккумуляторы в бытовые отходы.

Как потребителя, закон обязывает вас отнести их в магазин или в места сбора отходов, соответствующих местным или национальным стандартам, в целях защиты окружающей среды.

Обозначения входящих в состав тяжелых металлов: Cd = кадмий, Hg = ртуть, Pb = свинец

Это изделие маркируется в соответствии с Директивой ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).

Пожалуйста, не выбрасывайте это изделие вместе с бытовыми отходами. Пользователь обязуется передать полностью изношенное изделие в специальные пункты сбора отходов для утилизации электрических и электронных изделий в целях обеспечения экологической совместимости отходов.

Технические характеристики:

Диапазон измерения температуры:

Температура 
в помещении:	от -9,9 до +59,9 °С с шагом 0,1 °С

(если температура за пределами диапазона, то на дисплее появляется надпись “OF.L”)

Температура 
на улице:	от -39,9 до +59,9 °С с шагом 0,1 °С

(если температура за пределами диапазона, то на дисплее появляется надпись “OF.L”)

Диапазон влажности в помещении:	от 20 % до 95 % с шагом в 1 % (На дисплее появляется знак “- -“, если температура отражается надписью OL.F; на дисплей выводится “19 %“, если влажность < 20 %, и “96 %”, если влажность > 95 %)

Диапазон влажности на улице: 	от 1 % до 99 % с шагом в 1 % (На дисплее появляется знак “- -“, если температура отражается надписью OL.F; на дисплей выводится “1 %“, если влажность < 1 %, и “99 %”, если влажность > 99 %)

Интервалы проверки данных

Температура в помещении:	Каждые 16 секунд

Влажность в помещении	:	Каждые 64 секунд

Температура и влажность на улице	Каждые 4 секунд

Дальность передачи:	До 100 метров (на открытом пространстве)

## Электропитание (рекомендуются щелочные батареи):

Метеостанция	:	2 батареи AAA, IEC LR3, 1.5V

Термогигрометр	:	2 батареи AAA, IEC LR3, 1.5V

Габариты (Д х Ш х В):

Метеостанция	:	100 х 23,3 х 159 мм

Термогигрометр	:	36 х 16 х 102,6 мм

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D – 97877 Wertheim

Никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена без письменного согласия компании TFA Dostmann. На момент сдачи в печать технические данные верны и могут быть изменены без предварительного уведомления.

декларация соответствия

Настоящим заявляем, что данное беспроводное изделие соответствует всем необходимым требованиям R & TTE Directive 1999/5/EC.

Копию подписанной и датированной декларации соответствия можно получить по запросу через info@tfa-dostmann.de.

www.tfa-dostmann.de

06/11

# Text boxes

ЖК-дисплей

Функциональные кнопки

Отверстие для подвешивания

Батарейный отсек

Подставка

+ key

Кнопка SET

Кнопка MIN/MAX

Символ лунной фазы

Индикатор изменений погоды

Календарь

Индикатор влажности в помещении в RH %

Прием DCF сигнала

Температура в помещении в °С

Значок прогноза погоды

Индикатор приема внешнего радиосигнала

Температура на улице в °С

Относительная влажность на улице в RH%

Индикатор низкого заряда батареи (метеостанция)

Индикатор низкого заряда батареи (передатчик)

Время

Мигание

Мигают часы

Мигают минуты

Год

День и месяц

Мигание

Линия (фаза луны)

Новолуние

Старая Луна

Последняя четверть

Растущая Луна

Молодая Луна

Первая четверть

Убывающая Луна

Полная Луна

Индикатор влажности в помещении в RH %

Температура в помещении в °С

Индикатор приема данных из окружающей среды

Температура на улице в °С

Относительная влажность на улице в RH %

Индикатор низкого заряда батареи (передатчик)