Руководство по эксплуатации

Номер по каталогу 35.1116

CULT – Беспроводная метеостанция

Спасибо за выбор данного прибора компании TFA.

CULT – Беспроводная метеостанция

4. Обеспечение безопасности

- Данное изделие предназначено для применения исключительно по своему назначению, описанному выше. Данное изделие должно использоваться только в рамках инструкций, содержащихся в этом руководстве.

- Несанкционированный ремонт, изменение или переделка изделия запрещены.

- Данное изделие не должно использоваться в медицинских целях и предназначено исключительно для домашнего использования в личных целях.

1.	Перед началом эксплуатации

- Внимательно прочитайте данное руководство. Приведенная в руководстве информация поможет вам ближе ознакомиться с новым устройством, изучить все его функции и компоненты, понять способы первоначального запуска и последующей эксплуатации устройства, а также получить рекомендации по устранению неисправностей.

- Следование инструкциям по эксплуатации, содержащимся в данном руководстве, позволит предотвратить повреждение устройства и сохранить ваши законные права, связанные с возникновением дефектов из-за неправильного использования устройства.

- Мы не несем ответственности за любые повреждения, вызванные несоблюдением данных инструкций.

- Особое внимание следует обратить на вопросы безопасности устройства!

- Сохраните данное руководство для  его последующего использования в качестве справочного пособия.

2.	Комплект поставки

- Беспроводная метеостанция (базовый блок)

- Выносной передатчик с держателем

- Подставка для метеостанции

- Батареи 4 x 1,5 В AAA

- Руководство по эксплуатации

3.	Область применения и краткое описание всех преимуществ вашего нового прибора

- Беспроводной канал измерения температуры наружного воздуха (433 МГц), дальность действия до 30 м (на открытом пространстве)

- Возможность расширения до трех наружных передатчиков, используемых также для контроля температуры в удаленных помещениях, например в детской комнате, винном погребе и т.п.

- Измерение температуры воздуха внутри помещения

- Индикаторы тенденции изменения погоды и максимальных I минимальных значений

- Сигнал оповещения о температуре

- Прогноз погоды с отображением 7 символов и тенденций изменения атмосферного давления

- Радиоуправляемые часы с различными сигналами оповещения/будильника, с отображением даты и дней недели (7 языков)

- Подставка для установки на столе

- Очень простая процедура установки, не требуется никаких кабелей

Внимание! Опасность получения травм

- Данный прибор и батареи необходимо хранить в недоступном для детей месте.

- Не допускается бросать батареи в огонь, замыкать накоротко, разбирать или перезаряжать. Существует опасность взрыва!

- В батареях содержатся вредные для организма кислоты. Разряженные батареи необходимо заменять как можно быстрее для предотвращения повреждений, вызываемых их утечкой. Не допускается одновременно использовать старые и новые батареи или батареи разных типов. При обращении с текущими батареями необходимо использовать защитные перчатки, устойчивые к химическим воздействиям, и защитные очки.

Важная информация по обеспечению безопасности изделия!

- Не устанавливайте прибор рядом с источниками чрезмерных температур, вибраций или ударных нагрузок.

- Должна быть обеспечена защита от влаги.

- Наружный передатчик защищен от воздействия водяных брызг, но не является водонепроницаемым. Передатчик должен устанавливаться в затененном сухом месте.

5. Компоненты

A: Дисплей (Рис. 1):

A 1:	Верхняя часть дисплея:

Прогноз погоды с отображением символов и тенденций изменения атмосферного давления

A 2:	Средняя часть дисплея

Температура наружного воздуха с отображением символа приема и номера канала. Индикатор тенденции изменения погоды и обозначение батареи передатчика

CULT – Беспроводная метеостанция

Прием данных о температуре наружного воздуха

- После установки батарей базовый блок автоматически начинает сканирование сигнала 433 МГц для регистрации термодатчика. Устройство сканирует (в течение 2 минут) значения параметров наружного воздуха.

- Если сигналы наружных датчиков не принимаются, на дисплее появляется символ "- -". Проверьте батареи и повторите процедуру. Проверьте наличие источников помех.

- Можно попытаться выполнить инициализацию вручную. Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку T в течение 2 секунд. Станция выбирает наружный передатчик только в фактически выбранном канале.

- Существует 3 разных иконки приема сигнала:

-	прием активен

-	успешный прием

-	отсутствие приема (в течение 1 часа)

Радиоуправляемый прием сигналов времени

- Часы в этом случае сканируют частотный сигнал DCF, на экране ЖК-дисплея мигает символ DCF. Если по истечении 3–8 минут происходит успешный прием временного кода, на экране ЖК-дисплея отображается время и дата радиоуправляемых часов и появляется устойчивое изображение символа DCF. Во время приема сигналов времени DCF данные о параметрах наружного воздуха не передаются.

- Существует 4 разных иконки приема сигнала:

-	прием активен

-	уверенный прием

-	слабый уровень принимаемого сигнала

-	отсутствие приема в течение последних 24 часов, время устанавливается вручную

Отсутствие иконки – прием деактивизирован (нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку в течение 2 секунд)

- Еще раз нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку  в течение 2 секунд для активизации приема вручную.

- Если часы не могут обнаружить DCF сигнал (например, из-за наличия помех, неправильно выбранной дальности передачи и т.д.), время может быть установлено вручную.

Температура воздуха внутри помещения

Индикатор тенденции изменения погоды

A 3: Нижняя часть дисплея

Время по радиоуправляемым часам (DCF) с отображением секунд/дней недели и даты

Символ приема сигнала DCF для радиоуправляемых часов

Символ батареи для базового блока станции и символы оповещения/будильника

B : Кнопки (Рис. 2):

B1: кнопка

B 2: кнопка

B 3:	кнопка mode (режим)

B 4:	кнопка mem (память)

B 5;	кнопка alarm (оповещение/будильник)

B 6:	кнопка channel (канал)

C: корпус (Рис. 2):

C 1: батарейный отсек

D: передатчик (Рис. 3):

D 1: держатель для крепления на стене

D 2: выемки для держателя

D 3: держатель для подставки для установки на столе

D 4: батарейный отсек

6. Начало работы

Установка батарей:

- Установите оба прибора на столе на расстоянии приблизительно 1,5 метра. Проверьте отсутствие поблизости других электронных устройств.

- Снимите держатель передатчика и сдвиньте крышку батарейного отсека вниз. Удалите изоляционную ленту. Установите крышку батарейного отсека на корпус, закройте крышку, сдвинув ее вверх.

- Снимите защитную фольгу с дисплея станции. Откройте батарейный отсек метеостанции, пальцами сдвинув крышку отсека  вниз. Удалите изоляционную ленту. Установите крышку батарейного отсека на корпус, закройте крышку, сдвинув ее вверх.

CULT – Беспроводная метеостанция

CULT – Беспроводная метеостанция

7.2	Установка часов и календаря вручную

- Для быстрой прокрутки значений нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку mode (режим).

- Начинает мигать цифра языка отображения дня недели. Для настройки используется кнопка или. Язык отображения дня недели: немецкий (DE), английский (En), шведский (SW), голландский (Du), испанский (SP), итальянский (IT) и французский (Fr).

- Нажмите кнопку mode (режим), отображается следующая последовательность настройки: год, месяц, дата, порядок отображения "месяц/день" (американская версия) или "день/месяц" (европейская версия), 12-часовая (после 12 часов на дисплее отображается символ PM) и 24-часовая система индикации, часы и минуты. Для установки требуемого значения нажмите кнопку или .

•	Время, установленное вручную, перезаписывается временем DCF в случае успешного приема сигнала.

7.3	Сдвоенное время

- В режиме TIME (Время) дважды нажмите кнопку mode (режим).

- На дисплее отображается надпись ZONE (Часовой пояс).

- Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку mode (режим).

- На дисплее начинают мигать символы 00:00+. С помощью кнопки или настройте сдвоенное время с шагом поясного времени 30 минут (+15/-13 часов).

- Для возврата в нормальный режим четыре раза нажмите кнопку mode (режим).

7.4	Индикация времени

•	Каждое нажатие кнопки mode (режим) в режиме TIME (Время) инициирует переключение между следующими типами отображения:

→ Время с секундами

→ Время с днем недели

→ Сдвоенное время с днем недели

→ Сдвоенное время с секундами

→ Дата

7.5	Функция будильника

7.5.1 Ручная установка будильника

•	В режиме TIME (Время) нажмите кнопку alarm (оповещение/будильник).

→ На дисплее появляется обозначение l/l/ (время выдачи сигнала оповещения/будильника в период с понедельника по пятницу) и символ OFF (Выкл.) или последнее установленное время оповещения/будильника. Теперь можно настроить время оповещения/будильника.

•	Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку alarm (оповещение/будильник).

- В этом случае часы работают как обычные кварцевые часы (см. описание ручной установки часов и календаря).

- Радиоуправляемые часы принимают сигналы в 0:00, 3:00, 6:00 и 12.00 часов утра.

Замечание относительно радиоуправляемой синхронизации времени DCF:

Основной точного времени для радиоуправляемой синхронизации времени являются цезиевые атомные часы, эксплуатируемые федеральным физико-техническим учреждением (Physikalisch Technische Bundesanstalt), расположенным в городе Брауншвайге (Braunschweig). Отклонение времени этих часов составляет менее одной секунды за миллион лет. Время кодируется и передается из города Майнфлинген (Mainflingen), расположенного недалеко от Франкфурта (Frankfurt), в виде частотного сигнала DCF-77 (77,5 кГц); дальность передачи этого сигнала составляет приблизительно 1500 км. Радиоуправляемые часы принимают этот сигнал и преобразовывают его в точное время. Переход с летнего времени на зимнее и обратно происходит автоматически. Качество приема зависит в основном от географического местоположения. Как правило, в радиусе 1500 км от Франкфурта никаких проблем с приемом сигнала не возникает.

Следует иметь в виду следующие моменты:

- Рекомендуемое расстояние до любых источников помех, таких как мониторы компьютеров или телевизоры, составляет не менее 1,5–2 метров.

- Внутри помещений из железобетона (фундаменты, надстройки) уровень принимаемого сигнала естественно снижается. В крайних случаях для улучшения приема устанавливайте устройство рядом с окном.

- В ночное время атмосферные помехи обычно ниже, и в большинстве случаев возможен нормальный прием. Одиночный ежедневный прием соответствует поддержанию точности в пределах 1 секунды.

7. Принцип работы

- Важная информация: кнопки не действуют во время сканирования DCF-сигнала.

- Прибор автоматически выходит из режима настройки, если в течение 2 минут не нажата ни одна кнопка.

- Для быстрой прокрутки выбираемых значений нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку или.

7.1 Режим времени (TIME)

- Нажмите кнопку или для перехода в соответствующую область отображения. При переходе из одной области отображения в другую выдается короткий звуковой сигнал.

- На дисплее мигает надпись TIME (Время).

- Это указывает на то, что станция находится в режиме времени (TIME).

CULT – Беспроводная метеостанция

CULT – Беспроводная метеостанция

- Начинают мигать цифры часа. Для настройки часа используется кнопка или .

- Еще раз нажмите кнопку alarm (оповещение/будильник) и настройте минуты с помощью кнопки или .

- Подтвердите введенное значение, нажав кнопку alarm (оповещение/будильник).

- На дисплее появляется время оповещения и символ W. Функция оповещения/будильника активизирована.

7.5.2	Установка времени специального оповещения

•	Снова нажмите кнопку alarm (оповещение/будильник).

→ На дисплее отображается символ S (время оповещения/будильника на субботу и воскресенье или время специального оповещения) и OFF (Выкл.) или последнее установленное время оповещения.

- Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку alarm (оповещение/будильник).

- Аналогичным образом установите время оповещения.

- Подтвердите введенное значение, нажав кнопку alarm (оповещение/будильник).

- На дисплее появляется время оповещения и символ S. Функция оповещения/будильника активизирована.

7.5.3	Установка оповещения о заморозках (температура наружного воздуха в передатчике 1: < 0 °C)

- Снова нажмите кнопку alarm (оповещение/будильник).

- На дисплее появляются символы PRE-AL (Предварительное оповещение) и OFF  (Выкл.).

- Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку alarm (оповещение/будильник).

- С помощью кнопки иливыберите значение времени, если вас требуется оповестить (разбудить) на 15, 30, 45, 60 или 90 минут раньше в связи с вероятностью заморозков.

- Подтвердите введенное значение, нажав кнопку alarm (оповещение/будильник).

7.5.4	Активизация/выключение различных значений времени оповещения

- Для возврата в нормальный режим нажмите кнопку mode (режим).

- На дисплее появляются символы времени оповещения и активизированного режима оповещения (S/W/PRE-AL).

- Во время выдачи сигнала оповещения/будильника начинают мигать символы W, S и /или PRE-AL.

- Для выключения оповещения/будильника нажмите кнопку alarm (оповещение/будильник).

- Функция оповещения/будильника сохраняется в активном состоянии с понедельника по пятницу (W).

- Следует иметь в виду, что активизация оповещения/будильника на выходные дни или для специальных случаев (S) всегда выполняется заново.

- Для выключения функции оповещения/будильника нажмите кнопку в соответствующем режиме оповещения.

- На дисплее появляется символ OFF (Выкл.).

- Для активизации функции оповещения/будильника нажмите кнопку в соответствующем режиме оповещения. На дисплее появляется время оповещения/будильника.

- Для активизации функции оповещения/будильника в случае вероятности заморозков (PRE-AL) должно быть активизировано по крайней мере одно время оповещения (S/W).

7.6	Режим температуры

- Нажмите кнопку илидля перехода в соответствующую область отображения. При переходе из одной области отображения в другую выдается короткий звуковой сигнал.

- На дисплее мигает надпись IN.

- Это указывает на то, что станция находится в режиме температуры.

7.7	Функция отображения максимального/минимального значения (Max/Min)

- В режиме температуры нажмите кнопку mem (память); на дисплее отображаются минимальные значения температуры наружного воздуха и воздуха внутри помещения, зарегистрированные с момента последнего сброса.

- На дисплее появляется надпись MIN (Минимальное значение).

- Нажмите кнопку mem (память); на дисплее отображаются максимальные значения температуры наружного воздуха и воздуха внутри помещения, зарегистрированные с момента последнего сброса.

- На дисплее появляется надпись MAX (Максимальное значение).

- Для возврата в нормальный режим еще раз нажмите кнопку mem (память).

- В режиме MAX/MIN нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку mem (память) (приблизительно 3 секунды) для очистки записей с максимальными/минимальными показаниями.

- На дисплее отображается текущее значение температуры.

7.8	Отображение температуры

•	В режиме температуры нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку mode (режим) для выбора единицы измерения температуры -  °C (шкала Цельсия) или °F (шкала Фаренгейта).

7.9	Указатели тенденции изменения температуры

•	Указатели тенденции, отображаемые на экране ЖК-дисплея, указывают тенденцию изменения температуры - увеличивается, не изменяется или уменьшается.

7.10	Оповещение о температуре наружного воздуха

•	В режиме температуры нажмите кнопку alarm (оповещение/будильник) для перехода к функции оповещения о температуре.

•	На дисплее отображается символ и OFF (Выкл.) или последний установленный верхний предел температуры.

•	При нажатии и удержании кнопки alarm (оповещение/будильник) в течение 3 секунд в нажатом положении выполняется переход в режим настройки.

| солнечно | переменная облачность | облачно | дождливо | сильный дождь | снег | снегопад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CULT – Беспроводная метеостанция

CULT – Беспроводная метеостанция

- Начинает мигать индикация температуры.

- С помощью кнопки илиустановите верхний предел температуры.

- Подтвердите введенное значение, нажав кнопку alarm (оповещение/будильник).

- Дважды нажмите кнопку alarm (оповещение/будильник) для перехода к нижнему пределу температуры.

• 	На дисплее отображается символ и OFF (Выкл.) или последний установленный нижний предел температуры.

- Нажмите кнопку alarm (оповещение/будильник) и удерживайте ее в течение 3 секунд в нажатом положении для перехода в режим настройки.

- Начинает мигать индикация температуры.

- С помощью кнопки илиустановите нижний предел температуры.

- Подтвердите введенное значение, нажав кнопку alarm (оповещение/будильник).

- При выдаче звукового сигнала оповещения о температуре мигает символ  или . Для выключения функции оповещения нажмите кнопку alarm (оповещение/будильник).

- Установленные параметры оповещения всегда действительны для всех подключенных передатчиков (CH 1, 2 и 3).

- Для деактивизации функции оповещения в соответствующем режиме оповещения нажмите кнопку .

7.11 Символы прогноза погоды

•	Существует 7 разных символов погоды:

7.13	Выносной передатчик

- После установки батарей в передатчик начинается автоматическая передача данных о температуре наружного воздуха в базовый блок по каналу 1.

- После установки батарей плотно закройте батарейный отсек передатчика.

- Если прибор работает неправильно, выполните процедуры сброса прибора и установки батарей. Замените батареи.

7.14	Дополнительные передатчики

- Если требуется использовать несколько внешних передатчиков (номер по каталогу 30.3126), выберите для каждого из дополнительных передатчиков другие каналы (2 или 3) с помощью переключателя channel (канал), расположенного в батарейном отсеке передатчика.

- Вставьте батареи в передатчик, соблюдая указанную полярность.

- Нажмите и удерживайте в нажатом положении расположенную на станции кнопку в течение 3 секунд для запуска процедуры ручной инициализации.

- Если установлено несколько (больше одного) передатчиков, то переключаться между выносными передатчиками можно с помощью кнопки channel (канал).

- Можно также выбрать опцию попеременное отображение каналов. Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку channel (канал) до тех пор, пока на экране не появится символ , указывающий функцию поочередного отображения каналов.

- Для деактивизации этой функции нажмите кнопку channel (канал), после чего этот символ исчезает с экрана.

7.15	Определение места для установки базового блока и передатчика

- Передатчик должен устанавливаться в затененном сухом месте. (Прямой солнечный свет искажает результаты измерений, а постоянная влажность вызывает нежелательное механическое напряжение в электронных компонентах).

- Установите метеостанцию в гостиной с использованием подставки для установки на столе. Следует избегать мест, расположенных вблизи источников помех, таких как мониторы компьютеров, телевизоры и цельнометаллические предметы.

- Проверьте тракт передачи сигнала 433 МГц от передатчика до дисплея (дальность передачи составляет 30 м в условиях открытого пространства). Внутри помещений из железобетона (фундаменты, надстройки) уровень принимаемого сигнала естественно снижается.

- При необходимости выберите другое местоположение передатчика и/или базового блока.

- Прогноз погоды распространяется на интервал времени от 12 до 24 часов и указывает только общую тенденцию изменения погоды. Например, если в данный момент облачно и отображается иконка дождя, это не означает, что прибор неисправен, поскольку дождь, как таковой, не идет. Это просто указывает на то, что атмосферное давление упало и ожидается ухудшение погоды, но необязательно то, что пойдет дождь. Точность прогноза составляет порядка 70 %.

- Символ солнца отображается также в ночное время, если ночь звездная.

7.12 Указатели тенденции изменения погоды

•	Указатель тенденции, отображаемый на экране ЖК-дисплея, указывает тенденцию изменения атмосферного давления – увеличивается, не изменяется или уменьшается.

|  |  | Выберите другое место для установки передатчика и/или метеостанции |
| --- | --- | --- |
|  |  | Уменьшите расстояние между передатчиком и метеостанцией |
|  |  | Проверьте наличие источников помех |
| Не принимается DCF-сигнал |  | См.: "Отсутствие приема сигнала передатчика" |
|  |  | Установлена опция ручной установки времени |
|  |  | Попытайтесь проверить прием в ночное время |
| Неправильное отображение на дисплее |  | Замените батареи |
|  | Не допускается утилизация разряженных батарей и аккумуляторов вместе с бытовыми отходами. Как потребитель, вы должны вернуть их в розничный магазин или доставить в соответствующее место сбора отходов в соответствии с национальными или местными нормативными документами с целью защиты окружающей среды. Для обозначения тяжелых металлов, содержащихся в изделии, используются следующие символы: Cd = кадмий, Hg = ртуть, Pb = свинец |
|  | Данный прибор имеет маркировку, соответствующую Директиве ЕС по утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Не допускается утилизация данного прибора вместе с бытовыми отходами. Для сохранения окружающей среды пользователь обязан сдать отработавшие устройства в соответствующий пункт приема отходов электрического и электронного оборудования. |
| 9. Устранение неисправностей Проблема Способ устранения |
| На дисплее метеостанции отсутствует изображение |  | Проверьте соблюдение правильной полярности батарей |
|  |  | Замените батареи |
| Отсутствует прием сигнала передатчика. |  | Передатчик не установлен |
| Для канала 1/2/3 на экране дисплея отображается символ "—" |  | Проверьте батареи внешнего передатчика (не используйте аккумуляторные батареи!) |
|  |  | Перезапустите передатчик и метеостанцию в соответствии с приведенными в руководстве инструкциями |
|  |  | Запустите процедуру ручного поиска сигнала передатчика |

CULT – Беспроводная метеостанция

CULT – Беспроводная метеостанция

- Если обеспечивается нормальная передача, передатчик можно смонтировать на стене. Прикрепите кронштейн к соответствующему месту стены. Передатчик просто защелкивается на держателе. При установке/извлечении передатчика в/из настенного держателя следует придерживать оба эти компонента.

- Передатчик можно также установить на плоской поверхности, прикрепив держатель к нижней части передатчика.

8. Уход и техническое обслуживание

- Чистка станции и передатчика должна выполняться с использованием мягкой увлажненной ткани. Не допускается использование растворителей или абразивных материалов.

- Если предполагается не использовать станцию в течение продолжительного периода времени, извлеките из нее батареи.

- Храните прибор в сухом месте.

8.1 Замена батарей

- Появление символа батареи на дисплее метеостанции в области отображения времени указывает на необходимость замены батарей.

- Если батареи передатчика разряжены, на дисплее рядом с областью отображения температуры наружного воздуха отображается иконка разряженной батареи.

- Откройте батарейный отсек и вставьте в него новые батареи. Проверьте соблюдение полярности батарей. Закройте крышку.

- Примечание: когда батареи заряжены, должен быть восстановлен контакт между передатчиком и приемником – поэтому всегда вставляйте новые батареи в оба блока или выполните процедуру поиска передатчика вручную.

10. Утилизация отходов

Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть подвергнуты переработке и повторному использованию.

| 11. Спецификации |  |
| --- | --- |
| Базовый блок |  |
| Диапазон измерения температуры воздуха внутри помещения: | -5 ... +50 °C +23 ...+122 °F, переключаемые единицы измерения °CI°F |
| Разрешение: | 0,1 °C/0,2 °F |
| Потребляемая мощность: | 2 x 1,5 В AAA |
| Размер корпуса: | 130 x 70 x 14 мм (без подставки) |
| Передатчик: |  |
| Диапазон измерения температуры наружного воздуха: | -20 ...+50 °C / -4 ...+140 °F, переключаемые единицы измерения °CI°F |
| Разрешение: | 0,1 °CI0,2 °F |
| Частота передачи: | 433 МГц |
| Время передачи: | приблизительно 45 с |
| Дальность передачи: | макс. 30 м |
| Потребляемая мощность: | 2 x 1,5 В AAA |
| Размер корпуса: | 38 x 105 x 18 мм |

CULT – Беспроводная метеостанция

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim. Никакая часть данного руководства не может быть воспроизведена без письменного согласия компании TFA Dostmann. Технические данные являются действительными на момент выхода руководства в печать и впоследствии могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим мы заявляем, что устройство беспроводной передачи соответствует обязательным требованиям Директивы R&TTE 1999/5/EC. Копия Декларации о Соответствии с соответствующими подписями и указанием даты предоставляется по запросу на сайте  info@tfa-dostmann.de.. www.tfa-dostmann.de	01/12

# Text boxes

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим мы заявляем, что устройство беспроводной передачи соответствует обязательным требованиям Директивы R&TTE 1999/5/EC.
Копия Декларации о Соответствии с соответствующими подписями и указанием даты предоставляется по запросу на сайте @tfa-dostmann.de.

CULT – Беспроводная метеостанция

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU