Беспроводная метеостанция  868 MГц

Инструкция по эксплуатации

Артикул 35.1125.02.IT

Спасибо, что выбрали беспроводную метеостанцию TFA!

Перед использованием внимательно прочтите инструкцию

Эта информация поможет вам освоить ваш новый прибор и в полной мере использовать все его возможности .А также подскажет вам последовательность действий для правильного начала использования и поможет избежать поломок.

Компания TFA не несет ответственность за поломку прибора из-за его неверного использования. В том числе, компания не несет ответственности за некорректное считывание данных и связанные с этим происшествий.

Пожалуйста, храните эту инструкцию все время использования прибора.

Пожалуйста, обратите особое внимание на советы по безопасности использования прибора!

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Метеостанция (базовое устройство)

- Внешний датчик

- Инструкция

КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИБОРА:

- Функция коррекции времени с помощью DCF-77 сигнала (работает на ограниченной территории РФ)

- Возможность отключения приема DCF сигнала коррекции времени

- Отображение времени в формате 24 часа

- Функция сигнала будильника (с режимом «дремания»)

- Часовые пояса (зоны) +12 часов

- Отображение температурных значений в градусах Цельсия (°C)

- Внешняя и внутренняя температура с записью МАКС/МИН значений

- Сброс МАКС/МИН значений вручную

- Прогноз погоды (3 символа) и тенденция изменения погоды

- Интервал приема сигнала от внешнего датчика 4 сек

- Индикатор заряда батареи

- Возможность закрепления на стену или установки на горизонтальную поверхность

Для БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- • Продукт предназначен исключительно для области применения, описанной выше. Продукт должен быть использован только как описано в данной инструкции.

- Данный продукт предназначен только для домашнего использования и не может быть использован в медицинских целях или других профессиональных целях.

Внимание!

Риск получения травмы:

- Берегите устройство и батарейки от детей.

- Батарейки запрещено разьирать, перезаряжать или кидать в огонь

- Риск взрыва!

- Батареи содержат вредные кислоты. Разряженные батареи должны быть как можно скорее изменены, чтобы предотвратить ущерб, вызванный негерметичностью батарей. Никогда не используйте сочетание старых и новых батареек или батареек разных типов. Носите химически стойкие защитные перчатки и очки при обращении с протекшими батарейками.

! Важная информация для безопасности устройства!

- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, вибрации или ударам.

- Внешний датчик защищен от попадания воды, но не имеет защиты от погружения в воду! Для установки датчика выберите сухое и затененное место

Элементы:

## Основное устройство

## Внешний датчик

- Переносной датчик для определения внешней температуры, сигнал на частоте 868 MГц

- Влагонепроницаемый корпус

- Возможность крепления на стену и установки на горизонтальной поверхности

Установка и замена батареек во внешнем датчике

Во внешнем датчике используются 2 батарейки тип AA (LR6), 1.5В Для установки или замены батареек проделайте следующие шаги::

- Снимите крышку отсека батареек на задней стороне датчика.

- Вставьте батарейки, соблюдая полярность (см. маркировку).

- Установите крышку отсека батареек обратно на датчик.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ОСНОВНОМ УСТРОЙСТВЕ

В основном устройстве используются 3 батарейки тип AAA (LR3), 1.5В. Для установки или замены батареек проделайте следующие шаги:

- Сдвиньте вверх крышку отсека батареек.

- Вставьте батарейки, соблюдая полярность (см. маркировку).

- Установите крышку отсека батареек обратно.

Замена батареек

- Следует заменить батарейки в основном устройстве, как только специальный символ возникнет рядом с о значением внутренней температуры.

- Следует заменить батарейки во внешнем датчике, как только специальный символ возникнет рядом с о значением внешней температуры.

Важно:

При замене батареек должен быть восстановлен контакт между основным устройством и внешним датчиком, поэтому следует заменять батарейки одновременно в обоих устройствах.

НАСТРОЙКА:

Важно: Эта метеостанция принимает сигнал ТОЛЬКО ОТ 1-го внешнего датчика.

- Сначала установите батарейки во внешний датчик (см. соответствующий раздел)

- В течение 30 сек батарейки должны быть также установлены и в основное устройство. После установки батареек все сегменты LCD экрана загорятся. Затем появится значение времени «0:00»  и отобразится погодная иконка. Если этого не произошло в течение 60 сек, выньте батарейки из обоих устройств и подождите не меньше 30 сек перед тем, как повторить все шаги этого пункта инструкции заново.

- После установки батареек основное устройство начинает принимать данные от внешнего датчика – на дисплее должна отразиться значение внешней температуры. Если этого не произошло в течение 3 мин, выньте батарейки из обоих устройств и повторите шаги пункта 1.

- Для обеспечения устойчивого приема сигнала от внешнего датчика на частоте 868МГц расстояние между основным устройством и датчиком не должно превышать 100м открытого пространства.

- После приема внешней температуры от датчика, основное устройство начинает прием DCFсигнала корректировки времени. Это может занять 3-5 мин.

## DCF – сигнал корректировки времени

Временной базой для радио контролируемого времени являются цезевые  атомные часы управляемые Physikalish Technische Bundesansalt Braunschweig. Степень их отклонения от точного времени составляет менее секунды за миллион лет. Время кодируется и  передается из Mainflingen по сигналу с чистотой DCF-77 (77.5 МГц) и имеет радиус передачи примерно в 1.500 км. Ваши радио контролируемые часы получают сигнал и преобразуют его, показывая точное летнее и зимнее время. Качество приема сильно зависит от географического положения. В нормальной ситуации проблем с приемом быть не должно в радиусе 1500 км от Франкфурта.

Прием DCF сигнала происходит ежедневно в 02:00 и 03:00. Если в 3:00 сигнал не был получен, устройство продолжает пытаться получить сигнал каждый следующий час до 6:00 (или до момента получения сигнала). Если и в 6:00 сигнал не был принят, следующая попытка произойдет в 2:00 следующего дня.

Пожалуйста, примите во внимание следующее:

- Рекомендуется держать прибор в 1.5-2 метрах от таких источников помех как телевизор и компьютер

- В железобетонных комнатах (подвалы, надстройки) сигнал обычно ослабевает. В исключительных случаях, пожалуйста, поместите прибор ближе к окну и/или поместите его передней или задней стороной к франкфуртскому передатчику.

- В ночное время  атмосферные возмущения проявляются не так сильно и в большинстве случаев прием возможен. Достаточно обеспечить прием сигнала один раз в день, чтобы погрешность в определении времени составляла менее 1 секунды.

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ:

Основное устройство:

На основном устройстве расположено 4 функциональные кнопки.

Кнопка SET

- Нажмите кнопку для инициации режима установки: Часового пояса, вкл/откл приема DCF-сигнала и ручной настройки значения времени.

- Выключение сигнала

Кнопка +

- Задать значения при различных настройках

- Выключение сигнала

Кнопка ALARM

- Нажать и удерживать для активации сигнала будильника

- Нажать для вкл/выкл будильника

- Выключение сигнала

## Кнопка MIN/MAX RESET

- Нажмите и удерживайте для сброса МИН/МАКС температурных значений

- Режим «дремания» для будильника

- Ручная настройка  и установка сигнализационных значений

LCD ЭКРАН:

*  Эта иконка появляется только при уверенном приеме сигнала от внешнего датчика основным устройством. При низком уровне сигнала этот значок НЕ отображается.

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА:

Следующие настройки могут быть сделаны вручную :

- Выбор часового пояса

- ВКЛ/ВЫКЛ приема DCF-сигнала

- Установка времени вручную

Нажмите кнопку SET и выберите желаемый режим для установки значений:

выбор часового пояса:

По умолчанию значение часового пояса задано 0. Для изменения:

- Текущее значение мигает.

- Используя кнопку  + Задайте необходимое значение. Диапазон значений: 0, -1, -2

-12, 12, 11, 10… 2, 1, 0, последовательно, с часовым интервалом.

- Нажмите SET для подтверждения выбранного значения и перехода к режиму ВКЛ/ВЫКЛ DFC-сигнала.

ВКЛ/ВЫКЛ прием DCF-сигнала

Если в вашем районе прием DCF-сигнала невозможен, следует его отключить и задать время вручную. Часы при этом будут работать как обычные кварцевые часы

- На дисплее мигает “On”.

- Используя кнопку  + измените значение на «OFF».

- Нажмите SET для подтверждения выбранного значения и перехода к режиму ручной настройки времени.

Важно:

Если прием DCF-сигнала отключен вручную, то устройство не будет пытаться принять этот сигнал до активации этой функции заново (также вручную).

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Если по каким-то причинам прием DCF-сигнала невозможен, часы будут работать как обычные кварцевые часы.

Для установки значения времени:

- Цифры часов мигают.

- Используя кнопку + задайте необходимое значение часов и нажмите SET для ьперехода к установке значений минут.

- Цифры минут мигают. Задайте необходимое значение используя кнопку  +.

- Нажмите SET для подтверждения выбранного значения и выхода из режима ручных настроек.

Важно :

Если вы не отключили DCF-сигнал и задали значение времени вручную, устройство будет пытаться получить DCF-сигнал и, когда это произойдет, скорректирует значение времени, согласно полученным данным.

Настройка сигнала Будильника

Установка времени будильника:

- Нажмите и удерживайте кнопку ALARM около 3 секпока не замигает время сигнала будильника.

- Цифры часов мигает – задайте нужное значение кнопкой  + .

- Нажмите кнопку ALARM еще раз для установки значения минут. Цифры минут мигают – используйте кнопку +  для выбора нужного значения.

- Нажмите ALARM для завершения установки времени будильника.

- Для активации/отключения функции будильника нажмите кнопку ALARM один раз. Специальный символ на дисплее показывает, что функция будильника активирована.

Важно: Длительность сигнала будильника 85 сек

Для активации режима «дремания» и выключения будильника:

- Когда будильник звонит, нажмите кнопку MIN/MAX RESET для активации режима «дремания».Сигнал выключится и зазвонит снова через 10 мин..

- Чтобы полностью отключить будильник нажмите любую кнопку, кроме  MIN/MAX RESET.

Прогноз погоды и тенденции изменения погоды

иконки прогноза погоды :

3 иконки могут отображаться в любой из следующих комбинациях :

Для каждого внезапного или существенного изменения давления воздуха, погодные иконки будут обновляться соответствующим образом, отображая изменения погоды. Если значки не меняются, значит или давление воздуха не изменилось или было слишком медленным для регистрации метеостанцией. Однако, если погода улучшается (при текущей икоке «Солнечно») или ухудшается (при текущей иконке «Дождь»)  смены значка не будет, поскольку иконки  уже в своих «крайностях».

Значки отображают прогноз погоды с точки зрения становится лучше или хуже, и не обязательно соответствуют настоящему состоянию «солнечно» или «дождливо». Например, если текущая погода облачная и отображается значок дождей, это не значит, что продукт неисправен. Это просто означает, что давление воздуха упало и погода должна ухудшиться, но не обязательно до дождя.

Важно:

## После настройки, прогнозами погоды следует пренебрегать ближайшие 12-24 часа. Это даст метеостанции достаточное время для сбора данных о давлении воздуха на постоянной высоте и, следовательно, обеспечит более точный прогноз. Уровень точности прогноза погоды около 75%, т.к. данный прибор был разработан для бытового (домашнего) применения в различных географических областях. В районах, которые испытывают резкие изменения погоды (например от солнечно до дождя), прогноз метеостанции будет более точным по сравнению с использованием в местах, где погода неизменна большую часть времени (например, солнечно).

Если метеостанция перемещается в другое место значительно выше или ниже его текущего положения  (например с первого этажа на верхние этажи дома), извлеките батареи и вставьте их через 30 секунд. Таким образом, метеостанция настроится на возможное изменение в атмосферном давлении, связанные с небольшим изменением высоты ее положения. Игнорируйте прогнозы погоды на ближайшие 12 - 24 часа после перемещения прибора.

ИНДИКАТОР ТЕНДЕНЦИИ ПОГОДЫ
Индикаторы тенденции погоды (расположены слева и справа от иконки погоды). работают вместе с иконками прогноза погоды  Когда индикатор указывает вверх, это означает, что давление растет, и погода улучшится, но когда индикатор указывает вниз -  давление падает, и погода, как ожидается, станет хуже.

Учитывая это, вы увидите текущее и  ожидаемое изменение погоды. Например, если индикатор указывает вниз вместе с иконкой «переменная облачность», а последнее заметное изменение в Погоде было при значке «солнечно», то, ожидаемо, следующее изменение в Погоде будет облачной с дождем (так как индикатор указывает вниз).

Важно:

Как только индикатор тенденции погоды зарегистрировал изменения в атмосферном давлении, он будет постоянно отображен на дисплее.

# ЗНАчения МАКС/МИН внутренней температуры

Важно:  Диапазон МИН/МАКС значений внутренней температуры -9ºC … + 38ºC

# ЗНАчения МАКС/МИН внешней температуры

# .

Важно:  Диапазон МИН/МАКС значений внешней температуры -40ºC … + 60ºC

Сброс мин/макс значений температур

Важно: Все Мин/МАКС значения сбрасываются одновременно.

- В обычном режиме нажмите и удерживайте кнопку MIN/MAX RESET 3 сек. Все значения МИН/МАКС температур сбросятся.

# ПРОВЕРКА ПРИЕМА СИГНАЛА 868 МГц

Основное устройство должно начать принимать сигнал от внешнего датчика в течение 3 мин после запуска (установки батареек). Если по прошествии этого времени на дисплее не отобразилось значение внешней температуры,  проверьте следующее:

1.	Основное устройство и внешний датчик должны находится не менее чем в 1,5-2м от любых устройств, которые могут создавать помехи в передаче сигнала (например телевизор, компьютер и т.п.).

2.	Не размещайте метеостанцию на или в непосредственной близости от металлических рам.

3.	Использование других электронных устройств, работающих на той же частоте 868Мгц (например наушников, микрофонов) может привести к помехам и некорректной передаче/приемке сигнала..

4.	Также вы можете получать помехи от соседей, использующих электронные устройства, работающие на той же частоте.

Важно:

Если сигнал передается без помех, не стоит открывать крышку батарейного отсека на основном устройстве или внешнем датчике. Это может привести к тому, что батарейка сдвинется с контакта, что приведет к сбросу всех настроек и/или потере сигнала от датчика. Если это все же произошло, выполните заново все настройки (как при первоначальном включении устройства). В противном случае могут возникнуть проблемы с передачей/приемом сигнала от внешнего датчика.

Дальность передачи сигнала от датчика к основному блоку составляет около 100 м (на открытом пространстве). Однако, это зависит от окружающей среды и уровня помех.

Если при соблюдении всех факторов сигнал не принимается, следует повторить все пункты настройки.

Установка основного блока:

Основной блок может быть повешен на стену или просто поставлен на горизонтальную поверхность.

Прежде чем закреплять устройство на стене, убедитесь, что данные от внешнего датчика могут приниматься в данном месте.

На стене

- Зафиксируйте винт (не поставляется в комплекте) в выбранной точке стены, оставив не вкрученным примерно 5 мм вместе с головкой винта.

- Снимите подставку с основного устройства , потянув его вниз. Повесьте основное устройство на винт (убедитесь, что оно полностью зафиксировано, прежде чем отпустить).

На горизонтальной поверхности

С помощью складной подставки основное устройство может быть размещено на любой горизонтальной поверхности.

Установка внешнего датчика:

Выберете защищенное место. Избегайте прямого попадания дождя и солнечных лучей.

Датчик поставляется с держателем, который может быть закреплен на стене с помощью 2-х винтов. Он может быть также размещен на любой горизонтальной поверхности, путем крепления держателя снизу датчика (в качестве подставки).

На стене:

- Закрепите держатель в выбранной точке стены используя винты и пластиковые дюбели.

- Защелкните датчик на держатель.

Важно:

Прежде чем фиксировать датчик, установите все части системы (датчик и основное устройство) на выбранные позиции и убедитесь, что сигнал от внешнего датчика без помех принимается основным устройством. В случае возникновения проблем переместите датчик и/или основное устройство до получения устойчивой связи между ними.

Хранение и уход

- Очищайте прибор и передатчик мягкой влажной тканью. Очищайте прибор и передатчик с мягкой влажной тканью. Не используйте растворители или чистящие средства. Защищайте от влаги.

- Если вы планируете не использовать прибор в течение длительного времени – обязательно выньте из него батарейки!

### Возможные неполадки

| проблема | решение |
| --- | --- |
| Нет индикации на основном устройстве | Проверьте полярность батареек Замените батарейки |
| Нет сигнала от внешнего датчика Отображается "---" | Проверьте батарейки внешнего датчика (не используйте аккумуляторы!) Перезапустите метеостанцию (см. инструкцию) Измените положение основного устройства и/или внешнего датчика Уменьшите дистанцию между внешним датчиком и основным устройством Проверьте, нет ли приборов, создающих помехи |
| Не принимается сигнал DCF | Включите («On») прием сигнала в меню ручных настроек Поменяйте положение основного устройства Задайте время вручную Дождитесь попытки приема в ночное время |
| Некорректно отображаются данные | Замените батарейки |

Waste disposal

Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть подвергнуты переработке и повторному использованию

Не допускается утилизация разряженных батарей и аккумуляторов вместе с бытовыми отходами. Как потребитель, Вы должны вернуть их в розничный магазин или доставить в соответствующее место сбора отходов в соответствии с национальными или местными нормативными документами с целью защиты окружающей среды. Для обозначения тяжелых металлов, содержащихся в изделии, используются следующие символы: Cd = кадмий, Hg = ртуть, Pb = свинец

.

Данный прибор имеет маркировку, соответствующую Директиве ЕС по утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE).

Не допускается утилизация данного изделия вместе с бытовыми отходами. Для сохранения окружающей среды пользователь обязан сдать отработавшие устройства в соответствующий пункт приема отходов электрического и электронного оборудования.

Спецификация:

Использовать при температуре	: 	5ºC … 40ºC

Измеряемый диапазон температур:

Основное устройство	:	 -9.9ºC … +37.8ºC с шагом 0.1ºC

(“OF.L” отображается, если измеряемая температура выходит за рамки данного диапазона)

Внешний датчик 	:	-39.9ºC … +59.9ºC с шагом  0.1ºC

(“OF.L” отображается, если измеряемая температура выходит за рамки данного диапазона)

Измерение температуры основным устройством: 	каждые 16 сек

#### Измерение температуры внешним датчиком : 	каждые 4 сек

Потребляемая мощность:

Основное устройство	: 	3 x AAA (LR3), 1.5В

Внешний датчик	:	2 x AA (LR6) 1.5В

Цикл жизни батареек  (рекомендованы щелочные батарейки):

Основное устройство		: 	примерно 12 месяцев

Датчик		:	примерно  24 месяца

Размеры (Д x Ш x В) :

Основное устройство	:	170.8 x 28.3 x 127мм

Внешний датчик 	:	38.2 x 21.2 x 128.3 мм

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D - -97877 Wertheim

Никакая часть данного руководства не может быть изменена без письменного согласия TFA-Dostmann. Спецификация этого продукта может меняться без уведомлений.

# Text boxes

Отверстие для крепления на стену

Функциональные кнопки

Функциональные кнопки

LCD экран

Отсек для батареек

Подставка

Значение МИН/МАКС внутренней  температуры

+

SET

MIN/MAX RESET

ALARM

Время

Сигнал будильника (активирован)

Низкий  заряд батареии (основное устройство)

Сигнал приема значений от датчика *

Внутренняя температура °C

Внешняя температура  °C

Низкий заряд батареи (датчик)

Тенденция изменения погоды

Значение МИН/МАКС внешней температуры

Прием  DCF- сигнала

Символ прогноза погоды

Часовой пояс (мигает)

мигает

Минуты (мигают)

Часы (мигают)

Индикация сигнала  (ВКЛ)

Время сигнала

Дождь

Переменная облачность

Солнечно

Indoor =внутренняя

Внутренняя температура

МАКС значение

МИН значение

Outdoor=внешняя

Внешняя температура

МАКС значение

Сигнал приема значений от датчика

МИН значение