Метеостанция

Инструкция по эксплуатации

Артикль: 35.1135.01 и 02

Благодарим Вас за выбор продукции TFA.

Перед началом использования, пожалуйста, внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.

Приведенная в руководстве информация поможет Вам ознакомиться с новым устройством, изучить все его функции и компоненты, понять способы первоначального запуска и последующей эксплуатации устройства, а также получить рекомендации по устранению неисправностей.

Мы не несем ответственности за любой ущерб, причиненный в результате неисполнения указаниям данной инструкции. Также мы не  несем ответственности за неправильные показания прибора и за любые наступающие в связи с этим последствия.

Особое внимание следует обратить на вопросы обеспечения безопасности устройства!

Сохраните данное руководство для его последующего использования в качестве справочного пособия.

Для Вашей безопасности:

• Данный продукт предназначен исключительно для области применения, описанной выше.

Продукт может быть использован только согласно указаниям инструкции.

• Несанкционированный ремонт, калибровка или изменение продукта запрещены.

Внимание!

Опасность получения травм:

• Храните метеостанцию  и элементы питания в недоступном для детей месте.

• Не бросайте батареи в огонь, не разбирайте и не перезаряжайте батареи. Опасность взрыва!

• Батареи содержат вредные кислоты. Батареи с низким уровнем заряда должны быть заменены как можно скорее, чтобы предотвратить ущерб, вызванный утечкой данных кислот.

• Никогда не используйте комбинацию старых и новых батареек, батареек  разных типов. Используйте защитные перчатки и очки при обращении с протекшими батареями.

! Важная информация по безопасности продукции!

• Не подвергайте прибор воздействию чрезмерных температур, вибраций или ударных нагрузок.

• Внешний датчик защищен от воздействия брызг воды, но не является водонепроницаемым. Выберите затененное и сухое место для датчика.

• Защищайте продукт от влаги.

Элементы и кнопки

Базовая станция

Дисплей

Время с секундами

Будильник и символ DST

Символ приема сигнала DCF

Прогноз погоды с погодными символами

Температура и уровень влажности в помещении

Символ канала приема данных

Символ холода

Температура и уровень влажности снаружи

Символ заряда батареи внешнего датчика

Номер канала

Кнопки

Кнопка SNOOZE/LIGHT

Кнопка ALARM/SET

Кнопка CH/+

Кнопка MEM/-

Кнопка DISPLAY/SET

Переключатель °C/°F

Кнопка SENSOR

Кнопка RCC

Кнопка RESET

Внешний датчик

Спереди

Светодиодная лампочка

Номер канала

Температура снаружи  / уровень влажности снаружи последовательно

Символ заряда батарейки

Сзади

Отверстие для крепления на стене

Отсек для батареек

Внутри батарейного отсека

Кнопка RESET

Переключатель каналов CH 1-2-3

Начало работы

• Поместите базовую станцию ​​и внешний датчик на столе на расстоянии примерно 1,5 метра. Убедитесь, чтобы поблизости не было никаких других электронных устройств.

• Снимите защитную пленку с метеостанции

• Откройте крышку батарейного отсека метеостанции и установите 2 новые батарейки 1,5В типа АА, убедитесь в соблюдении полярностей. Закройте батарейный отсек.

• Откройте батарейный отсек внешнего датчика

• Для первого внешнего датчика установите переключатель каналов CH 1/2/3 на первом канале.

• Установите 2 новые батарейки 1,5В типа АА, убедитесь в соблюдении полярностей. На дисплее отобразится температура снаружи, уровень влажности снаружи последовательно и номер канала – 1. Световой индикатор будет мигать.

• Сначала с помощью острого предмета нажмите на кнопку RESET на метеостанции, затем нажмите кнопку RESET в батарейном отсеке внешнего датчика. Закройте батарейный отсек внешнего датчика.

• На дисплее метеостанции отобразятся показатели температуры и уровня влажности в помещении, начнется загрузка внешних показателей, будет мигать сигнал приема данных. В случае успешной загрузки данных, на дисплее отобразятся внешние показатели и номер канала приема.

• Если загрузка наружных показателей не удается, на дисплее появляется "- -". Проверьте исправность батареек и попробуйте снова. Проверьте наличие видимых помех.

• Вы можете произвести настройку вручную. Нажмите кнопку SENSOR на метеостанции.

Прием радиоуправляемого времени

• Примерно через 5 минут после установки батареек часы начнут сканировать DCF сигнал, на экране в это время будет мигать DCF символ. Через 6-16 минут сигнал DCF должен быть успешно принят; после этого радиоуправляемое время и символ DCF отображаются постоянно на дисплее.

• Вы также можете произвести настройки вручную

• Нажмите кнопку RCC

• На дисплее будет мигать DCF символ.

• Для прерывания приема сигнала нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопку RCC. Символ DCF исчезнет.

• Прием DCF сигнала всегда происходят утром с 2:00 до 8.00 часов, в 14.00 и в 20.00. Если прием сигнала не состоялся в 2:00 часа, дальнейшие попытки будут предприниматься снова в 3:00 и 4.00 часа утра.

• Если часы не могут обнаружить DCF сигнал (например, из-за нарушений, большого расстояния и т.д.), время можно установить вручную. Символ DCF исчезнет, и часы будут работать как обычный кварцевые часы. (См. Ручная настройка часов).

Прием Радиоуправляемого времени
• Основой для радиоуправляемой установки времени служат Цезиевые атомные часы, работающие в Федеральном физико-техническом Брауншвейгском центре (Германия), которые имеют отклонение во времени в размере одной секунды на каждый миллион лет. Время кодируется в радиосигнал и передается из местечка Майнфлинген под Франкфуртом на частоте устройства считывания данных DCF-77 (77,5 кГц), зона передачи и приема сигнала составляет около 1 500 км. Ваша радиоуправляемая метеостанция принимают этот сигнал и преобразовывают его в показания точного времени, учитывая переход на летнее или зимнее время.

• Качество приема зависит в большой степени от географического месторасположения. В обычных условиях не должно быть проблем с приемом радиосигнала в пределах радиуса 1 500 км от Франкфурта.

Пожалуйста, обратите внимание:

• Рекомендованное расстояния до любого источника помех, такого как монитор компьютера или телевизор, должно быть не менее 1,5-2,0 м.

• Внутри комнат, построенных из железобетонных конструкций (цокольные помещения, массивные каркасы), принимаемый сигнал будет, естественно, значительно слабее. В крайних случаях поместите Ваше устройство как можно ближе к окну и/или сориентируйте его переднюю или заднюю панель в направлении передатчика во Франкфурте.

• В ночное время атмосферные помехи обычно ослабевают, и в большем числе случаев прием становится возможным. Прием сигнала один раз в день позволяет обеспечить отклонение точного времени показаний часов менее чем на 1 секунду.

Управление

• Устройство автоматически выходит из режима настройки, если ни одна кнопка не нажата в течение длительного периода времени.

• Нажмите и удерживайте кнопку CH/+ или MEM/- в режиме настроек для быстрого пролистывания.

Ручная настройка часов

• Нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопку DISPLAY/SET.

• На дисплее начнет мигать 12/24-ой формат времени (12-ти часовой по умолчанию).

• Нажмите кнопку CH/+ или MEM/- для выбора формата времени (при 12-ти часовом формате на дисплее появится AM или PM).

• Нажмите кнопку DISPLAY/SET для установки остальных параметров в следующей последовательности: часы, минуты, секунды, часовой пояс (по умолчанию 00). Регулировка происходит с помощью кнопок CH/+ или MEM/-.

• Подтвердите установку нажатием кнопки DISPLAY/SET.

• Ручная установка времени будет перезаписана в случае приема сигнала DCF.

Установка часового пояса
• В режиме настройки вы можете изменить часовой пояс (-23 / + 23).
• Изменение часового пояса необходимо для стран, где есть прием сигнала DCF, но часовой пояс отличается от немецкого времени (например, +1 = один час позже).
• Нажмите кнопки CH/+  или MEM/- для управления.
• Подтвердите установку с помощью кнопки DISPLAY/SET.

Настройка будильника

• Нажмите кнопку ALARM/SET.

• На дисплее отобразится АL и 12:00 (по умолчанию) или последнее установленное время.

• Показатель часов будет мигать.

• Нажмите кнопку MEM/- или CH/+ для выбора значения часа.

• Символ будильника появится на дисплее.

• Подтвердите установку нажатием кнопки ALARM/SET и установите значение минут таким же образом.

• Нажмите кнопку ALARM/SET снова.

• На дисплее отобразится текущее время и символ будильника.

• В заданное время прозвучит сигнал будильника.

• На экране будет мигать символ будильника.

• Для отключения сигнала будильника нажмите кнопку ALARM/SET.

• Если будильник не выключен вручную, сигнал будильника автоматически остановится через 2 минуты и повторно активируется в заданное время.

• Во время звучания сигнала будильника нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT для активации функции отсрочки сигнала будильника.

• При активации функции отсрочки будильника на дисплее будет мигать символ будильника.

• Сигнал будильника повторится через 5 минут.

• Нажмите кнопку ALARM/SET для входа в меню будильника.

• Нажмите кнопку ALARM/SET снова для отключения будильника и функции отсрочки сигнала будильника.

• С дисплея исчезнет символ будильника.

Отображение

• Нажмите кнопку ALARM/SET, чтобы увидеть время будильника.

Подсветка

• Нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT для активации подсветки на 5 секунд.

Прогноз погоды

Солнечно           Переменная              Облачно                   Дождливо

облачность

• Есть 4 различных символа погоды (солнечно, переменная облачность, облачно, дождливо).

• Прогноз погоды осуществляется от 12 до 24 часов и отражает исключительно общую тенденцию погоды. Например, если в настоящее время погода облачная, а на экране горит символ дождя, это не значит, что прибор неисправен. Это означает, что атмосферное давление упало, и ожидается ухудшение погод, но не обязательно дождь. Точность примерно 70-75%.

• Символ солнца также может появиться ночью, если это безоблачная звездная ночь.

Температура и влажность

Максимальные и минимальные значения

• Нажмите кнопку MEM/-.

• На дисплее появится MAX.

• На дисплее отобразятся самые высокие показатели температуры и уровня влажности в помещении и снаружи с момента последнего сброса.

• Нажмите кнопку MEM/- снова.

• На дисплее появится MIN.

• На дисплее отобразятся самые низкие показатели температуры и уровня влажности в помещении и снаружи с момента последнего сброса.

• Нажмите кнопку MEM/- еще раз для возврата к текущим значениям.

• Метеостанция автоматически выйдет из режима MAX/MIN, если кнопка MEM/- не нажата.

• Когда на дисплее отображаются максимальные или минимальные значения показателей, нажмите и удерживайте кнопку MEM/- для установки максимальных и минимальных значений для текущих показаний.

• При замене батареек максимальные и минимальные значения автоматически удаляются.

Индикатор холода

Если температура снаружи от -2 °C (28 °F) до 3 °C (37 °F), на дисплее появляется символ холода.

Символ холода будет мигать на дисплее для наружных значений.
Как только температура снаружи превысит указанные значения, символ холода исчезнет с дисплея.

Настройка температуры

Используйте переключатель °C/°F для выбора единицы измерения температуры °C (по Цельсию) или °F (по Фаренгейту).

Внешний датчик

• После установки батареек во внешний датчик погодные значения снаружи будут передаваться основной станции на канал № 1.

• Вы можете настроить внешний датчик вручную с помощью кнопки RESET (например, при тестировании или потери сигнала внешнего датчика).

• После успешной установки аккуратно закройте батарейный отсек.

• На дисплее появится номер канала.

• На дисплее появится температуры и уровень влажности снаружи последовательно.

Дополнительный внешний датчик

## • Если вы используете несколько внешних датчиков, выберите разный для каждого датчика канал с помощью переключателя CH1/2/3 в батарейном отсеке датчика. Установите две батарейки 1,5В типа АА, убедитесь в соблюдении полярности. Затем нажмите кнопку SENSOR на основной станции.

• На дисплее отобразятся значения внешних показателей и номер канала. Если у вас установлено более одного датчика, нажмите на метеостанции кнопку CH/+ для выбора между каналами (1,2,3).

• Вы так же можете установить автоматически сменяющиеся каналы на дисплее.

• Для этого нажмите и удерживайте кнопку CH/+.

• Для отключения автоматически сменяющихся каналов коротко нажмите кнопку CH/+. После этого на дисплее будет отображаться выбранный канал.

Установка метеостанции и внешнего датчика.

• Выберите сухое и затененное место для внешнего датчика. (Прямые солнечные лучи искажают измерения, а повышенная влажность воздействует на электронные компоненты).

• Поместите базовую станцию ​​в выбранное место. Избегайте близости электронных приборов, таких как компьютерные мониторы или телевизоры. Твердые металлические предметы также могут стать причиной помех.

• Проверьте передачу сигнала от внешнего датчика к базовой станции (диапазон датчика до 50 м в свободном пространстве). В железобетонных помещениях (подвалы, надстройки), принимаемый сигнал, естественно, слабее.

• При необходимости выберите другое местоположение для внешнего датчика и/или базовой станции.

• Если передача сигнала прошла успешно, установите внешний датчик на ровную поверхность или повесьте на стену.

Уход и техническое обслуживание метеостанции

• Чистка станции и датчика должна выполняться мягкой увлажненной тканью. Не допускается использование растворителей или моющих средств.

• Если Вы не используете метеостанцию в течение длительного периода времени, выньте батареи из метеостанции.

• Храните прибор в сухом месте.

Замена батареек

• Поменяйте батареи внешнего датчика, когда появится символ батареи на дисплее наружных значений метеостанции или на дисплее внешнего датчика.

• Поменяйте батареи базовой станции, когда дисплей начнет тускнеть.

• Обратите внимание: после заменены батарей, связь между внешним датчиком и базовой станцией должна быть восстановлена ​​– всегда устанавливайте новые батарейки в оба устройства или производите ручной поиск датчика.

Устранение неисправностей

| Проблема | Пути решения |
| --- | --- |
| Отсутствие показаний на двух устройствах | Убедитесь, что соблюдена правильная полярность батарей Замените батареи |
| Не принимается сигнал внешнего датчика На дисплее отражается "---" для каналов 1/2/3 for channel 1/2/3 | Не установлен ни один датчик Проверьте батареи внешнего датчика (не используйте аккумуляторные батареи!) Перезапустите датчик и метеостанцию в соответствии с приведенной в руководстве инструкцией. Запустите ручной поиск устройства. С помощью острого предмета нажмите RESET в батарейном отсеке внешнего датчика, затем нажмите SENSOR на метеостанции. Выберите другое место для установки датчика и/или метеостанции Сократите расстояние между внешним датчиком и базовой станцией. Проверьте наличие источника помех |
| Нет приема DCF сигнала | Нажмите кнопку RCC WAVE для начала сканирования Подождите приема сигнала в течение ночи Выберите другое место для метеостанции Проверьте наличие источника помех Перезагрузите устройство в соответствии с инструкцией Установите время вручную |
| Неверное отображение на дисплее | Замените батарейки Основная станция: с помощью булавки нажмите кнопку RESET Внешний датчик: с помощью булавки нажмите кнопку RESET |

Утилизация отходов

Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть подвергнуты переработке и повторному использованию.

Не допускается утилизация разряженных батарей и аккумуляторов вместе с бытовыми отходами. Как потребитель, Вы должны вернуть их в розничный магазин или доставить в соответствующее место сбора отходов в соответствии с национальными или местными нормативными документами с целью защиты окружающей среды. Для обозначения тяжелых металлов, содержащихся в изделии, используются следующие символы: Cd = кадмий, Hg = ртуть, Pb = свинец

Данный прибор имеет маркировку, соответствующую Директиве ЕС по утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE).

Не допускается утилизация данного изделия вместе с бытовыми отходами. Для сохранения окружающей среды пользователь обязан сдать отработавшие устройства в соответствующий пункт приема отходов электрического и электронного оборудования.

Спецификации

| Метеостанция |  |
| --- | --- |
| Диапазон измерения |  |
| Температура в помещении | 0 °C… 45 °C /32 °F…113 °F |
| Разрешение: | 0,1°C (0,1°F) |
| Влажность | 20%...90% RH |
| Разрешение: | 1% RH |
| На дисплее hi/lo | Значения вне диапазона измерения |
| Потребляемая мощность: | 2 батареи АA 1,5В |
| Размеры: | 141 x 48 x100 мм |
| Вес: | 214 г (только инструмент) |
| Внешний датчик |  |
| Диапазон измерения |  |
| Температура снаружи | -40°C ... 70°C (-40°F... 158°F) выбор единицы измерения °C/°F |
| Измерение температуры | -20°C…55° (-4°F…131°F) |
| Разрешение: | 0,1 °C ( 0,1 °F) |
| Диапазон измерения для индикатора холода | -2 °C… +3 °C /28 °F…37 °F |
| Влажность | 20%...90% |
| Разрешение: | 1%RH |
| Время передачи | 60-64 секунд |
| Диапазон | максимально 50 м (в свободном пространстве) |
| Частота передачи | 433 МГц |
| Потребляемая мощность: | 2 батареи АA 1,5В |
| Размеры: | 63 x 35 x 100 мм |
| Вес: | 78 г (только инструмент) |

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D - -97877 Wertheim

Никакая часть данного руководства не может быть изменена без письменного согласия TFA-Dostmann. Спецификация этого продукта верна на момент сдачи в печать и может меняться без уведомлений. Последнее технические данные и информацию о вашем продукте можно найти, введя свой номер продукта на нашем сайте. www.tfa-dostmann.de

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим мы заявляем, что устройство беспроводной передачи соответствует обязательным требованиям Директивы R&TTE Directive 1999/5/EC.

Копия Декларации о Соответствии с соответствующими подписями и указанием даты предоставляется по запросу на сайте info@tfa-dostmann.de.

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, D - -97877 Wertheim / www.tfa-dostmann.de

11/14