TFA 60.2009. Электронные часы с радио CONE WAKE-UP LIGHT.

Функции:

• Симулируют восход солнца при помощи подсветки, которая постепенно становится ярче за 30 минут до сигнала будильника (просыпающийся со светом благотворно влияет на энергетические гормоны)

• Просыпайтесь под радио, сигнал будильника или под длинные приятные гудки

• Выберите из 5 различных длинных гудков (звуки природы или мелодия)

• Цифровое FM радио с 5-ю сохраненными станциями

• Будильник с двумя сигналами

• Режим «дремания»

• Режим Радио-Сна

• Отображение времени и даты

• Внутренняя температура с функцией минимума/максимума

• Так же может использоваться в качестве  ночника с более тусклой подсветкой

Элементы

Кнопки

A: Кнопка RADIO

B: Кнопка PRESET/ALARM ON/OFF

C: Кнопка +/NEXT

D: кнопка -/PREV

E: Кнопка MODE/ENTER

F: Кнопка MAX/MIN

G: Кнопка LIGHT

H: Кнопка SOUNDS

I: Выключатель VOL

J: Контакт SNOOZE/SLEEP

Корпус

K: Отсек для батареек

L: Сетевой адаптер с температурным датчиком

M: Антенна (кабель)

N: Громкоговоритель

O: Световой конус – функция SNOOZE/SLEEP

Начало работы

• Откройте отсек для батареек и вставьте 2 батарейки типа 1.5 V AA, соблюдайте полярность.

• Батарейки будут действовать в качестве источника резервного питания, в случае, если произойдут перебои в питании. Настраивать по новой не придется.

• Вставьте адаптер в гнездо. Присоедините адаптер к сети.

Важный! Удостоверьтесь, что домашнее напряжение 230V! Иначе часы могут быть повреждены.

• Пожалуйста, не располагайте кабель электропитания с температурным датчиком в теплом месте.

• Прозвучит короткий звуковой сигнал, на экране временно отобразятся все сегменты, и подсветка будет включена в течение нескольких секунд.

• На экране отобразится текущая температура.

• Снимите защитную пленку с экрана.

• Устройство готово к использованию.

Настройка времени и даты

• Нажмите и удерживайте кнопку MODE/ENTER в течение 2 секунд.

• Замигает  формат часов.

• С помощью кнопок +/NEXT или -/PREV Вы можете выбрать между 12-ти или 24-х часовым форматом отображения времени..

• Нажмите кнопку MODE/ENTER для подтверждения.

• Замигает значение часов.

• С помощью кнопок +/NEXT или -/PREV выберите нужное значение часов.

• Нажмите кнопку MODE/ENTER снова. Последовательность настроек будет следующая: Минуты; год; дата; формат отображения даты -  месяц/число (американская версия) или число/месяц (европейская версия); месяц; число и единица отображения температуры (°C или °F). С помощью кнопок  +/NEXT и -/PREV Вы можете настроить все эти параметры.

• Нажмите и удерживайте кнопки +/NEXT или -/PREV для быстрого пролистывания значений.

• Во время операции все успешно настроенные параметры будут подтверждаться акустическим сигналом.

• Прибор автоматически выйдет из режима настроек в случае, если ни одна кнопка не будет нажата в течение 10 секунд.

Настройка Радио

• Нажмите кнопку RADIO, чтобы включить радио.

• Полученная радиочастота отобразится на экране.

• Каждое нажатие кнопок  +/NEXT или -/PREV  увеличивает частоту на 0.05 МГц.

• Нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку +/NEXT или -/PREV для автоматического поиска ближайшей по частоте передачи радиостанции.

• Нажмите VOLUME (+/-), чтобы настроить желаемую громкость.

• Если прием слабый, попытайтесь подвигать кабель-антенну для улучшения приема.

• Нажмите кнопку RADIO, чтобы выключить радио.

Настройка программирования радиостанций

• Вы можете запомнить 5 любимых радиостанций и вызывать их, только нажимая на кнопку.

• Нажмите кнопку RADIO, чтобы включить радио.

• Нажмите кнопку PRESET/ALARM ON/OFF.

• CH1 появляется на экране, Подождите,  пока радиочастота не отобразится на экране

• Нажмите кнопку +/NEXT или -/PREV, чтобы настроить желаемую станцию

• Нажмите и удерживайте кнопку PRESET/ALARM ON/OFF для сохранения станции.

• Аналогично настраиваются остальные радиостанции (максимум 5).

• Нажмите кнопку PRESET/ALARM ON/OFF два раза, три раза, четыре раза или пять раз.

• CH 2, CH 3, CH 4 или CH5 отобразится на экране.

• Нажмите кнопку PRESET/ALARM ON/OFF снова, чтобы увидеть все заданные станции одна за другой.

Настройка будильника

1. Время будильника

• Нажмите кнопку MODE/ENTER один раз, для входа в настройку первого сигнала.

• На экране замигает 1.

• Нажмите и удерживайте кнопку MODE/ENTER в течение 2 секунд.

• Значение часов замигает и символ будильника отобразится на экране.

• Нажмите кнопку +/NEXT или -/PREV, чтобы настроить часы.

• Нажмите кнопку MODE/ENTER для подтверждения.

• Настройте значение минут таким же способом.

• Нажмите и удерживайте кнопки +/NEXT или -/PREV для быстрого пролистывания значений.

• Подтвердите выбор кнопкой MODE/ENTER.

• Символ будильника появится на экране.

• Нажмите кнопку +/NEXT или -/PREV, чтобы выбрать между тремя различными типами сигнала:

• - звуковой сигнал

•  - радио

•  - звуки Природы или мелодия

• Нажмите кнопку MODE/ENTER для подтверждения.

• 1 замигает на экране. Чтобы активировать или отключить функцию будильника, нажмите кнопку PRESET/ALARM ON/OFF. Символ будильника появляется или исчезает с экрана.

• За 30 минут до того, как срабатывает будильник, световой конус начинает светиться.

• Яркость подсветки увеличивается каждые 5 минут.

• Как только срабатывает будильник, на экране мигает символ  1 или 2.

• Нажмите любую кнопку, чтобы выключить сигнал будильника или нажмите на световой конус, чтобы активировать режим «дремания».

• Как только активирован режим «дремания», символ будильника 1 или 2 будет мигать и будильник сработает снова через 5 минут.

• Нажмите кнопку SOUNDS  в обычном режиме, чтобы выбрать между различными звуками природы или мелодией. Нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд кнопку SOUNDS для подтверждения выбора.

2. Врем сигнала

• Нажмите дважды кнопку MODE/ENTER в обычном режиме, чтобы войти в настройки второго будильника. На экране появится 2.

• В случае необходимости, настройте сигнал будильника аналогично первому.

Режим Радио-сна

• Нажмите и удерживайте световой конус в течение 3 секунд.

• Радио включится. На экране отобразится SLEEP и настройка радио-времени замигает на экране (по умолчанию 60 минут).

• Нажмите кнопку +/NEXT или -/PREV, чтобы настроить радио-время (с 7 до 120 минут).

• Нажмите световой конус еще раз для подтверждения.

• на экране замигает SLEEP, и отобразится радиостанция.

• Установите желаемую радиостанцию (см.:  настройки Радио).

• После того, как время истекло, радио выключится автоматически.

Функции отображения

• Нажимая кнопку MODE/ENTER в обычном режиме,  Вы можете посмотреть время первого и второго будильника, а так же дату.

• Нажмите кнопку MODE/ENTER в режиме радио, чтобы увидеть время, время первого и второго будильника и дату.

Максимальная и минимальная температура

• Нажмите один раз кнопку MAX/MIN.

• Отобразится максимальная температура.

• Нажмите кнопку MAX/MIN снова.

• Отобразится минимальная температура.

• Удерживайте кнопку MAX/MIN в соответствующем режиме для сброса минимальных и максимальных значений.

• Отобразится текущая температура.

Подсветка

Лампа

• Чтобы активировать/выключить лампу, нажмите кнопку LIGHT.

• В режиме использования Лампы, нажмите одновременно кнопки +/NEXT и LIGHT  или кнопки  -/PREV и LIGHT, чтобы изменить яркость.

• За 30 минут до того, как срабатывает будильник, световой конус подсвечивается. Яркость подсветки увеличивается каждые 5 минут.

• После срабатывания сигнала, подсветка отключается приблизительно на 5 минут.

Подсветка

• Нажмите кнопку +/NEXT в обычном режиме, чтобы активировать или отключить подсветку.

• Нажмите на конус кратко, лампа подсветки включится  на 5 секунд.

Громкость

• Нажмите переключатель VOL, чтобы отрегулировать громкость.

Замена батарейки

• Замените батарейки, когда символ батарейки появляется на экране.

• Используйте только щелочные  батарейки. Соблюдайте полярность. Батарейки низкого уровня заряда должны быть сразу заменены, чтобы избежать повреждения, в случае протекания батарейки. Батарейки содержат вредные кислоты. Используйте защитные очки и перчатки, если батарейки потекла.

Внимание! Пожалуйста, не выкидывайте старые электронные устройства и севшие батарейки вместе с бытовым мусором. Для защиты окружающей среды, вывозите их на специализированные склады.

Обслуживание

• Держите прибор в сухом месте.

• Не подвергайте прибор экстремальным температурам, вибрации или шоку.

• Чистите прибор при помощи мягкой влажной ткани. Не используйте чистящие средства или растворители.

- Избегайте близости любой создающей помехи техники, такой как компьютеры, телевизоры и цельные металлические объекты.

• Пожалуйста, перезагрузите прибор и произведите настройки, следующие сразу после установки батареек, если прибор работает не корректно. Замените батарейки

Правовая ответственность

• Данный продукт не игрушка. Держите его подальше от детей.

• Продукт не должен использоваться в медицинских или общественных целях, он предназначен только для бытового использования.

• Технические требования к этому продукту могут изменяться в одностороннем порядке.

• Никакая часть этого руководства не может быть изменена без письменного согласия TFA-Dostmann.

• Неправильное использование или несанкционированное вскрытие прибора означают потерю гарантии.

Спецификация

Источники питания:   две батарейки типа AA 1.5V

Сетевой адаптер: 100-240V, 50-60Hz (включен в комплект поставки)

Диапазон измеряемой температуры: от 0°C…..+50°C (32°F……122°F)

Частотный диапазон радио: FM 87-108MHz, шаг 50KHz

Количество сохраняемых радиостанций:  5